Zarząd Dróg Miejskich - Wydział Mostów

specyfikacja

wykonania i odbioru usług

| Obiekt: | Według załącznika nr 1 |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: | Czyszczenie odwodnień na drogowych obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Warszawy. |
| Osoba prowadząca sprawę: | Robert Chrzanowski |

Warszawa, luty 2012

Specyfikacja wykonania i odbioru usług

- Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie odwodnień na drogowych obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Warszawy  (zgodnie z załączonym wykazem).

- Charakterystyka obiektów

Obiekty według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Zakres wykonywanych usług:

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

  - czyszczenie i udrażnianie elementów odwodnienia z zanieczyszczeń utrudniających spływ wody i prawidłowe funkcjonowanie systemów odwodnień:

    - kratek ściekowych

– na obiektach z kolektorami - raz na 2 miesiące,

– na obiektach bez kolektorów - raz na 4 miesiące

    - rur spustowych i przykanalików – raz na 4 miesiące

    - kolektorów – raz na 3 miesiące

    - odwodnienia liniowego tuneli i przejść podziemnych – raz na 6 miesięcy

  - czyszczenie studni rewizyjnych – raz na 12 miesięcy

  - oczyszczenie i utylizacja zanieczyszczeń z separatorów – raz na 2 miesiące

W przypadku kratek ściekowych, należy je oczyścić ręcznie, za pomocą przecinaków, prętów stalowych, itp. oraz przy użyciu wody pod ciśnieniem.

Udrażnianie rur spustowych i kolektorów należy wykonać poprzez otwory rewizyjne i wloty wpustów. W przypadku uszkodzenia (bądź ich braku) elementów odwodnienia należy bezzwłocznie wysłać zawiadomienie do Zarządu Dróg Miejskich o konieczności dokonania napraw. W zawiadomieniu, o którym mowa wyżej, należy określić dokładną lokalizację, rodzaj uszkodzenia oraz numer ewidencyjny obiektu na którym zachodzi konieczność wykonania robót naprawczych (załącznik nr 2)

Stosowane sposoby czyszczenia nie mogą powodować uszkodzenia rur i kolektorów.

- Wymagania dotyczące wykonawcy :

Wykonawca wykaże, że posiada sprzęt potrzebny do wykonywania usług oraz że wykonywał prace o podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę sprzętową zlokalizowana w granicach m. st. Warszawy.

Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wystawi co najmniej 2 brygady robocze ze stanem osobowym 3 osób na każdą brygadę.

- Wymagania dotyczące prac :

Usługi związane z czyszczeniem odwodnienia będą wykonywane na podstawie zleceń wydawanych przez zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r. .

Wszystkie w/w czynności powinny być wykonywane zgodnie ze „Szczegółową specyfikacją techniczną SST DM 00.00.00”, D-03.01.03 stanowiących załączniki odpowiednio nr 5,6 do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie czynności towarzyszące, w tym wynikające z organizacji ruchu na czas poszczególnych prac będących przedmiotem zamówienia, dostępu do miejsca ich wykonania, poboru energii elektrycznej i wody. Czyszczenie odwodnień powinno być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami.

Ewentualne wyłączenia i ograniczenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Czyszczenie odwodnień na ulicach o dużym natężeniu ruchu należy wykonywać w dni wolne od pracy, bądź w porach nocnych (w godz. od 22:00 do 5:00), ostatecznie w dni robocze, ale poza godzinami szczytu ruchu kołowego.

Wykonawca zutylizuje wszystkie zanieczyszczenia wydobyte z czyszczonych elementów odwodnienia.

Wykonawca prześle pisemnie (faksem) do ZDM (Wydział Mostów i Pogotowie Drogowe)  raz w tygodniu (poniedziałek do godz 1300) harmonogram czyszczonych obiektów.

Za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania prac odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zorganizować, prowadzić zlecone usługi z należytą starannością

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny usługi i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Zlecanie prac

Podstawą rozpoczęcia wykonywania usługi jest otrzymanie druku Zlecenia wg wzoru przedstawionego w zał. nr 4.

Przewiduje się 2 tryby zleceń:

- A – awaryjne, wymagające natychmiastowego działania,

- 1 – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Rozliczenie prac

Rozliczenie wykonywanych usług będzie odbywać się na koniec każdego miesiąca fakturami częściowymi oraz fakturą końcową po zakończeniu całości zamówienia. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę jest protokół odbioru częściowego lub końcowego uzgodniony pomiędzy Stronami umowy, sporządzony w oparciu o faktyczne ilości wykonanych prac – wg obmiaru potwierdzonego przez Zamawiającego. Do protokołu załączony zostanie wykaz obiektów z dokładną ilością czyszczonych elementów. (załącznik nr 3)

- Ceny jednostkowe

Ceny jednostkowe za poszczególne usługi – według oferty wykonawcy.

Odnoszące się do nastepującego asortymentu:

| L.p. | Tytuł | j.m | Cena jednostkowa (Cj) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [zł] |
| 1 | czyszczenie kratek | szt. |  |
| 2 | czyszczenie rur spustowych i przykanalików | m |  |
| 3 | czyszczenie kolektorów | m |  |
| 4 | czyszczenie odwodnienia liniowego | m |  |
| 5 | czyszczenie studni rewizyjnych | szt |  |
| 6 | oczyszczenie i utylizację zanieczyszczeń z separatorów | szt |  |

- Sposób oceny oferty

W celu oceny oferty, wykonawca przedstawi kwotę ofertową będącą sumą cen ważonych wynikających z ofertowych cen jednostkowych(Cj) pomnożonych przez następujące wagi:

W1 - będącą współczynnikiem modyfikacyjnym ze względu na ilość elementów podlegających czyszczeniu

W2 - będącą współczynnikiem modyfikacyjnym uwzględniającym przewidywaną częstotliwość wykonywanych usług

tj.:

- Ceny ważone poszczególnych pozycji kosztorysowych należy obliczyć według wzoru:

- Kwota oferty (Co) jest sumą wszystkich cen ważonych:

Tabela do obliczenia cen ważonych(Cw) i kwoty ofertowej (Co):

| L.p. | Tytuł | j.m | Cena jednostkowa (Cj) | Waga 1 (W1) | Waga 2 (W2) | Cena ważona (Cw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [zł] |  |  | [zł] |
| 1 | czyszczenie kratek | szt. |  | 9 | 6 |  |
| 2 | czyszczenie rur spustowych i przykanalików | m |  | 10 | 2 |  |
| 3 | czyszczenie kolektorów | m |  | 6 | 4 |  |
| 4 | czyszczenie odwodnienia liniowego | m |  | 2 | 2 |  |
| 5 | czyszczenie studni rewizyjnych | szt |  | 1 | 1 |  |
| 6 | oczyszczenie i utylizację separatorów | szt |  | 1 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | Co= |  |