# Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robót.

# Bariery metalowe linowe skrajne U-14a.

1.	WSTĘP.

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem barier metalowych linowych skrajnych U-14a w pasie zieleni wzdłuż ulicy Rosoła.

1.2.     Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują czynności związane z ustawieniem i montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, do których należą:

- U-14a bariery metalowe linowe skrajne.

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora Zamawiającego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający dokonuje wprowadzenia Wykonawcy potwierdzonym przez Strony protokołem wprowadzenia na roboty związane z montażem barier U-14a, na podstawie zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu wykonanych przez Wykonawcę. Wykonawca w oparciu o projekty czasowych zmian w organizacji ruchu zobowiązany jest uzyskać właściwe pozwolenia i decyzje dotyczące realizacji zamówienia.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa (projekt stałej organizacji ruchu) zawiera plany sytuacyjne obejmujące przebieg projektowanych barier U-14a.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować inspektora Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek,

- W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu z rysunku,

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST,

- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, Wykonawca usunie wadliwe elementy barier i roboty wykona ponownie we właściwy sposób na własny koszt.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie trzymywał wszystkie czasowe znaki i urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy znaków i urządzeń zabezpieczających.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,

- w czasie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i terenów przyległych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

- Wykonawca, stosując się do wymagań zawartych w SST, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi oraz możliwością powstania pożaru,

1.4.6.Bezpieczeństwo i higiena pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych,

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież ochronną dla ochrony życia i zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa na drodze.

- Wykonawca wypełni wymagania z zakresu bhp we własnym zakresie, w ramach przyjętej ceny umownej.

1.4.7.Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji zamówienia od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do ostatecznego zakończenia przedmiotu umowy).

1.4.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji w ramach ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i SST a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Zamawiający zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiającego, na koszt Zamawiającego

1.4.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

- Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące przepisy związane z wykonywanymi robotami i odpowiadać za ich przestrzeganie podczas wykonywania robót,

b)  Wykonawca powinien przestrzegać praw patentowych i odpowiada za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, materiałów lub metod.

2. MATERIAŁY, SPRZĘT, WYKONANIE ROBÓT, KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace określone w zamówieniu z użyciem materiałów i w sposób ściśle określony w instrukcji technicznej producenta barier metalowych linowych.

Przed przystąpieniem do robót, w dniu wprowadzenia Wykonawcy na roboty, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu instrukcję techniczną producenta barier metalowych linowych U-14a, na podstawie której wykonywał będzie zamówienie.

3.     TRANSPORT.

3.1. Wymagania dotyczące transportu.

Materiały mogą być przewożone w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym elementów i/lub uszkodzeniem powłok antykorozyjnych.

4. OBMIAR ROBÓT.

4.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiaru jest:

- 1 m (metr) ustawionej bariery metalowej linowej skrajnej U-14a (obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości urządzenia bezpieczeństwa ruchu),

- 1 szt wykonania kotwy betonowej.

5.	ODBIÓR ROBÓT.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, opisem przedmiotu zamówienia, instrukcją techniczną producenta barier i wymaganiami Inspektora Zamawiającego, jeżeli zostały spełnione warunki w nich zawarte. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót poprawkowych na własny koszt i w terminie ustalonym z Inspektorem Zamawiającego.

6.	 PODSTAWA PŁATNOŚCI.

6.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m bariery U-14a obejmuje:

- dostarczenie materiałów,

- osadzenie słupków bariery,

- montaż bariery,

- uporządkowanie terenu.

7. PIŚMIENNICTWO I PRZEPISY ZWIĄZANE

- Norma PN-EN 1317.