Opis przedmiotu zamówienia

I.    Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z  rozbudową  wraz  przebudową  skrzyżowania  ul.  Wólczyńskiej  z  ul.  Arkuszową  w  Dzielnicy  Bielany  Warszawie,   oraz   przebudowę niezbędnej infrastruktury  kolidującej  z  nowym  rozwiązaniem  geometrycznym  skrzyżowania  (rondo).

2.  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3.  Na zakres przedmiotu zamówienia składają się następujące roboty:

- Roboty drogowe - obejmują przebudowę  węzła  komunikacyjnego   polegającą   na zastąpieniu klasycznego skrzyżowania, rondem o średnicy zewnętrznej 36.0 m, z wyspą o średnicy 21.0 m i pierścieniem o szerokości 2.0 m. Wokół  ronda  zaprojektowano  chodniki.   Przebudowa skrzyżowania obejmuje  także  odcinki wlotów na skrzyżowanie na długości ok. 60,0-100,0m od środka ronda.

- Roboty związane z wykonaniem i wdrożeniem stałej organizacji ruchu - obejmują zmiany w geometrii ulicy, w oznakowaniu pionowym, poziomym i urządzeniach bezpieczeństwa ruchu.

- Roboty związane z oświetleniem ulic - obejmują  przebudowę  jednego obwodu sieci kablowej oświetleniowej, przebudowę jednego obwodu linii oświetleniowej napowietrznej,  demontaż linii oświetleniowej napowietrznej.

- Roboty związane z  zielenią - obejmują  wycinkę    i  karczowanie  drzew oraz  nasadzenia  krzewów  i  urządzenie  trawników.

- Roboty  energetyczne  - obejmują  przebudowę linii  kablowej  Sn  15kV,  linii kablowej  nn-1kV i linii  napowietrznej  1 kV  oraz demontaż  i  montaż  linii napowietrznej.

- Sieć  wodociągowa -  obejmuje  przebudowę  istniejących przewodów wodociągowych DN500, 250, 150  w ul. Arkuszowej  i ul. Wólczyńskiej, kolidującymi z nowoprojektowanymi krawężnikami  oraz  wykonanie  komory  żelbetowej  na  wodociągu DN500. Ponadto  roboty  obejmują przełączenia przewodu  DN250 w ul. Wólczyńskiej i przyłączenia istniejącego  DN100 w ul. Tytułowej  i  przebudowę  przyłączy  wodociągowych  do  nieruchomości.

- Roboty  związane  z  odwodnieniem  jezdni   i chodników   obejmują  wykonanie  wpustów ściekowych  w  jezdni, a następnie kierowane krótkimi odcinkami kanalizacji  do istniejącej sieci kanałów ogólnospławnych (1,8m w ul. Arkuszowej .  długość  projektowanej  kanalizacji  wynosi  ~  140m.

3.	Dokładny zakres robót określa kompletna dokumentacja budowlana opracowana przez firmę
projektową „BAKS"  Sp.  z o.o.  w Warszawie w m-cu grudniu 2007 roku.

W/w dokumentacja posiada klauzulę o kompletności wydaną przez biuro autorskie.

Zezwolenie  na  realizację  inwestycji  drogowej  wydane  jest   w  trybie  ustawy  o  szczególnych  zasadach  przygotowania i  realizacji   inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (Dz.U.2003.80,721  ze  zm.)

4.	Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

II.   Wymagania i warunki realizacji:

1.   Wykonawca zobowiązany jest do:

1)   wykonania przedmiotu   umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną,   zasadami  wiedzy  technicznej  przepisami  prawa  budowlanego.

- protokólarnego przejęcia terenu budowy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od podpisania
umowy;

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności   i uwzględnieniem  specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;

- uzyskania pozwolenia na wejście w teren;

- pozyskania miejsca, zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy;

- zainstalowania dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okres
realizacji robót a także prób i badań przedmiotu zamówienia;

- ubezpieczenia  budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialności cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących
pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami        budowlanymi, a w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych;

- zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót oraz badania zagęszczenia zasypki wykopów;

- zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych  i  zamiennych;

- umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenie każdej   roboty,   która zanika lub ulega zakryciu.

- na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania
robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie  na własny koszt przywrócić stan poprzedni;

- oznakowania terenu budowy;

- zgłoszenia przedmiotu  umowy do odbioru końcowego,  uczestniczenia w czynnościach odbioru;

- dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy;

- zapewnienia nadzorów technicznych ze strony odpowiednich służb, a także właścicieli urządzeń
obcych, kolidujących z prowadzonymi robotami, w celu prawidłowego prowadzenia robót;

- koordynowania robót podwykonawców.

- prowadzenia robót w takim systemie, który zagwarantuje wykonanie robót zgodnie z harmonogramem  robót.

- dokonywania wszelkich uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, których działalność wiąże się
z zakresem prowadzonych robót.

- zapoznania się z odpowiednim wyprzedzeniem, z położeniem terenu budowy, jego dostępności i innymi istotnymi szczegółami dla wykonania robót. Dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy, które to informacje należy uzyskać we właściwych urzędach.

- zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności    w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa.

- zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz placu budowy oraz utrzymane w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy.

- zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

- wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót,
oraz wynikających z dostępu do miejsca robót..

- przygotowania od strony technicznej i udziału w odbiorach technicznych, częściowych, końcowych  robót branżowych i końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia.

- zgłoszenia do Geodety Powiatowego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kolidujących punktów  osnowy geodezyjnej, a następnie odtworzenie tych punktów w terenie.

- zapewnienia miejsca wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu betonowego i innych materiałów nie  bezpiecznych, pochodzących z rozbiórki, zgodnie z zasadami utylizacji  składowania materiałów odpadowych określonymi w Ustawie o odpadach ( (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243).

- zapewnienia ,,zwałki" dla materiałów rozbiórkowych innych niż wymienione w pkt. 29, w celu wywiezienia ich z terenu budowy.

- wyregulowania ulicznych urządzeń występujących w granicy robót, do projektowanego poziomu ulic  przed wykonaniem nawierzchni,

- wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót,

- zabezpieczenie sąsiednich obiektów, urządzeń i  drzew  na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia dostęp do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót.

- konserwacji urządzeń zabezpieczających.

- wykonania dokumentacji powykonawczej.

- przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą.

- przywrócenia miejsca prowadzenia robót do pierwotnego stanu i wyglądu po zakończeniu
robót, uporządkowania terenu budowy wraz z demontażem urządzeń i obiektów tymczasowych.

- usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rękojmi.

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienie właściwych warunków   i bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, zgodnie z  opracowanym  planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21 a - Prawo Budowlane).

- przygotuje i przedłoży Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy System Zapewnienia Jakości, aby dostosować swoje działania do wymagań Umowy,

- opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej zatwierdzeniem przez Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy. Na podstawie projektu wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu.

- jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektu technicznego oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ

- materiały z kamienia naturalnego pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego,
Wykonawca przetransportuje oraz, złoży w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w odległości nie większej niż 15 km,

Wszystkie wymienione w punktach 1-38 czynności Wykonawca w całości wykona we własnym zakresie             w ramach kosztów własnych.