Zarząd Dróg Miejskich - Wydział Mostów

specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót

| Obiekt: | Wiadukt w ciągu ul. Saska nad Trasą Łazienkowską w Warszawie |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: | Budowa windy – wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego. |
| Osoba prowadząca sprawę: | Krystian Warot |

Warszawa, Lipiec  2012

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa windy – wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską w Warszawie” – na podstawie Projektu budowlano - wykonawczego.

- Budowa wind  (platform)

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST )

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót związanych z budową czterech wind (platform)dla niepełnosprawnych przy wiadukcie w ciągu  ul. Saska nad Trasą Łazienkowską w Warszawie na podstawie Projektu budowlano – wykonawczego.

  - Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy  budowie czterech wind (platform) wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego, rozbudową sieci oświetlenia ulicznego oraz budowie chodników w obrębie  i wdrożenie organizacji ruchu na czas remontu

  - Szczegółowe wymagania:

- Wentylacja mechaniczna w kabinie oraz w szybie urządzenia dźwigowego .

- Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi oraz automatyczny przycisk jazdy.

- Rok produkcji wind (platform) najpóźniej  2012.

- Wyposażenie w modem GSM ( wraz z kartami SIM w okresie gwarancji – 36 miesiące ) do bezpośredniej łączności  z konserwatorem.

- Informacja głosowa o ruchu urz. dźwigowego (tj. w kabinie oraz przed wejściem do urządzenia dźwigowego).

- Elementy konstrukcyjne szybu w części naziemnej ze stali nierdzewnej, wypełnione szkłem bezpiecznym przezroczystym ( termoizolacyjnym).

- Szyb stalowy (ocynkowany ogniowo ~80 µm + doszczelnienie powłokami malarskimi systemowymi ~120 µm.).

- Przywołanie dźwigu za pomocą przycisków (z wyświetlaczem LCD) - kaseta z przyciskiem wykonana ze stali nierdzewnej (wandaloodporna).

- Panel dyspozycji w kabinie - ze stali nierdzewnej podświetlany (oznaczenia „tictile”- przyciski wypukłe z alfabet Braille’a).

- W drzwiach urządzenia dźwigowego - okno z szybą przezroczystą (szkło bezpieczne).

- Elementy połączeniowe (np. śruby, nakrętki, podkładki i inne)ze stali kwasoodpornej.

- Urządzenie dźwigowe winno być wandaloodporne zgodnie z normom wytrzymałości mechaniczną  EN50102 „Stopień ochrony IK10”

- Awaryjny zjazd na przystanek w przypadku zaniku prądu.

- Awaryjne oświetlenie .

- Urządzenie dźwigowe musi być przystosowane do warunków atmosferycznych występujących w Polsce.

- udźwig -400 kg, Liczba osób 5, Szerokość drzwi 900 mm, wymiary kabiny 1100x1400 (mm) oraz zgodnie z dokumentacją projektową

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zapoznania się z dokumentacją techniczną przed przystąpieniem do realizacji robót.

- Uzyskania niezbędnych decyzji UDT przed przekazaniem przedmiotu zamówienia.

- Uregulowanie wszelkich opłat związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie urządzeń.

- Udzielenia rękojmi na zrealizowane prace 36 miesięcy.

- Udzielenia gwarancji 36 miesięcznej na urządzenia i podzespoły

- Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie Konserwacji innej  firmie  wyłonionej w drodze przetargu na konserwacje urządzeń dźwigowych w ZDM

1.5. Prowadzenie prac

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Zamówienia zgodnie z projektem i ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia oraz za jego zgodność z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.06.156.1118 z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a także ogólnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie roboty i czynności towarzyszące, w tym wynikające z dostępu do miejsca robót. Roboty powinny być prowadzone zgodnie   z zasadami BHP, ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zapewnieni nadzór techniczny ze strony odpowiednich służb

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji fotograficznej na płycie CD ROM, uwzględniającej stan obiektu i poszczególnych jego elementów przed i po budowie.

- Materiały

  - Rodzaje materiałów i wymagania

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty i świadectwa kontroli jakości dla każdej partii i wchodzić w skład systemów stosowanych w budowlach.

Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie badań jakości materiału. Badanie należy przeprowadzić wg normy przedmiotowej (lub Aprobaty Technicznej), w oparciu o którą materiał został dopuszczony do stosowania.

- Sprzęt

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

- WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty budowlane wraz branżą elektryczną .

  - Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i ochronę środowiska odpowiada Wykonawca prac na obiekcie. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. Podczas robót należy ściśle przestrzegać przepisów i wskazówek umieszczonych na opakowaniach. W bezpośredniej bliskości materiałów łatwopalnych nie wolno używać otwartego ognia ani spawać

- Dokumentacja robót

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wstępnej dokumentacji fotograficznej i opisowej  oraz systematycznego prowadzenia dziennika robót w trakcie prowadzonych prac.

Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej prowadzonych prac budowlanych

- Odbiór robót

## Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

## Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

## Odbiór końcowy robót

### Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzi się że należy wykonać roboty poprawkowe bądź uzupełniające – zostanie wyznaczony termin ich wykonania.

Przy odbiorze robót końcowych wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, zgodnej z oferowaną, gwarancji producenta i wykonawcy  materiałów

### Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie rękojmi.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.3 „Odbiór końcowy robót”.

- Rozliczenie robót

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołów częściowych odbiorów robót uzgodnionych między Stronami w okresach comiesięcznych oraz protokołem odbioru końcowego po zakończeniu całości robót.

# 8.FORMULARZ CENOWY

Budowa windy – wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską w Warszawie” – na podstawie Projektu budowlano - wykonawczego.

| Roboty, urządzenia i inne elementy | Wartość netto |
| --- | --- |
| Budowa czterech wind (platform) |  |
| Instalacje zasilania platform oraz oświetlenie uliczne |  |
| Cena ogółem: |  |
| Podatek VAT....................% |
| Cena ogółem z VAT........................... |

Cena oferowana bez VAT

(słownie)......................................................................................................................

..................................................................................................................................

Cena oferowana z VAT

(słownie)......................................................................................................................

..................................................................................................................................