Program funkcjonalno – użytkowy

Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 5572W, ul. Bronowska, na docinku od ul. Ligustrowej do ul. Wodniaków, w Warszawie

Adres obiektu budowlanego:

Województwo Mazowieckie, powiat warszawski, miasto Warszawa, Dzielnica Wawer, ulica Bronowska.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych

| KODY CPV | NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT |
| --- | --- |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45221100-3 | Roboty budowlane w zakresie budowy mostów |
| 45232451-8 | Roboty odwadniające i nawierzchniowe |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

Opracował:

Jarosław Wieczorek

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO	3

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

a)	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych:	3

b)	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	3

c)	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	3

d)	Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997 „ Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego w szczególności:	3

2.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA	4

a)	Dokumentacji projektowej	4

b)	Przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy	4

c)	Architektury	4

d)	Konstrukcji	4

e)	Instalacji	5

f)	Wykończenia	5

g)	Zagospodarowania terenu	5

h)	Inne	5

CZEŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO	6

# CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

## OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych:

Zamówienie obejmuje sporządzenie projektu i wykonanie robót w systemie zaprojektuj i wykonaj, związanych z budową konstrukcji przepustu z uwzględnieniem w projekcie wymagań wynikających z obecnych przepisów Prawa Budowlanego i przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących norm i przepisów techniczno-użytkowych.

Przepust może być zaprojektowany jako konstrukcja rurowa o przekroju niezbędnym do przeprowadzenia wody pod jezdnią ul. Bronowskiej. Długość przepustu powinna mieścić się w granicach pasa drogi a jego średnica wynikać będzie z uzgodnień z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Zakres prac objętych zamówieniem:

W części projektowej

1. wykonanie projektu koncepcyjnego

2. wykonanie projektu budowlano - wykonawczego

W części dotyczącej realizacji robót Wykonawca dokona:

- rozbiórki nawierzchni,

- wykonania wykopu,

- wzmocnienie gruntu w obrębie przepustu

- wbudowanie elementów przepustu,

- ew. przeniesienia wszystkich elementów uzbrojenia podziemnego na nową konstrukcję

- ułożenia nowej nawierzchni, zieleni i chodnika w obrębie przepustu

- umocnienie skarp rowu

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki techniczne realizacji przedmiotu zamówienia

W rejonie ul. Bronowskiej, zlokalizowane są budynki mieszkalne.

### Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Celem remontu jest przeprowadzenie wód opadowych z cieku wodnego pod ul. Bronowską.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997 „ Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego w szczególności:

- Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji

Nie dotyczy

- Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

- Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników

Nie dotyczy

- Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i kubatur lub wskaźników

Nie dotyczy

## WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

W zakresie:

### Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w języku polskim obejmującą:

- projekt koncepcyjny, który wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającemu,

- projekt budowlano-wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi dla uzyskania pozwolenia na budowę,

- specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- przedmiary robót

Dokumentacja techniczna powinna zawierać załączoną  przez projektanta i sprawdzającego klauzulę o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wiedzą techniczną.

Wykonawca jest zobowiązany ponadto do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót wraz z inwentaryzacją geodezyjną, o ile potrzeba jej wystąpi, a także dokumentacji fotograficznej na płycie CD, uwzględniającej stan techniczny obiektu przed i po remoncie.

Aktualne mapy do celów projektowych Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inżynierskiej.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę wymagać będzie, na koszt własny, weryfikacji przez projektanta sprawdzającego posiadającego stosowne uprawnienia projektowe. Wszyscy projektanci i sprawdzający zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiadać uprawnienia do projektowania i być członkami właściwej Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca przedłoży dokumentację do zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego i podlegać ona będzie sprawdzeniu pod kątem zgodności z Warunkami Kontraktu. Dokonanie weryfikacji   projektu nie przesądza o zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia projektu w każdym przypadku o ile stwierdzi, że dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań kontraktu.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie „Szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003. Nr 120 poz.1133).

### Przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy

Teren budowy związany z realizacją robót remontowych winien być właściwie oznakowany i zabezpieczony  przed dostępem osób niezwiązanych z prowadzeniem robót budowlanych na obiekcie oraz odbywającym się ruchem samochodowym.

Wykonawca we własnym zakresie wprowadzi i będzie utrzymywał w czasie trwania remontu czasową organizację ruchu. A po jego zakończeniu wprowadzi organizację docelową. W czasie realizacji robót budowlano montażowych Wykonawca winien przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposób, jaki jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zachowania należytego bezpieczeństwa prowadzenia robót, łącznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczających.

### Architektury

Projekt musi być zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie określone w Dz.U.2000r. Nr 63 poz.735 .

### Konstrukcji

Projekt winien przewidzieć:

- przepust o przekroju kołowym lub prostokątnym

- bariery zabezpieczające odpowiednie dla danej klasy drogi o ile będą wymagane w docelowej organizacji ruchu.

### Instalacji

Nie dotyczy

### Wykończenia

Nie dotyczy

### Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu wokół remontowanego obiektu po przekazaniu obiektu do eksploatacji winno być zgodne z zatwierdzonym planem zagospodarowania przedstawionym w projekcie budowlanym.

### Inne

Jeżeli w trakcie procesu projektowania okaże się że przewidywany zakres robót będzie wykraczał poza w/w obszar działek, wykonawca dokona stosownych uzgodnień z właścicielami  działek na których będą wykonywane roboty budowlane.

Rozliczenie robót nastąpi ryczałtem, na podstawie protokołów częściowych odbiorów robót uzgodnionych między Stronami, po zakończeniu etapu robót (zgodnie z załączonym formularzem cenowym) oraz protokołem odbioru końcowego po zakończeniu całości robót

# CZEŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać:

- Prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Zamawiający oświadcza, że teren, na którym znajduje się przedmiotowy przepust położony jest na działkach nr 31325 60/3 i 31330 1/2 i stanowi własność Skarbu Państwa a Władającym jest Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymogi ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072) i innych związanych ustaw i rozporządzeń i zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. A ponadto spełniając wymogi:

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.1999 Nr 43 poz.430

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz.U.2000 r. Nr 63 poz. 735

- Ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2003 nr 58 poz.515 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U 2003 r Nr 177 poz.1729

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U.2003 r. Nr 220 poz. 2181

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w szczególności:

- Kopia mapy zasadniczej

###### Wykonawca projektu uzyska we własnym zakresie

- Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów

O ile wystąpi taka potrzeba, Wykonawca robót wykona we własny zakresie kontrolne badania gruntu w rejonie istniejącego przepustu

- Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Nie dotyczy

- Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie, ekspertyzy, z zakresu ochronny środowiska

Nie dotyczy

- Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Nie są wymagane

- Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualnie uwarunkowania tych rozbiórek

Nie dotyczy

- Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących  sieci  wodociągowych, kanalizacyjnych  cieplnych, dróg  samochodowych kolejowych i wodnych

Nie dotyczy

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

- Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu pod budowę.

- Wykonawca robót uwzględni wymagania i zagrożenia wynikające z wykonywania robót w sąsiedztwie skrajni drogowej jezdni ulicy Bronowskiej szczególnie, z uwagi na ruch samochodowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych wypadków w wyniku działalności w zakresie:

- Organizacji robót budowlanych

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich

- Ochrony środowiska

- Warunków BHP

- Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z prowadzeniem prac zabezpieczających

- Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego i Wykonawca winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu robót remontowych w szczególności kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania ujęte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z innymi wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowania budowli i ochrony środowiska i będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objęte kontraktem mają służyć.

- Jeżeli  wykonanie robót będzie wiązało się z koniecznością zajęcia części terenu sąsiednich działek, Wykonawca w własnym zakresie uzyska zgodę właścicieli działek bądź zarządzających nimi, przed przystąpieniem do wykonywania robót.