Przedmiar Robót – Załącznik nr 1

Dot. 	Remont mostu i przebudowa magistral sieci ciepłowniczych  nad Jeziorkiem Czerniakowskim w ciągu ul. Statkowskiego – Gołkowska w Warszawie

Przedmiar robót Dalkia

| Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDn 1000 - Ob. "Jeziorko Czerniakowskie" |
| --- |
| Tabela do obliczenia cen (C) i kwoty ofertowej (Co2) |  |  |
| Lp. | Nr spec. Tech. | Podstawa | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn.(Cj) | Wartość (C) |
| 1 |  | ROBOTY DEMONTAŻOWE |  |  |  |  |
| 1 d.1 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 1016/11 - demontaż rur Dn 1000 wraz z transportem. | m | 407.000 |  |  |
| 2 d.1 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 89/4.0 - demontaż rury stalowej Dn 50 (odpowietrzenie) wraz z transportem | m | 48.000 |  |  |
| 3 d.1 |  |  | Wydłużki dławicowe jednostronne uchwytowe o śr. 1000 mm dla ciśnień 1.6 MPa - demontaż kompensatorów mieszkowycvh Dn 1000 wraz z transportem | szt.wydł. | 2.000 |  |  |
| 4 d.1 |  |  | Trzywarstwowa izolacja o grubości 160-300 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - demontaż demolacyjny - rurociąg zasilający | m2 | 867 |  |  |
| 5 d.1 |  |  | Dwuwarstwowa izolacja o grubości 90-100 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - demontaż demolacyjny - rurociąg powrotny DN-1000 mm, grubość izolacji 100 mm wraz z wywózką i utylizacją. | m2 | 777.0 |  |  |
| 6 d.1 |  |  | Płaszcz ochronny izolacji. Owinięcie izolacji papą na rurociągach zasilających i powrotnych. - (jedna warstwa). - demontaż demolacyjny wraz z wywózką i utylizacją. | m2 | 1373 |  |  |
| 7 d.1 |  |  | Konstrukcja nośna izolacji z bednarki ocynkowanej o wym. 30 x 3 mm, na rurociągach o średnicy zewnętrznej ponad 600 mm. - rurociąg zasilający i powrotny. - demontaż demolacyjny konstrukcji nośnej izolacji wraz z wywózką i utylizacją. | m2 | 1643. |  |  |
| 8 d.1 |  |  | Łuki stalowe segmentowe o śr. 1000 mm - demontaz zwężki 1100/1000 | szt. | 2.000 |  |  |
| 9 d.1 |  |  | Demontaż demolacyjny zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 40-50 mm - demontaz zaworu zaporowego kołnierzowego Dn 50 | szt. | 4.000 |  |  |
| 10 d.1 |  |  | Demontaż demolacyjny zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 40-50 mm - demontaz zaworu kulowego Dn 50 | szt. | 4.000 |  |  |
| 2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 11 d.2 |  |  | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 1016.0 mm. Grubość ścianki do 16.0 mm - montaż rur preizolowanych Dn 1000 | m | 360.000 |  |  |
| 12 d.2 |  |  | Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie. średnica rurociągu do 1016 mm grubość ścianki do 16 mm | złącz. | 56.000 |  |  |
| 13 d.2 |  |  | Zgrzewanie elektryczne muf Dn 1000 | szt | 56.000 |  |  |
| 14 d.2 |  |  | usługa piankowania mufy Dn 100 + pianka z agregatu | szt | 56.000 |  |  |
| 15 d.2 |  |  | Zgrzewanie elektryczne uszczelek końcowych Dn 1000\1200 | szt | 8.000 |  |  |
| 16 d.2 |  |  | Zgrzewanie elektryczne uszczelek końcowych termokurczliwych Dn 100 - uwzględnia się tylko koszt materiału ( uszczelki końcowej termokurczliwej Dn 1000) | szt | 8.000 |  |  |
| 17 d.2 |  |  | Zgrzewanie elektryczne i zapiankowanie muf Dn 1000 - uwzględnia się tylko koszt materiału muf Dn 1000 oraz elementów systemu alarmowego BRANDES | szt | 56.000 |  |  |
| 18 d.2 |  |  | Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o śr. 250-300 mm - pierścienie gumowe uszczelniające Dn 1200 - zastosowano współczynnik 0,5 do R ze względu na ograniczony zakres robót -- współczynnik 1,3 do R ze względu na różnicę średnic otworu | szt.przejsc | 8.000 |  |  |
| 19 d.2 |  |  | Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg - sanki slizgowe dla Dn 1000/1200 | t | 81,6 |  |  |
| 19a d.2 |  |  | Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg - konstrukcja podpór slizgowych | t | 52,9 |  |  |
| 3 |  | INSTALACJA ALARMOWA BRANDES |  |  |  |  |
| 20 d.3 |  |  | Montaż elementów systemu alarmowego - puszka pomiarowa | szt. | 3.000 |  |  |
| 22 d.3 |  |  | Montaż elementów systemu alarmowego - puszka przyłączeniowa BS-ADPPA | szt. | 9.000 |  |  |
| 23 d.3 |  |  | Montaż elementów systemu alarmowego - łącznik RFA | szt. | 6.000 |  |  |
| 24 d.3 |  |  | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy | pom. | 1.000 |  |  |
| 4 |  | ROBOTY INSTALACYJNE W KOMORACH |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Adaptacja komory C-5/O-5 |  |  |  |  |
| 25 d.4.1 |  |  | Układane w kanałach rurociągi z rur stalowych o śr.1000 mm o grubości ścianek do 16 mm - montaż an podporach lub słupach do 4 m | m | 7.000 |  |  |
| 26 d.4.1 |  |  | Trzywarstwowa izolacja o grubości 160-300 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - izolacja rurociagu dn 1000 z wełny mineralnej grubości 175mm | m2 | 21.5 |  |  |
| 27 d.4.1 |  |  | Dwuwarstwowa izolacja o grubości 90-100 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - izolacja rurociagu dn 1000 z wełny mineralnej grubości 105mm | m2 | 19.3 |  |  |
| 28 d.4.1 |  |  | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) - ręczne szczotkowanie rury Dn 1000 | m2 | 22.200 |  |  |
| 29 d.4.1 |  |  | Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm | m2 | 22.200 |  |  |
| 4.2 |  | Adaptacja komory C-6/0-6 |  |  |  |  |
| 30 d.4.2 |  |  | Układane w kanałach rurociągi z rur stalowych o śr.1000 mm o grubości ścianek do 16 mm - montaż an podporach lub słupach do 4 m | m | 2.000 |  |  |
| 31 d.4.2 |  |  | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) - ręczne szczotkowanie rury Dn 1000 | m2 | 6.3 |  |  |
| 32 d.4.2 |  |  | Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm | m2 | 6.3 |  |  |
| 33 d.4.2 |  |  | Trzywarstwowa izolacja o grubości 160-300 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - rurociąg zasilający grubość 175mm | m2 | 8.6 |  |  |
| 34 d.4.2 |  |  | Dwuwarstwowa izolacja o grubości 90-100 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm | m2 | 7.7 |  |  |
| 35 d.4.2 |  |  | Układane w kanałach rurociągi z rur stalowych o śr. 100 mm o grubości ścianek do 5 mm | m | 15.000 |  |  |
| 4.3 |  | Adaptacja komory C-5A/O-5A |  |  |  |  |
| 36 d.4.3 |  |  | Układane w kanałach rurociągi z rur stalowych o śr.1000 mm o grubości ścianek do 16 mm - montaż an podporach lub słupach do 4 m | m | 6.000 |  |  |
| 37 d.4.3 |  |  | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) - ręczne szczotkowanie rury Dn 1000 | m2 | 19.0 |  |  |
| 38 d.4.3 |  |  | Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm | m2 | 19.0 |  |  |
| 39 d.4.3 |  |  | Trzywarstwowa izolacja o grubości 160-300 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - izolacja rurociagu dn 1000 z wełny mineralnej grubości 225mm (zasilenie) | m2 | 18.4 |  |  |
| 40 d.4.3 |  |  | Dwuwarstwowa izolacja o grubości 90-100 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - izolacja rurociagu dn 1000 z wełny mineralnej grubości 205mm (powrót) | m2 | 13.4 |  |  |
| 41 d.4.3 |  |  | Wydłużki dławicowe jednostronne uchwytowe o śr. 1000 mm dla ciśnień 1.6 MPa\ - montaz kompensatora mieszkowego osiowegoBREDAN Dn 1000 - | szt.wydł. | 2.000 |  |  |
| 42 d.4.3 |  |  | Odpowietrzenia rurociągów o śr. 50 mm sieci cieplnych dla ciśnień 4 MPa | kpl. | 2.000 |  |  |
| 43 d.4.3 |  |  | Zawory staliwne o śr. 50-65 mm dla ciśnień 4 MPa - montaż dodatkowych zaworów kulowych spawanych Dn 50 przy odpowietrzeniu | szt. | 2.000 |  |  |
| 5 |  | SZCZEGÓŁ WEJŚCIA SIECI CIEPŁOWNICZYCH NA KONSTRUKCJĘ MOSTU |  |  |  |  |
| 44 d.5 |  |  | Układane w kanałach rurociągi z rur stalowych o śr.1000 mm o grubości ścianek do 16 mm - montaż na podporach lub słupach do 4 m | m | 50.000 |  |  |
| 45 d.5 |  |  | Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie. średnica rurociągu do 1016 mm grubość ścianki do 16 mm - dodatkowe spawy w celu wykonania załamań na Dn 1000 przy wejściu na konstrukcje mostu | złącz. | 20.000 |  |  |
| 46 d.5 |  |  | Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 1016 mm grubość ścianki do 16 mm - cięcie rur Dn 1000 w celu wykonania załamań przy wejściu na konstrukcje mostu. - zastosowano współczynnik 0,75 do R i S ze względu na ograniczony zakres robót | złącz. | 20.000 |  |  |
| 47 d.5 |  |  | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) - ręczne szczotkowanie rury Dn 1000 | m2 | 159,0 |  |  |
| 48 d.5 |  |  | Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm | m2 | 159,0 |  |  |
| 49 d.5 |  |  | Trzywarstwowa izolacja o grubości 160-300 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - izolacja rurociagu dn 1000 z wełny mineralnej grubości 225mm (zasilenie) | m2 | 124,0 |  |  |
| 50 d.5 |  |  | Dwuwarstwowa izolacja o grubości 90-100 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr.zewn. ponad 191 mm - izolacja rurociagu dn 1000 z wełny mineralnej grubości 205mm (powrót) | m2 | 121 |  |  |
| 51 d.5 |  |  | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach | m | 48.000 |  |  |
| 52 d.5 |  |  | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 9.0 |  |  |
| 53' d.5 |  |  | Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm | m2 | 9.0 |  |  |
| 54 d.5 |  |  | Zawory staliwne o śr. 50-65 mm dla ciśnień 4 MPa - montaż zaworu kulowego spawanego Dn 50 | szt. | 4.000 |  |  |
| 55 d.5 |  |  | Zawory staliwne o śr. 50-65 mm dla ciśnień 4 MPa - montaż zaworu zaporowego kołnierzowego Dn 50 z grzybem regulacyjnym (odpowietrzenie0 | szt. | 4.000 |  |  |
| 6 |  | PODWIESZENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH |  |  |  |  |
| 56 d.6 |  |  | Zabezpieczenie światłowodu | m | 108 |  |  |
| 57 d.6 |  |  | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 30.000 |  |  |
| 58 d.6 |  |  | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 30.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Przedmiar robót prace wspólne

| L.p | Nr spec. Tech. | podstawa | Opis | j.m. | ilość | ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d.1 | D.07.01.01 D.07.02.01 | kalk, indywidualna | Czasowa organizacja ruchu 1 | kpi. kpi. | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |  |
| 2 d.1 | D.07.01.01 D.07.02.01 | kalk, indywidualna | Stała organizacja ruchu 1 | kpi. kpi. | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |  |
| 3 d1 |  | Kalk, indywidualna | Przełożenie instalacji SN 1 | Kpl kpl | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Przedmiar robót prace zabezpieczające

| L.p | Nr spec. Tech. | podstawa | Opis | j.m. | ilość | ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d1 |  | Kalk, indywidualna | Wykonanie zabezpieczenia Jeziorka Czerniakowskiego w trakcie budowy 1 | Kpl kpl | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |