Zarząd Dróg Miejskich - Wydział Mostów

opis przedmiotu zamównienia

| Zamawiający: | Zarząd Dróg Miejskich |
| --- | --- |
| Adres: | ul. Chmielna 120 |
|  | 00-810 Warszawa |
|  | woj. mazowieckie |
| Nazwa zamówienia: | Wymiana wyeksploatowanych dwóch ciągów schodów ruchomych, zlokalizowanych w przejściu podziemnym dla pieszych przy Dworcu Centralnym skrzyżowanie Al. Jerozolimskich/ ul. Chałubińskiego w Warszawie |
| Adres zamówienia: | Warszawa |
| Autorzy opracowania: | Krystian Warot , Paweł Księżopolski |

Warszawa, 2014

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana wyeksploatowanych dwóch ciągów schodów ruchomych, zlokalizowanych w przejściu podziemnym dla pieszych przy  Dworcu Centralnym skrzyżowanie Al. Jerozolimskich/ ul. Chałubińskiego.

- Szczegółowe wymagania:

- rok produkcji schodów ruchomych   2014r.

- schody typu ciężkiego: wzmacniane rolki stopnia, łańcuchy stopniowe, łańcuchy napędu 3 rzędowe, hamulec dodatkowy, styczniki kierunkowe o zwiększonej mocy

- schody ruchome winny być wandaloodporne zgodnie z normą wytrzymałości mechanicznej  EN50102 „Stopień ochrony IK10”

- części zamienne do schodów ruchomych oraz sprzęt serwisowy muszą być dostępne bez żadnych ograniczeń w wolnym obrocie towarowym na terenie Unii Europejskiej

- schody ruchome nie mogą mieć kodowanych zabezpieczeń, uniemożliwiających konserwację innym firmom poza producentem.

- elementy wbudowane odporne na środowisko wg. klasy ekspozycji – XF4,C5I.

- wszystkie podzespoły oraz konstrukcja schodów muszą być wykonane  z stali nierdzewnej typu AISI 316

- elementy połączeniowe (np. śruby, nakrętki, podkładki i inne) ze stali nierdzewnej .

- schody ruchome muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

- Dodatkowe wymagania

- wykonanie odprowadzenia nadmiaru wody z maszynowni dolnej i górnej schodów ruchomych do kanalizacji ( wykonać projekt).

- montaż wszystkich schodów  musi być wykonany jednocześnie (prace prowadzone równolegle).

- schody ruchome muszą być przystosowane do pracy zewnętrznej

- automatyczny system smarowania / poręcze muszą być o wzmocnionej cierności

- wykonanie  wizualizacji schodów ruchomych do wbudowania w obiekt                     ( projekt wizualizacji należy złożyć razem z ofertą w wersji papierowej )

- wszystkie podzespoły  i materiały oraz konstrukcja schodów ruchomych musi być uzgodniona z zamawiającym,

- wykonanie projektu  czasowej organizacji  ruchu

  - Ze względu na panujące  warunki  atmosferyczne w Polsce należy wykonać:

- podgrzewanie maszynowni dolnej i górnej, stopni, progów, poręczy oraz zabezpieczenie przed przemarzaniem urządzeń sterowych podczas mrozów.

  - Monitoring wizyjny

1. zamontowanie  trzech kamer na każde urządzenie,   z rejestratorami wyposażonymi w dyski 2TB z możliwością podglądu wizyjnego online. Urządzenia muszą być uzgodnione w UDT  (przed przystąpieniem do prac musi być uzgodniony projekt montażu z Wydziałem Mostów ZDM)

2. kamery muszą być zamontowane  tak aby był widoczny całe   schody ruchome. Rejestrator powinien mieć możliwość podłączenia modemu przesyłającego  informację video i audio do firmy ochroniarskiej wyłonionej w przetargu ZDM

3.  min. wymagania kamer:

- wandaloodporne (IK10) IP65

- widoczność dzień/noc

- rozdzielczość 700 TVL

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapoznania się z dokumentacją techniczną (istniejących schodów) przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia .

- uzyskania niezbędnych decyzji UDT przed przekazaniem przedmiotu zamówienia.

- uregulowanie wszelkich opłat związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie schodów ruchomych.

- udzielenia rękojmi na zrealizowane prace 60 miesięcy ( liczone od podpisania protokołu końcowego).

- udzielenia gwarancji 60 miesięcznej na schody ruchome i podzespoły ( liczone od podpisania protokołu końcowego)

- wykonawca wyraża zgodę na przekazanie konserwacji innej  firmie  wyłonionej w drodze przetargu na konserwację schodów ruchomych   w ZDM bez utraty gwarancji.

- Demontaż i utylizacja istniejących schodów ruchomych

  - demontaż istniejących schodów ruchomych

  - aparaturę  sterową (silnik, falownik i inne) należy zdać po zdemontowaniu (kompletną i nie uszkodzoną) na magazyn Zarządu Dróg Miejskich.

  - wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia elementów schodów ruchomych  z rozbiórki do punktu składowego wskazanego przez zamawiającego (musi być wypełniona karta przekazania odpadów)

  - wykonawca musi wkalkulować wywóz odpadów z demontażu  w granicach m.st. Warszawy