Zarząd Dróg Miejskich - Wydział Mostów

specyfikacja techniczna demontażu   i montażu schodów ruchomych

| Obiekt: | Przejście podziemne przy Dworcu Centralnym skrzyżowanie Al. Jerozolimskich/ ul. Chałubińskiego |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: | Wymiana wyeksploatowanych dwóch ciągów schodów ruchomych, zlokalizowanych w przejściu podziemnym dla pieszych przy Dworcu Centralnym skrzyżowanie Al. Jerozolimskich/ ul. Chałubińskiego. |
| Osoba prowadząca sprawę: | Krystian Warot Paweł Księżopolski |

Warszawa, 2014

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana wyeksploatowanych dwóch ciągów schodów ruchomych, zlokalizowanych w przejściu podziemnym dla pieszych przy  Dworcu Centralnym skrzyżowanie Al. Jerozolimskich/ ul. Chałubińskiego.

- WYMIANA SCHODÓW RUCHOMYCH

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST )

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wymianą dwóch ciągów schodów ruchomych, zlokalizowanych w przejściu podziemnym dla pieszych przy  Dworcu Centralnym skrzyżowanie Al. Jerozolimskich/ ul. Chałubińskiego

  - Szczegółowe wymagania:

- rok produkcji schodów ruchomych   2014r.

- schody typu ciężkiego: wzmacniane rolki stopnia, łańcuchy stopniowe, łańcuchy napędu 3 rzędowe, hamulec dodatkowy, styczniki kierunkowe o zwiększonej mocy

- schody ruchome winny być wandaloodporne zgodnie z normą wytrzymałości mechanicznej  EN50102 „Stopień ochrony IK10”

- części zamienne do schodów ruchomych oraz sprzęt serwisowy muszą być dostępne bez żadnych ograniczeń w wolnym obrocie towarowym na terenie Unii Europejskiej

- schody ruchome nie mogą mieć kodowanych zabezpieczeń, uniemożliwiających konserwację innym firmom poza producentem.

- elementy wbudowane odporne na środowisko wg. klasy ekspozycji – XF4,C5I.

- wszystkie podzespoły oraz konstrukcja schodów muszą być wykonane  z stali nierdzewnej typu AISI 316

- elementy połączeniowe (np. śruby, nakrętki, podkładki i inne) ze stali nierdzewnej .

- schody ruchome muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

1.3 .Dodatkowe wymagania

- wykonanie odprowadzenia nadmiaru wody z maszynowni dolnej i górnej schodów ruchomych do kanalizacji ( wykonać projekt).

- montaż wszystkich schodów  musi być wykonany jednocześnie (prace prowadzone równolegle).

- schody ruchome muszą być przystosowane do pracy zewnętrznej

- automatyczny system smarowania / poręcze muszą być o wzmocnionej cierności

- wykonanie  wizualizacji schodów ruchomych do wbudowania w obiekt            ( projekt wizualizacji należy złożyć razem z ofertą w wersji papierowej )

- wszystkie podzespoły  i materiały oraz konstrukcja schodów ruchomych musi być uzgodniona z zamawiającym,

- wykonanie projektu  czasowej organizacji  ruchu

    - Ze względu na panujące  warunki  atmosferyczne w Polsce należy wykonać:

- podgrzewanie maszynowni dolnej i górnej, stopni, progów, poręczy oraz zabezpieczenie przed przemarzaniem urządzeń sterowych podczas mrozów.

1.3.2.  Monitoring wizyjny

1. zamontowanie  trzech kamer na każde urządzenie,   z rejestratorami wyposażonymi w dyski 2TB z możliwością podglądu wizyjnego online. Urządzenia muszą być uzgodnione w UDT  (przed przystąpieniem do prac musi być uzgodniony projekt montażu z Wydziałem Mostów ZDM)

2. kamery muszą być zamontowane  tak aby był widoczny cały obiekt                      ( schody ruchome). Rejestrator powinien mieć możliwość podłączenia modemu przesyłającego  informację video i audio do firmy ochroniarskiej wyłonionej w przetargu ZDM

3.  min. wymagania kamer:

- wandaloodporne (IK10) IP66 i IP67

- widoczność dzień/noc

- rozdzielczość 700 TVL

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapoznania się z dokumentacją techniczną (istniejących schodów) przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia .

- uzyskania niezbędnych decyzji UDT przed przekazaniem przedmiotu zamówienia.

- uregulowanie wszelkich opłat związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie schodów ruchomych.

- udzielenia rękojmi na zrealizowane prace 60 miesięcy.

- udzielenia gwarancji 60 miesięcznej na schody ruchome i podzespoły

- wykonawca wyraża zgodę na przekazanie konserwacji innej  firmie  wyłonionej w drodze przetargu na konserwację schodów ruchomych   w ZDM bez utraty gwarancji.

1.5. Prowadzenie prac

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Zamówienia zgodnie z Specyfikacją techniczną  i ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia oraz za jego zgodność z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.06.156.1118           z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do tej ustawy          i innymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz z polskimi normami, certyfikatami   i aprobatami technicznymi, a także ogólnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie roboty i czynności towarzyszące, w tym wynikające z dostępu do miejsca robót. Roboty powinny być prowadzone zgodnie   z zasadami BHP, ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zapewnieni nadzór techniczny ze strony odpowiednich służb

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz  powykonawczej, w tym dokumentacji fotograficznej na płycie CD ROM, uwzględniającej stan obiektu i poszczególnych jego elementów przed   i po wbudowaniu.

- Materiały

  - Rodzaje materiałów i wymagania

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty i świadectwa kontroli jakości dla każdej partii i wchodzić w skład systemów stosowanych w budowlach.

Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie badań jakości materiału.

Badanie należy przeprowadzić wg normy przedmiotowej (lub aprobaty technicznej), w oparciu o którą materiał został dopuszczony do stosowania.

- Sprzęt

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

  - Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i ochronę środowiska odpowiada Wykonawca prac na obiekcie. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. Podczas robót należy ściśle przestrzegać przepisów i wskazówek umieszczonych na opakowaniach.

W bezpośredniej bliskości materiałów łatwopalnych nie wolno używać otwartego ognia ani spawać.

- Dokumentacja robót

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wstępnej dokumentacji fotograficznej i opisowej  oraz systematycznego prowadzenia dziennika robót w trakcie prowadzonych prac.

Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej prowadzonych prac.

- Odbiór robót

## Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

## Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

## Odbiór końcowy robót

### 5.3.1.Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzi się że należy wykonać roboty poprawkowe bądź uzupełniające – zostanie wyznaczony termin ich wykonania.

Przy odbiorze robót końcowych wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, zgodnej z oferowaną, gwarancji producenta i wykonawcy  materiałów.

### Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych                   z usunięciem wad stwierdzonych w okresie rękojmi.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu       z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5.3 „Odbiór końcowy robót”.

- Rozliczenie robót

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołów częściowych odbiorów robót uzgodnionych między Stronami w okresach comiesięcznych oraz protokołem odbioru końcowego po zakończeniu całości robót.