Zarząd Dróg Miejskich - Wydział Mostów

opis przedmiotu zamównienia

| Zamawiający: | Zarząd Dróg Miejskich |
| --- | --- |
| Adres: | ul. Chmielna 120 |
|  | 00-810 Warszawa |
|  | woj. mazowieckie |
| Nazwa zamówienia: | Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich na terenie m.st. Warszawy okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r |
| Adres zamówienia: | Warszawa |
| Autorzy opracowania: | Krystian Warot , Paweł Księżopolski |

Warszawa, 2015

- Przedmiotem zamówienia są:

- Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich  w  następujących punktach m.st. Warszawy:

| Lp. | Rodzaj obiektu | Lokalizacja | Typ urządzenia | Liczba szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przejście podziemne | Al. Jerozolimskie (Rondo Dmowskiego) | SIRIO - platforma | 8 |
| 2 | Przejście podziemne | Al. Jerozolimskie/ ul. Emilii Plater | V 74 - przyścienna | 2 |
| 3 | Kładka dla pieszych | Al. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Obozowej | SIRIO - platforma | 2 |
| 4 | Kładka dla pieszych | Al. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Bema | PH- platforma | 2 |
| 5 | Wiadukt drogowy | ul. Andersa nad ul. Słomińskiego Zygmunta 4 | PI - platforma | 8 |
| 6 | Tunel | T. Świętokrzyskiej ciągu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie | E06 - platforma | 4 |
| 7 | Kładka dla pieszych | Al. Niepodległości przy Polach Mokotowskich. | CIBES A5000 | 2 |
| 8 | Przejście podziemne | Rondo Zesłańców Syberyjskich | E06 - platforma | 4 |
| 9 | Kładka dla pieszych | ul. Czerniakowska przy ul. 29 Listopada | E06 - platforma | 2 |
| 10 | Kładka dla pieszych | ul. Czerniakowska przy ul. Zaruskiego | E06 - platforma | 2 |
| 11 | Pylon | Most Siekierkowski | CT 10/15 special | 4 |
| 12 | Przejście podziemne | Dw. Centralny (Rondo Czterdziestolatka) | ECO3000 schody | 2 |
| 13 | Przejście podziemne | Al. Jerozolimskie 179 przy ,,Blue City | OTIS 2000 winda | 2 |
| 14 | Przejście podziemne | ul. Słowackiego przy Hali Marymonckiej | SIRIO - platforma | 1 |
| 15 | Kładka dla pieszych | ul. J. Sobieskiego przy ul. Truskawieckiej | E06 - platforma | 2 |
| 16 | Kładka dla pieszych | ul. J. Sobieskiego przy ul. Czarnomorskiej | E06 - platforma | 2 |
| 17 | Kładka dla pieszych | ul. J. Sobieskiego przy ul. Kostrzewskiego | E06 - platforma | 2 |
| 18 | Kładka dla pieszych | ul. Ostrobramska przy ,,Promenadzie” | E06 - platforma | 2 |
| 19 | Kładka dla pieszych | ul. Powsińska przy ul. Orężnej (Okrężna) | E06 - platforma | 2 |
| 20 | Kładka dla pieszych | ul. J. Sobieskiego przy ul. Radosnej | E06 - platforma | 2 |
| 21 | Kładka dla pieszych | ul. Rzymowskiego | E06 - platforma | 3 |
| 22 | Kładka dla pieszych | ul. Marynarska | E06 - platforma | 2 |
| 23 | Kładka dla pieszych | ul. Grochowska przy ul. Olszynki Grochowskiej | CIBES A5000 | 2 |
| 24 | Kładka dla pieszych | ul. Czerniakowska przy ul. Hołówki | E06 - platforma | 2 |
| 25 | Kładka dla pieszych | ul. Czerniakowska przy ul. Bartyckiej | E06 - platforma | 2 |
| 26 | Kładka dla pieszych | ul. Powsińska przy ul. Limanowskiego | E06 - platforma | 2 |
| 27 | Kładka dla pieszych | ul. Ostrobramska przy ul. Motorowej | CIBES A5000 | 2 |
| 28 | Kładka dla pieszych | ul. Jagiellońska80 przy PIMOT | PH - platforma | 3 |
| 29 | Kładka dla pieszych | ul. Płowiecka przy ul. Edisona | Q=630kg. winda | 2 |
| 30 | Kładka dla pieszych | ul. Żwirki i Wigury przy 1 Sierpnia | Q=630kg. winda | 2 |
| 31 | Kładka dla pieszych | ul. Puławska przy ul. Jagielskiej | Q=630kg. winda | 2 |
| 32 | Kładka dla pieszych | ul. Wawelska przy Al. Wielkopolski | Q=630kg. winda | 2 |
| 33 | Kładka dla pieszych | ul. Grochowska przy ul. Garwolińskiej | Q=630kg. winda | 2 |
| 34 | Kładka dla pieszych | ul. Rzymowskiego Wincentego przy Cybernetyki | VIMEC E07 platf. | 2 |
| 35 | Wiadukt drogowy | ul. Cybernetyki nad PKP | VIMEC E07 platf. | 1 |
| 36 | Wiadukt drogowy | ul. Świderska | PI – platforma | 3 |
| 37 | Przejście podziemne | ul. Nowolazurowa przy ul. Poczty Gdańskiej | Home Lift 10 - 1A2T | 2 |
| 38 | Wiadukt drogowy | ul. Saska | ELFO XL-platforma | 4 |
| 39 | Wiadukt drogowy | ul. Grójecka i Al. Krakowskie | ELFO XL-platforma | 6 |
| 40 | Wiadukt drogowy | Al. Jerozolimskich nad linią PKP (WKD) | ELFO XL-platforma | 2 |
| 41 | Kładka dla pieszych | ul. Nowolazurowa przy Świerszcza | GLF MR Hydrauliczny | 2 |
| 42 | Budynek | ul. Chmielna 120 | Elektryczny cierny | 1 |
| 43 | Budynek | ul. Chmielna 120 | V-64 przyścienna | 1 |
| 44 | Budynek | ul. Gołdapska 7 | ECON30 – pod. warsztatowy | 1 |
| 45 | Budynek | ul. Gołdapska 7 | Panda 30/2004 | 1 |
| 46 | inne | Urządzenia dźwigowe (przewidywane do przekazania do konserwacji od dnia włączenia do eksploatacji) | - | 30 |

- Pozycja: 11 z punktu  „I. 1.” opisu przedmiotu zamówienia – urządzenia dźwigowe wyłączone są z konserwacji  ( w każdej chwili mogą być przekazane przez zamawiającego do konserwacji )

- Pozycje 1  i 13 z punktu „I. 1.” opisu przedmiotu zamówienia – urządzenia dźwigowe podlegają

ochronie  stałej  całodobowej z wykorzystaniem istniejącego systemu TV. dozorowej oraz obsługi podstawowej.

- pozycje: od 1 do 41 z punktu „I. 1.” opisu przedmiotu zamówienia – urządzenia dźwigowe podlegają  monitoringowi całodobowemu (24 h) i obsłudze podstawowej obiektów  zgodnie z formularzem cenowym.

- WPROWADZENIE  TEMATYCZNE (Definicje) :

  - Platforma pionowa, jest  stosowana  w  transporcie  osób   niepełnosprawnych   poruszających  się na  wózkach  inwalidzkich.  Urządzenia  zostały  zaprojektowane  w  taki  sposób, aby  użytkownik  mógł bezpiecznie z nich korzystać    sam  lub  z  pomocą  osoby  towarzyszącej.

  - Podest  masztowy,  jest  urządzeniem  technicznym,  służącym  do  konserwacji  mostu.

  - Schody ruchome, jest to urządzenie transportowe zaliczane do grupy przenośników i służące do przewozu osób pomiędzy kondygnacjami budynku. Składają się z konstrukcji nośnej, taśmy stopni i poręczy napędzanych przez zespół napędowy z silnikiem elektrycznym i przekładnią

  - Platformy przyschodowe, umożliwiają pokonanie bariery architektonicznej w postaci stopni lub biegów  schodowych. Urządzenia te stosuje się tam gdzie nie ma możliwości zainstalowania dźwigów lub platform pionowych

  - Winda osobowa, to rodzaj dźwignicy do pionowego przemieszczania ludzi, która składa się z kabiny

prowadzonej w szybie za pomocą  lin.

      - Uwaga

- Przed przystąpieniem do przetargu wykonawca zapozna się ze stanem faktycznym urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich wymienionych w punkcie „I. 1.”, i nie będzie wnosił zastrzeżeń w tym zakresie  po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

- W czasie realizacji zamówienia wykonawca ma obowiązek wymienić wszystkie zamki na klucz systemowy dorabiany na podstawie kodu  w maszynowniach urządzeń dźwigowych w terminie ustalonym z zamawiającym  i przekazać dwa komplety kluczy kodowanych do ZDM . Wymiana nie może trwać dłużej niż dwa miesiące od 01.01.2016r.

- Z chwilą wycofywania urz. dźwigowych z eksploatacji ze względów technicznych lub organizacyjnych zostaną one  wyłączone z zamówienia a wynagrodzenie pomniejszone  zgodnie z formularzem cenowym.

- Wykonawca zapewnieni przez 24  miesiące aktywność kart GSM wraz z modemem i doładowaniem (do istniejących urządzeń  dźwigowych jak i nowych dodanych protokólarnie ) do 100 urządzeń dźwigowych

- Wymagania odnośnie oznakowania pojazdów wykonujących konserwacje urządzeń dźwigowych

  - pojazdy powinny być wyposażone między innymi w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem pomarańczowym przerywanym z podświetlanym napisem ,,Pogotowie Dźwigowe” na dachu, (min. osiem samochodów)

  - na  bokach samochodu oraz na tyle napis „Pogotowie Dźwigowe” na folii odblaskowej przyklejanej bezpośrednio na samochód w jednym wierszu wykonany czarnymi literami w pasie koloru żółtego –wysokość liter 130 mm, szerokość pasa żółtego 200 mm ( pas musi być na całych bokach samochodu, oraz nie mogą się znajdować inne informacje(reklamy, nazwa firmy),

- Wykonawca musi zapewnić podnośnik koszowy który będzie wykorzystywany do mycia lub wymiany szyb, malowania konstrukcji, itp.)

- Poszczególne  urządzenia  dźwigowe  przekazywane i dobierane  będą  do  konserwacji  protokolarnie.

- Eksploatacja  urządzeń  ma  przebiegać  ściśle  wg.  instrukcji  eksploatacji i warunków gwarancyjnych producentów, dotyczących  poszczególnych  urządzeń  oraz  wymogów Inspektora  Dozoru  Technicznego.

- Wykonawca  będzie  prowadził Zeszyt  konserwacji  dźwigów  zgodnie z wymogami UDT- dokonywanie wpisów

- Wykonawca będzie prowadził ,,Karty konserwacji urz. dźwigowego”

- Karty oraz zeszyty konserwacji  należy przechowywać do wglądu przez pracowników nadzorujących z  ZDM.

II  ZAKRES  KOMPLEKSOWYCH  USŁUG :

1.   CZYNNOŚCI  Z  ZAKRESU   USŁUG  KONSERWACYJNYCH   STAŁYCH I NAPRAW

Zakres przeglądów, konserwacji i napraw dźwigów platformowych pionowych, schodów ruchomych, przyściennych (przyschodowych), podnośników warsztatowych oraz wind należy przeprowadzać  zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dla danego urządzenia dźwigowego oraz zgodnie z Załącznikiem  Nr 2.

Konserwator może włączyć urządzenie do eksploatacji, po naprawie (wymagającej badania UDT) lub dewastacji jedynie przy udziale pracowników ZDM.

2.  CZYNNOŚCI  Z  ZAKRESU  MONITORINGU   I  UTRZYMANIE  CZYSTOŚCI

1).    Całodobowy  monitoring urządzeń dźwigowych powinien polegać na:

- Codziennym objeździe (wg. harmonogramu przedstawionego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez zamawiającego ) w celu sprawdzenia  sprawności, czystości i  stanu technicznego  wszystkich urządzeń dźwigowych, ze szczególnym uwzględnieniem działania modemów telefonicznych GSM do łączności radiowej z konserwatorem,

- Zapewnieniu całodobowego pogotowia dźwigowego do reagowania na zgłaszane  awarie dźwigów (czas dojazdu od zgłoszenia awarii  zgodnie z przedstawionym przez  wykonawcę lecz nie później niż 60 min.).

- Wykonywaniu dokumentacji  fotograficznej każdego zdarzenia (np. dewastacja, kradzież, wypadki i inne zdarzenia ) na dysku przenośnym  lub płyty DVD (dyski i płyty DVD muszą znajdować się w archiwum)

2).   Utrzymanie czystości powinno polegać na :

  - Usuwaniu reklam,  plakatów  i  graffiti (codziennie),

  - Utrzymaniu  czystości  wokół  szybów  dźwigów (codziennie - w  granicach 1,5m oraz w przypadku przejść podziemnych całe przedsionki),

  - Myciu (ze szczególnym   uwzględnieniem elementów szklanych) środkami nieagresywnymi dla konstrukcji:

1.)  ścian wewnętrznych szybu dźwigowego (w zależności od zabrudzenia -nie rzadziej niż 1x w  miesiącu),

2.)  ścian zewnętrznych szybu dźwigowego (w zależności od zabrudzenia - nie rzadziej niż 2x w roku) ,

3.)  wiatrołapu dźwigu  (w zależności od zabrudzenia - nie rzadziej niż 2x w miesiącu),

4.)  kabiny dźwigu ( w zależności od zabrudzenia - nie rzadziej niż 2x w tygodniu ).

5.) mycie urządzeń dźwigowych powyżej 2m (od gruntu) muszą być wykonywane za pomocą podnośnika      koszowego lub rusztowania.

6.) Jeżeli nie da się usunąć zanieczyszczeń np. graffiti i innych z szyb lub innych elementów urządzeń dźwigowych należy wymienić je na nowe.

7.) Wykonawca przed przystąpieniem do mycia musi wykonać zdjęcia przed i po myciu (należy je zgrywać na dyski lub płyty DVD z opisem ( miejsce, data, godzina) i przekazywać do zamawiającego co miesiąc do  archiwum).

3). Konserwator zobowiązany jest do powiadomienia służb miejskich o incydentach związanych z eksploatacją  danego obiektu  np. RWE, ZOM, Policja, Straż Miejska .

3.  CZYNNOŚCI   Z   ZAKRESU   USUWANIA   AWARII   SPOWODOWANYCH

AKTAMI WANDALIZMU, KRADZIEŻAMI i ZUŻYCIEM EKSPLOATACYJNYM

PODESPOŁÓW I  MATERIAŁÓW.

WINDY- DŹWIGI  PLATFORMOWE - PLATFORMY PRZYŚCIENNE (PRZYSCHODOWE)- PODNOŚNIKI  WARSZTATOWE – PODESTY MASZTOWE

- Wymiana na nowe i oryginalne części uszkodzonych elementów oraz usuwanie  powstałych  awarii spowodowanych  aktami  wandalizmu,  kradzieżami, zużyciem eksploatacyjnym, przypadkami losowymi -  zapewniających  ciągłą  i  bezpieczną  pracę  urządzeń. (wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo urządzeń)

- Wykonawca  zobowiązany  jest  do  powiadomienia     pracownika     wyznaczonego   przez     Zamawiającego  o  zaistniałych  awariach - telefonicznie lub pocztą elektroniczną    przesyłając min. 2 zdjęcia  fotograficzne z datą zdarzenia, pokazujące  szczegóły uszkodzenia - nr., symbol, serie uszkodzonego  elementu, itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest do  wymiany wszystkich uszkodzonych elementów  na nowe, w przypadkach skomplikowanych napraw możliwe będzie wykonanie prac w innym terminie po uzyskaniu zgody  pisemnej zamawiającego, ale nie dłużej niż 20 dni roboczych od zdarzenia.

- CZYNNOŚCI  Z  ZAKRESU  OCHRONY STAŁEJ  CAŁODOBOWEJ I OBSŁUGI

PODSTAWOWEJ

4.1 . Przejście podziemne Al. Jerozolimskie/ ul. Marszałkowska ( pod Rondem Dmowskiego)

- Ochrona fizyczna  przed dewastacją, zniszczeniem, kradzieżą i zaśmiecaniem wewnątrz urządzeń dźwigowych oraz w ich obrębie na zewnątrz (~ 1,5m ) zlokalizowanych w obiekcie,

- Posterunki w pomieszczeniu monitoringu :

- Posterunek stały, całodobowy (24h), pełniony przez jednego pracownika na każdej zmianie.

- Monitoring obiektu przez pracowników Wykonawcy, przy użyciu kamer rozmieszczonych na obiekcie

- Dwa posterunki w przejściu podziemnym :

- Pierwszy posterunek (patrol obchodny całodobowy 24h), pełniony przez jednego pracownika na każdej  zmianie.

- Drugi posterunek (patrol obchodny całodobowy 24h), pełniony przez jednego pracownika na każdej zmianie

- Podejmowanie   interwencji   w   przypadku   zauważenia   aktów   wandalizmu  lub   prób  dewastacji  i      kradzieży oraz zawiadamianie konserwatora urządzeń dźwigowych niezwłocznie po wystąpieniu awarii.

- System  monitoringu  wizyjnego – obserwacja  urządzeń, udzielanie głosowej  instrukcji obsługi urządzenia, uwalnianie obywateli z urządzenia oraz   w  przypadku  zauważenia   aktów   wandalizmu, powiadomienie patrolu interwencyjnego ochrony  lub inne służby porządkowe,

- Wykonywanie nagrań na dyskach przenośnych zdarzeń aktów wandalizmu, dewastacji i innych (dostarczenie nagrania w ciągu 24 godzin po dewastacji do zamawiającego na dyskach zewnętrznych przenośnych  )

- Wykonywanie stałej konserwacji lub wymiana w razie awarii istniejącego systemu TV. w celu zachowania jego sprawności działania.

- Pomieszczenie monitoringu jak również sprzęt rejestrujący musi być utrzymywany w czystości,

4.2. Przejście podziemne Al. Jerozolimskie – „Blue City”

- Ochrona fizyczna  przed dewastacją, zniszczeniem, kradzieżą i zaśmiecaniem wewnątrz urządzeń dźwigowych oraz w ich obrębie na zewnątrz (~ 1,5m ) zlokalizowanych w obiekcie,

- Posterunki w pomieszczeniu monitoringu:

- Posterunek stały, całodobowy (24h), pełniony przez jednego pracownika na każdej zmianie.

- Monitoring obiektu przez pracowników Wykonawcy, przy użyciu kamer rozmieszczonych na obiekcie

- Posterunek  w przejściu podziemnym :

- Posterunek (patrol obchodny całodobowy 24h), pełniony przez jednego pracownika na każdej zmianie

- Podejmowanie   interwencji   w   przypadku   zauważenia   aktów   wandalizmu  lub   prób  dewastacji  i      kradzieży oraz zawiadamianie konserwatora urządzeń dźwigowych niezwłocznie po wystąpieniu awarii.

- System  monitoringu  wizyjnego – obserwacja  urządzeń, udzielanie głosowej  instrukcji obsługi urządzenia, uwalnianie obywateli z urządzenia oraz   w  przypadku  zauważenia   aktów   wandalizmu, powiadomienie patrolu interwencyjnego ochrony  lub inne służby porządkowe.

- Wykonywanie nagrań na dysk przenośny lub płytach DVD zdarzeń aktów wandalizmu, dewastacji i innych (dostarczenie  nagrania w ciągu 24 godzin po dewastacji do zamawiającego)

- Wykonywanie stałej konserwacji lub wymiana w razie awarii istniejącego systemu TV. w celu zachowania jego sprawności działania.

- Pomieszczenie monitoringu jak również sprzęt rejestrujący musi być utrzymywany w czystości,

- CZYNNOŚCI  Z  ZAKRESU  MONITORINGU CAŁODOBOWEGO(WIZYJNEGO ZE ZDALNYM  POŁĄCZENIEM AUDIO ) -obiekty inżynierskie - poz. od 1 do 41.

- Ochrona przed dewastacją, zniszczeniem, kradzieżą i zaśmiecaniem wewnątrz urządzeń dźwigowych poprzez  system  monitoringu  wizyjnego ze zdalnym połączeniem audio (łączenie się z widną)– należy obserwować  urządzenia dźwigowe przez 24 godziny w siedzibie wykonawcy oraz w przypadku  zauważenia aktów  wandalizmu, powiadomienie patrolu interwencyjnego ochrony  lub inne służby porządkowe,

- Wykonywanie stałej konserwacji lub wymiana w razie awarii istniejącego systemu TV. w celu zachowania jego sprawności działania (przez cały okres trwania umowy.

- Nagrania  na dysku przenośnym lub płycie DVD  z zaistniałych zdarzeń -  aktów wandalizmu, dewastacji itp. należy archiwizować do jednego miesiąca i przekazywać (dane) do  ZDM ul. Gołdapska 7 . w ciągu 24    godzin  ( dostarczenie nagrania w ciągu 24 godzin po dewastacji ),

- Wszystkie zdjęcia i nagrania oraz wszystkie zdarzenia muszą być posegregowane  i opisane na dyskach zewnętrznych min 1TB przekazywanych do archiwum ZDM w zależności od zapełnienia

- Na żądanie konserwatora lub zamawiającego możliwe będzie wezwanie patrolu interwencyjnego  w ciągu 20 minut od zgłoszenia min 10 razy w miesiącu.

5.1 Wymiana wyeksploatowanego monitoringu wizyjnego ze zdalnym połączeniem audio online/24h obiektów inżynieryjnych poz. od 1 do 41 (oraz planowanych do przekazania) przez cały okres trwania umowy będzie polegała na:

- Wymianie wszystkich kamer wraz z rejestratorem o minimalnych parametrach:

- Rozdzielczość HD  nie mniej niż 700 TVL oraz widoczność dzień/noc

- Kamera kopułkowa w obudowie wandaloodpornej o klasie szczelności IP66 i IP67 (IK10)

- Wymianie przekaźników do łączności on-line oraz dysku twardego zewnętrznego 2 TB

- Wykonywaniu stałej konserwacji lub wymiana w razie awarii istniejącego systemu TV. w celu zachowania jego sprawności działania (przez cały okres trwania umowy

- Wymianie  niezbędnych urządzeń do obsługi monitoringu wizyjnego z możliwością zdalnego połączenia wideo z urządzeniem oraz możliwością rozmowy z uwięzioną osobą itp.

5.2. Montaż podglądu wizyjnego w siedzibie zamawiającego

- Zamontowanie podglądu wizyjnego na trzech ekranach LED 42 CALI rozdzielczości FULL HD (przystosowanych do ciągłej pracy –przemysłowych ) w siedzibie zamawiającego z możliwością zdalnego połączenia wideo ze wszystkimi urządzeniami wraz z niezbędnym sprzętem do montażu na ścianie oraz przybliżania fragmentów obrazu i wydruk na drukarce laserowej w kolorze także z możliwością nagrywania na płyty DVD (wykonawca musi zapewnić połączenie internetowe oraz tonery do drukarki przez cały okres trwania umowy w siedzibie zamawiającego) . Minimalne parametry do komputera służącego do podglądu monitoringu wizyjnego : procesor Intel i7, dysk 1TB, Pamięć ram 16 GB, grafika typu  GeForce GTX980 4GB GDDR5, klawiatura i myszka bezprzewodowa (zasięg min 5m).

- Zaprojektować i zamontować klimatyzację w siedzibie zamawiającego wraz z konserwacją dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń do podglądu monitoringu wizyjnego.

- Dostarczenie do zamawiającego trzech Tabletów  z Internetem LTE przez cały okres trwania umowy do obsługi monitoringu wizyjnego w terenie o parametrach min tj.  pamięć ram min. 2 GB, Ekran IPS  10,1 Cali, pojemność dysku min. 32 GB , Modem LTE wbudowany, system operacyjny Windows urządzenia muszą być  dostarczone do 31.01.2016r. - po zakończeniu umowy urządzenia podlegają zwrotowi.

- Wymiana wszystkich przycisków (przywołania i jazdy )na zewnątrz i wewnętrznych oraz zamontowanie sygnałów dźwiękowych w urządzeniach dźwigowych.

- Wymiana na hermetyczne i  wandaloodporne  przyciski z kierunkiem jazdy. Strzałka nie mniejsza niż 4 x 4 cm, podświetlana, oznaczenia „tictile”  przyciski wypukłe z alfabetem Braille’a

- Wyposażenie urządzeń w komunikaty głosowe , sygnał dojazdu na piętro

- poziom górny              ( po dojechaniu do przystanku)

- poziom dolny                                    - // -

- winda jedzie w dół       ( przy ruchu windy)

- winda jedzie w górę               - // -

- łączenie z serwisem ( w momencie przyciśnięcia przycisku pomocy technicznej)nawiązano połączenie – proszę czekać                     ( cd. jw.)

- winda przeciążona

3)        Montaż wszystkich przycisków ,w terminie do czterech miesięcy  od zgłoszenia od zamawiającego.

III   ROZLICZENIE  WYKONANYCH  USŁUG

1.  Wynagrodzenie  -  Cena umowy zawiera :

- koszt ogólny konserwacji stałej urz. dźwigowych ogólnodostępnych

- koszt monitoringu i utrzymanie czystości (sprzątanie, mycie, usuwanie reklam, graffiti, plakatów oraz innych nieczystości),

- koszt naprawy uszkodzeń urz. dźwigowych spowodowanych  dewastacjami, kradzieżami, oraz zużyciem eksploatacyjnym podzespołów i materiałów,

- koszt ochrony mienia z monitoringiem wizyjnym ( online 24 h) obiektów inżynieryjnych poz. od 1  do 41

- koszt ochrony fizycznej stałej z wykorzystaniem istniejącego systemu TV. dozorowej i obsługa podstawowa urz. dźwigowych – przejście podziemne pod Al. Jerozolimskimi C.H. Blue City - C.H. Reduta (dwóch pracowników 24 h.),

- koszt ochrony fizycznej stałej z wykorzystaniem istniejącego systemu TV. dozorowej i obsługa podstawowa urz. dźwigowych – przejście podziemne pod Rondem Dmowskiego (trzech pracowników 24h),

- koszt kart wraz z modemem GSM do urządzeń dźwigowych wraz z doładowaniem przez 24 miesięcy  w istniejących urządzeniach oraz w   przewidzianych do przekazania do konserwacji od dnia włączenia do eksploatacji

- koszt montażu monitoringu wizyjnego ze zdalnym połączeniem audio na urządzeniach przewidzianych do przekazania do konserwacji od dnia włączenia do eksploatacji wraz łącznością (karty z modemem GSM) przez cały okres trwania umowy (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia )

- koszt montażu monitoringu wizyjnego  w siedzibie zamawiającego

1.1   W ramach prac  z zakresu usług  konserwacyjnych stałych należy uwzględnić:

- badania Kontroli Technicznej Jakości,

- badania Urzędu Dozoru Technicznego po zatrzymaniu urządzenia lub wprowadzonych zmianach narzuconych przez zamawiającego ( za badania będą potrącane koszty z faktur co miesięcznych wykonawcy)

- badania (pomiary) ochrony. p. porażeniowej,

- usuwanie  korozji występujących na urz. dźwigowych:

- zabezpieczenie antykorozyjne ( malowanie) w/g przedstawionej i uzgodnionej w ZDM specyfikacji technicznej (dwu lub trzy warstwy systemem epoksydowo-poliuretanowe)

- utrzymanie czystości na obiektach

- wszystkie prace/usługi ujęte w opisie przedmiotu zamówienia muszą być wliczone w koszty wykonawcy

- wszystkie zamontowane urządzenia oraz materiały i inne po wygaśnięciu umowy zostają na stanie ZDM, z wyłączeniem tabletów (wykonawca musi wliczyć wszystkie prace oraz materiały w koszty )

2.   Wynagrodzenie za jeden miesiąc  usług - prac utrzymaniowych urządzeń dźwigowych  ustalone zostanie na    podstawie uzgodnionych przez strony protokołów odbioru częściowego (comiesięcznego)

- Za czynne dźwigi uznaje się te, które są sprawne i obsługują dany obiekt inżynierski w całym komplecie - przy nieczynnym jednym dźwigu z kompletu obsługującego obiekt, pozostałe również zostają uznawane jako nieczynne :   to jest na każdy dzień braku w/w prac utrzymaniowych  przyjęto określoną cenę za jedno urz.  dźwigowe tj. (sumę  kwot  jednostkowych wyliczonych z pozycji 1, 2, 3,4 ,,Formularza cenowego”)  : 30 dni  = (cena za 1 dzień eksploatacji urz. dźwigowego

- Za nieczynne  dźwigi uznawane będą te, których postój będzie dłuższy niż 24 godz.

- Z wynagrodzenia  będzie potrącana należność za nieczynne urządzenia w przypadku awarii , dewastacji i innych zdarzeń jeżeli nie zostaną one naprawione w terminie do 24 godzin od momentu ujawnienia zdarzenia.

- Po przekroczeniu terminu 24 godzin od wystąpienia awarii Zamawiający potrąca należne wynagrodzenie za eksploatację urządzenia – za każdy kolejny dzień unieruchomienia urządzenia           z kwoty ryczałtowej będzie potrącana o 10% wyższa stawka (przykładowe wyliczenie – Załącznik Nr 3).

- Wykonawca po ujawnieniu awarii urządzenia dźwigowego ma obowiązek zgłosić ten fakt telefonicznie  i emailem niezwłocznie do zamawiającego.

- Wykonawca po naprawie urządzenia poinformuje zamawiającego poprzez sms i emaila z datą i godziną zakończenia naprawy – bez zgłoszenia sprawności urządzenie  będzie uznawane jako nieczynne.

- Za czynne dźwigi uznaje się te, które są sprawne i obsługują dany obiekt inżynierski w całym komplecie - przy nieczynnym jednym dźwigu z kompletu obsługującego obiekt, pozostałe również zostają  uznawane jako nieczynne.

- Protokóły odbioru częściowego - konserwacji, utrzymania czystości i napraw eksploatacyjnych i dewastacyjnych  będą rozliczane:

- przyjmując, że jeden miesiąc to 30-dni kalendarzowych:

a).   koszt ogólny konserwacji stałej urz. dźwigowych ogólnodostępnych

b). koszt monitoringu i utrzymanie czystości (sprzątanie, mycie, usuwanie reklam, graffiti, plakatów oraz innych nieczystości),

c). koszt naprawy uszkodzeń urz. dźwigowych spowodowanych  dewastacjami, kradzieżami, oraz zużyciem eksploatacyjnym podzespołów i materiałów,

d).    koszt ochrony mienia z monitoringiem wizyjnym ( online 24 h) obiektów inżynieryjnych poz. od 1  do 41

e).  koszt ochrony fizycznej stałej z wykorzystaniem istniejącego systemu TV. dozorowej i obsługa podstawowa urz. dźwigowych – przejście podziemne pod Al. Jerozolimskimi  C.H. Blue City - C.H. Reduta (dwóch pracowników 24h.),

f).   koszt ochrony fizycznej stałej z wykorzystaniem istniejącego systemu TV. dozorowej i obsługa podstawowa urz. dźwigowych – przejście podziemne pod Rondem Dmowskiego (trzech pracowników 24h),

g).   koszt kart wraz z modemem GSM do urządzeń dźwigowych wraz z doładowaniem przez 24 miesięcy  w istniejących urządzeniach oraz w   przewidzianych do przekazania do konserwacji od dnia włączenia do eksploatacji

h).   koszt montażu monitoringu wizyjnego ze zdalnym połączeniem audio na urządzeniach przewidzianych do przekazania do konserwacji od dnia włączenia do eksploatacji wraz łącznością (karty z modemem GSM) przez cały okres trwania umowy (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia )

- Do 31.12.2017r. wykonawca zadania musi zdać do ZDM wszystkie urządzenia sprawne i w stanie nie pogorszonym, niż je przyjął. W innym przypadku zamawiający zleci naprawę innej firmie na koszt wykonawcy.

- Rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy   za  kompleksowe  usługi  konserwacyjne i ochronę następować  będzie  na  podstawie  faktur  VAT, wystawionych  w  okresach  miesięcznych,  w  oparciu  o podpisany  przez  Strony protokół odbioru częściowego usług. Ostatni protokół odbioru stanowił będzie protokół odbioru końcowego.

- Zamawiający może zlecić naprawę urządzeń (jeśli wykonawca nie będzie dotrzymywał terminów ustalonych z zamawiającym) na koszt wykonawcy innej firmie co nie zwalnia go z kar umownych

- Wszystkie urządzenia zamontowane na obiektach oraz w siedzibie ZDM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przechodzą na własność zamawiającego.

- Wszystkie prace/usługi ujęte w opisie przedmiotu zamówienia muszą być wliczone w koszty wykonawcy .