S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna określa zakres czynności konserwatora a także wymagania techniczne oraz warunki, jakie powinien spełnić Wykonawca, realizujący umowę na konserwację i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej znajdujących się w każdym z 4 obszarów, na które dla celów zamówienia podzielono obszar m.st. Warszawy. Wykazy podstawowych urządzeń wchodzących w skład sygnalizacji świetlnej objętych konserwacją stanowią załączniki do Specyfikacji Technicznej. Wykazy te będą przez Zamawiającego, przy współpracy Wykonawcy, bieżąco aktualizowane a Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia konserwacji wszystkich urządzeń objętych takimi zaktualizowanymi wykazami. Konserwacją zostaną objęte urządzenia zlokalizowane w następujących obszarach:

Obszar I (północna część Warszawy) - wykaz stanowiący Załącznik I do niniejszej Specyfikacji Technicznej

Okres realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: z godz.000 od dnia 01.12.2015 r.

zakończenie: po 1461 dniach kalendarzowych, tj. do dnia 30.11.2019 r. do godz.2359

Obszar II (południowa część Warszawy) - wykaz stanowiący Załącznik II do niniejszej Specyfikacji Technicznej

Okres realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: z godz.000 od dnia 01.12.2015 r.

zakończenie: po 1461 dniach kalendarzowych, tj. do dnia 30.11.2019 r. do godz.2359

Obszar III (prawobrzeżna część Warszawy) - wykaz stanowiący Załącznik III do niniejszej Specyfikacji Technicznej

Okres realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: z godz.000 od dnia 01.12.2015 r.

zakończenie: po 1461 dniach kalendarzowych, tj. do dnia 30.11.2019 r. do godz.2359

Obszar IV (centralna część Warszawy) - wykaz stanowiący Załącznik IV do niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Okres realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: z godz.000 od dnia 01.12.2015 r.

zakończenie: po 1461 dniach kalendarzowych, tj. do dnia 30.11.2019 r. do godz.2359

Każdy z wymienionych Obszarów stanowi odrębną część zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących poszczególne Obszary stanowiące części zamówienia.

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na konserwację maksymalnie dwóch wybranych przez siebie Obszarów.

II. Urządzenia sygnalizacji świetlnej

Konserwacja obejmie wszystkie urządzenia sygnalizacji świetlnej znajdujące się w danym Obszarze zlokalizowane na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, przejazdach tramwajowych i innych elementach infrastruktury drogowej, w tym w szczególności:

- aparat sterowniczy lokalny i nadrzędny;

- konstrukcje wsporcze, tj. maszty (w tym maszty wysięgnikowe i oświetleniowo-   wysięgnikowe), fundamenty, wysięgniki, oraz wszystkie elementy powyższych urządzeń;

- latarnie sygnalizacyjne z konsolami;

- sygnalizatory dźwiękowe i akustyczne;

- sieci kabli teletechnicznych, w tym wszelkiego rodzaju kabli:

- sygnalizacyjnych,

- akomodacyjnych,

- zasilających, o ile stanowią one WLZ między złączem a aparatem sterowniczym lub są wyposażeniem sygnalizacji tymczasowych,

- komunikacyjnych, koordynacyjnych,

- urządzenia osprzętu, w tym kasety przyciskowe, skrzynki bezpiecznikowe, złącza sygnalizacji;

- tymczasowe zabezpieczenia licznikowe;

- detektory ruchu wraz z konstrukcjami wsporczymi;

- pętle indukcyjne, przyciski dla pieszych i rowerzystów;

- wszelkie urządzenia służące detekcji pojazdów i pieszych (np. czujniki magnetyczne,

radarowe, kamery);

- urządzenia ochrony przeciwporażeniowej;

- urządzenia komunikacyjne;

- tabliczki (naklejki) informacyjne o konieczności wykorzystywania urządzeń detekcji pieszej  i rowerowej;

- urządzenia monitoringu drogowego wraz z instalacjami;

- inne urządzenia i elementy składowe sygnalizacji świetlnej, w tym nowe urządzenia wprowadzone przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy w drodze aktualizacji wykazów, o których mowa na wstępie niniejszej specyfikacji.

III.  Zakres zadań  i obowiązków Konserwatora

Konserwator zobowiązany jest do świadczenia powierzonych mu specjalistycznych usług z najwyższą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy zachowaniu obowiązujących standardów jakościowych, norm technicznych i wymogów bezpieczeństwa oraz przy uwzględnieniu potrzeb Zamawiającego. Czynności Konserwatora zapewnić muszą utrzymanie pełnej sprawności oraz bezawaryjną pracę urządzeń sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych na danym Obszarze oraz w innych Obszarach, jeżeli na ich prawidłowe funkcjonowanie mają wpływ urządzenia zlokalizowane w Obszarze obsługiwanym przez Konserwatora. Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Konserwatorami urządzeń w innych Obszarach w przypadkach wymagających takiego współdziałania.

Konserwator zobowiązany jest do dostosowania swych działań do powszechnie obowiązujących przepisów a w zakresie wykonywanych czynności konserwacyjnych do dochowania uregulowań prawnych i norm branżowych, w tym w szczególności warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania w drogach (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

Z datą podpisania przez Zamawiającego protokołu przekazania Wykonawca przejmuje do konserwacji wszelkie urządzenia sygnalizacji świetlnej zlokalizowane w danym Obszarze w stanie w jakim znajdują się one w dacie przekazania bez prawa zgłaszania w przyszłości jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu ich stanu fizycznego lub technicznego.

Czynności naprawcze oraz konserwacyjne realizowane będą z zastosowaniem materiałów, urządzeń i wyposażenia w standardzie technicznym, jakościowym, funkcjonalnym nie niższym niż aktualnie stosowany na rynku, dostosowanym do poziomu urządzeń wykorzystywanych przez Zamawiającego.

Po zakończeniu obowiązywania Umowy Wykonawca przekaże zwrotnie urządzenia Zamawiającemu w pełni sprawne, w stanie umożliwiającym ich dalszą, prawidłową, bezpieczną eksploatację.

- Wykaz podstawowych czynności Konserwatora:

Podstawowe czynności Konserwatora obejmują utrzymywanie urządzeń sygnalizacyjnych w pełnej sprawności technicznej oraz użytkowej i muszą zapewnić między innymi:

- realizację bieżąco implementowanych programów (planów) sygnalizacyjnych oraz rozwiązań sterowania akomodacyjnego zgodnych z dokumentacją zatwierdzaną przez Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy i dostarczaną przez Zamawiającego;

- prawidłowe działanie układów zabezpieczeń w urządzeniach sterujących;

- jednoznaczne i czytelne wyświetlanie wszystkich sygnałów świetlnych;

- prawidłowy stan zabezpieczeń na układach pomiarowych energii elektrycznej;

- prawidłową realizację sygnałów dźwiękowych;

- ochronę przeciwporażeniową naziemnych urządzeń energetycznych;

- odpowiednią stabilność, sztywność i jakość mocowania konstrukcji wsporczych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg;

- sprawność układów detekcji kołowej, pieszej i rowerowej;

- pełną funkcjonalność kamer monitoringu wizyjnego;

- pełną sprawność techniczną i przesyłową, pełną funkcjonalność kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych;

- utrzymanie masztów i latarni sygnalizacyjnych w stanie zapewniającym pełne bezpieczeństwo osób, mienia oraz ruchu pieszego i kołowego.

- Obowiązki w zakresie usuwania awarii

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich awarii w tym wywołanych stanem technicznym, niesprawnością, bądź zużyciem urządzeń lub materiałów eksploatacyjnych a także awarii zaistniałych wskutek zdarzeń losowych, w tym kataklizmów, katastrof, wypadków, kradzieży, aktów wandalizmu bądź chuligaństwa.

W przypadku wystąpienia awarii Konserwator podejmie bezzwłocznie wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zabezpieczenia miejsca awarii mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia a także bezpieczeństwa ruchu w całym regionie oddziaływania awarii. Czynności związane z zabezpieczeniem miejsca awarii wskazane powyżej Konserwator będzie realizował aż do momentu usunięcia awarii.

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii oraz do rzeczywistego usunięcia awarii, w tym jej przyczyn i skutków w terminach określonych w dalszej części Specyfikacji Technicznej.

Konserwator po stwierdzeniu awarii lub po powzięciu wiadomości o jej zaistnieniu ze strony osób trzecich natychmiastowo powiadomi o zdarzeniu Pogotowie Drogowe ZDM oraz Wydział Ruchu Drogowego KSP przesyłając kopie powiadomienia do Wydziału Sygnalizacji i Oświetlenia ZDM.

W przypadku awarii obejmującej zasilanie Konserwator powiadomi o takiej awarii także właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Do usuwania awarii stosowane będą materiały i urządzenia odpowiadające jakościowo i funkcjonalnie standardom technicznym i eksploatacyjnym urządzeń zainstalowanych w rejonie awarii, w szczególności wymóg ten dotyczy urządzeń sterowniczych. Dopuszczalna jest możliwość tymczasowego zainstalowania urządzeń lub materiałów o niższych parametrach technicznych lub eksploatacyjnych celem usunięcia awarii przy jednoczesnym obowiązku Wykonawcy ich dostosowania (wymiany) na urządzenia odpowiadające standardom wymaganym dla sygnalizacji w danej lokalizacji.

W okresie zimowym, tj. od dnia 15 listopada do dnia 30 marca w przypadku utrzymywania się znacznej zmarzliny gruntu dopuszczalna jest możliwość stosowania urządzeń tymczasowych pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby Zamawiającemu i uzyskania jego zgody na zastosowanie rozwiązań tymczasowych. Rozwiązania tymczasowe będą zastępowane rozwiązaniami docelowymi bezzwłocznie po ustąpieniu zmarzliny gruntu uniemożliwiającej wykonywanie robót, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty wezwania Zamawiającego zobowiązującego Konserwatora do wykonania robót.

- W zakresie obowiązków Wykonawcy leży uzyskanie wymaganych przepisami zgód, zezwoleń, uzgodnień związanych z usuwaniem awarii, w tym dokonanie zgłoszenia wszelkich robót ziemnych oraz robót związanych z odtworzeniem elementów pasa drogowego.

- W przypadku awarii zaistniałych wskutek zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem osobowym lub majątkowym Konserwator, w trybie oraz w terminach wynikających z umowy ubezpieczenia zawartej przez Zamawiającego, powiadomi o zdarzeniu ubezpieczyciela oraz dochowa wszelkich aktów staranności zapewniających realizację uprawnień Zamawiającego jako ubezpieczonego. Zamawiający upoważni pisemnie wskazane przez Konserwatora osoby do podejmowania czynności niezbędnych do zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego do ubezpieczyciela oraz  zapewnienia realizacji jego uprawnień odszkodowawczych z umowy ubezpieczenia.

Konserwator zobowiązany jest do udokumentowania każdej awarii poprzez sporządzenie protokołu awarii wraz z jej opisem oraz załączenie do protokołu stosownej dokumentacji zdjęciowej obejmującej wszystkie elementy urządzeń dotkniętych awarią a także okoliczności zdarzenia i dane sprawcy awarii. Konserwator przekaże Zamawiającemu także dokumentację, w tym zdjęciową, potwierdzającą usunięcie awarii.

Konserwator informuje Zamawiającego bieżąco o każdej awarii a w terminie 3 dni od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego przekazuje Zamawiającemu raport obejmujący wszystkie awarie, które miały miejsce w okresie objętym raportem.

- Koszty usunięcia awarii ponosi Konserwator. Konserwator upoważniony jest do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów, przy czym wysokość zwrotu ograniczona będzie do wysokości odszkodowania przyznanego Zamawiającemu przez ubezpieczyciela odpowiadającego sumie kosztów i wydatków poniesionych przez Konserwatora oraz wynagrodzenia Konserwatora zaakceptowanych przez ubezpieczyciela. Konserwator zobowiązany jest do współpracy z ubezpieczycielem w zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego oszacowania szkód powstałych wskutek awarii i wypłaty odszkodowania.

- Obowiązki w zakresie monitorowania i raportowania stanu urządzeń

- Konserwator zobowiązany jest do bieżącego monitorowania sprawności kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych oraz bezzwłocznego informowania Zamawiającego o ich uszkodzeniach lub niesprawnościach. Konserwator dokona wymiany uszkodzonych lub wyeksploatowanych odcinków kabli, o których mowa wyżej po uzgodnieniu z Zamawiającym jak również wymieni odcinki kabli wskazane przez Zamawiającego, przy czym wymiana kabli w każdym roku kalendarzowym do łącznej ich długości wskazanej w ofercie Wykonawcy, nie mniejszej jednak niż 300 metrów bieżących, dokonywane będzie w ramach rocznej kwoty wynagrodzenia zawartej w ofercie cenowej Wykonawcy.

- Konserwator zobligowany jest do bieżącego monitorowania stanu wszelkich urządzeń sygnalizacji w szczególności masztów i latarni sygnalizacyjnych pod kątem ich stanu technicznego oraz spełniania wymogów bezpieczeństwa osób, mienia oraz bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

W przypadku stwierdzenia wad lub niesprawności masztów bądź latarni sygnalizacyjnych niosących ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa Konserwator powiadomi o tym Zamawiającego i po uzgodnieniu z nim warunków dokona wymiany masztów lub latarni sygnalizacyjnych. W przypadku gdy wymiana masztów lub latarni sygnalizacyjnych nie będzie rozliczana przez ubezpieczyciela w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia Zamawiający dokona zwrotu poniesionych przez Konserwatora kosztów zakupu masztów lub latarni sygnalizacyjnych w kwotach odpowiadających udokumentowanym kosztom ich zakupu, nie wyższym jednak niż koszty zakupu ustalone w oparciu o cenniki SECOCENBUD obowiązujące w dacie wymiany urządzeń.

- Niezależnie od obowiązków w zakresie bieżącego monitoringu i oceny stanu technicznego urządzeń, o których mowa wyżej, Konserwator do 15-go dnia września każdego roku przedłoży raport o stanie technicznym urządzeń, które w jego ocenie wymagają planowanych remontów kapitalnych. Do raportu załączony zostanie proponowany harmonogram remontów kapitalnych uwzględniający konieczność ograniczenia robót w okresie zimowym. Wraz z raportem i harmonogramem remontów złożone zostaną wstępne kosztorysy remontów kapitalnych.

- Do dnia 31 sierpnia każdego roku Konserwator przekaże Zamawiającemu protokoły oceny stanu technicznego urządzeń na poszczególnych skrzyżowaniach obejmujące w szczególności:

- wyniki pomiarów izolacji kablowych i ochrony przeciwporażeniowej,

- ocenę stanu technicznego sterowników masztów, latarni sygnalizacyjnych, detektorów ruchu, przycisków sygnałów dźwiękowych i akustycznych,

- potwierdzenie prawidłowego działania programów sygnalizacji i offsetów koordynacji,

- ocenę stanu powłok antykorozyjnych,

- inne informacje istotne dla oceny stanu konserwowanych urządzeń.

- Konserwator do dnia 01 sierpnia każdego roku pomaluje minimum 40% objętych konserwacją urządzeń naziemnych oraz dokona obowiązkowej w każdym roku wymiany wszystkich źródeł światła w sygnalizatorach. Powyższe czynności realizowane będą według sporządzonych przez Konserwatora harmonogramów, które zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż do dnia 15 maja każdego roku. Harmonogramy muszą być uzgodnione z Zamawiającym nie później niż do dnia 30 maja każdego roku.

- Obowiązki w zakresie  przeprogramowywania

- Do obowiązków Konserwatora należy dokonywanie przeprogramowań sterowników sygnalizacji w ilości nie przekraczającej rocznie 15 przeprogramowań na jednym Obszarze. Przeprogramowania realizowane będą na polecenie Zamawiającego. Ilość grup programów sygnalizacyjnych w poszczególnych sterownikach nie wpływa na ustalenie ilości zleconych przez Zamawiającego przeprogramowań akomodacyjnych, która nie może być jedynie wyższa niż 15 przeprogramowań rocznie.

- Przeprogramowania sterowników, o których mowa powyżej obejmują m.in., choć nie wyłącznie, czynności związane z modyfikacją struktury algorytmów sterowania adaptacyjnego, dostosowaniem sygnalizacji do aktualnych warunków ruchowych dotyczących sterowania akomodacyjnego, dodaniem grup sygnałowych pieszych, rowerowych, tramwajowych lub samochodowych.

Zlecone przez Zamawiającego przeprogramowania akomodacyjne sterowników będą wdrażane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania przez Konserwatora stosownej dokumentacji technicznej.

- Konserwator niezależnie od przeprogramowań akomodacyjnych zobowiązany jest do wykonywania korekt bieżąco stosowanego oprogramowania oraz innych czynności niezbędnych dla utrzymania lub poprawy bezpieczeństwa ruchu, w tym czynności służących dostosowaniu sygnalizacji do aktualnych warunków ruchowych i zmian w organizacji ruchu połączonych ze zmianą blend, dowieszeniem sygnalizatorów, wymianą elementów sygnalizacji. Przeprogramowania takie mogą przykładowo polegać na: zmianie parametrów bazowych (cyklicznych), zmianie parametrów sterowania akomodacyjnego (warunki czasowe i logiczne dla funkcjonujących algorytmów), zmianie parametrów koordynacji. Zlecone przez Zamawiającego zmiany muszą być wdrożone nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Konserwatora stosownej dokumentacji technicznej.

- Pozostałe obowiązki Konserwatora

- Wykonawca w całym okresie obowiązywania Umowy zobowiązany jest dysponować bazą techniczną i personelem pozwalającym na realizowanie bieżących czynności konserwacyjnych, jak również podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w przypadkach awarii, katastrof, wypadków i innych zdarzeń losowych. Brygady konserwacyjne składać się muszą z kwalifikowanego personelu oraz być wyposażone w maszyny, sprzęt, urządzenia i materiały zapewniające sprawne wykonywanie obowiązków ciążących na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w swojej dyspozycji:

  - środki transportu:

- samochody osobowe, furgony;

- podnośniki koszowe umożliwiające naprawę, wymianę, konserwację urządzeń zamontowanych na wysięgnikach i konstrukcjach nadziemnych;

- dźwig oraz pojazd typu dłużyca – umożliwiające wykonywanie zadań związanych z konserwacją,

  - sprzęt diagnostyczny:

- pozwalający wykrywać urządzenia podziemne;

- pozwalający wykrywać uszkodzenia aparatury elektronicznej i elektrycznej,

  - sprzęt techniczny pomocniczy:

- piły do cięcia asfaltu;

- urządzenia przeciskowe;

- młoty pneumatyczne;

- wiertarki (w tym udarowe),

  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu, niezbędne do zabezpieczania i oznakowania robót  w pasie drogowym:

- zestawy znaków drogowych pionowych – „A12a”, „A12b”, A12c”, „A14”, „B33”(z ograniczeniem prędkości do 40km/h i 30km/h) oraz „A30” z tabliczkami dotyczącymi sygnalizacji świetlnej;

- zestawy zapór drogowych – „U20a”, „U20b”, „U20c”, „U21a”, „U21b”;

- taśmy ostrzegawcze „U22”;

- pachołki drogowe „U23b” i/lub „U23c”.

Dodatkowo niezbędne jest posiadanie innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym przenośnych instalacji sygnalizacji tymczasowych.

- Niezależnie od brygad konserwacyjnych Wykonawca zorganizuje i utrzymywał będzie całodobowe pogotowie techniczne, które poza działaniami własnymi Konserwatora przyjmować będzie całodobowo zgłoszenia o nieprawidłowościach lub awariach sygnalizacji.

Konserwator zapewni możliwość dokonywania zgłoszeń na wskazany przez niego adres mailowy, numer faksu oraz numery telefonów stacjonarnych i komórkowych. Możliwość dokonywania zgłoszeń będzie zapewniona wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym poprzez upublicznienie danych adresowych pogotowia technicznego Konserwatora na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawca wskaże adres, pod którym umieścić się będzie siedziba pogotowia technicznego.

Zgłoszenie o nieprawidłowościach, usterkach, awariach będą bieżąco odnotowywane przez Konserwatora w „Książce zgłoszeń awarii” dostępnej do wglądu Zamawiającego w siedzibie pogotowia technicznego Konserwatora. W siedzibie pogotowia dostępna też będzie całodobowo aktualna dokumentacja techniczna konserwowanych urządzeń sygnalizacji, w tym programy wraz z kodami dostępu, schematy instalacji elektrycznych, rysunki z rozmieszczeniem sygnalizacji i naniesionymi elementami oznakowania poziomego, układami detekcji kołowej, pieszej, rowerowej.

- Konserwator prowadzi „Dziennik eksploatacji sygnalizacji” oraz bieżąco rejestruje w nich szczegółowe informacje o awariach, terminach ich zaistnienia i usunięcia, zakresie i przyczynach awarii, dokonanych remontach, naprawach i kontrolach pracy sygnalizacji. Na żądanie Zamawiającego Konserwator przekaże natychmiastowo raport zawierający informacje o stanie urządzeń, o których przekazanie wystąpił Zamawiający.

- Konserwator musi w całym okresie obowiązywania umowy dysponować wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą stosowne przygotowanie zawodowe i doświadczenie niezbędne do prawidłowej, profesjonalnej obsługi urządzeń powierzonych Wykonawcy do konserwacji, w szczególności w zakresie konserwacji urządzeń sterowniczych oraz inżynierii ruchu.

Konserwator zapewni bieżące szkolenia swojego personelu, któremu powierza wykonanie czynności objętych umową, w szczególności przeszkoli osoby zajmujące się obsługą urządzeń sterowniczych. Szkolenia będą prowadzone na bieżąco przez cały okres obowiązywania umowy i uwzględniać będą zmiany w obsłudze urządzeń spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego nowych urządzeń, zmian oprogramowania, sposobów komunikacji między sterownikami, nowych sposobów sterowania, lub detekcji.

Szkolenia, o których mowa wyżej, obejmą osoby personelu technicznego Wykonawcy w ilości zapewniającej dysponowanie przez Konserwatora w każdym czasie co najmniej 3 przeszkolonymi bieżąco osobami. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie personelu Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu do 15 stycznia każdego roku lub w terminie 15 dni od daty zaangażowania do czynności konserwacji nowych osób.

- Konserwator zapewni dostęp do urządzeń sygnalizacji świetlnej wskazanym przez Zamawiającego osobom, w szczególności udostępni na żądanie Zamawiającego dostęp do urządzeń sterowniczych celem wykonania czynności związanych z uruchomieniem i odczytem pomiarów ruchu drogowego.

- Wykonawca, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów, dokona lub zleci dokonanie utylizacji materiałów i urządzeń nie nadających się do dalszej eksploatacji, przy czym zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego na dokonanie utylizacji.

- Konserwator odpowiedzialny jest za przygotowanie, zorganizowanie i prowadzenie magazynu urządzeń i materiałów pochodzących z demontażu. Ewidencja będzie bieżąco aktualizowana przez Konserwatora celem efektywnego wykorzystywania zdemontowanych urządzeń i materiałów przy konserwacji, naprawach i remontach elementów sygnalizacji świetlnej. Do obowiązków Wykonawcy należy dokonywanie napraw zdemontowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do zachowania lub przywrócenia ich pełnej sprawności i przydatności do dalszego użytkowania.

Wykonawca prowadzony przez siebie magazyn wraz z pełną, bieżącą ewidencją zgromadzonych w nim urządzeń i materiałów przekaże Zamawiającemu w dacie zakończenia Umowy.

- Wykonawca dysponować będzie laboratorium z wyposażeniem umożliwiającym dokonywanie napraw, diagnostykę i przeprogramowania sterowników stosowanych przez Zamawiającego. W laboratorium dla celów testowych znajdować się musi po 1 sztuce sterowników każdego typu stosowanych w danym Obszarze.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu komplet aktualnej na dzień zakończenia Umowy dokumentacji techniczno-ruchowej wszelkich urządzeń, instalacji i sieci objętych konserwacją oraz przekaże Zamawiającemu klucze do sterowników.

- Pojęcie nieprawidłowości pracy sygnalizacji – odpowiedzialność Wykonawcy

- Dla potrzeb przedmiotowego zamówienia Zamawiający przyznaje, iż pojęcie nieprawidłowości w pracy urządzeń sygnalizacji świetlnej rozumiane będzie jako zaistnienie m.in. następujących zdarzeń:

- niezgodność programu emitowanego z założonym pod względem któregokolwiek z parametrów /w tym godzin pracy/,

- niesprawność układu zabezpieczeń wewnętrznych,

- niezgodność z zalecanym trybem pracy sygnalizacji /np. brak akomodacji, koordynacji,

- niejednoznaczność emitowanych sygnałów /np. nieprawidłowa barwa soczewki lub jej blendowanie/, nieprawidłowe ustawienie latarni sygnałowej względem jezdni, torowiska lub przejścia dla pieszych, nieprawidłowe działanie sygnałów dla osób niedowidzących (sygnały optyczne, dźwiękowe i wibracyjne),

- uszkodzenie, zabrudzenie soczewki lub odbłyśnika powodujące widoczne osłabienie strumienia światła,

- uszkodzenie kasety przyciskowej lub źródeł światła w niej umieszczonych,

- niezgodne ustawienie zegara w sterowniku lokalnym z zegarem w sterowniku nadrzędnym,

- przepalenie źródeł sygnałów,

- inne nieprawidłowości skutkujące niesprawnością sygnalizacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku jego czynności kontrolnych zaistnienia jednej z powyżej wymienionych nieprawidłowości lub innych nieprawidłowości wywołujących niesprawności sygnalizacji Zamawiający powiadomi o takiej nieprawidłowości Konserwatora, który zobowiązany jest do bezzwłocznego przywrócenia pełnej sprawności objętego zgłoszeniem urządzenia. Termin przywrócenia sprawności nie może być w żadnym przypadku dłuższy niż termin usunięcia awarii.

Konserwator po otrzymaniu powiadomienia podejmie czynności niezbędne do przywrócenia sprawności urządzeń a po ich zakończeniu poinformuje o tym pisemnie Zamawiającego.

- Za każde zgłoszenie niesprawności wymienione w punkcie III F podpunkt 1 wykrytych przez Zamawiającego reprezentowanego przez przedstawiciela Wydziału Sygnalizacji i Oświetlenia, stosowane będą odliczenia od wynagrodzenia Wykonawcy, których wysokość będzie obliczana wg. następującego wzoru:

- x wartość podstawowej jednostki rozliczeniowej za dzień konserwacji* w stosunku do każdej stwierdzonej nieprawidłowości

* oznacza cenę za konserwację jednej latarni sygnalizacyjnej zawartej w ofercie cenowej Wykonawcy.

Okres stosowania odliczeń nie będzie dłuższy niż okres przewidziany na usunięcie awarii.

Po upływie powyższego okresu Zamawiający, w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości, uprawniony będzie do naliczania kar umownych za każdy kolejny dzień występowania nieprawidłowości aż do dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia Konserwatora o przywróceniu sprawności urządzeń. Kary umowne liczone będą wg. następującego wzoru:

1400  ∗ wartość podstawowej jednostki rozliczeniowej za dzień konserwacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony dla każdej niesprawności x ilość dni

W przypadku wystąpienia awarii Konserwator zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu awarii w ciągu 2 godzin od uzyskania zgłoszenia awarii.

W przypadkach umożliwiających natychmiastowe usunięcie awarii Konserwator w powyższym terminie 2 godzin usunie zgłoszoną awarię.

- W przypadkach gdy natychmiastowe usunięcie awarii nie jest możliwe Konserwator, po dokonaniu zabezpieczenia miejsca awarii, dokona jej usunięcia w następujących terminach:

- mechaniczne uszkodzenia kabli sygnalizacyjnych zasilających lub komunikacyjnych oraz mechaniczne uszkodzenia sterowników – awarie usuwane będą w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia,

- rozbite maszty sygnalizacyjne i latarnie – awarie usuwane będą w terminie 4 godzin od chwili zgłoszenia,

- rozbite maszty wysięgnikowe i maszty oświetleniowo-wysięgnikowe – awarie usuwane będą w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia,

- pozostałe nieprawidłowości w pracy sygnalizacji – awarie usuwane będą w terminie 2 godzin od chwili zgłoszenia,

- wymiana źródeł światła na masztach wysięgnikowych – dokonywana będzie w godzinach nocnych w dniu wystąpienia awarii,

- wszelkie awarie powodujące zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz zagrożenie bezpieczeństwa ruchu – usuwane będą bezzwłocznie nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia.

W przypadku nieusunięcia awarii w powyższych terminach Zamawiający uprawniony będzie do naliczania kar umownych wg. następującego wzoru:

1400 x wartość podstawowej jednostki rozliczeniowej za dzień konserwacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony dla każdej niesprawności x ilość dni

- Niezależnie od odliczeń i kar wskazanych powyżej Zamawiający upoważniony jest do naliczenia kar umownych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokościach oraz w przypadkach zdefiniowanych poniżej:

- za przekroczenie terminów (czasów) określonych w punkcie III C podpunkt 3,4,5   – kara umowna obliczona wg. następującego wzoru:

1400 x wartość podstawowej jednostki rozliczeniowej za dzień konserwacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony dla każdego niedotrzymania terminu x ilość dni.

- za przekroczenie terminów (czasów) określonych w punkcie III D podpunkt 1,2,3 Specyfikacji Technicznej   – kara umowna obliczona wg. następującego wzoru:

2 x wartość przeprogramowania dla ilości grup zadeklarowanych w ofercie x ilość dni niedotrzymania terminu.

6. Zamawiający upoważniony jest do naliczenia kar umownych za brak realizacji usługi zgodnie z punkcie III C podpunkt 1 w wysokości kwoty równej iloczynowi współczynnika 1000 i 50% zadeklarowanej do wymiany długości kabli i wartości podstawowej jednostki rozliczeniowej za dzień konserwacji.