Opis przedmiotu zamówienia na dostawę dla Zarządu Dróg Miejskich 
w Warszawie floty 12 fabrycznie nowych (2015 rok produkcji) pojazdów samochodowych

Dostawa do siedziby Zarządu Dróg Miejskich floty 12 szt. fabrycznie nowych pojazdów samochodowych jednego producenta (2015 rok produkcji), na którą będą składać się samochody tej samej marki według zestawienia przedstawionego poniżej:

- 8 szt. fabrycznie nowych małych samochodów osobowych segmentu A;

- 4 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych segmentu B;

Oferowane samochody muszą spełniać warunki techniczne obowiązujące w RP

potwierdzone świadectwem homologacji typu pojazdu (kopia świadectwa homologacji  pojazdu dostarczona wraz z ofertą) zgodnie z ustawą „Prawo 
o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997 r. (Dz.U. 1997 nr 98 poz 602 z późn. zm.).

Oferowane samochody muszą spełniać wymagania minimum normy emisji spalin EURO 6, tzn. dopuszczalnych wartości emisji spalin na podstawie karty homologacji pojazdu.

Wykonawca dostarczy na koszt własny do wskazanej siedziby Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie pojazdy wraz z dokumentami w języku polskim wymaganymi do ich zarejestrowania, książkami gwarancyjnymi oraz instrukcjami obsługi.

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe fakturami VAT dostaw, sukcesywnie do ich realizacji, z tym że:

- dostawa minimum 4 szt. samochodów nastąpi nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z wybranym Wykonawcą;

- ostateczny termin realizacji całości zamówienia nie przekroczy wymaganej daty 18.12.2015 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- 8 szt. fabrycznie nowych małych samochodów osobowych (2015 rok produkcji) segment A:

Nadwozie

- minimum 3 drzwiowe

- minimum 4 miejscowe

- długość całkowita - minimum 3500 mm

# Silnik

# - silnik benzynowy spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO 6

# (emisja zanieczyszczeń, emisja tlenków azotu, emisja cząstek stałych oraz     węglowodorów spełniające minimum wymagania EURO 6 Dyrektywy CEE 2007/715/EC z późn. zm.)

-   pojemność silnika minimum 950 cm3

-   moc silnika minimum 60 KM

# Lakier

- kolor srebrny

# Wyposażenie (wymagane minimum):

- ABS z EBD i  EBA (układ wspomagania awaryjnego hamowania)

- wspomaganie układu kierowniczego

- regulacja kolumny kierownicy minimum w jednej płaszczyźnie

- fotel kierowcy z regulacją przód-tył oraz regulacją oparcia

- poduszki powietrzne minimum kierowcy i pasażera

- pasy bezpieczeństwa minimum dla 4 miejsc

- immobiliser

- centralny zamek sterowany pilotem

- klimatyzacja

- elektrycznie regulowane szyby boczne drzwi przednich

- gniazdo zasilania 12 V

- radio z minimum 2 głośnikami

- dojazdowe koło zapasowe

# Wymagania dodatkowe

Emisja zanieczyszczeń : tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych EURO 6

- zużycie energii w ruchu miejskim (wg rozp. PRM z dnia 10.05.2011r

– Dz. U. Nr 96 poz. 559 z 2011r)  -  nie więcej niż  1,86  MJ/km

# - emisja CO tlenków węgla - maksymalnie do  362.0  mg/km

# - emisja NO tlenków azotu - nie więcej niż  24,0 mg/km

# - emisja THC węglowodorów -  nie więcej niż  43,0 mg/km

# - emisja NMHC węglowodorów niemetanowych - nie więcej niż 42,0 mg/km

# - poziom emisji hałasu podczs jazdy - nie więcej niż 72dB(A)

# Zużycie paliwa w cyklu miejskim zgodnie z wynikiem badań homologacji

# pojazdu - nie więcej niż   5,8 l/100 km

Warunki gwarancji

- na samochód – minimum 5 lat lub minimum 100.000 km

- na perforację nadwozia – minimum 6 lat

- na powłoki lakiernicze – minimum 2 lata

# Termin wykonania zamówienia

- termin realizacji całości zamówienia najpóźniej do dnia 18.12.2015 r.

- 4 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych (2015 rok produkcji) segment B:

Nadwozie

-  5-cio drzwiowe

- przystosowane do przewozu minimum 5 osób

- długość całkowita minimum 3900 mm

Silnik:

# - silnik benzynowy spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO 6

# (emisja zanieczyszczeń, emisja tlenków azotu, emisja cząstek stałych oraz     węglowodorów spełniające minimum wymagania EURO 6 Dyrektywy CEE 2007/715/EC z późn. zm.)

# -   pojemność silnika - minimum 950 cm3

-   moc silnika - minimum 60 KM

# Lakier

- kolor granatowy

# Wyposażenie (wymagane minimum):

- ABS z EBD i EBA (układ wspomagania awaryjnego hamowania)

- elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP

- wspomaganie układu kierowniczego

- regulacja kolumny kierownicy minimum w jednej płaszczyźnie

- fotel kierowcy z regulacją przód tył oraz regulacją oparcia

- minimum poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera

- pasy bepieczeństwa minimum dla 5 miejsc

- immobiliser

- centralny zamek sterowany pilotem

- klimatyzacja

- elektrycznie regulowane szyby boczne drzwi przednich

- elektrycznie regulowane lusterka

- gniazdo zsilania 12 V

- radio i minimum 2 głośniki

- dojazdowe koło zapasowe

# Wyposażenie dodatkowe (wymagane minimum):

- fabryczny system nawigacji satelitarnej

# Wymagania dodatkowe

Emisja zanieczyszczeń : tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych EURO 6

- zużycie energii w ruchu miejskim (wg rozp. PRM z dnia 10.05.2011r – Dz. U.

Nr 96 poz. 559 z 2011r)  - nie więcej niż  2,18 MJ/km

# - emisja CO tlenków węgla - maksymalnie do  518,6 mg/km

# - emisja NO tlenków azotu - nie więcej niż  27,6 mg/km

# - emisja THC węglowodorów - nie więcej niż 51,4 mg/km

# - emisja NMHC węglowodorów niemetanowych - nie więcej niż 44,4 mg/km

# - poziom emisji hałasu podczs jazdy - nie więcej niż 69 dB(A)

# Zużycie paliwa w cyklu miejskim zgodnie z wynikiem badań homologacji

# pojazdu - nie więcej niż   6,8 l/100 km

Warunki gwarancji

- na samochód – minimum 5 lat lub przebieg minimum 100.000 km

- na perforację nadwozia – minimum 6 lat

- na powłoki lakiernicze – minimum 2 lata

# Termin wykonania zamówienia

- termin realizacji całości zamówienia najpóźniej do dnia 18.12.2015 r.