Zarząd Dróg Miejskich - Wydział Mostów

Specyfikacja techniczna ogólna

| Przedmiot zamówienia: | Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie w latach 2016, 2017, 2018 |
| --- | --- |
| Opracował: | Rafał Jędrasiak |

Warszawa, sierpień  2015 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac

- Przedmiot zamówienia :

Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie wg. załącznika nr 1 tj. wykazu obiektów inżynierskich oraz innych konstrukcjach typu przepusty, mury oporowe, ekrany akustyczne, schody skarpowe i wolnostojące znajdujące się w pasie drogowym zarządzanym przez Zarząd Dróg Miejskich.

- Zakres wykonywanych prac :

Zakres czynności utrzymaniowych dotyczy następującej działalności eksploatacyjnej na drogowych obiektach inżynierskich:

  - Naprawa elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich:

- naprawa konstrukcji nośnych i pomostów,

- naprawa podpór,

- naprawa ścian żwirowych i skrzydełek,

- antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowych i betonowych, konserwacja elementów drewnianych.

  - Naprawa i montaż elementów wyposażenia obiektów inżynierskich:

- naprawa i regulacja łożysk,

- wymiana i naprawa barier energochłonnych oraz barier stalowych mostowych,

- naprawa i wymiana urządzeń dylatacyjnych,

- naprawa lub montaż osłon przeciwporażeniowych i ekranów akustycznych,

- wymiana lub montaż elementów odwodnienia,

- uzupełnianie i reprofilacja skarp przy podporach,

- wymiana i uzupełnianie elementów (urządzeń) bezpieczeństwa ruchu).

  - Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na obiektach inżynierskich:

- remont nawierzchni bitumicznych,

- remont nawierzchni żywicznych,

- wymiana krawężników na obiektach.

  - Remonty izolacji i nawierzchni jezdni i chodników:

- wymiana i uzupełnianie izolacji bitumicznych,

- naprawy i wymiana izolacji polimerowych.

  - Sezonowe czyszczenie i konserwacja obiektów inżynierskich i elementów ich wyposażenia:

- usuwanie zbędnej roślinności z terenu przy obiektach (podporach),

- czyszczenie (mycie) obiektów z zanieczyszczeń.

  - Remonty przepustów drogowych:

- naprawa lub wymiana konstrukcji nośnej przepustu drogowego,

- odtworzenie izolacji, podbudowy i nawierzchni jezdni,

- naprawa i budowa murów oporowych przepustów,

- naprawa lub wykonanie i montaż barier ochronnych.

  - Prace interwencyjne:

- uczestnictwo w ochronie obiektów w czasie przechodzenia fali powodziowej
i spływu kry lodowej,

- natychmiastowe zabezpieczanie obiektów pod względem bezpieczeństwa ich użytkowników w przypadku awarii,

- interwencyjne prace porządkowe,

- inne prace i czynności, konieczne do natychmiastowego wykonania dla uniknięcia zagrożenia trwałości obiektu lub polegające na likwidacji zagrożenia dla jego użytkowników,

- obsługa techniczna przeglądów technicznych obiektów.

  - Inne prace nie ujęte w w/w wykazie.

- Wymagania dotyczące Wykonawcy

  - Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę materiałowo – sprzętowo zlokalizowana w odległości maksymalnej 30 km od granic m. st. Warszawy.

  - Wykonawca musi dysponować co najmniej czterema osobami na stanowisku kierownik robót posiadającymi odpowiednie uprawnienia tj. do kierowania robotami konstrukcyjno - budowlanymi bez ograniczeń lub w zakresie budowy mostów , z minimum 5-tetnim doświadczeniem w kierowaniu robotami na obiektach inżynierskich (jako kierownik budowy lub robót branżowych).

  - Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wystawi co najmniej 4 brygady robocze ze stanem osobowym 5 osób na każdą brygadę.

- Wymagania dotyczące prac :

  - Prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu                        i Gospodarki Morskiej Nr 63, z dnia 3 sierpnia 2000r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”, oraz z załączonymi specyfikacjami technicznymi (wg wykazu zał. nr 3)

  - Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie prace i czynności towarzyszące, w tym wynikające z organizacji ruchu na czas wykonywanych prac i z dostępu do miejsca prac. Prace powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami.

  - Materiały używane do napraw winne posiadać aktualne Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub spełniać wymagania Zamawiającego i być przez niego zaakceptowane.

  - Prowadzenie prac musi odbywać się przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym (kołowym i pieszym, tam gdzie to będzie konieczne).

  - Ewentualne wyłączenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  - Prace na ulicach o dużym natężeniu ruchu należy wykonywać w dni wolne od pracy, bądź w porach nocnych (w godz. od 22:00 do 5:00), ostatecznie w dni robocze, ale poza godzinami szczytu ruchu kołowego.

  - Wszelkie prace remontowe winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami technologicznymi i przy udziale właścicieli urządzeń obcych, jeżeli takie występują w obrębie wykonywania tych prac.

  - Wykonawca we własnym zakresie:

- urządzi plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczy istniejącą zieleń i wszelkie urządzenia obce znajdujące się w obrębie prowadzonych prac,

- wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- zorganizuje ruch zastępczy zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie,

- zapewni obsługę geodezyjną, łącznie z pomiarami powykonawczymi i geodezyjną inwentaryzacją wszystkich prac,

- przed przystąpieniem do pracy powiadomi odpowiednie Wydziały ZDM (w tym Pogotowie Drogowe, Wydział Mostów, odpowiednią delegaturę Wydziału Dróg) o terminie, lokalizacji i zakresie prac, wraz z podaniem sposobu ich oznakowania oraz podaniem osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie.

  - Za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania prac odpowiada Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów  niezbędnych do wykonywania prac.

  - Wykonawca ma obowiązek zorganizować, prowadzić zlecone prace z należytą starannością z zachowaniem procesów technologicznych określonych w SST (Zał. nr 3)

  - Wykonawca winien zapewnić kontrolę jakości prac i materiałów oraz przekazać zamawiającemu (na żądanie) deklaracje zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem, natomiast badania materiałów (atesty, aprobaty, itp.) powinien przekazać przy pracach zanikających oraz przy odbiorze całości prac (jako element dokumentacji powykonawczej).

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny prac i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

  - Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek zamawiającego,  tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego, pachołki, itp. i przekaże do magazynu ZDM, jeśli nie będą one podlegać ponownemu wbudowaniu w ramach zadania realizowanego przez wykonawcę.

  - Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów, na wykonawcy ciążą więc wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4 ustawy.

  - Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki oraz z prac ziemnych, które wykonawca ma przewieźć na wyznaczone i opłacone przez siebie wysypisko.

    - Odpady bitumiczne należy zutylizować, a odpowiednie dokumenty przedstawić Zamawiającemu,

    - Elementy stalowe i materiał kamienny z rozbiórki (nadające się do ponownego wbudowania, oczyszczone z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp.) należy przewieźć na składowisko Zarządu Dróg Miejskich, lub inne, wskazane przez zamawiającego.

- Zlecanie prac

  - Podstawą rozpoczęcia wykonywania naprawy jest otrzymanie druku Zlecenia wg wzoru przedstawionego w zał. nr 2.

  - Przewiduje się 2 tryby zlecania prac:

- A – awaryjny, wymagający natychmiastowego działania, a jeśli nie jest to możliwe, to natychmiastowe zabezpieczenie lub wykonanie prac tymczasowych (prowizorycznie) dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wykonawca przystępuje do wykonania częściowego prac w jak najszybszym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

- N – w terminie wspólnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz wynikającego z ustaleń z Biurem Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym.

- Rozliczenie prac

  - Rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy następować będzie miesięcznie na podstawie częściowych protokołów odbioru prac.

  - Do każdego protokołu Wykonawca dołączy dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej ze zdjęciami przed i po wykonaniu naprawy.

  - W przypadku wykonywania prac nie objętych wykazem SST Wykonawca sporządzi kosztorys wyliczony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie KNNR, KNR i innych oraz kalkulacji własnych uwzględniając czynniki cenotwórcze w oparciu o średnie, publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązującym w I kwartale 2016 roku. Kosztorys ten podlega weryfikacji przez Wydział Kosztorysów ZDM, po której dopiero może stanowić podstawę do wystawienia faktury na wykonanie prace,

  - Dotyczy wymaganych projektów – na podstawie wyceny sporządzone w oparciu o Środowiskowe wyceny prac projektowych (wydawnictwo Izby Projektowania Budowlanego) – negocjowane.

- Gwarancje

  - Na czynności wyszczególnione w pkt. II.1, II.2, II.3, II.4, II.6 – 3 lata.

  - Na czynności wyszczególnione w pkt. II.5, II.7 gwarancja nie obowiązuje.

- Spis załączników

  - Wykaz obiektów inżynierskich zał. nr 1,

  - Druk zlecenia zał. nr 2,

  - Wykaz specyfikacji technicznych SST zał. nr 3.