OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

obsługi i utrzymania systemu odwodnienia ulicy Nowolazurowej na odc od Alej Jerozolimskich do ul. Chrościckiego

1. Przedmiotem   zamówienia   jest   eksploatacja   układu   odwodnienia

składającego się z następujących części:

- Czyszczenie zbiorników retencyjnych z rur kanalizacyjnych poliestrowych wraz z unieszkodliwieniem odpadów

- Czyszczenie 4 szt. separatorów i osadników z unieszkodliwieniem odpadów.

- Czyszczenie studni rewizyjnych i  kanałowych

- Czyszczenie wpustów deszczowych z osadnikami

- Utrzymanie systemu 7 kpl przepompowni wód opadowych

- Utrzymanie systemu zasuw nożowych szt 3

- Utrzymanie w sprawności technicznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami  na podanym odcinku :

- rozdzielnie z urządzeniami zasilająco-sterującymi, z zasilającymi je kablami
oraz instalacjami wewnętrznymi,

- napędy elektryczne pomp  z ich kablami zasilającymi i sterowniczymi,

- czujniki pomiaru poziomu w studniach rozprężnych i kanału ogólnospławnego

Uszkodzone lub skradzione elementy systemu należy wymienić na nowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

2.	Opis zasady działania

Głównym celem systemu odwodnienia ul. Nowolazurowej jest ochrona przed zalaniem jezdni.

Przepompownie wód opadowych ma za zadanie odprowadzić wody opadowe z tego rejonu.

3.     Zakres prac utrzymaniowych i obsługi.

- obsługa i utrzymanie wpustów ulicznych z przykanalikami - czyszczenie co najmniej raz w roku

- obsługa i utrzymanie systemu rurociągów kanalizacyjnych – czyszczenie co najmniej raz w roku

- obsługa i stała eksploatacja pompowni wód deszczowych – czyszczenie 2 razy w roku IV i XI – wpis do „Książki

Eksploatacji Przepompowni”

- obsługa i utrzymanie zbiorników retencyjnych czyszczenie 2 x w roku, IV i XI z unieszkodliwieniem odpadów

- obsługa separatorów wód deszczowych i osadników  - wpis do „Książki Eksploatacji Separatorów”

- okresowe czyszczenie separatorów i osadników  2x w roku kalendarzowym  IV i XI

- całkowite opróżnienie separatora

- odtłuszczenie preparatami biodegradowalnymi i oczyszczenie ścian separatora

-  czyszczenie i przegląd elementów składowych separatorów : przegrody, zawory pływakowe, maty filtracyjne,

sekcje lamelowe,

-  ewentualna wymiana uszkodzonych elementów na nowe

- oczyszczenie piaskowników

- gospodarka odpadami – wykonawca zabezpiecza transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych

przez firmę specjalistyczną posiadającą aktualne zezwolenie wydane przez organ właściwy zgodnie z

obowiązującymi przepisami Dz.U.z 2006r nr 137, poz. 984 z późn zm. , Dz.U. z 2010r Nr 185, poz 1243

potwierdzone kartą przekazania odpadu do  unieszkodliwienia

- Wpis do „Książki Eksploatacji Separatorów”  2x w roku

f) monitoring systemu – eksploatacja,

g) obsługa i utrzymanie zasilania energetycznego pompowni, separatora i innych urządzeń systemu

h) ochrona całego systemu przed kradzieżą i dewastacją

Wykonawca powinien mieć możliwości  techniczne , aby natychmiast po podpisaniu umowy móc obsługiwać istniejącą infrastrukturę odwodnienia ul. Nowolazurowej jak również obsługiwać system monitoringu poprawności pracy zabudowanych urządzeń i układów pomiarowych.

W ramach utrzymania sprawności technicznej odwodnienia Wykonawca powinien wykonać: - czyszczenie separatora i osadnika dwukrotnie w ciągu roku

-	czyszczenie przynajmniej raz w roku : wpustów , studni w okresie kwiecień -

maj i w miarę potrzeb rurociągów

-	czyszczenie zbiorników retencyjnych i przepompowni dwukrotnie w ciągu roku

Wykonawca zobowiązany jest:

- Przejąć kontrolę nad systemem odwodnienia w czasie 48 godzin od podpisania umowy

- zapewnić reakcję 2 godziny po uruchomieniu alarmu monitoringu /ocena stanu obiektu dokonana przez serwis operatora/

- zapewnić czas naprawy – 24 godziny

Do obowiązków Wykonawcy należy wymiana lub naprawa uszkodzonych lub skradzionych elementów przepompowni jak również likwidacja skutków /naprawa/ powstałych uszkodzeń infrastruktury, w tym drogowej spowodowanych nieszczelnością urządzeń odwadniających lub nieprawidłowym działaniem systemu odwadniającego.

Lokalizacja urządzeń  do wglądu znajduje się w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich - w Wydziale Dróg, ul. Gołdapska 7, Warszawa.

Należność za wykonanie usługi płatna miesięcznie po dostarczeniu protokółu odbioru podpisanego przez Inspektora Nadzoru, do protokołu powinien być załączony wykaz robót wykonanych w danym miesiącu z oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowo wykonanej usłudze zapewniającej pełną sprawność działania systemu.  W ramach zamówienia Wykonawca przekaże zamawiającemu raport monitoringu na nośniku elektronicznym oraz program umożliwiający odczyt danych w przypadku zapisania ich w innym formacie niż PDF. Natomiast za czerwiec i listopad również po dokonaniu wpisu do „Książki Eksploatacji Separatorów” i dostarczeniu Karty Utylizacji Odpadów.

Wykonawca zabezpiecza wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych przez firmę specjalistyczną posiadającą aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oryginału Karty Przekazania Odpadów po każdorazowym transporcie i utylizacji odpadów.