OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

obsługi i utrzymania systemu odwodnienia ul. Wilanowskiej / Rzeczypospolitej, Nowo – Borkowskiej, 17 Stycznia, Al. KEN

1. Przedmiotem   zamówienia   jest   eksploatacja   układu   odwodnienia

składającego się z następujących części:

A.  Al. Wilanowska - Rzeczypospolitej

- Czyszczenie zbiorników retencyjnych DN 3000 unieszkodliwieniem odpadów

- Czyszczenie osadników z unieszkodliwieniem odpadów

- Czyszczenie separatora SEP 100/1000 z unieszkodliwieniem odpadów szt 1

- Czyszczenie studni rewizyjnych i  kanałowych  szt 125

- Czyszczenie wpustów deszczowych z osadnikami szt 126

- Utrzymanie systemu przepompowni wód opadowych pompy FLYGT DP3085 53-472  2kW szt 2

- Utrzymanie systemu zasuw nożowych

- Utrzymanie regulatorów przepływu

- Utrzymanie w sprawności technicznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami /przepompownie zasuwy nożowe, regulatory przepływu, na podanym odcinku :

- rozdzielnie z urządzeniami zasilająco-sterującymi, z zasilającymi je kablami
oraz instalacjami wewnętrznymi,

- napędy elektryczne pomp  z ich kablami zasilającymi i sterowniczymi,

- czujniki pomiaru poziomu w studniach rozprężnych

- kontrola systemu kanalizacji - lokalizacja obcych podłączeń

10. regulacja wysokościowa włazów i wpustów, w miarę potrzeb

11. uzupełnianie brakujących elementów np. pokryw włazów, krat wpustów, w miarę potrzeb

12. prowadzenie monitoringu z powiadamianiem systemem GSM o awariach.

B.  ul. 17 Stycznia

- Czyszczenie zbiorników retencyjnych DN 3000 i 2-ch zbiorników Dn1600 z

unieszkodliwieniem odpadów

- Czyszczenie osadnika z unieszkodliwieniem odpadów.

- Czyszczenie studni rewizyjnych i  kanałowych  szt 38

- Czyszczenie wpustów deszczowych z osadnikami szt 35

- Utrzymanie systemów przepompowni wód opadowych PD-1,2/7,54 PURATOR

pompy P-2-1,3kW szt 2

- Utrzymanie w sprawności technicznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami

- Rozdzielnie z urządzeniami zasilająco-sterującymi, z zasilającymi je kablami

oraz instalacjami wewnętrznymi,

- Napędy elektryczne pomp  z ich kablami zasilającymi i sterowniczymi,

- Czujniki pomiaru poziomu w studniach rozprężnych

- Regulacja wysokościowa włazów i wpustów, w miarę potrzeb

- Uzupełnianie brakujących elementów np. pokryw włazów, krat wpustów,  w miarę potrzeb

- prowadzenie monitoringu z powiadamianiem systemem GSM o awariach

.

C.  ul. Nowo – Borkowska

- Czyszczenie zbiorników retencyjnych szt 5 z unieszkodliwieniem odpadów

- Czyszczenie 2 szt. separatorów SK-100 i SK-200 i osadników z unieszkodliwieniem odpadów

- Czyszczenie studni rewizyjnych i  kanałowych  szt 26

- Czyszczenie wpustów deszczowych z osadnikami szt 20

- Utrzymanie systemu 2 szt przepompowni wód opadowych P-1 pompy ABS: XFP 100C-CB1

PE22/4C-50 oraz P-2 ABS: XFP 150E-CB1 PE60/4E-50

- Utrzymanie systemu zasuw nożowych

- Utrzymanie klapy zwrotnej na wylocie do Kanału Wawerskiego przy PD – 2

- Utrzymanie wylotu z przepompowni PD-1 wraz z przepustem pod jezdnią

- Utrzymanie w sprawności technicznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami

- Rozdzielnie z urządzeniami zasilająco-sterującymi, z zasilającymi je kablami

oraz instalacjami wewnętrznymi,

- Napędy elektryczne pomp  z ich kablami zasilającymi i sterowniczymi,

- Czujniki pomiaru poziomu w studniach rozprężnych

- Regulacja wysokościowa włazów i wpustów, w miarę potrzeb

- Uzupełnianie brakujących elementów np. pokryw włazów, krat wpustów, w miarę potrzeb

15. Prowadzenie monitoringu z powiadamianiem systemem GSM o awariach .

Uszkodzone lub skradzione elementy systemu należy wymienić na nowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

- Al. KEN

  - Czyszczenie zbiorników retencyjnych szt 5 z unieszkodliwianiem odpadów

  - Czyszczenie  po 1 szt separatorów SK-100 i Sk 200, osadników z unieszkodliwieniem odpadów

  - czyszczenie studni 10 szt

  - czyszczenie wpustów deszczowych z osadnikami szt 18

  - Utrzymanie systemu 1 szt wni wód opadowych z osadnikiem szlamowym

  - Utrzymanie wylotu do Potoku Służewieckiego  klapą zwrotną

  - Utrzymanie w sprawności technicznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami

  - Utrzymanie rozdzielni z urządzeniami zasilająco sterującymi  z zasilającymi je kablami oraz instalacjami wewnętrznymi

  - Utrzymanie napędów elektrycznvch pomp z kablami zasilającymi i sterowniczymi

  - Utrzymanie czujników pomiaru poziomu wody

  - Regulacja wysokościowa włazów i wpustów w miarę potrzeb

  - uzupełnienie brakujących elementów np. pokryw włazów, krat wpustów

13. prowadzenie monitoringu z powiadamianiem systemem GSM o awariach

Uszkodzone lub skradzione elementy systemu należy wymienić na nowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

2.	Opis zasady działania

Głównym celem systemu odwodnienia ul. Wilanowska, Nowo – Borkowska, 17 Stycznia i Al KEN

jest ochrona przed zalaniem jezdni.

Przepompownie wód opadowych mają za zadanie odprowadzić wody opadowe z tych rejonów.

3.	Zakres prac utrzymaniowych i obsługi.

- obsługa i utrzymanie wpustów ulicznych z przykanalikami - czyszczenie co najmniej dwa razy w roku

- obsługa i utrzymanie systemu rurociągów kanalizacyjnych – czyszczenie co najmniej raz w roku

- obsługa i stała eksploatacja pompowni wód deszczowych (PWD) – czyszczenie 2 razy w roku m-c IV i XI

- obsługa i utrzymanie zbiorników retencyjnych (ZR) czyszczenie raz w roku,  m-c X lub XI z unieszkodliwieniem odpadów

- obsługa separatorów wód deszczowych (SWD) i osadników (O)

- okresowe czyszczenie separatorów i osadników  2x w roku,  IV i XI z unieszkodliwieniem odpadów,

- całkowite opróżnienie separatora

- odtłuszczenie preparatami biodegradowalnymi, oczyszczenie ścian separatora

-  czyszczenie i przegląd elementów składowych separatorów

przegrody

zawory pływakowe

maty filtracyjne

sekcje lamelowe

wkłady koalescencyjne

ewentualna wymiana uszkodzonych elementów na nowe

- oczyszczenie piaskowników

- gospodarka odpadami – wykonawca zabezpiecza transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych przez firmę specjalistyczną posiadającą aktualne zezwolenie wydane przez organ właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami Dz.U.z 2006r nr 137, poz. 984 z późn zm. , Dz.U. z 2010r Nr 185, poz 1243  potwierdzone kartą przekazania odpadu

- Wpis do „Książki Eksploatacji Separatorów”  2x w roku

f)  monitoring systemu, który po zakończeniu umowy pozostaje własnością ZDM

g)  wykonanie badań próbek wody zgodnie z zaleceniami pozwolenia wodno-prawnego

h) obsługa i utrzymanie zasilania energetycznego pompowni, separatora i innych urządzeń systemu

i)  ochrona całego systemu przed kradzieżą i dewastacją

Wykonawca powinien mieć możliwości  techniczne , aby natychmiast po podpisaniu umowy uruchomić w ramach umowy system sterowania mogący obsługiwać istniejącą infrastrukturę odwodnienia jak również system monitoringu poprawności pracy zabudowanych urządzeń i układów pomiarowych. W ramach utrzymania sprawności technicznej odwodnienia Wykonawca powinien wykonać czynności w zakresie prac utrzymaniowych i obsługi wymienione w punktach od a) do i).

Wykonawca zobowiązany jest:

- Przejąć kontrolę nad systemem odwodnienia w czasie 48 godzin od podpisania umowy

- zapewnić reakcję 2 godziny po uruchomieniu alarmu monitoringu /ocena stanu obiektu dokonana przez serwis wykonawcy/

- zapewnić czas naprawy – 24 godziny

Lokalizacja urządzeń i dokumentacja powykonawcza  do wglądu znajduje się w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich - w Wydziale Dróg, ul. Gołdapska 7, Warszawa.

Należność za wykonanie usługi płatna miesięcznie po dostarczeniu protokółu odbioru podpisanego przez inspektora nadzoru, protokół powinien zawierać spis robót wykonanych w danym miesiącu i oświadczenie Wykonawcy o prawidłowo wykonanej usłudze zapewniającej pełną sprawność działania systemu oraz raport monitoringu na nośniku elektronicznym, w ramach zamówienia Wykonawca przekaże zamawiającemu program umożliwiający odczyt danych w przypadku zapisania ich w innym formacie niż PDF. Natomiast za czerwiec i listopad również po dokonaniu wpisu do „Książki Eksploatacji Separatorów” i dostarczeniu Karty Przekazania Odpadów.

Wykonawca zabezpiecza wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych przez firmę specjalistyczną posiadającą aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oryginału Karty Przekazania Odpadów po każdorazowym transporcie i utylizacji odpadów.