SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Realizację czynności operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie m.st. Warszawy” (zwanego dalej „ZSZR” lub „Systemem”).

Specyfikacja Techniczna zawiera ogólny opis ZSZR jak też jego elementów i części składowych wg stanu na dzień wszczęcia procedury przetargowej.

Zamawiający informuje, że w okresie realizacji umowy ZSZR może ulegać zmianom, modyfikacjom oraz przekształceniom wynikającym z potrzeb rozwojowych i komunikacyjnych m.st. Warszawy, co skutkować może zwiększeniem ilości elementów lub części składowych Systemu, rozszerzeniem obszaru funkcjonowania, pojawieniem się nowych funkcji Systemu i zadań Operatora. Zakres obowiązków, czynności i zadań Operatora zawarty w Specyfikacji Technicznej winien być rozumiany i interpretowany łącznie z zapisami SIWZ i załączonych do niej dokumentów, w tym Wykazu czynności operatora i umowy.

W Specyfikacji Technicznej określono podstawowe wymagania techniczne, w tym sprzętowe oraz minimalne warunki, jakie spełniać ma wykonawca realizujący funkcje operatora ZSZR (zwany dalej „Wykonawcą” lub „Operatorem”). Niezależnie od powyższych warunków i wymagań Operator obowiązany jest do dostosowania swego potencjału technicznego, sprzętowego i kadrowego  do warunków, w jakich realizowane będą jego zobowiązania umowne.

II  Opis Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

W skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem wchodzą:

- Centrum Zarządzania Ruchem zlokalizowane w Warszawie przy ul. Chmielnej 120 wraz ze zlokalizowanymi w nim:

- serwerami oraz urządzeniami towarzyszącymi i peryferyjnymi,

- stacjami operatorskimi,

- ściana graficzna tzw. „videowall”,

- oprogramowaniem standardowym i specjalistycznym.

- stacje pomiarowe ruchu zlokalizowane na lampach oświetlenia ulicznego

- znaki zmiennej treści wraz z elementami wsporczymi i mocującymi

- sterowniki sygnalizacji świetlnej

- elementy sygnalizacji świetlnej zlokalizowane na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, przejazdach tramwajowych obejmujące:

- 	konstrukcje wsporcze tj. maszty (w tym maszty wysięgnikowe i oświetleniowo wysięgnikowe), ich fundamenty oraz wysięgniki i bramownice;

- 	latarnie sygnalizacyjne z konsolami;

- 	sygnalizatory dźwiękowe;

- 	sieci kabli (w tym teletechnicznych):

a. 	sygnalizacyjnych;

b. 	akomodacyjnych;

c. 	zasilających, o ile stanowią one WLZ między złączem a aparatem sterowniczym lub, które są wyposażeniem sygnalizacji tymczasowych;

d. 	światłowodowych;

- 	urządzenia osprzętu tj. kasety przyciskowe, skrzynki bezpiecznikowe, złącza sygnalizacji tymczasowych, zabezpieczenia licznikowe

- 	detektory ruchu wraz z konstrukcjami wsporczymi;

- 	pętle indukcyjne, przyciski dla pieszych i rowerzystów;

- 	inne zastosowane formy detekcji pojazdów i pieszych (np. czujniki magnetyczne, kamery) i inne wprowadzane przez Zamawiającego w trakcie trwania konserwacji;

- 	urządzenia ochrony przeciwporażeniowej;

- 	urządzenia komunikacyjne;

- sieć komunikacyjna pomiędzy urządzeniami Centrum Zarządzania Ruchem elementami systemu,

- telewizja dozorowa – monitoring – CCTV (kamera + konwertery sygnału CCTV),

- strona WWW.

- Sieci Radiowe

Szczegółowy opis urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem:

- Urządzenia Centrum Zarządzania Ruchem.

Najważniejszym elementem Centrum Zarządzania Ruchem jest SITRAFFIC SCALA/CONCERT  stanowiący system współpracujących ze sobą serwerów.

Na serwerach tych znajdują się wszelkie dane, procesy i wizualizacje niezbędne w eksploatacji Systemu. Tu można je też kontrolować i zarządzać nimi. Wykorzystywane są następujące serwery:

- Serwer zarządzania jakością (NGS):
Serwer zarządzania jakością służy do wykonywania następujących aplikacji:

  - wizualizacje online

  - narzędzia zarządzania jakością

  - kontrola jakości

- Serwer aplikacji (application server):
Serwer aplikacji służy do wykonywania następujących aplikacji:

  - kierowanie strategiczne

  - zarządzanie terminarzem odpowiedzi

  - automatyzacja roczna

  - opracowywanie wyników pomiarów

  - archiwizacja wyników pomiarów

  - archiwum informacji o funkcjonowaniu zakładu

  - różne usługi dla serwera GUI

  - zarządzanie użytkownikami i licencjami

- Serwer GUI:
Serwer GUI przekazuje informacje niezbędne do obsługi poszczególnych stanowisk pracy – stacji roboczych oraz wizualizacji na tych miejscach. Wykonuje on:

  - przekazywanie aktualnych, dynamicznych danych w celu prezentacji stanów aktualnych i wizualizacji online.

  - przekazywanie informacji z archiwów po uzyskaniu odpowiednich zapytań.

  - przyjmowanie i opracowywanie komend obsługi.

- Serwer Komunikacyjny (Comunication):
Obsługuje różne łącza między komputerami.

- Serwer planowania i danych (S4):
Serwer jest wykorzystywany do centralnego archiwizowania danych niezbędnych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych i programów do realizacji zadań związanych z dostawami oraz planowaniem technicznym.

- Serwer MOTION:
Zawiera oprogramowanie do sterowania strategicznego i adaptacyjnego. (MOTION)

Serwery pracują przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP. Wszystkie komputery pracujące w sieci otrzymały stały adres IP.

Rysunek :  Rozmieszczenie urządzeń SITRAFFIC SCALA/Koncert w szafie

Instalacja serwera oraz komponentu OCIT Intelligent Gateway odbywa się z użyciem Prime-Center Rack – szafa rackowa.

### Sprzęt (hardware)

| Komponent serwera Primergy Rack | PY RX300S7 Mgmts.: 1X Intel Xeon E5-2620 2.00GHz Esxi 1: 2x Intel Xeon E5-2620 2.00GHz Esxi 2: 2x Intel Xeon E5-2620 2.00GHz |
| --- | --- |
| Pamięć operacyjna | Mgmts.: 1X8GB Esxi 1: 8X8GB Esxi 2: 8X8GB |
| Dysk twardy | Mgmts.: 2x300GB Radi 1 ; 5x500 GB Raid 5; 1x500GB g Hotsp. Esxi 1.: 4x600GB Radi 10 ; 1x600GB g Hotsp. Esxi 2.: 4x600GB Radi 10 ; 1x600GB g Hotsp " |
| Stacja dysków DVD | DVD-RW DL\DVD-RAM |

### Serwery strony WWW Fujitsu Siemens Primergy RX-100 i Fujitsu Siemens Primergy RX300S3

- urządzenie Cisco model 1841 pełniący funkcje gateway’a odpowiedzialne za odseparowanie części ruchu przychodzącego do Centrum Zarządzania Ruchem

- centrala telefoniczna Siemens Hipath 3500,

- aparaty telefoniczne Siemens OpenStage 60T,

- urządzenia PC19* typu Myflower- II/281 TR pełniące funkcję:

- *Outstation Comunication Manager ( OCM ) – serwer administracyjny dla komunikacji,

- *GPRS Server – dla komunikacji ze stacjami pomiarowymi,

Sistore MX serwer

Oprogramowanie serwerów SITRAFFIC SCALA/Koncert, oprogramowanie Sitraffic Canto.

- Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008  dla serwerów

- Oracle 10i dla wszystkich serwerów

- XMLSPY Professional

- Virusscan / FP-WIN Professional (oprogramowanie antywirusowe)

- VMware dla wirtualizacji serwerów

### Serwery SISTORE CX4 - wideo

- • Cyfrowy kodek – 8 wejść wideo, 4 wyjścia wideo, pełna prędkość

- • Transmisja i zapis wideo wysokiej jakości dzięki technologii MPEG4

- • Możliwość budowy "wirtualnej matrycy " składającej się z wielu urządzeń CX

- • Łatwa konfiguracja, instalacja Plug & Play

- • Zdalny nadzór i monitoring stanu urządzenia bazujące na Web

SISTORE CX jest inteligentnym cyfrowym kodekiem wideo umożliwiającym transmisję i rejestrację sygnałów wideo. Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań IT Siemens.

SISTORE CX idealnie odpowiada potrzebom aplikacji wymagających jednoczesnej transmisji i rejestracji wideo w sieciach IP.

SISTORE CX realizuje funkcje kodera i/lub dekodera, które wraz ze stacjami klienckimi zlokalizowanymi w sieci tworzą elastyczny system wideo.

SISTORE CX umożliwia budowę "wirtualnej matrycy wideo" realizującej cyfrową transmisję wideo, wyświetlanie obrazów na monitorach analogowych lub ekranie komputera wykorzystując dekodery softwarowe.

#### Oprzyrządowanie ( hardware )

Pełne wsparcie technologii sieci

SISTORE CX wspiera transmisję sygnałów wideo w różnych topologiach sieci.

Zdalny klient umożliwia jednoczesny podgląd obrazu na bieżąco, odtwarzanie archiwum obrazów oraz rejestrację na różnych jednostkach SISTORE CX.

Definiowane tryby rejestracji

SISTORE CX umożliwia optymalizację interfejsu użytkownika, pozwala operatorom na konfigurację parametrów każdej z kamer i dopasowanie do potrzeb aplikacji.

Dowolna platforma systemowa

Stworzone przy użyciu JAVATM, oprogramowanie klient może zostać uruchomione jako przeglądarka, niezależnie od systemu operacyjnego PC, lub zainstalowane jako aplikacja zoptymalizowana do pracy w systemie Windows.

Centrum monitorowania i rejestracji obrazu

Do centrum monitorowania obraz będzie transmitowany w czasie rzeczywistym.

Wyposażenie stanowisk umożliwia operatorowi równoczesny podgląd wszystkich kamer, które są obsługiwane przez pulpit. Zapewniona zostanie możliwość przełączania widoku z kamer na pulpity sąsiednie oraz wyświetlania obrazu w podziale. Stanowiska operatorskie będą wyposażone w panel sterowania służący do sterowania kamerami (obroty, zoom, nagrywanie, przełączanie obrazów na monitory) Do obsługi kamer przewidziano 4 stanowiska z monitorami cctv. System będzie umożliwiał wyświetlanie obrazów z kamer CCTV na ścianie graficznej.

Rejestracja obrazów ze wszystkich kamer będzie odbywała się na dyskach dedykowanych rejestratorów cyfrowych SISTORE CX w postaci cyfrowej w okresie 30 dni przy odświeżaniu min 1 klatka/sek, przy pełnej rozdzielczości kamer i min. 256 kolorach/stopniach szarości. Filmy będą nagrywane jako sekwencje o definiowanej długości, opatrzone numerem kamery, datą i godziną rejestracji. Możliwa będzie zmiana parametrów kompresji (liczba klatek, rozdzielczość). Zarządzanie plikami z nagraniami odbywać się będzie za pomocą stacji roboczej w centrum sterowania.

Dla transmisji obrazu z kamer zostaną wykorzystane łącza światłowodowe umożliwiające uzyskanie łączności dwukierunkowej w sieci LAN.

### Serwer Komunikacyjny znaków zmiennej treści VMS

Wymagania dotyczące środowiska sieciowego Serwera Komunikacyjnego:

- Komunikacja między komponentami systemu odbywa się w sieci LAN z wykorzystaniem protokołu TCP/IPv4.

- TMS, Serwer Komunikacji i tablice znaków posiadają niezmienne adresy IP.

Funkcje:

Główne funkcje Serwera Komunikacji to umożliwienie poprzez wykonywanie żądań TMSe następujących akcji

- Wyświetlenie na odpowiednim znaku tablicy jednowierszowego napisu, o długości max. 24 liter (łącznie z tzw. białymi znakami); napisy nie są predefiniowane – treść napisów jest ustalana dynamicznie poprzez przewidziane do tego struktury protokołu SOAP; predefiniowana na Serwerze Komunikacyjnym jest czcionka.

- Wyświetlenie na odpowiednim znaku tablicy kolorowego piktogramu; piktogramem jest pixmapa o rozmiarze 48x48 pikseli; wszystkie piktogramy są predefiniowane.

- Włączanie/wyłączanie znaków

Dane techniczne:

| Aplikacja | Konwersja transmisji protokołu SOAP w zarządzaniu tablicami VMS DRIP’s |
| --- | --- |
| Processor (L2 cache/CPU GHz/front-side bus MHz max) | Intel Xeon (quad-core) (8MB/up to 2.4 GHz/1066 MHz) or Intel Xeon (dual-core) (2MB or 4MB/up to 2.4 GHz/1066 MHz) or Intel Pentium D (dual-core) (4MB/up to 3.4 GHz/800 MHz) or Intel Celeron (256KB/2.93 GHz/533 MHz) |
| Number of processors (std/max) | 1/1 |
| Memory1 (std/max) | 512MB or 1GB/8GB Double Data Rate (DDR) II 667 MHz via 4 DIMM slots |
| Expansion Slots | 2 PCI-Express x8 |
| Disk bays (total/hot- swap) | Up to two 3.5" simple swap Serial Advanced Technology Attachment (SATA), or two 3.5" hot-swap SATA or SAS HDDs, or four 2.5" hot-swap SAS |
| Maximum internal storage | 1.0TB SATA or 600GB SAS |
| Network interface | Dual Gigabit Ethernet (GbE) |
| Hot-swap components | SATA and SAS HDDs |
| RAID support | Integrated hardware RAID-0, -1 (model dependent) and RAID-5, optional |
| Ports | Front: two USB; Rear: serial, two USB, two Ethernet, video, mouse, keyboard |
| Power supply (std/max) | 240V/350W 1/1 |
| Humidity (operational) | 20-80% (no condensation) |
| Temp. (operational) | +5 - +40 oC |
| Form factor/height | Rack 19” (22" depth)/1U |

Tabela   Serwer komunikacyjny znaków zmiennej treści VMS.

## Obudowy Serwerów

Wszystkie serwery będą montowane w 19” obudowach firmy Fujitsu Siemens

Obudowa PRIMECENTER S26361-K826-V103 U46 zapewnia maksymalną elastyczność i niezawodność. Jest wyposażona we wszelkie standardowe 19-calowe komponenty i posiada nowy projekt przednich drzwiczek w celu zapewnienia wymaganej wentylacji.

## Stacje robocze - Klienci

### Informacje ogólne

Cała obsługa, zadawanie pytań oraz dostęp do informacji zawartych w systemie odbywa się przy pomocy tak zwanych klientów (clients). Oprogramowanie zainstalowane na klientach umożliwia dostęp do zdefiniowanego zakresu danych przy pomocy przeglądarki Siemens.

Klientów w ramach sieci instaluje się zarówno w pomieszczeniu kontrolnym, jak i poprzez połączenie DSL. W każdej chwili możliwa jest integracja kolejnych klientów; niezbędne jest jedynie zdefiniowanie ich uprawnień oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania sterującego zgodnie z warunkami licencji.

Dla Warszawy zainstalowano następujące stacje obsługi:

1 stacja mobilna - laptop

5 stacji w centrali

3 stacje jako klienci zdalni

1 stacja jako stanowisko pracy inżyniera eksploatacyjnego

### Oprzyrządowanie (hardware)

Jednostka centralna:

| Komponent PC Celsius Floorstand | ESPRIMO P710 E85+ |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor Intel® Core™ i3-3220, 3 MB, 3.30 GHz |
| Pamięć główna | 4 GB DDR3 (2x 2GB) |
| Karta graficzna | Intel® HD Graphics |
| Nagrywarka DVD | DVD SuperMulti |
| Stacja dysków | FDD 1.44MB |
| Dysk twardy | Dysk twardy SATA III, 7200 obr./min, 500 GB, 3,5 cala |
| Karta siciowa (PCI) | 10/100/1000 MBit/s Intel® 82579 V |
| Optical Wheel Mouse |  |
| Klawiatura |  |

Jednostka mobilna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem:

LIFEBOOK E743

System operacyjny	Windows® 7 Professional 64-bit

Procesor Intel® Core™ i7-3540M, 4 MB, 3.0 GHz, (do 3,7 GHz)

RAM	8 GB,

Dysk twardy	SSD SATA III, 512 GB, 2,5 cala

Wyświetlacz	35,6 cm (14 cali), LED z podświetleniem, (HD+), Wyświetlacz antyodblaskowy, magnezowa, 1600 x 900 pikseli, 300:1 , 250 cd/m²

Nazwa karty graficznej	Układ graficzny Intel® HD Graphics 4000 z rdzeniem trzeciej generacji i procesorami

Aparat : wbudowana kamera internetowa, Full HD (2,073 megapiksela) (Microsoft® Lync™)

3G/4G (opcjonalne)	Sierra Wireless Gobi 3000

WLAN (opcjonalne)	Intel® Centrino® Advanced-N 6235 802.11 a/b/g/n ze zintegrowanym modułem Bluetooth

Anteny	2 dwupasmowe anteny WLAN, 2 opcjonalne anteny UMTS/LTE

LAN	Wbudowana łączność 10/100/1000 MBit/s Intel® 82579 LM

DVD Super Multi

replikator portów,

Monitory:

| Monitor B24T-7 LED proGREEN |  |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu | 24 cale (61cm) |
| Rozdzielczość |  |
| Piksele | 1920 x 1080 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Wierność kolorów | 16,7 miliona kolorów (Hi-FRC) |

### Szczegółowe wytyczne oprogramowania (software)

| KLIENT | Liczba licencji | Inżynier ruchu 1 | Stacja w centrali 2 | Stacja w centrali 3 | Stacja w centrali 4 | Stacja w centrali 5 | Stacja 6 | Stacja zdalna 7 | Stacja zdalna 8 | Stacja zdalna 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows 7 Prof. system operacyjny | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Office 2003 Standard | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| NetOP | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Virusscan / FP-WIN Professional | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SITRAFFIC Scala/Concert Klient | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SITRAFFIC QM | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SITRAFFIC SCALA/CONCERT Visu Signal Plan | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SITRAFFIC SCALA/CONCERT Visu Intersection | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SITRAFFIC SCALA/CONCERT Visu Green Wave | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SITRAFFIC GIS-Net | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SITRAFFIC Statistic & Report Tool | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SITRAFFIC MOTION Supply | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SITRAFFIC CONTROL | 5 | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| SITRAFFIC P2 | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISSIM | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SITRAFFIC STRAMO | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| System Alarm Management | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Tabela :  Szczegółowe wytyczne dotyczące oprogramowania na stacjach roboczych - Klienci

Oprogramowanie jest zabezpieczone kluczem sprzętowym i może być przenoszone pomiędzy stacjami roboczymi.

## Ściana Graficzna

Ściana graficzna składa się z 6 elementów każdy o przekątnej 50” oraz rozdzielczości XGA (1024x768). Sposób łączenia jest bezszwowy tj. szczelina pomiędzy ekranami < 1mm (około 0.8mm). Szerokość całkowita ekranu 3mx1.5m (szerokość x wysokość), rozdzielczość całkowita 3072x1536 pixeli, przekątna całkowita ekranu 3.35m. Jasność ekranów 750 ANSI lumenów, kontrast 1500:1, wypełnienie całościowe pojedynczego ekranu 95% powierzchni pojedynczego projektora. Pobór mocy dla całości systemu 6x200W + kontroler 250W razem 1450W. Kąt widzenia dla operatora w pionie, poziomie 160x160 stopni. Poziom hałasu < 40dB. Projekcja DLP na układzie DMD 0.7”. Czas życia lamp 10000h, typ lampy UHP.

Ekrany są zamontowane na podstawie gwarantującej optymalny kąt patrzenia dla operatorów. Odległość od tylnej obudowy projektora a ścianą pomieszczenia powinno wynosić przynajmniej 1m. Każdy z projektorów (lampa) wydziela około 100W ciepła. Na poniższych rysunkach pokazano wymiary pierwszego elementu ściany graficznej oraz widok po złożeniu kilku elementów.

Rysunek : Wymiary elementu składowego ściany graficznej i wygląd końcowy

Kontrolery ściany graficznej:

| Lp | Sprzęt | Producent Oznaczenie | Ilość | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontroler TransForm N-SD w konfiguracji 2 wyjścia DualLink DVI, cztery wejścia DVI, 32 wejścia anałogowe wideo - pełni funkcję serwera oprogramowania CMS | Barco NGP-324 R76600 | 1 | 9710000407 |
| 2 | Click Share – bezprzewodowy system prezentacyjny | Barco R9861006BEU | 1 | 9714070663 |
| 3 | Spliter sygnału analogowego wideo | DELTA RV-4/8R | 1 | brak |
| 4 | Splitter sygnału DVI 1:2, 1:4 | Energenie DSP-DVI-21 DSP-DVI-41 | 3 | brak |
| 5 | Kod licencyjny Windows 7 Ultimate – kontroler TFN-SD | Microsoft | 1 |  |
| 6 | Licencja serwerowa 1-16 użytkowników Licencja użytkownika Licencja na źródła Licencja na wyświetlacz | Barco R766021 | 1 6 36 1 |  |
| 7 | Kable miedziane DualLink DVI 10,15m |  |  |  |
| 8 | Kable koncentryczne wideo | komplet |  |  |

## OCIT Intelligent Gateway (OCIT-IG)

### Uwagi ogólne

Do komunikacji ze sterownikami sygnalizacji kompatybilnymi z OCIT niezbędny jest OCIT Intelligent Gateway. Jest to komputer PC marki INONET zabudowany w szafie 19“.

### Sprzęt (hardware)

- PC 19“ Mayflower Iix (INONET)

- Pentium P4 2,8 GHz/512kB

- 2 x RAM 512 MB

- karta graficzna AGP

- 3 x dysk twardy 200 GB

- napęd DVD 16/48x IDE

- kontroler SATA RAID 5

### Oprogramowanie (software)

- LINUX (SuSE Linux Version 9.2) - systemy operacyjne zostały dobrane w zależności od wymagań zastosowanego na nich oprogramowania systemowego – dla OCIT-IG rekomendowanym jest system Linux

- pakiet oprogramowania IG

- pakiet oprogramowania serwera danych źródłowych

### Serwer danych źródłowych

Do rejestracji danych przekazywanych przez urządzenia OCIT, np. stanów grup sygnałowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, wartości pomiarowych, wartości AP itd., służy serwer danych źródłowych.

Serwer danych źródłowych pracuje na sprzęcie OCIT Intelligent Gateway IG.

## Drukarki

Ricoch SP 4400s

| DRUKARKA |
| --- |
| Prędkość drukowania | 38 wydruków na minutę |
| Pamięć | Standardowo | SP 4400S: 128 MB |
| Rozdzielczość | Maksymalnie 1,200 x 1,200 dpi |
| Interfejs | Standardowo | USB 2.0 |
|  |  | Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX |
| KOPIARKA |  |
| Prędkość kopiowania | 38 kopii na minutę |
| Rozdzielczość | 600 dpi |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 |
| Czas nagrzewania | Mniej niż 155 sekund |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | 6,5 sekund |
| Zoom | 25 - 400% (w 1% krokach) |
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | 250-arkuszowe kasety na papier |
|  |  | 50-arkuszowa taca ręczna |
|  | Maksymalnie | 850 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalnie | 150 arkuszy |
| Rozmiar papieru | A6 - A4 |
| Gramatura papieru | Kasety na papier | 60 - 90 g/m² |
|  | Taca ręczna | 60 - 163 g/m² |
| Dwustronne drukowanie | Standardowo |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 488 x 438 x 546 mm |
| Waga | Mniej niż 22,7 kg |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy | Maksymalnie | 560 W |
|  | Tryb oszczędzania energii | 24 W |
| SKANER |  |
| Prędkość skanowania | Maksymalnie 33 oryginałów na minutę |
| Rozdzielczość | Maksymalnie 600 dpi |
| Rozmiar oryginału | A6 - A4 |
| Sterowniki standardowe | Sieciowy TWAIN |

## Zasilanie awaryjne (UPS)

Zabezpieczenie przed brakiem lub wahaniem napięć

W celu zapewnienia niezawodności i zabezpieczenia serwerów, sprzętu sieciowego przed spadkami napięć zostanie zastosowany UPS serii GE Digital Energy LanPro 33 konfiguracja fazowa 3/3, technologia VFI, układ z transformatorem wyjściowym 10kVA

Po powrocie napięcia system samodzielnie ponownie uruchomi się.

Do UPS są podłączeni klienci, IG i serwery (nie są podłączone drukarki laserowe).

UPS’y znajdują się w pomieszczeniach piwnicznych Zarządu Dróg Miejskich.

Tabela : Dane techniczne UPS’a serii GE Digital Energy LanPro 10kVA (8000W) dla Serwerów

## Zabezpieczenie sieci w Centrum Sterowania

Opis rozwiązań:

Struktura sieci obejmuje jeden budynek z jedną serwerownią. Połączone ze sobą łączami światłowodowymi. W serwerowni znajdują się urządzenia dostępowe do Internetu tj. znajduje się tam strefa DMZ z serwerami świadczącymi usługi (serwer proxy, serwer www, serwer pocztowy itd.), firewall z budowaną funkcjonalnością routingu międzyvlanowego oraz switch szkieletowy L3.

Cała sieć chroniona przez firewall-a, który połączony jest z głównym przełącznikiem sieciowym szkieletowym za pomocą łącza 1Gb oraz z przełącznikiem sieciowym w strefie DMZ oraz z routerem dostępowym realizującym dostęp do Internetu. W sieci pracują serwery w różnych strefach bezpieczeństwa w zależność od świadczonych usług. W strefie DMZ znajdują się serwery WWW.

| Model |
| --- |
|  | CISCO 2960 |
| Model | WS-C2960-8TC-L |
| Specyfikacja |
| Obsługiwane standardy | IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1x IEEE 802.3ad IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T porty IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS Prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3 10BASE-T specification IEEE 802.3u 100BASE-TX specification IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification IEEE 802.3z 1000BASE-X specification |
| Wielkość ramki | 9018 bytes |
| Porty | 8 Ethernet 10/100 ports and 1 dual-purpose uplink (dual-purpose uplink port has one 10/100/1000 Ethernet port and 1 SFP-based Gigabit Ethernet port, 1 port active) |
| Przepustowość | 10/100Mbps + 1000Mbps |
| Tablica MAC adresów | 8000 |
| Bufor pamięci | 64 MB DRAM 32 MB pamięć flash |
| Złącza | 10BASE-T porty: RJ-45 złącza, 2-pary kategoria 3, 4, lub 5 100BASE-TX ports: RJ-45 złacza, 2-pary kategoria 5 UTP okablowania 1000BASE-T porty: RJ-45 rs, 4-pary kategoria 5 UTP okablowania 1000BASE-T SFP RJ-45 złacza, 4-pary kategoria 5 UTP okablowania 1000BASE-SX, -LX/LH, -ZX, -BX and CWDM SFP-based ports: LC fiber złącza (single/multimode fiber) 100BASE-LX, -BX, -FX: LC fiber złącza (single/multimode fiber). |
| Obsługa VLAN | Tak |
| Zasilanie | 100-240VAC 0.5-0.25A, 50-60 Hz |
| Wymiary | 1U |
| Waga | 1.36 kg |
| Temperatura pracy | (0 to 45°C) |
| Wilgotność | 10 do 85% |

Tabela:  Dane techniczne urządzenia CISCO 2960

- Stacje pomiarowe ruchu.

Poniżej przedstawiono podstawowe dane techniczne jednostki TEU oraz detektorów IR255.

Rysunek 1. Widok ogólny stacji TEU

Rysunek. Budowa stacji TEU

| Dane elektryczne jednostki TEU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Źródło zasilania |  | 230VAC/12VDC (zabezpieczanie 6A/230VAC) |
| Pobór mocy przez SIAM3 z modemem (bez detektorów) | Przy kompletnym rozładowaniu baterii | < 3mA |
|  | Wstanie spoczynku | około 15 mA |
|  | Praca normalna, bez transmisji | około 60mA |
|  | Serwis, bez transmisji | około 70mA |
|  | Odbiór meldunków GSM | około 150mA |
|  | Transmisja GSM | 250 - 550mA |
| Właściwości mechaniczne jednostki TEU |  |  |
| Wymiary jednostki sterującej SIAM3 | dł x szer x wys | 30 x 24 x 42 cm |
| Waga jednostki sterującej SIAM3 |  | ok.21 kg |
| Opcje mocowania detektora | dowolne w poziomie, maszt pionowy lub ukośny ∅>40 mm |  |
| Dane elektryczne detektorów IR255 Źródło zasilania Pobór mocy Komunikacja Właściwości mechaniczne Waga Długość x Średnica | Ok. 1kg 120mm x 90 mm | 12VDC 8mA RS485 |

# Rozmieszczenie stacji pomiarowych ruchu.

Rozmieszczono 16 stacji pomiarowych w ciągu Al. Jerozolimskich między skrzyżowaniami Rondo Artura Zawiszy a Rondem De Gaulle’a włącznie oraz na Wisłostradzie w okolicach skrzyżowania Czerniakowska – Ludna. Optymalne rozmieszczenie stacji pozwala na uzyskiwanie wiarygodnych danych o ruchu kołowym na wyżej wymienionych ciągach, a w szczególności na ciągu Al. Jerozolimskich gdzie dokładne dane pomiarowe pozwolą wybierać przez moduł TASS Systemu Zarządzania Ruchem, odpowiednich programów sygnalizacji optymalizujących przejazd pojazdów kołowych oraz udzielanie priorytetów pojazdom szynowym.

Lokalizacje:

Pl. Zawiszy - wszystkie 4 wloty

| Lp. | Nr punktu pomiarowego ( z mapki ) | Nr słupa | Odlęgłość słupa od linii zatrzymania [m] | Odległość od krawężnika [m] | Wysięgnik [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | punkt 11 | MSŁ na ul. Miedzanej | - | - | - |
| 2. | punkt 12 | 22054 | 180 | 0,8. | 3,0 |
| 3. | punkt 13 | 26181 | 172 | 1,4 | 3,0 |
| 4. | punkt 14 | 71979 | 156 | 1,2 | 3,0 |

Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego - Al. Jana Pawła 2 - wszystkie 4 wloty

| Lp. | Nr punktu pomiarowego ( z mapki ) | Nr słupa | Odległość słupa od linii zatrzymania [m] | Odległość od krawężnika [m] | Wysięgnik [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | punkt 10 | 13182 | 110 | 1,9 | 3,0 |
| 2. | punkt 7 | 14376 | 150 | 1,0 | 3,0 |
| 3. | punkt 8 | 28611 | 190 | 1,0 | 3,0 |
| 4. | punkt 9 | 12783 | 150 | 2,5 | 3,0 |

Al. Jerozolimskie-Marszałkowska - wszystkie 4 wloty

| Lp. | Nr punktu Pomiarowego ( z mapki ) | Nr słupa | Odległość słupa od linii zatrzymania[m] | Odległość od krawężnika [m] | Wysięgnik [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | punkt 3 | 70681 | 160 | 2,6 | 3,0 |
| 2. | punkt 4 | 14361 | 160 | 1,3 | 3,0 |
| 3. | punkt 5 | 13815 | 150 | 2,0 | 3,0 |
| 4. | punkt 6 | 13796 | 170 | 1,3 | 3,0 |

Rondo De Gaulle’a - wloty na Al. Jerozolimskich.

| Lp. | Nr punktu pomiarowego ( z mapki ) | Nr słupa | Odległość słupa od linii zatrzymania [m] | Odległość od krawężnika [m] | Wysięgnik [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | punkt 1 | 70643 | 160 | 1,0 | 3,0 |
| 2. | punkt 2 | 70662 | 90 | 1,7 | 3,0 |

Wisłostrada - Ludna wloty N i  S

| Lp. | Nr punktu pomiarowego ( z mapki ) | Nr słupa | Odległość słupa od linii zatrzymania [m] | Odległość od krawężnika [m] | Wysięgnik [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | punkt 15 | 70643 | 204 | 1,3 | 3,0 |
| 2. | punkt 16 | 70662 | 204 | 1,3 | 3,0 |

Stacje oraz detektory zamontowano na słupach oświetleniowych i oświetleniowo – trakcyjnych.  Stację TEU o wym.420x300x240 mm zamocowano do słupa na wysokości 3,00m (maksymalnie do 4,00 m) nad ziemią z użyciem systemu Bandimex. Zasilenie poprowadzono przewodem YDY 3x2,5mm2. wewnątrz słupa z tabliczki bezpiecznikowej. Przewód wprowadzono do słupa na wysokości zamontowanej skrzynki TEU. Zasilenie czujników detekcji wykonano przewodem XzTKMXpw n x (2x2x0,8) prowadzonym po zewnętrznej powierzchni słupa w rurce osłonowej odpornej na działanie UV np.: RHDPE-UV 32/3 Osłona będzie zamocowana do słupa co 1,5m. W przypadku latarni ozdobnych przewody poprowadzono wewnątrz słupa.  Pod wysięgnikiem lampy oświetleniowej na konstrukcji rurowej zamocowano systemem Bandimex o długości maksymalnej 3m, na wysokości od 8 do 12 m od ziemi, w zależności warunków technicznych, zostały zainstalowane maksymalnie 3 detektory, IR255.

- Znaki zmiennej treści i bramownice

W ramach ZSZR zostało zainstalowanych 5 szt. znaków zmiennej treści zamontowanych na bramownicach (opis bramownic poniżej).

Znaki zmiennej treści zostały umieszczone w obudowie. Obudowa ma konstrukcję ramową z 3 mm elementami stopu AIMg3 odpornego na wodę morską. Zatrzaski drzwi wykonano ze stali nierdzewnej. Ochrona powierzchni została wykonana za pomocą malowania proszkowego w kolorze RAL 7042. Znaki zmiennej treści mają rozmiary 8,0 m x 2,2 m. Rozmieszczenie pół aktywnych znajduje się na rysunku.

W tylnej części znaków znajdują się drzwiczki serwisowe gwarantujące łatwy dostęp do wszystkich ważnych urządzeń.

W celu zagwarantowania płaskiej powierzchni matryca przednia ma dwie ramy wspierające. Soczewki posiadają funkcję skupiania wysyłanego przez diody LED światła oraz blokowania odbić występującego światła dziennego.

Do komunikacji znaków zmiennej treści z systemem głównym został wykorzystany komputer klasy PC firmy Bechoff. Komputer ten komunikuje się z AV2068 sterownikiem sterującymi kartami diod LED. Komputer przechowuje wszystkie czcionki i mapy bitowe, które znak musi wyświetlać. Parametry sterownika:

- wbudowana pamięć danych z szybkim dostępem, 128kB na piktogramy i 32 kB głównej pamięci,

- wejścia/wyjścia RS485/RS422,

- wyjścia cyfrowe,

- podłączenie dla protokołu TCP/IP przez złącze RJ45,

- sprawdzona konstrukcja mechaniczna,

- funkcja stałej kontroli dis LED,

- wbudowany termometr,

- napięcie wejściowe 10-3-V DC.

Parametry techniczne:

- procesor: Hitachi H8S2398F 20 MHz,

- PROM: 256 Kb,

- RAM: 8 Kb,

- EEPROM: 160 Kb,

- układ alarmujący: sprzętowy,

- Interfejs RS232: 1

- Interfejs RS422/485: 1,

- Port TCP/IP: 1, 100 Mbit RJ45,

- Wyjście szyny danych panela wyświetlającego: 1, (RJ45),

- Wejście szyny danych panela wyświetlającego: 1, (RJ45),

- Wejścia analogowe: 2

- Wejścia cyfrowe: 4 (10-48 V AC/DC),

- Wyjścia cyfrowe: 4 (AC/DC 100 mA).

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 3x230V + N

Bezpiecznik: 16A (więcej kanałów)

Częstotliwość: 50 Hz,

Maks. pobór mocy: ok. 2500W

KEM2: zgodnie z EN12966

Parametry panela wyświetlającego:

Pojedynczy element SMD RGB

rozmiar elementu: 960 mm x 960 mm

ilość pikseli48x48

wielkość piksela 20 mm

kolor: 16 dla każdego koloru bazowego

optyka: optyka Swarco Futurit SMD RGB

światłość: L3 (*) (EN12966)

współczynnik światłości: R3 (EN12966)

klasa koloru: C2 (EN12966)

widzialność: B6

temperatura T2

klasa ochrony: P3

Element tekstowy:

rozmiar: 420 mm x 7500 mm

ilość pikseli na linię: 14x240

wielkość piksela 30 mm

kolor: biały

optyka: optyka Swarco Futurit 12 x 4

światłość: L2 (*) (EN12966)

współczynnik światłości: R3 (EN12966)

klasa koloru: C2 (EN12966)

widzialność: B5

temperatura T2

klasa ochrony: P3

Lokalizacje tablic VMS przedstawia poniższa mapa.

Rys.. Lokalizacja tablic zmiennej treści

3.1.	Wybrzeże Gdańskie – Boleść bramownica nr 2

Została zbudowana brama drogowskazowa dwuryglowa, o rozpiętości L=19,290 m i wysokości słupów H1=H2=6,120+2,30m (2,30 m – rozstaw rygli), o konstrukcji sztywnej stalowej ramy portalowej. Brama ustawiona swą płaszczyzną prostopadle do osi jezdni, obciążona tablicą drogowskazową zmiennej treści o powierzchni 8,00x2,20 = 17.60 m2 i ciężarze 1100kG.Tablica mocowana do rygla dolnego i górnego za pomocą wsporników. W poziomie dolnego rygla znajduje się pomost serwisowy dostępny z drabiny włazowej umieszczonej na słupie. Ryglom nadano wygięcie konstrukcyjne o przeciwstrzałce równej 1/300 rozpiętości. Konstrukcja bramy należy do 2-ej klasy konstrukcji spawanych.

Konstrukcję bramy stanowi stalowa sztywna rama portalowa, złożona z profili walcowanych lub giętych ze stali St2S-słupy z rury prostokątnej 400x400x8, rygle z rury kwadratowej 300x300x8/6.3, słupki ryglowe z rury kwadratowej. Obydwa rygle złożone z trzech elementów, łączonych doczołowo na śruby. Połączenia rygli ze słupami oraz słupków ryglowych z ryglami doczołowe spawane. Śruby M16 klasy 5.6(5) z podkładkami sprężystymi. Zakotwienie słupów w fundamentach sztywne w obu kierunkach, za pomocą stóp jednodzielnych kotwionych w fundamentach śrubami fundamentowymi płytkowymi M30 ze stali S355/18G2/. Nakrętki śrub zabezpieczone przed odkręceniem kontrnakrętkami lub podkładkami sprężystymi.

Blachy czołowe, trapezowe spawane do poszczególnych elementów spoinami czołowymi i pachwinowymi, żebra usztywniające poinami pachwinowymi. Spawanie spoiwem stalowym dla stali o Re do 360 MPa. Klasa 4 wadliwości złączy spawanych.

3.2.	Witosa Sobieskiego – bramownica nr 4

Została zbudowana brama drogowskazowa dwuryglowa, o rozpiętości L=16,310 m i wysokości słupów H1= 5,70m i H2=5,988+2,30m (2,30 m – rozstaw rygli), o konstrukcji sztywnej stalowej ramy portalowej. Brama ustawiona swą płaszczyzną prostopadle do osi jezdni, obciążona tablicą drogowskazową zmiennej treści o powierzchni 8,00x2,20 = 17.60 m2 i ciężarze 1100kG.Tablica mocowana do rygla dolnego i górnego za pomocą wsporników. W poziomie dolnego rygla znajduje się pomost serwisowy dostępny z drabiny włazowej umieszczonej na słupie. Ryglom nadano wygięcie konstrukcyjne o przeciwstrzałce równej 1/300 rozpiętości. Konstrukcja bramy należy do 2-ej klasy konstrukcji spawanych.

Konstrukcję bramy stanowi stalowa sztywna rama portalowa, złożona z profili walcowanych lub giętych ze stali St2S-słupy z rury prostokątnej 400x400x8, rygle z rury kwadratowej 300x300x8/6.3, słupki ryglowe z rury kwadratowej. Obydwa rygle złożone z trzech elementów, łączonych doczołowo na śruby. Połączenia rygli ze słupami oraz słupków ryglowych z ryglami doczołowe spawane. Śruby M16 klasy 5.6(5) z podkładkami sprężystymi. Zakotwienie słupów w fundamentach sztywne w obu kierunkach, za pomocą stóp jednodzielnych kotwionych w fundamentach śrubami fundamentowymi płytkowymi M30 ze stali S355/18G2/. Nakrętki śrub zabezpieczone przed odkręceniem kontrnakrętkami lub podkładkami sprężystymi.

Blachy czołowe, trapezowe spawane do poszczególnych elementów spoinami czołowymi i pachwinowymi, żebra usztywniające poinami pachwinowymi. Spawanie spoiwem stalowym dla stali o Re do 360 MPa. Klasa 4 wadliwości złączy spawanych.

3.3.	Czerniakowska - Gałkowskiego – bramownica nr 3

Została zbudowana brama drogowskazowa dwuryglowa, o rozpiętości L=18,390 m i wysokości słupów H1= 5,783m i H2=5,855+2,30m (2,30 m – rozstaw rygli), o konstrukcji sztywnej stalowej ramy portalowej. Brama ustawiona swą płaszczyzną prostopadle do osi jezdni, obciążona tablicą drogowskazową zmiennej treści o powierzchni 8,00x2,20 = 17.60 m2 i ciężarze 1100kG.Tablica mocowana do rygla dolnego i górnego za pomocą wsporników. W poziomie dolnego rygla znajduje się pomost serwisowy dostępny z drabiny włazowej umieszczonej na słupie. Ryglom nadano wygięcie konstrukcyjne o przeciwstrzałce równej 1/300 rozpiętości. Konstrukcja bramy należy do 2-ej klasy konstrukcji spawanych.

Konstrukcję bramy stanowi stalowa sztywna rama portalowa, złożona z profili walcowanych lub giętych ze stali St2S-słupy z rury prostokątnej 400x400x8, rygle z rury kwadratowej 300x300x8/6.3, słupki ryglowe z rury kwadratowej. Obydwa rygle złożone z trzech elementów, łączonych doczołowo na śruby. Połączenia rygli ze słupami oraz słupków ryglowych z ryglami doczołowe spawane. Śruby M16 klasy 5.6(5) z podkładkami sprężystymi. Zakotwienie słupów w fundamentach sztywne w obu kierunkach, za pomocą stóp jednodzielnych kotwionych w fundamentach śrubami fundamentowymi płytkowymi M30 ze stali S355/18G2/. Nakrętki śrub zabezpieczone przed odkręceniem kontrnakrętkami lub podkładkami sprężystymi.

Blachy czołowe, trapezowe spawane do poszczególnych elementów spoinami czołowymi i pachwinowymi, żebra usztywniające poinami pachwinowymi. Spawanie spoiwem stalowym dla stali o Re do 360 MPa. Klasa 4 wadliwości złączy spawanych.

3.4.	Wybrzeże Gdańskie - Gwiaździsta – bramownica nr 1

Została zbudowana brama drogowskazowa dwuryglowa, o rozpiętości L=18,140 m i wysokości słupów H1= 5,544m i H2=5,693+2,30m (2,30 m – rozstaw rygli), o konstrukcji sztywnej stalowej ramy portalowej. Brama ustawiona swą płaszczyzną prostopadle do osi jezdni, obciążona tablicą drogowskazową zmiennej treści o powierzchni 8,00x2,20 = 17.60 m2 i ciężarze 1100kG.Tablica mocowana do rygla dolnego i górnego za pomocą wsporników. W poziomie dolnego rygla znajduje się pomost serwisowy dostępny z drabiny włazowej umieszczonej na słupie. Ryglom nadano wygięcie konstrukcyjne o przeciwstrzałce równej 1/300 rozpiętości. Konstrukcja bramy należy do 2-ej klasy konstrukcji spawanych.

Konstrukcję bramy stanowi stalowa sztywna rama portalowa, złożona z profili walcowanych lub giętych ze stali St2S-słupy z rury prostokątnej 400x400x8, rygle z rury kwadratowej 300x300x8/6.3, słupki ryglowe z rury kwadratowej. Obydwa rygle złożone z trzech elementów, łączonych doczołowo na śruby. Połączenia rygli ze słupami oraz słupków ryglowych z ryglami doczołowe spawane. Śruby M16 klasy 5.6(5) z podkładkami sprężystymi. Zakotwienie słupów w fundamentach sztywne w obu kierunkach, za pomocą stóp jednodzielnych kotwionych w fundamentach śrubami fundamentowymi płytkowymi M30 ze stali S355/18G2/. Nakrętki śrub zabezpieczone przed odkręceniem kontrnakrętkami lub podkładkami sprężystymi.

Blachy czołowe, trapezowe spawane do poszczególnych elementów spoinami czołowymi i pachwinowymi, żebra usztywniające poinami pachwinowymi. Spawanie spoiwem stalowym dla stali o Re do 360 MPa. Klasa 4 wadliwości złączy spawanych.

3.5.	Czerniakowska - Zaruskiego – bramownica nr 5

Została zbudowana brama drogowskazowa dwuryglowa, o rozpiętości L=16,920 m i wysokości słupów H1= 5,548m i H2=5,681+2,30m (2,30 m – rozstaw rygli), o konstrukcji sztywnej stalowej ramy portalowej. Brama ustawiona swą płaszczyzną prostopadle do osi jezdni, obciążona tablicą drogowskazową zmiennej treści o powierzchni 8,00x2,20 = 17.60 m2 i ciężarze 1100kG.Tablica mocowana do rygla dolnego i górnego za pomocą wsporników. W poziomie dolnego rygla znajduje się pomost serwisowy dostępny z drabiny włazowej umieszczonej na słupie. Ryglom nadano wygięcie konstrukcyjne o przeciwstrzałce równej 1/300 rozpiętości. Konstrukcja bramy należy do 2-ej klasy konstrukcji spawanych.

Konstrukcję bramy stanowi stalowa sztywna rama portalowa, złożona z profili walcowanych lub giętych ze stali St2S-słupy z rury prostokątnej 400x400x8, rygle z rury kwadratowej 300x300x8/6.3, słupki ryglowe z rury kwadratowej. Obydwa rygle złożone z trzech elementów, łączonych doczołowo na śruby. Połączenia rygli ze słupami oraz słupków ryglowych z ryglami doczołowe spawane. Śruby M16 klasy 5.6(5) z podkładkami sprężystymi. Zakotwienie słupów w fundamentach sztywne w obu kierunkach, za pomocą stóp jednodzielnych kotwionych w fundamentach śrubami fundamentowymi płytkowymi M30 ze stali S355/18G2/. Nakrętki śrub zabezpieczone przed odkręceniem kontrnakrętkami lub podkładkami sprężystymi.

Blachy czołowe, trapezowe spawane do poszczególnych elementów spoinami czołowymi i pachwinowymi, żebra usztywniające poinami pachwinowymi. Spawanie spoiwem stalowym dla stali o Re do 360 MPa. Klasa 4 wadliwości złączy spawanych.

- Sterowniki sygnalizacji świetlnej

Wszystkie sterowniki, w ilości 41 sztuk, wchodzące w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem są sterownikami rodziny Siemens Sitraffic C8X0V i C900V. Zastosowano szafę firmy Siemens.

Drzwi panelu obsługi mogą być wbudowane zarówno w drzwi urządzenia jak i w ściankach bocznych, przy czym powierzchnia frontowa przeznaczona jest na reklamę, jako dodatkowe źródło dochodów Zamawiającego.

W zamku stosowane są tylko cylindry półprofilowe (okrągły cylinder firmowy został wycofany z użytku). W części energetycznej jako wyposażenie seryjne przewidziane jest podwójne zamknięcie cylindra półprofilowego w sekcji zasilania. Drugi cylinder dostarczany jest jako zamek wpuszczany.

### Konstrukcje

W miejsce ramy wychylnej zastosowano konstrukcję ramową, nadającą się do zabudowy w każdej szafie - również różnych producentów.

Wszystkie komponenty montowane są na ramie w kształcie litery U, mocowanej na tylnej stronie szafy lub na jej podłodze.

W górnej połowie montowane są moduły zasilania, sterowania, zabezpieczenia sygnałów oraz moduły wej. / wyj. w formatach standardowych. Zaciski przyłączeniowe wejść i wyjść usytuowane są poniżej tych podzespołów.

W dolnej połowie ramy jest miejsce na instalację do czterech podzespołów wyjść sterujących na latarnie z zaciskami kablowymi. Przyłącza te wykonane są jako oddzielne.

Wyjścia na latarnie usytuowane są każdorazowo na krawędzi ramy, dzięki czemu w środku pozostaje wiele miejsca na kabel ziemny. Łatwy dostęp do przyłączy jest jednym z decydujących czynników z punktu widzenia krótkich czasów montażu na miejscu.

Połączenie między podzespołami a zaciskami przyłączy wykonane zostało, tam gdzie było to możliwe, w technice obwodów drukowanych.

Technika ta jest nie tylko korzystna z punktu widzenia konserwacji, ponieważ umożliwia wymianę podzespołów w znacznie krótszym czasie, oferuje ona jednocześnie znaczną poprawę niezawodności, dlatego że wyklucza ona błędy okablowania. Kosztem tego rozwiązania jest sztywny układ zacisków uziemiających.

Cała rama chroniona jest dodatkowo przez zamontowane za drzwiami frontowymi drzwi stalowe, celem spełnienia wymagań w zakresie odporności na zakłócenia elektromagnetyczne.

### Zasilanie

Natężenie prądu 7A przy 5V DC i 1,4 A przy 24V DC. Jest ono wystarczające dla kompletnie wyposażonego urządzenia. W przypadku zastosowania sygnalizacji potwierdzenia zgłoszenia na przejściach dla pieszych, na napięcie 24V AC, montowany jest dodatkowy transformator na szynie instalacyjnej.

Dla modułu wyjść na latarnie (wersja eksportowa) można przewidzieć nocne obniżenie napięcia. Funkcja ta wymaga specjalnej wersji zasilania MDU z przekaźnikiem zmierzchowym DIMM i specjalnym transformatorem DIMM. Możliwe jest obniżenie napięcia do 160 V, wysterowanie następuje poprzez automatykę roku i sensor jaskrawości.

Standardowo przewidziane jest zabezpieczenie 25A oraz gniazdko konserwacyjne z własnym zabezpieczeniem 10A. Opcjonalnie można przewidzieć dodatkowo bezpiecznik 4A, np. dla instalacji podświetlania znaków drogowych.

Przedział energetyczny w lewej części szafy pozostawiono w porównaniu do techniki dotychczasowej prawie w niezmienionej wersji. Jak dotychczas, skrzynki przyłączy i skrzynki licznikowe mocowane są na jednej płycie montażowej. W górnej części wbudowano przyłącze zasilające z zabezpieczeniem 32A i wyłącznikiem ochronnym na 300 mA.

Podzespół sterowania, układ lamp i panele podstawowego

Podzespół sterowania BBS składa się w zasadzie ze sprawdzonego w praktyce procesora (Motorola), modułów pamięci i interfejsu magistrali systemowej do opcjonalnych modułów rozszerzeń.

Podstawowy podzespół sterowania BBS

Interfejs wyjść na latarnie włącznie z procesorem komunikacyjnym zrealizowany jest poprzez oddzielny, wtykowy podzespół przyłączający (moduł PHM – phase-bus module).

Koncepcja pamięci przewiduje, obok EPROM (512 kB) dla systemu operacyjnego i pamięci  FAST RAM 1 MB do poprawy wydajności procesora również moduł Flash-SIM do backup-u kodu systemu, oprogramowanie, kod i parametry akomodacji jak również pamięć podstawową 2 MB do celów archiwizacji danych.

Pamięć tą można rozszerzyć o 4 MB do 6 MB.

Panel podstawowy umożliwia wykorzystanie 6-ciu interfejsów szeregowych do podłączenia poniższych jednostek:

- DCF/GPS 									(V24)

- AFD (komunikacja miejska) 							(TTL)

- Pulpit obsługi z wyświetlaczem  (BAZ) 					(RS485)

- Przyłącze PC 									(V24)

- Przyłącze centrali poprzez podzespół MOMO  dla  BEFA 12 i 15 		(TTL)

- Modem (np. przyłącze centrali  BEFA 16 ) 					(V24)

Opcjonalnie można na BBS zainstalować podzespół SEM z 4-ma dodatkowymi interfejsami.

Na panelu podstawowym jest do dyspozycji dalszych 16 wejść ( 24 V DC, z zabezpieczeniem przepięciowym) i 4 wyjścia (100V, 50 mA względnie 130 mA) do podłączenia przekaźników.

Na panelu podstawowym można zainstalować do trzech nowej generacji detektorów 4-ro kanałowych LD4.  Do celu realizacji połączeń między detektorami i podzespołem sterowania wymagany jest moduł podłączenia magistrali systemowej (BFD).

Podzespół zabezpieczenia sygnałów

Spełnienie wymagań bezpieczeństwa wynikających z VDE0832 (prEN50278) oraz RiLSA wymaga niezawodnego nadzoru nad sterowaniem sygnałami. W C800V realizowane to jest poprzez dwukanałowe różnorodne zabezpieczenia sygnałów jak również poprzez bezwzględną separację między wysterowaniem przełączników lamp a kontrolą wyników tego wysterowania.

Wymagany do tego celu podzespół zabezpieczenia sygnałów BSE  jest zmodyfikowanym podzespołem sterowania (MDU) i składa się jak i ten w istocie z procesora podstawowego, modułów pamięci oraz interfejsu systemu do MDU.

Procesor podzespołu sterowania podstawowego przejmuje sterowanie wyjść na latarnie, podczas gdy kontrola sterowania realizowana jest poprzez procesor podzespołu zabezpieczenia sygnałów. Dwukanałowy nadzór realizuje procesor (Motorola) zabezpieczenia sygnałów oraz procesor komunikacyjny sterowania lamp.

Moduł wyjść na latarnie LSC

W dolnej części ramy można umieścić do 4 ww. modułów (LSC) z zaciskami dla kabla ziemnego. Każdy z podzespołów obejmuje 8 trójkolorowych grup sygnałowych z wyjściami każdorazowo na 3 lampy czerwone, z których dwie mogą być kontrolowane, jak również jedną lampę żółtą i jedną zieloną. Każdy z 5-ciu zacisków wyjść oferuje po 3 możliwości podłączenia.

Zmiana przyporządkowania zacisków przyłączy do grup sygnałowych nie jest możliwa. Usytuowanie modułów na krawędzi ramy spełnia wymagania w zakresie łatwego dostępu do zacisków. Czas dostępu jest decydującym czynnikiem warunkującym skrócenie czasów montażu na miejscu zabudowy.

Stany dla grup sygnalizacyjnych można łatwo odczytać przy pomocy diod kontrolnych LED, umieszczonych na pakietach LSC.  Należy jednak pamiętać, że diody kontrolne na pakietach LSC usytuowanych w lewej części sterownika, symbolizują tutaj grupy sygnalizacyjne  w odwrotnej kolejności, poczynając od dołu.

Dla wszystkich typów przełączników lamp istnieje także kontrola sumy prądów. Kontrola ta zrealizowana jest jednokanałowo i reaguje tylko w takim momencie, w którym w odpowiedniej grupie sygnałów wysterowany jest tylko jeden kolor.

Generowane są następujące meldunki:

Alarm podstawowy przy:

- Awarii ostatniej lampy (czerwona/ żółta/ zielona)

- Awarii spowodowanej spadkiem poniżej wartości progowej

Alarm ostrzegawczy przy:

- Awarii ostatniej lampy (czerwona/ żółta/ zielona)

- Awarii spowodowanej spadkiem poniżej wartości progowej

- Awarii jednej lampy

W module (wersja eksportowa można przewidzieć nocne obniżenie napięcia.

Funkcja ta wymaga specjalnej wersji zasilania MDU z przekaźnikiem zmierzchowym i specjalnym transformatorem zmierzchowym. Obniżenie możliwe jest do 160 V, wysterowanie realizowane jest poprzez automatykę roczną i czujnik jaskrawości.

Obniżenie napięcia nie jest możliwe

- W przypadku modułów VDE

- W przypadku latarni LED.

Panel rozbudowy

Panel podstawowy może być rozbudowany o dodatkowe złącza detektorów jak również o dalsze Wejścia /Wyjścia, a mianowicie o 6 płytek wtykowych (platerów).

Do tego celu służą różne podzespoły, które mogą być łączone według potrzeb.

Dostępne są następujące podzespoły:

- BDP	umożliwiający zastosowanie dodatkowych detektorów

- FUP	umożliwiający rozbudowę o dodatkowe wej/wyj

- PPB	stosowany dla modułów OCIT

- VDP  	umożliwiający zastosowanie do 4 modułów VIP/P i jednego podzespołu 	SITRAFFIC VIEWCOM

Dodatkowe podzespoły detektorów

W celu rozbudowy ilości detektorów należy wstawić po jednym platerze detektorów BDP na każde dalsze trzy detektory 4-ro kanałowe. W przypadku maksymalnej rozbudowy o 6 platerów, istnieje, zatem możliwość rozbudowy do 84 detektorów włącznie z jednostką podstawową.

Komunikacja detektorów realizowana jest poprzez podzespół podłączenia magistrali systemowej BFD - identycznie jak na platerze podstawowym.

Ogólny demodulator liniowy (AFD) (Komunikacja miejska)

Moduł AFD odpowiedzialny jest za odbiór i przetwarzanie telegramów pojazdów komunikacji publicznej (autobusy, tramwaje).

Telegramy te odbierane są przez odbiornik radiowy (FEE).

Moduł AFD demoduluje i sprawdza telegramy przesyłając je następnie poprzez szeregowy interfejs do podzespołu sterowania BBS.

Istnieje możliwość analizy według normy VÖV R09.xx z modulacjami

DPSK (2400 Baud), FFSK (2400 Baud) oraz NEMO (4800 Baud) i według

VÖV R10.xx.

Wszystkie obecne rodzaje telegramów Häni i telegramy systemu Alcatel zawarte są w jednym programie.

Podzespół AFD wykonany jest jako moduł wtykowy i instalowany jest w platerze podstawowym BBP, na którym znajdują się również zaciski do podłączenia FEE.

W przypadku zastosowania 2 odbiorników radiowych należy zabudować podzespół przełączania częstotliwości FEU w obrębie układów specjalnych.

Pulpit obsługi i wyświetlania BAZ

W każdym urządzeniu standardowo przewidziany jest, spełniający wymagania VDE 0832,  pulpit obsługi i wyświetlania ( BAZ).

Część obsługowa wyposażona jest tak jak przedtem w klawiaturę foliową z wyświetlaczem LED dla każdego klawisza oraz dla funkcji dodatkowych. Dalsze informacje podawane są na podświetlanym wyświetlaczu LCD z 4 x 20 znakami.

Pulpit obsługi BAZ

Podstawowy model każdego urządzenia wyposażony jest w wyświetlacz wszystkich ważnych informacji.

Pulpit obsługi dostępny jest z zewnątrz poprzez oddzielnie zamykane drzwi. Zaleca się instalowanie tych drzwi w bocznych częściach szafy. Możliwy jest jednak montaż również w drzwiach urządzenia.

Na wyświetlacz pulpitu obsługi wyprowadzane są aktualne stany pracy włącznie z ewentualnymi zmianami stanów. Wiersze 1 i 2 mogą być kasowane przez aktualnie występujące w systemie wydarzenia takie jak meldunki dziennika zdarzeń i zakłócenia SiSi.

Dodatkowo możliwy jest wgląd do istniejących archiwów dziennika i SiSi celem sprawdzenia elementarnych funkcji urządzenia.

Wyprowadzane są według życzenia, ostatni meldunek archiwum standardowego lub archiwum błędów SiSi. Przeglądanie archiwum możliwe jest za pomocą klawiszy „W przód” lub „Wstecz”.

Inna funkcja umożliwia wyprowadzanie dowolnych tekstów na wyświetlacz LCD. Do tego celu służy funkcja systemu operacyjnego, umożliwiająca logice akomodacyjnej zapis bufora wyświetlacza.

BAZ podłączany jest do interfejsu RS485 panelu podstawowego.

Do przypadków specjalnych dostępny jest wariant BAZ bez wyświetlacza (BAZ-light), działający tak jak stary pulpit sterowania MPA.

Pulpit obsługi BAZ może pracować również jako pulpit zewnętrzny. Do tego celu wymagane jest zastosowanie podzespołu łączeniowego TEB. W tym przypadku podzespół TEB podłączany jest do wewnętrznego interfejsu RS485 panelu podstawowego, natomiast BAZ do zewnętrznego interfejsu RS485 podzespołu TEB.

Pulpit obsługi może być stosowany w następujących kombinacjach:

- w drzwiach policyjnych

- jako zewnętrzny pulpit obsługi

- w wersji BAZ-light (bez wyświetlacza) w drzwiach policyjnych razem z pulpitem pełnym podłączonym jako zewnętrzny.

Detektory

Jednocześnie z nowym sterownikiem opracowano nowy 4-ro kanałowy detektor (LD4).

Moduł detektora pętli LD4

Najważniejszą cechą jest możliwość wykorzystania 4-ch układów analizujących (detektorów) na jednej karcie. Wszystkie funkcje starego detektora SDA zostały zachowane.

Dla każdej pętli wyświetlane jest jedno wejście błędu sprzętowego. Wszystkie detektory analizowane są w odstępie, co 10 ms, kolejność można ustalić.

Dodatkowo nowy model odznacza się wysoką czułością, krótkimi czasami pomiarów i wysoką funkcjonalnością. Automatyczne nastawy czułości i częstotliwości pętli umożliwiają łatwe uruchomienie i prostą obsługę.

Na potrzeby optymalizacji dopasowania do różnych przypadków zastosowania, do parametryzacji licznych funkcji specjalnych, do diagnozy oraz do celów serwisu opracowano komfortowy program konfiguracji (PC).

Lista skrzyżowań Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem

| Lp. | Nazwa skrzyżowania |
| --- | --- |
| 1 | Wybrzeże Gdańskie – Wenedów |
| 2 | Wybrzeże Gdańskie – Sanguszki |
| 3 | Tunel N - Karowa |
| 4 | Dobra – Lipowa |
| 5 | Browarna – Lipowa |
| 6 | Browarna – Karowa |
| 7 | Tamka – Most Świętokrzyski |
| 8 | Zajęcza – Dobra |
| 9 | Tamka – Dobra |
| 10 | Zajęcza – Topiel |
| 11 | Tamka – Kruczkowskiego |
| 12 | Wjazd do Tunelu S |
| 13 | Kruczkowskiego – Czerwonego Krzyża |
| 14 | Czerniakowska – Witosa |
| 15 | Czerniakowska – Chełmska |
| 16 | Czerniakowska – Łazienkowska |
| 17 | Sanguszki – Konwiktorska |
| 18 | Rozbrat – Górnośląska |
| 19 | Wybrzeże Gdańskie – Grodzka |
| 20 | Wybrzeże Kościuszkowskie – Nowy Zjazd |
| 21 | Wisłostrada – Ludna |
| 22 | Kruczkowskiego –Książęca |
| 23 | Ludna – Czerniakowska |
| 24 | Rozbrat – Łazienkowska |
| 25 | Czerniakowska – Gagarina |
| 26 | Czerniakowska – Bartycka |
| 27 | Marszałkowska – Al. Jerozolimskie |
| 28 | Rondo de Gaulle’a |
| 29 | Al. Jerozolimskie – Krucza |
| 30 | Rondo Waszyngtona |
| 31 | Plac Zawiszy |
| 32 | Al. Jerozolimskie – Miedziana |
| 33 | Al. Jerozolimskie – Chałbińskiego |
| 34 | Al. Jerozolimskie – Emilii Plater |
| 35 | Al. Jerozolimskie – Żelazna |
| 36 | Czerniakowska – Szwoleżerów |
| 37 | Karowa – Dobra |
| 38 | Wybrzeże Szczecińskie – Łącznica mostu Poniatowskiego |
| 39 | Wybrzeże Szczecińskie – most Średnicowy |
| 40 | Sobieskiego - Idzikowskiego |
| 41 | Sobieskiego - Witosa |
| 42 | Waszyngtona - Saska |
| 43 | Waszyngtona - Międzynarodowa |
| 44 | Waszyngtona – Kinowa |
| 45 | Waszyngtona - Międzyborska |
| 46 | Waszyngtona - Grenadierów |
| 47 | Wał Miedzeszyński - Zwycięzców |
| 48 | Wał Miedzeszyński – zjazd z Mostu Poniatowskiego |
| 49 | Sokola - Zamoyskiego |
| 50 | Sokola – Wyjazd z Dworca Stadion |
| 51 | Wybrzeże Szczecińskie - Sokola |
| 52 | Powsińska - Idzikowskiego |
| 53 | E. Plater – PDP (przejście dla pieszych) przy Złotych Tarasach |
| 54 | Rondo ONZ |
| 55 | Świętokrzyska – E. Plater |
| 56 | Świętokrzyska – Bagno |
| 57 | Świętokrzyska – Marszałkowska |
| 58 | Świętokrzyska – Jasna |
| 59 | Świętokrzyska – Mazowiecka |
| 60 | Świętokrzyska – Nowy Świat |
| 61 | Al. Jerozolimskie – Szczęśliwicka |
| 62 | Al. Jerozolimskie – Grzymały |
| 63 | Niemcewicza – PDP (przejście dla pieszych) |
| 64 | Witosa - Beethovena |
| 65 | Witosa - Idzikowskiego |
| 66 | Targowa - Zieleniecka |
| 67 | Targowa - Kijowska |
| 68 | Targowa - Białostocka |
| 69 | Targowa - Solidarności |
| 70 | Targowa - Wileńska |
| 71 | Marszałkowska - Królewska |
| 72 | Plac grzybowski |

5. Telewizja dozorowa – monitoring CCTV

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem 20 skrzyżowań zostało wyposażone w kamery telewizji dozorowej i 4 kamery IP.

Wykorzystano kamery Siemens CCDA1435-DN o poniższych parametrach i kamery CCID1410ST.

Parametry ogólne:

- Prędkość obrotu przy sterowaniu ręcznym
0.1 – 90°/s
0.1°/s: maks. zoom cyfrowy
0.4°/s: maks. zoom optyczny

- Prędkość pochylenia przy sterowaniu ręcznym
0.1 – 45°/s
0.1°/s: maks. zoom cyfrowy
0.4°/s: maks. zoom optyczny

- Prędkość obrotu / pochylenia obrót: maks. 300°/s
w położeniu zaprogramowanym pochylenie: maks. 200°/s

- Sterowanie prędkością proporcjonalne do ogniskowej obiektywu: wł./wył.

- Zakres obrotu nx360°

- Zakres pochylenia 85° w zast. wewnętrznych; 92° w zast. zewnętrznych

- Ograniczenia obrotu / pochylenia określone przez użytkownika

- Zoom całkowity 216 x

- Automatyczny obrót obrazu wł. / wył.

- Zoom optyczny 18 x

- Zoom cyfrowy 12 x

- Pozycje zoomu 18 x. 36 x. 72 x. 144 x. 216 x

- Liczba położeń zaprogramowanych 64

- Liczba programowalnych tras 4

- Programowane strefy prywatności 8

- Funkcja skanowania losowe. sektorowe lub automatyczne

- Synchronizacja wewnętrzna / siecią zasilającą z regulacją fazy

- Wejścia alarmowe 4 (przypisane do wybranego położenia zaprogramowanego)

- Wyjścia alarmowe 1 (NO / NC)

- Język menu ekranowego angielski

- Nazwy położeń zaprogramowanych maks. 20 znaków / położenie

- Zabezpieczenie hasłem zabezpieczenie alfanumeryczne w menu nastaw kamery

Kamera:

- Przetwornik obrazu 1/4” Ex-View CCD

- Liczba pikseli 752 (H) x 582 (V)

- Standard TV 625 linii TV. 50 półobrazów/s. 50 Hz. 15 625 Hz; PAL

- Wyjście wizyjne całkowity sygnał wizyjny: 1.0 Vpp. 75 Ω

- Stosunek sygnał / szum >50 dB (typowo)

- Rozdzielczość pozioma 480 linii TV

- Czułość 0.7 lx (F1.4. 1/50 s)
0.01 lx (F1.4. 1/3 s. tryb nocny)

- Balans bieli ATW (2000 – 10 000 K).

- automatyczny (3000 – 7500 K);

- Regulacja wzmocnienia automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC)

- Kompensacja AE automatyczna. regulacja ręczna. kompensacja tła

- Kompensacja EV -10.5 – +10.5 dB

- Kompensacja tła wł. / wył.

- Migawka elektroniczna automatyczna: 1/1 – 1/10 000 s

- regulacja ręczna: 22 kroki

- Automatyczna migawka spowolniona wł. / wył. (maks. 1.0 s)

- System ogniskowania automatyczny (czułość: normalna. niska)

- Ogniskowanie automatyczne / regulacja ręczna

- Funkcja dzień / noc mechanicznie przełączany filtr podczerwieni. automatyczna /

- wyłączona

- Strefy prywatności 8 stref określanych przez użytkownika

Obiektyw:

- Ogniskowa 4.1 – 73.8 mm

- Pole widzenia ok. 2.7 – 48°

- Przysłona F1.4 – F3.0

Zdalne sterowanie:

- Czas zatrzymania 1 – 120 s

- Interfejs RS-485

- Przepływność 1200. 2400. 4800. 9600; ustawiana mikroprzełącznikiem

- Protokoły transmisyjne* SIEMENS. PELCO-D/P; VCL; KALATEL; VICON. ERNITEC

Parametry mechaniczne / środowiskowe:

- Wymiary (śr. x wys.) 134 mm x 219.9 mm

- Masa 1.75 kg

- Temperatura pracy 0 ÷ +50°C

- Temperatura przechowywania -20 ÷ +60°C

Parametry elektryczne:

- Napięcie zasilania 24 VAC ±10%. 50 Hz

- Pobór mocy 20 VA

Obraz z kamer przekazywany jest poprzez kabel koncentryczne do kodeka video SISTORE CX1 o poniższych parametrach.

Parametry techniczne CX1

Encoding QCIF CIF 2CIF 4CIF 25 ips

Decoding QCIF CIF 2CIF 4CIF 25 ips

Wejścia cyfrowe 2

Wyjścia cyfrowe 2

Ethernet 1 10/100Mbit

Port serwisowy USB 2.0

Kanał danych  RS485

Temperatura pracy -10 to +50 °C

Zasilanie 12 – 24 V DC or 24 V AC, max. 1.25 A

Pobór mocy max. 15 W

Wymiary (H x W x D) 192 x 110 x 44 mm

### 6. Serwer strony WWW

W celu udostępnienia powszechnie dostępnej informacji poprzez Internet wykorzystywany jest serwis internetowy (strona WWW). Serwis pozwala na przekazanie zainteresowanym podstawowych informacji o Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem, a także podstawowych informacji o sytuacji ruchowej w obszarze sterowania. Informacje aktualizowane są przez System co 5 minut. Przyjęto, że do Systemu kierowane jest ok. 1,3 miliona zapytań miesięcznie. Dla przyjętego obciążenia oraz zastosowanych rozwiązań programowych obsługi map i grafiki, zainstalowany jest jeden serwer Fujitsu Siemens PRIMERGY RX300S3. (strona http://zszr.zdm.waw.pl/).

III Wykonawcy

Wymagania kadrowe, techniczne i sprzętowe stawiane Wykonawcy

- Operator zobowiązany jest do dysponowania urządzeniami, sprzętem i wyposażeniem technicznym oraz kadrą zapewniającą bieżące, terminowe, kompleksowe realizowanie zadań i czynności zapewniających prawidłową realizację umowy, w poszczególnych obszarach i zakresach ZSZR. Zawarte w specyfikacji technicznej wymagania są wymaganiami minimalnymi, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oceny oraz zapewnienia pełnego wyposażenia technicznego dostosowanego do zmieniających się potrzeb i warunków realizacji umowy. Operator zobowiązany jest do realizacji umowy przy udziale osób posiadających wymagane dla danych czynności wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia, dopuszczenia i doświadczenie.

- Wykonawca w trwania okresie realizacji umowy musi dysponować bazą kadrową, techniczną, sprzętową i lokalową pozwalającą na całodobowe utrzymanie i działalność pogotowia technicznego przyjmującego zgłoszenia o awariach i niesprawnościach. W pogotowiu musi być całodobowo dostępna dokumentacja techniczna urządzeń skrzyżowań wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy musi dysponować dostępnymi całodobowo środkami łączności zapewniającymi stały kontakt z przedstawicielami Wykonawcy z uwzględnieniem m.in.:

  - łączności stacjonarnej (co najmniej dwa numery telefonu stacjonarnego oraz numer faksu i co najmniej jeden numer telefonu komórkowego),

  - łączności pomiędzy siedzibą pogotowia, a brygadami konserwacyjnymi (radiostacja  telefonia bezprzewodowa),

  - Informacja zawierająca dane dotyczące sposobów łączności z Operatorem (w tym dostępnych publicznie będzie umieszczona i bieżąco aktualizowana na stronie internetowej (www……………………).

- Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za realizację umowy technicznej poszczególnych jej obszarach technicznych i organizacyjnych i upoważni je do podejmowania wszelkich działań i decyzji w stosunku do własnych służb, w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji Operatora. Osoby te i oddane w ich posiadanie środki łączności muszą być dostępne przez całą dobę w kontaktach z przedstawicielami Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy która zobowiązany jest stworzyć i prowadzić magazyn części zamiennych, podzespołów, urządzeń, materiałów pozwalających na niezwłoczną wymianę uszkodzonych elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, ich naprawę, konserwację lub utrzymanie sprawności.

- Wykonawca realizując umowę musi dysponować wyposażeniem i sprzętem koniecznym do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- środkami transportu:

- samochody, w tym pojazdy specjalizowane. Pojazdy używane w obszarze ruchu drogowego do prac operatorskich muszą posiadać i wykorzystywać urządzenia ostrzegawcze zgodnie z właściwymi przepisami.

- podnośniki koszowe umożliwiające naprawę, wymianę, konserwację urządzeń zamontowanych na wysięgnikach i konstrukcjach nadziemnych;

- dźwig oraz pojazdy typu dłużyca.

- sprzętem diagnostycznym, w tym:

- pozwalającym wykrywać i lokalizować urządzenia podziemne,

- pozwalającym wykrywać uszkodzenia aparatury, w tym elektronicznej i elektrycznej oraz sieci łączności,

- pozwalającym sprawdzić realizowane przez urządzenia sterujące programy sygnalizacji,

- pozwalającym sprawdzić poprawność detekcji.

- sprzętem technicznym pomocniczym, w tym:

- piły do cięcia asfaltu,

- urządzenia przeciskowe,

- młoty pneumatyczne,

- wiertarki (w tym udarowe).

- urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, niezbędnymi do zabezpieczenia i oznakowania robót w pasie drogowym, w tym:

- zestaw znaków drogowych pionowych – „A12a”, „A12b”, A12c”, „A14”, „B33”(z ograniczeniem prędkości do 40km/h i 30km/h) oraz „A30” z tabliczkami dotyczącymi sygnalizacji świetlnej;

- zestaw zapór drogowych – „U20a”, „U20b”, „U20c”, „U21a”, „U21b”;

- taśmę ostrzegawcza „U22”;

- pachołki drogowe „U23b” lub „U23c”,

- przenośnych instalacji sygnalizacji tymczasowych;

- Wykonawca w trakcie trwania umowy musi dysponować laboratorium, które umożliwi prawidłowe i terminowe dokonywanie napraw, diagnozowanie i przeprogramowanie wszelkich urządzeń. W laboratorium Operator musi dysponować minimum jednym sterownikiem jaki jest zainstalowany i pracuje w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem, przeznaczonym wyłącznie do celów testowych.

- W dacie zakończenia umowy Operator zobowiązany jest do zinwentaryzowania urządzeń , aparatury, wyposażenia i materiałów znajdujących się w magazynie stanowiących własność Zamawiającego ( z demontażu, wymiany urządzenia, itp. ) i protokolarnego przekazania ich Zamawiającemu.

Zakres obowiązków Wykonawcy

Zakres prac Operatora obejmuje:

- nadzór i kontrolę,

- bieżące i okresowe prace konserwacyjne,

- utrzymanie sprawności i prawidłowego funkcjonowania, bieżące naprawy i serwis,

- usuwanie awarii, usterek i niesprawności

wszelkich systemów, urządzeń, elementów składających się lub współpracujących ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem.

Do zadań Operatora należy także podłączanie nowych urządzeń, podsystemów, wdrażanie i uruchamianie nowych oraz modyfikowanie istniejących funkcji, w ramach integracji ZSZR oraz jego rozbudowy.

Operator zobowiązany jest do wykonania innych prac i czynności zleconych przez Zamawiającego, związanych z przedmiotem umowy lub z umowy wynikających, których konieczność realizacji ujawniła się w trakcie obowiązywania umowy.

Wykonawca z chwilą objęcia funkcji Operatora przyjmuje (protokołem podpisanym przez obie strony) urządzenia składające się na ZSZR w stanie sprawnym technicznie.

Do obowiązków Operatora należy w szczególności:

- bieżąca kontrola i nadzór nad sprawnością i prawidłowym działaniem urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem korekta oraz wszelkich urządzeń wchodzących w jego skład,

- wykonywanie bieżących i okresowych prac konserwacyjnych urządzeń ZSZR,

- dokonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami okresowych kontroli stanu technicznego instalacji i systemu, w tym instalacji elektrycznych przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci,

- okresowe badanie zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

- zorganizowanie i utrzymanie całodobowego stanowiska przyjmującego i rejestrującego awarię lub zakłócenia w pracy urządzeń Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem oraz zapewnienie bezzwłocznego przekazywania informacji w celu ich usunięcia;

- prowadzenie dokumentacji w postaci Dziennika Eksploatacji oraz rejestrowanie informacji o awariach i zakłóceniach w pracy urządzeń (wraz z godziną zdarzenia oraz rozpoczęcia i zakończenia usuwania awarii), naprawach, przeglądach i kontrolach;

- dokonywanie innych niezbędnych prac i czynności zgodnie z wykazem czynności konserwacyjno – serwisowych (Załącznik nr 1 do specyfikacji);

- utrzymanie zapasu części zamiennych oraz środków i materiałów eksploatacyjnych;

- ponoszenie kosztów eksploatacyjnych, kosztów zabezpieczenia wykonywanych robót;

- ubezpieczenie urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy ( sygnalizacje świetlne, znaki zmiennej treści, stacje pomiarowe 
TEU ) od ryzyka związanego z wystąpieniem zdarzeń losowych; Szacunkowy koszt nowego skrzyżowania w ZSZR – 500 tys. zł ; szacunkowy koszt starego skrzyżowania w ZSZR 150 tys. zł.

- prowadzenie procedur związanych ze zwrotem kosztów od ubezpieczyciela w przypadku powstania szkód objętych ubezpieczeniem.

- ponoszenie kosztów za przesył danych drogą GPRS i internetowym łączem satelitarnym do VMS i stacji pomiarowych TEU ( Stacje TEU - około 4,5 – 5 MB dla jednego urządzenia w skali miesiąca ).

- ponoszenie kosztów za przesył danych drogą GPRS do wszystkich( około 120 skrzyżowań ) skrzyżowań podłączonych na zasadzie monitoringu do systemu SCALA.

- ponoszenie kosztów związanych z możliwością zdalnego logowania się do systemu Scala poprzez łącza internetowe ze stacji mobilnej ( 30 logowań w skali miesiąca ) oraz ponoszenie kosztów połączeń internetowych dla stacji mobilnej poprzez łącza telefonii komórkowej. Ponadto Wykonawca musi zapewnić możliwość logowania 5 użytkownikom do systemu poprzez uniwersalnego klienta IPsec dla Windows.

- Ponoszenie kosztów związanych z odnawianiem licencji na oprogramowanie mapowe dla serwera WWW Systemu. Oprogramowanie powinno być aktualizowane przynajmniej raz w roku lub po opublikowaniu nowej wersji przez producenta.

- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany baterii, kondensatorów, filtrów i innych elementów eksploatacyjnych w zasilaczu awaryjnym UPS zgodnie z zaleceniami producenta i prowadzonymi kontrolami sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania obciążenia faz na urządzeniu UPS Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.

- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany istniejącej ściany videowall  na urządzenie o parametrach nie gorszych niż:

- Ściana graficzna złożona z czterech modułów 70 ‘’ tylno-projekcyjnych DLP ustawionych w układzie 2 kolumn po 2 moduły w kolumnie, o wymiarach ekranu min. 310 x 174 cm. Dolna krawędź ekranu umieszczona na wysokości 100 cm od podłogi.

- Technologia wytwarzania obrazu musi być, technologią DLP przystosowaną do pracy ciągłej ( 24 h/ dobę przez 7 dni w tygodniu ) wolną od efektów zapamiętywaia lub wypalania obrazu,

- Wielkość modułu – 70’’ przekątna, współczynnik kształtu 16;9, rozdzielczość natywna 1920x1080,

- Układ oświetlający musi być układem opartym o diody LED a nie lampowym,

- Specjalny ekran zapewniający zerową przerwę pomiędzy ekranami oraz szerokie kąty obserwacji zarówno w poziomie jak i w pionie. Zerowa przerwa między ekranami, tzn. przerwa poniżej 0,1 mm zarówno w pionie jak i w poziomie, w całym zakresie temperatur i wilgotności pracy,

- Na powierzchni ekranu nie mogą być widoczne żadne elementy konstrukcyjne, w szczególności śrubki, łączniki, które będą widoczne przy jednolitym jasnym kolorze wyświetlanym na ekranie,

- Głębokość modułu nie może być większa niż 70 cm, dynamiczny kontrast większy niż 500.000:1 , jasność obrazu mierzona na ekranie nie mniej niż 230 cd/m2 w trybie pracy z normalną jasnością zgodnie z REC 709,

- Układ oświetlający musi się składać z kilku redundantnych diod LED dla każdego podstawowego koloru ( czerwonego, zielonego i niebieskiego ) na wypadek uszkodzenia jednej z nich,

- Każda z diod musi mieć niezależny  układ sterujący, tak, aby uszkodzenie diody lub jej układu sterującego nie powodowało niesprawnej pracy pozostałych,

- Ściana musi posiadać automatyczny system kalibracji jasności i kolorystyki oparty o wbudowane w moduł spektrometry a nie czujniki koloru, system kalibracji ma działać w trybie ciągłym, system kalibracji musi umożliwiać przełączanie pomiędzy różnymi temperaturami barwowymi w szczególności 3200K 6500K, 9300K oraz ustawieniami zdefiniowanymi przez użytkownika,

- Dla potrzeb redundancji każdy moduł musi posiadać dwa wejścia Dual Link DVI i dwa wyjścia Dual Link DVI z przesyłaniem sygnału z wejścia na wyjścia. Możliwość konfiguracji , aby drugie wejście było automatycznie aktywne w przypadku utraty sygnału na pierwszym wejściu. Po powrocie sygnału na pierwszym wejściu automatycznie to wejście ponownie staje się aktywne,

- Czas życia dla diod LED układu oświetlającego nie mniejszy niż 60 tys. godzin przy pełnej jasności i 80 tys. godzin w trybie ekonomicznym o obniżonej jasności, aktywny układ chłodzenia cieczą ( wymuszony obieg cieczy ) dla systemu chłodzenia diod LED,

- Dostęp serwisowy realizowany od tyłu,

- Moduł projekcyjny musi posiadać zintegrowany port Ethernet, wbudowany serwer www, obsługę protokołu SNMP, co umożliwia zarządzanie pracą modułu poprzez sieć lokalną LAN,

- Ściana graficzna musi zostać wyposażona w system nagłośnienia Sali Operatorów składającego się z wzmacniacza zintegrowanego oraz kompletu dwóch kolumn dwudrożnych zabudowanych w ścianie,

- Nad górną krawędzią ekranu ściany graficznej należy zamontować zegar LED o dużych czytelnych znakach,  wyposażony w moduł automatycznej synchronizacji czasu  systemem satelit GPS, DCF oraz system automatycznego dopasowania jasności wyświetlanych znaków do warunków świetlnych panujących w pomieszczeniu operatorów,

- Kontroler graficzny musi zostać doposażony w cyfrowy tuner Telewizji DVBT wraz z anteną.

Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany będzie zapewnić serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. W zakresie jego obowiązków zawiera się również naprawa uszkodzeń urządzenia oraz dbanie o materiały eksploatacyjne. Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie z obsługi urządzenia i zapewnić odpowiednie wsparcie techniczne przy jego konfiguracji. Dostarczone urządzenie musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i być zgodne z jego wymaganiami . Poprzez wymianę ściany graficznej rozumie się demontaż starego rozwiązania, jego utylizację oraz montaż nowych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia do systemu sterowania SCALA 1.6 skrzyżowań będących w monitoringu :

| Lp | Nazwa skrzyżowania |
| --- | --- |
| 1 | Nowokabacka - Drewny |
| 2 | Rakowiecka - Boboli |
| 3 | KEN - Batuty |
| 4 | Ratuszowa - Jagiellońska |
| 5 | Trasa Mostu Północnego - Marymoncka |
| 6 | Trasa Mostu Północnego - Myśliborska |
| 7 | Trasa Mostu Północnego - Modlińska |
| 8 | Potocka - Drohicka |
| 9 | Mickiewicza - Potocka |
| 10 | Trasa łazienkowska – Raszyńska - Krzyckiego |
| 11 | Odyńca - Krasickiego |
| 12 | Nowolazurowa - Ryżowa |
| 13 | Nowolazurowa – Poczty Gdańskiej |
| 14 | Nowolazurowa - Traktorzystów |
| 15 | Nowolazurowa – Batalionu „Włochy” |
| 16 | Nowolazurowa - Chrościckiego |
| 17 | Kasprzaka - Ordona |
| 18 | Sobieskiego - Nałęczowska |
| 19 | Puławska - Płaskowickiej |
| 20 | Puławska - Kajakowa |
| 21 | Puławska - Ludwinowska |
| 22 | Jagiellońska - Platerówek |
| 23 | Czecha - PDP |
| 24 | Wierzbowa - PDP |

Wykonawca ma zagwarantować utrzymanie systemu Smart Gurad systemu mobilnego monitoringu skrzyżowań. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawy 3 urządzeń odbiorczych Smart Guard w czasie trwania umowy. Dodatkowo Zamawiający może zlecić Wykonawcy podłączenie maksymalnie 5 skrzyżowań w ciągu roku do systemu SCALA i systemu Smart Guard bez zwiększenia kwoty wynagrodzenia. Po stronie wykonawcy leży jedynie przedstawienie skrzyżowania w systemie SCALA. Za medium łączności i zastosowanie urządzenie spełniającego wymogi podłączenia do systemu odpowiada Zamawiający.

Oprogramowanie Sitraffic smartGuard to internetowe centrum sterowania ruchem miejskim, wyposażone w podstawowe funkcje do monitorowania obiektów ruchu drogowego, do którego dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Internetu z każdego miejsca na świecie za pośrednictwem dowolnej, zgodnej z językiem HTML5.0, przeglądarki na komputerze, tablecie lub smartfonie. System chroniony jest dwuetapowo. Dostęp do systemu uzyskuje się na podstawie nazwy użytkownika i hasła. Wykonanie akcji istotne dla bezpieczeństwa, takie jak obsługa sterowników (sygnalizacja świetlna), wymagają wprowadzenia mobilnego kodu PIN.

Użytkownik może korzystać z następujących podstawowych funkcji:

- Monitorowanie obiektów ruchu drogowego

  - Sterowniki

  - Detektory

  - Odcinki trasy

  - Obiekty parkingowe

  - Stacje Pomiarowe TEU

  - ANPR

  - Urządzenia wielu producentów realizujące protokół CANTO

- Funkcje mapy

  - Zmiana wielkości i przesuwanie mapy

  - Filtrowania obiektów

  - Wyszukiwanie obiektów

  - Podpowiedzi (okna szczegółów)

- Funkcje listy

  - Grupowanie

  - Sortowanie

  - Szczegóły sterowników

- Pulpit nawigacyjny

  - Okna obiektów

  - Lista obserwowanych obiektów

  - Zmiana statusu

- Wizualizacja danych operacyjnych

  - Wyświetlanie zmian planu sygnalizacji

  - Statystyki detektorów

  - Wizualizacja programu sygnalizacyjnego

  - Wizualizacja pracy detektorów

- Archiwum do 3 miesięcy wstecz

  - Detektorów

  - Sterowników

- Obsługa obiektów ruchu drogowego

- Zarządzanie statusem

- Wiadomości operacyjne oraz informujące o statusie

- Roczny automatyczny system

- Zarządzanie strategią

- Zarządzanie użytkownikami

- Pozycjonowanie w systemie GIS

- Koncepcja bezpieczeństwa IT

Usługa realizowana jest po przez serwery systemu Sitraffic smartGuard w prywatnej, dedykowanej chmurze. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie przeniesienia oprogramowania na dedykowane serwery zlokalizowane w siedzibie Zamawiająego. Połączenie systemu Sitraffic Scala z systemem Sitraffic smartGuard zapewniające wymianę danych, realizowane jest poprzez otwarte protokoły OCPI2 lub OCIT-C, Wymagana dostępność systemu Sitraffic smartGuard na poziomie 97%.

Sterowniki mogą być podłączone z systemem Sitraffic smartGuard za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego Canto-E (Ethernet) lub Canto-G (GPRS)-

Sterownik musi być wyposażony w router GPRS/UMTS lub ADSL. Sterownik można również podłączyć za pośrednictwem stałego łącza Etehernet.

- Wymagane jest zapewnienie ciągłości połączenia router 3G w sterowniku – w rozwiązaniu GPRS/UMTS (data bez stałego IP).

Uproszczony schemat środowiska Sitraffic smartGuard

Czynności serwisowe i utrzymanie Sitraffic smartGuard:

- Zapewnienie łączności Sterownik – Scala poprzez utrzymanie łączności i pokrycie kosztów związane z kartami SIM;

- Kontrola łącza i urządzeń do transmisji danych pomiędzy systemem Scala a sterownikiem – na bieżąco

- Okresowa weryfikacja funkcjonowania interfejsu komunikacyjnego w sterowniku;

- Okresowa weryfikacja wyświetlanych danych o obiektach w Sitraffic® smartGuard;

- Okresowa kontrola poprawności archiwizacji danych;

- Wprowadzanie zmian poprawek i aktualizacji w podłączonych obiektach do systemu Sitraffic Scala i smartGuard.

Wymagania dla podłączenie sterowników do systemu Sitraffic smartGuard:

- Podłączenie i skonfigurowanie urządzeń do transmisji danych routerów GPRS/UMTS w sterowniku;

- Konfiguracja interfejsu komunikacyjnego w sterowniku;

- Implementacja i konfiguracja nowych sterowników wraz z programami w systemie Sitraffic Scala;

- Zdefiniowanie poziomów sterowania pracy dla sterowników  wraz z harmonogramami pracy;

- Wprowadzenie obiektów na mapę GIS;

- Dodanie obiektów w module Sitraffic smartGuard;

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem światłowodowe symetryczne łącze internetowe o przepustowości 50 MB/s . Zagwarantowanie dostępność usługi na poziomie 99% w skali miesiąca, a maksymalny czas reakcji na awarię 1 godzina. Wszelkie koszty związane z urządzeniami niezbędnymi do podłączenia łącza do budynku ZDM chmielna 120, jego konfiguracji oraz inne koszty ponosi Wykonawca oraz świadczy serwis i naprawy awarii w trakcie trwania umowy. Podłączenia i uruchomienie łącza najpóźniej 14 dni przed pierwszym dniem obowiązywania umowy. Wszelkie testy i próby łącza powinny zostać zakończone przed tym okresem.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania kontraktu do wymiany kabli wraz z kanalizacją kablową oraz masztów z górnymi głowicami wraz z latarniami na skrzyżowaniach:

- Rondo Witosa,

- Rondo Dmowskiego,

Wykonawca zobowiązany jest używania materiałów o klasie zaakceptowanej przez Zamawiającego, uregulowania wszelkich spraw związanych z wprowadzeniem w teren, zabezpieczeniem terenu podczas prac, zdaniem terenu po zakończeniu robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania urządzeń na obniżone napięcie oraz dostarczeniu dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej po zakończeniu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania radiowej sieci pomiędzy stacjami systemu opartej na urządzeniu NanoStation M oraz utrzymania sieci bezprzewodowej w Centrum Sterowania wraz z urządzeniami. Utrzymaniu przez Wykonawcę podlega również połączenie radiowe na ul. Targowej wraz z urządzeniami, oraz Wykonawca podłączy radiowo do sieci systemu skrzyżowanie Rondo Zesłańców Syberyjskich i  w czasie trwania kontraktu będzie utrzymywał łącze. Bezprzewodowe łącze transmisji danych pomiędzy budynkiem Chmielna 120 a budynkiem Chmielna 124 wykonane jest w oparciu o urządzenia airMax NanoStation M5 (sztuk 2). Łącze wykorzystywane jest do bezprzewodowej transmisji danych pomiędzy serwerownią systemu ZSZR zlokalizowaną w budynku Chmielna 120 pok. 107, a komputerem będącym stacją końcową systemu zlokalizowanym w budynku Chmielna 124 pok. 24.

Urządzenia zlokalizowane są na elewacjach powyższych budynków z bezpośrednią widocznością pomiędzy nimi dla zapewnienia prawidłowej transmisji.

W zakres czynności kontrolnych i obsługowych wchodzi:

- kontrola poprawnej pracy zestawionego łącza wraz z pomiarem prędkości transmisji

- kontrola mocowania urządzeń zewnętrznych do elewacji budynku

- kontrola wizualna i techniczna stanu zewnętrznych elementów mocowań

- kontrola prawidłowości połączeń kablowych pomiędzy urządzeniami NanoStation a serwerownią i stacją komputerową.

- Wykonawca ma zadanie dostarczyć zestaw serwisowo-pomiarowy. W skład zestawu wchodzą elementy o parametrach nie gorszych niż:

- komplet śrubokrętów z wymiennymi końcówkami nie gorszy niż zestaw BOSH 
X-LINE 65 + zestaw końcówek WURTH bitset 105 części.

- miernik uniwersalny U, I, R, C, f, P, T. Automatyczna zmiana zakresu, pasmo AC 100kHz, złącze USB, wyświetlacz 4 ¾ (40000), wyjście prądowe w standardzie automatyki przemysłowej 4-20mA, logowanie pomiaru, test ciągłości, pomiar true RMS, pomiar wartości względnej, pomiar AC+DC, zapamiętywanie pomiaru.

- drukarka etykiet. Wymienne taśmy o szerokości 6-12mm, pełen wyświetlacz LCD, alfabet polski, możliwość wyboru kroju czcionek i układu druku, pamięć standardowych wydruków, zasilanie akumulatorowe, układ klawiatury QWERTY, możliwość drukowania z komputera przez złącze USB, rozdzielczość druku 180 dpi. Komplet taśm w dwóch kolorach dla każdej dostępnej szerokości w wersji standardowej, elastycznej i trwałej. Wykonawca ma dbać w trakcie trwania umowy o materiału eksploatacyjne do drukarki etykiet.

- Wykonawca zapewni cyfrowe mapy dla każdego skrzyżowania podlegającego konserwacji Wykonawcy. Mapy będą wykorzystywane jako podkłady do wizualizacji skrzyżowania w systemie SCALA .

Zakres obowiązków dotyczący utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania Systemu w pełnej sprawności technicznej i użytkowej zapewniającej:

- realizację funkcji, zarządzanie ruchem i urządzeniami zarządzania ruchem,

- realizację programów (planów) sygnalizacyjnych zgodnych z dokumentacją zatwierdzoną przez Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy,

- prawidłowe działanie układów zabezpieczeń w urządzeniach sterujących,

- jednoznaczne i czytelne wyświetlanie wszystkich sygnałów świetlnych,

- jednoznaczne i czytelne wyświetlanie obrazu,

- jednoznaczne i czytelne wyświetlanie komunikatów,

- prawidłowy stan zabezpieczeń na układach pomiarowych energii elektrycznej,

- prawidłową realizację sygnałów dźwiękowych,

- ochronę przeciwporażeniową naziemnych urządzeń energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- czystość i estetyczny wygląd urządzeń,

- odpowiednią stabilność, sztywność i jakość mocowania konstrukcji wsporczych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg,

- utrzymywanie w sprawności układów detekcji kołowej, pieszej i rowerowej.

  - Wykonawca utrzyma i zorganizuje całodobowe stanowisko przyjmujące i rejestrujące w „Książce  Zgłoszeń” fakty wystąpienia nieprawidłowości w pracy Systemu oraz bezzwłoczne przekazanie ich służbom odpowiedzialnym za ich usunięcie.

Książka zgłoszeń będzie prowadzona w formie elektronicznej oraz papierowej i powinna zawierać następujące dane:

- datę i godzinę zgłoszenia,

- dane osoby bądź jednostki zgłaszającej, w przypadku zgłoszeń z pogotowia ZDM numer zgłoszenia,

- rodzaj zgłoszonej usterki (awarii),

- podjęte działania w celu naprawy usterki (awarii) wraz z oznaczeniem czasu ich rozpoczęcia,

- datę i godzinę usunięcia usterki (awarii),

  - Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie:

- “Dzienników Eksploatacji Sygnalizacji” oraz rejestrowanie w nich wymaganych informacji w tym o awariach (wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia ich usuwania), remontach i kontrolach pracy,

- Dzienników eksploatacji  Tablic Zmiennej (5szt.) - oraz rejestrowanie w nich wymaganych informacji w tym o awariach (wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia ich usuwania), remontach i kontrolach pracy,

- Dziennika eksploatacji urządzeń Centrum Zarządzania ruchem (1 szt. ) - oraz rejestrowanie w nich wymaganych informacji w tym o awariach (wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia ich usuwania), remontach i kontrolach pracy,

- Dziennika eksploatacji Stacji Pomiarowych TEU ( 1 szt. dla wszystkich stacji ) - oraz rejestrowanie w nich wymaganych informacji w tym o awariach (wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia ich usuwania), remontach i kontrolach pracy,

  - Na żądanie Zamawiającego, w każdym czasie Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia  raportów, mówiących o stanie technicznym urządzeń Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem.

  - Wykonawca w terminie od dnia 1-go kwietnia do dnia 1-go września każdego roku przeprowadzi malowanie urządzeń naziemnych w maksymalnej ilości obejmującej 40% stanu istniejącego. Malowanie powinno zostać wykonane według sporządzonego przez Operatora do dnia 15-ego lutego każdego roku harmonogramu i powinno być zgodne z zastosowana dla danego urządzenia technologią. Harmonogram powyższych czynności należy uzgodnić z zamawiającym.

  - Wykonawca co najmniej raz w roku dokona wymiany wszystkich żarówek w sygnalizatorach wg harmonogramu sporządzonego do dnia 15-ego lutego każdego roku. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z wymiany żarówek w przypadku ich awarii.

  - Zamawiający wymaga dostarczenia do 31-go sierpnia każdego roku protokołów stanu technicznego urządzeń w tym wyniki pomiarów izolacji kabli i ochrony przeciwporażeniowej, stanu technicznego sterowników, latarni sygnalizacyjnych, detektorów ruchu, przycisków, sygnałów dźwiękowych, masztów, powłok antykorozyjnych oraz potwierdzenia prawidłowego działania programów sygnalizacji i offsetów koordynacji.

  - Wykonawca przeszkoli minimum 3 osoby (spośród swojej kadry technicznej) w zakresie obsługi i diagnostyki urządzeń sterownia, instalowanych w Systemie. Przeszkolenie należy potwierdzić odpowiednim certyfikatem w okresie 2 miesięcy.

  - Wykonawca musi posiadać minimum 4 osoby ( spośród swojej kadry technicznej ) posiadające wiedzę techniczną na temat Systemu Sitraffic SCALA 1.6.3 Osoby te muszą posiadać potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta lub dystrybutora przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej systemu i metod optymalizacji sieciowej TASS i MOTION. Certyfikat taki należy przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W przypadku niedostarczenia certyfikatów zamawiający może nie podpisać umowy z Wykonawcą.

  - Wykonawca przeszkoli 3 osoby spośród swojej kadry technicznej zatrudnione przy obsłudze urządzeń systemowych,  z nowymi, wprowadzanymi przez Zamawiającego w okresie trwania kontraktu, sposobami komunikacji między sterownikami, nowymi sposobami sterowania oraz układami detekcji kołowej, pieszej i rowerowej.

  - Operator w zakresie swoich obowiązków dokona przeprogramowań urządzeń sterowniczych związanych z dostosowaniem sygnalizacji do aktualnych warunków ruchowych. Powyższe przeprogramowania mogą obejmować zmiany programów bazowych (cyklicznych), zmiany parametrów sterowania akomodacyjnego (warunki czasowe, logiczne). W zakres przeprogramowań wchodzą zmiany związane z modyfikacją struktury algorytmów sterowania adaptacyjnego i sterowania obszarowego (w tym algorytmy sterowania tunelem i znakami VMS) oraz kalibracja Systemu. Zlecone przez Zamawiającego przeprogramowania muszą zostać wdrożone w terenie 7 dni od daty przekazania do Operatora stosownej dokumentacji technicznej. Czas kalibracji będzie ustalany indywidualnie do zleconych przeprogramowań.

  - Operator w zakresie swoich obowiązków dokona podłączania nowych skrzyżowań do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem poprzez uruchomienie funkcji systemowych i kalibrację Systemu. Czas na podłączenie skrzyżowania i kalibrację Systemu będzie ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia.

  - Operator w zakresie swoich obowiązków kontaktował się będzie z podmiotami odpowiedzialnymi za podsystem infrastruktury telekomunikacyjnej Systemu (wskazanymi przez Zamawiającego) celem zgłaszania występujących awarii i niezwłocznego ich usunięcia.

  - Operator w zakresie swoich obowiązków współpracował będzie:

a). operatorem Tunelu Wisłostrady w czasie prowadzonych przez niego lub przez siebie prac przy urządzeniach technicznych obsługujących Tunel Wisłostrady,

b). firmami które świadczą usługi gwarancyjne na urządzenia pracujące w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem,

c). firmami prowadzącymi na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich modernizację, rozbudowę techniczną lub funkcjonalną urządzeń pracujących w ZSZR,

d). firmami prowadzącymi na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich rozbudowę terytorialną lub funkcjonalną ZSZR.

  - Operator dokona utylizacji materiałów i urządzeń, które nie nadają się do dalszej eksploatacji. Ocena przydatności wyeksploatowanych elementów Systemu musi się odbyć przy udziale Zamawiającego.

  - Operator magazynował będzie elementy i urządzenia systemu pochodzące z demontażu. Materiały i urządzenia powyższe muszą podlegać magazynowym bieżącej ewidencji celem umożliwienia kontroli ich stanu przez Zamawiającego.

  - Operator w zakresie swoich obowiązków musi w przypadku zmiany dostawcy Internetu przez Zamawiającego przekonfigurować wszystkie niezbędne urządzenia w celu poprawnej pracy Systemu. Czas na zmianę parametrów :

- 1 dzień: w przypadku urządzeń sterowania i odpowiedzialnych za realizację strategii sterowania ( serwery, stacje pomiarowe, sterowniki, itp.)

- 2 dni w przypadku znaków VMS

- 7 dni w przypadku sterowników podłączonych do systemu na zasadzie monitoringu.

Zmiana dostawcy Internetu może wystąpić do 3 razy w czasie trwania umowy.

Usuwanie Awarii

- Operator zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania zakłóceń i awarii Systemu, w szczególności tych, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. W przypadku awarii Wykonawca powiadomi o ich zaistnieniu Pogotowie Drogowe ZDM, Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia ZDM a w przypadku awarii zasilania właściwego operatora Sieci elektrycznej.

- Operator zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysów powykonawczych usunięcia awarii i okazywanie lub przekazywanie ich Zamawiającemu na jego żądanie.

- Operator zobowiązany jest do zgłaszanie robót ziemnych związanych z usuwaniem awarii do właściwego Wydziału Dróg ZDM. Do obowiązków Wykonawcy należy odtworzenie terenu na swój koszt po usunięciu awarii.

- W przypadku powstania awarii na skutek zdarzeń losowych (np. wypadek drogowy, kradzież, akty wandalizmu lub inne zdarzenia), Operator wykona każdorazowo dokumentację zdjęciową (minimum dwa zdjęcia wykonane z różnych pozycji aparatem z datownikiem) wszystkich dokonanych zniszczeń urządzeń wraz z obrazem z miejsca zdarzenia i ewentualnego sprawcy dla jednoznacznej ich identyfikacji. W trakcie usuwania ww. awarii wymaga się zastosowania materiałów w standardzie technicznym i jakościowym nie niższym niż pozostałe zainstalowane urządzenia. W przypadku awarii urządzenia sterowniczego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu dopuszcza się możliwość zainstalowania sterownika o niższej klasie, realizującego programy awaryjne przewidziane na dane skrzyżowanie (do czasu zamontowania nowego lub wyremontowanego o klasie nie niższej niż stosowanej przed awarią).

- W przypadku zaistnienia awarii na skutek zdarzeń losowych Operator zobowiązany jest wszcząć i przeprowadzić procedurę ubezpieczeniową zmierzającą do zwrotu kosztów przez ubezpieczyciela.

- W okresie zimowym tj. od 15 listopada do 30 marca w przypadku uszkodzenia masztów i w okresie utrzymywania się zmarzliny powierzchni ziemi, dopuszcza się możliwość stosowania masztów tymczasowych. Każdorazowe ustawienie masztu tymczasowego należy zgłosić do Zamawiającego, a usunięcia awarii dokonać w terminie 3 dni po ustąpieniu zmarzliny.

- Operator zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia awarii urządzeń Systemu w ciągu 2 godzin od ich wystąpienia lub uzyskania zgłoszenia o jej zaistnieniu.

- Usunięcie awarii powinno nastąpić w czasie:

    - nie dłuższym niż 24 godziny, jeżeli dotyczy ona uszkodzonego aparatu sterowniczego, kabla sygnalizacyjnego, zasilającego lub komunikacyjnego,

    - nie dłuższym niż 4 godziny, jeżeli dotyczy ona uszkodzonego masztu sygnalizacyjnego lub  latarni,

    - nie dłuższym niż 4 godziny od ujawnienia przez Operatora lub w przypadku awarii urządzeń monitoringu CCTV,

    - nie dłuższym niż 48 godzin w przypadku awarii urządzeń VMS,

    - nie dłuższym niż 4 godziny w przypadku awarii urządzeń Centrum Zarządzania Ruchem,

    - nie dłuższym niż 2 godziny w przypadku awarii skrzyżowań będących skrzyżowaniami krytycznymi dla danego podobszaru systemu i powodującymi brak możliwości realizowania funkcji sterowania obszarowego w danym podobszarze ZSZR,

    - nie dłuższym niż 4 godziny w przypadku awarii stacji pomiarowych TEU,

Każdorazowo czas na usunięcie awarii liczony jest od momentu ujawnienia awarii przez Operatora w wyniku bieżąco prowadzonych czynności kontroli i nadzoru lub od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

- Pozostałe nieprawidłowości w pracy Systemu powinny zostać usunięte w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. Wyjątek stanowią wymiany źródeł światła w latarniach zainstalowanych na wysięgnikach, które ze względu na utrudnienia w ruchu może być prowadzona w godzinach nocnych. W przypadku zagrożenia oderwania się latarni lub innych elementów od konstrukcji mocujących na wysięgniku lub bramownicy, do usunięcia awarii należy przystąpić natychmiast po ich wystąpieniu lub otrzymaniu zgłoszenia i usunąć je w najkrótszym możliwym czasie nie przekraczającym jednak 2 godzin.

# Text boxes

Bezpiecznik 6A/230VAC

Modem GSM

Zasilacz

Jednostka sterująca SIAM3

Akumulator

Tablica 5

Tablica 4

Tablica 1

Tablica 2

Tablica 3

Dostęp: PC lub urządzenia mobilne

Sitraffic Scala 1.6.3 lub wyższy

Stacje pomiarowe / Sterowniki

Sitraffic smartGuard