OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Regulacja włazów i wpustów na wybranych odcinkach ulic krajowych, wojewódzkich i

powiatowych m.  st.  Warszawy

Zakres czynności dla szacunkowej łącznej ilości urządzeń kanalizacyjnych zgodnych z kosztorysem:

1) właz kanałowy

Wykonanie regulacji wysokościowej włazu kanalizacyjnego obejmować będzie:

- mechaniczne wyjęcie włazu lub wykucie nawierzchni po okręgu, skucie podbudowy wokół

włazu,

- demontaż włazu (w przypadku wykucia),

- sprawdzenie stanu technicznego włazu, w przypadku stwierdzenia pęknięcia kołnierza, uszkodzenia pokrywy lub

ogólnego złego stanu – wymiana na nowy,

- bardzo dokładne oczyszczenie powierzchni, ponowny montaż włazu wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej

na betonowych pierścieniach regulacyjnych,

- odtworzeniu podbudowy i nawierzchni  z zastosowaniem taśmy łączącej (fugowej) wokół wymienionego włazu,

- wywóz i zagospodarowanie odpadów rozbiórkowych.

2) kratka ściekowa

Wykonanie regulacji wysokościowej kratki ściekowej obejmować będzie :

- mechaniczne wyjęcie wpustu żeliwnego lub wykucie nawierzchni po okręgu, skucie

podbudowy wokół wpustu,

- demontaż wpustu (w przypadku wykucia),

- sprawdzenie stanu technicznego wpustu, w przypadku stwierdzenia pęknięcia kołnierza, uszkodzenia kratki lub

ogólnego złego stanu – wymiana na nowy

- bardzo dokładne oczyszczenie powierzchni, ponowny montaż wpustu wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej

na betonowych pierścieniach regulacyjnych,

- odtworzeniu podbudowy i nawierzchni z zastosowaniem taśmy łączącej (fugowej) wokół wymienionego wpustu,

- wywóz i zagospodarowanie odpadów rozbiórkowych .

- Obowiązujący tryb prowadzenia robót – nocny w godzinach 22.00 - 6.00, ewentualne odstępstwa są możliwe po pisemnym (mail) wyrażeniu zgody przez nadzór budowy. Prowadzenie robót w dzień musi odbywać się poza godzinami szczytu komunikacyjnego.

- Wykonawca zabezpiecza czasową organizację ruchu oraz wykonywanie robót zgodnie z warunkami BHP, w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie czasowe znaki i urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

- Przed przystąpieniem do regulacji na danej drodze Wykonawca dokonuje przeglądu urządzeń ze służbami drogowymi ZDM w celu ewentualnej naprawy przez nie uszkodzonych elementów betonowych studni.

- W przypadku wykonywania wymiany uzbrojenia, materiał (włazy/wpusty) dostarcza Wykonawca.

- Wykuwanie nawierzchni wokół uzbrojenia kanalizacyjnego wykonywane będzie pasem do 0,5 m, w przypadku konieczności wykucia większej powierzchni, będzie to rozliczane na podstawie obmiaru według wyliczenia dla ceny za 1m2 uzupełnienia podbudowy i nawierzchni asfaltowej.

- Uzupełnienia ubytków nawierzchni wokół uzbrojenia polegać będzie na:

  - skuciu powierzchni uszkodzonej i bardzo dokładnym jej oczyszczeniu,

  - uzupełnieniu podbudowy wysokowytrzymałymi zaprawami,

  - położeniu nowej mieszanki bitumicznej z zastosowaniem lepiszcza lub taśmy łączącej (fugowej).

- Do regulacji uzbrojenia kanalizacyjnego należy użyć modyfikowanej zaprawy cementowej 
o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie po upływie 1h minimum 14N/mm² i po 24h minimum 25 N/mm².

- Odtworzenie nawierzchni może nastąpić jedynie po całkowitym związaniu zaprawy (wg instrukcji producenta).

- Do odtworzenia nawierzchni należy używać przewożonych w termosie zapewniającym utrzymanie właściwej dla MMA temperatury, mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco – beton asfaltowy z polimerami AC11S dla KR 3-6 z zastosowaniem lepiszcza 35150 lub 50170 wg recepty opracowanej w oparciu o obowiązujące normy serii PN-EN-13-108-1  oraz WT 2 - 2010r układanych zgodnie z zasadami zawartymi w WT 2 – 2008r lub w porozumieniu z nadzorem budowy na zimno mieszanki mineralno-asfaltowe.

- Prac nie należy wykonywać podczas opadów deszczu oraz w gdy temperatura spada poniżej 10°C, w przypadku uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru konieczności wykonania prac w temperaturze 5 - 10°C należy stosować się szczegółowo do instrukcji producenta zapraw szybko-wiążących szczególnie pod względem wydłużonego czasu wiązania zaprawy w temperaturach poniżej  10°C.

- Wykonawca jest właścicielem wytworzonych odpadów rozbiórkowych w rozumieniu przepisów o odpadach oraz wytwórcą i posiadaczem odpadów. Zagospodarowanie odpadów pozyskanych w czasie prac w tym ich wywóz i zadbanie o wszelkie procesy środowiskowe wynikające z obowiązujących przepisów leży po stronie Wykonawcy.

- Rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu odbioru i zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego.

- Wykonawca na wszystkie wykonywane roboty udzieli gwarancji należytego wykonania zadania na okres 2 lat.

- Szczegółowy zakres poszczególnych ulic do wykonania regulacji włazów i wpustów będzie ustalany z nadzorem budowy w trakcie prowadzenia robót przez Wykonawcę.

- Zakres poszczególnych urządzeń do regulacji może ulec zmianie w ramach nieprzekraczalnej kwoty kontraktowej.

- Usługa wykonywana będzie sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego, do wyczerpania jej środków lub terminu zakończenia umowy.