OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Wykonanie opracowania pt. Audyt BRD przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na drogach zarządzanych przez ZDM w dzielnicach Śródmieście, Ochota, Praga Południe pod kątem skuteczności oświetlenia tych przejść i zastosowanej organizacji ruchu.

Wspólny Słownik Zamówień:           71300000-1  usługi inżynieryjne

- CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest analiza jakości oświetlenia ulicznego i kontrola organizacji  ruchu przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej usytuowanych na drogach zarządzanych przez ZDM w dzielnicach Śródmieście, Ochota, Praga Południe.

Przegląd zastosowanych rozwiązań powinien posłużyć do sformułowania przez audytorów wniosków i rekomendacji, zaś efektem wdrożenia rekomendowanych w opracowaniu rozwiązań, powinna być zauważalna poprawa stanu bezpieczeństwa wykazana spadkiem liczby wypadków i liczby osób poszkodowanych na tych przejściach.

  - Charakterystyka stanu BRD na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej ogółem

i w dzielnicach Śródmieście, Ochota, Praga Południe.

W m.st. Warszawie piesi stanowią najliczniejszą i najdotkliwiej poszkodowaną grupę ofiar wypadków drogowych. W latach 2010–2014 ponad połowa wypadków z pieszymi zdarzyła się na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Najczęściej dochodziło do wypadków w centralnej części miasta, na drogach powiatowych, co wynika z długości sieci tych dróg oraz większej częstotliwości podróży pieszych i nie pieszych realizowanych w rejonie zabudowy lub zamieszkania. Ponad 80% tych wypadków została spowodowanych przez kierujących pojazdami na skutek nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych.

Analiza danych w odniesieniu do poszczególnych miesięcy wykazała, że więcej niż połowa wypadków z pieszymi na przejściach bez sygnalizacji świetlnej zdarzyła się w okresie jesienno-zimowym                       w czasie od października do marca.

Rozkład wypadków z pieszymi na przejściach bez sygnalizacji świetlnej latach 2010-2014

w miesiącach:

Na podstawie informacji zawartych w policyjnej karcie zdarzenia drogowego dotyczących oświetlenia ulicznego (brak możliwości weryfikacji błędów na karcie zdarzenia drogowego lub brak danych) można przyjąć, że udział % wypadków z pieszymi na przejściach bez sygnalizacji świetlnej w zależności od stanu oświetlenia drogi był następujący:

światło dzienne			44% wypadków

noc, droga oświetlona		28% wypadków

zmrok, świt				  5% wypadków

droga nieoświetlona			<1% wypadków

brak danych				22% wypadków

Pomimo licznych działań zarządcy drogi ukierunkowanych na poprawę infrastruktury (wymiana nawierzchni ulic, działania miejscowe w zakresie inżynierii ruchu adekwatne do zagrożenia, modernizacja oświetlenia ulicznego itp.) nie następuje spodziewana redukcja zagrożenia pieszych.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

2.1. Zakres prac.

Audyt BRD obejmuje 930 przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej w dzielnicach Śródmieście, Ochota, Praga Południe, w tym:

  - przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i odcinkach między skrzyżowaniami na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w tym również przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej usytuowane na wlotach podporządkowanych dróg                    o kategorii niższej niż powiatowa;

  - przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na jezdniach bocznych dróg

zarządzanych przez ZDM;

  - przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej usytuowane na drogach dojazdowych                    do węzłów komunikacyjnych;

  - przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej przez torowiska tramwajowe;

  - sugerowane przejścia dla pieszych występujące na wlotach podporządkowanych,

jezdniach bocznych, drogach wjazdowych do osiedli mieszkaniowych.

Dla każdego z przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej należy wykonać:

- Ocenę oświetlenia ulicznego (wraz z rekomendacjami).

- Audyt istniejącej organizacji ruchu na przejściu i w jego otoczeniu (wraz z rekomendacjami).

Wymagania szczegółowe zawarto w pkt. 3.

Zestawienie danych ogólnych o liczbie przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej oraz o liczbie wypadków i osób poszkodowanych w latach 2010-2014 w dzielnicach Śródmieście, Ochota, Praga Południe przedstawiono w Tab.1.

Tab.1 Zestawienie danych o liczbie przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej i stanie

brd w dzielnicach w latach 2010-2014:

| lp. | dzielnica | liczba przejść dla pieszych | wypadki | poszkodowani | w tym: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | zabici | ranni |
| 1 | Śródmieście | 370 | 82 | 88 | 5 | 83 |
| 2 | Ochota | 209 | 63 | 66 | 4 | 62 |
| 3 | Praga Południe | 351 | 53 | 57 | 2 | 55 |
|  | razem | 930 | 198 | 211 | 11 | 200 |

Szczegółowy wykaz przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej w dzielnicach wraz ze szczegółami umożliwiającymi lokalizację przejścia w terenie, ustalenie nazwy ulicy lub skrzyżowania, kategorii drogi, nazwę gminy wraz z dokumentacją fotograficzną itp. zamieszczono w pkt. 4.

3. REALIZACJA AUDYTU.

Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną w terenie wszystkich przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej usytuowanych na drogach administrowanych przez ZDM wykazanych w inwentaryzacji                    w dzielnicach Śródmieście, Ochota, Praga Południe i przeprowadzi ocenę:

A.

W zakresie  oceny oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej  należy wykonać:

- pomiary natężenia (poziomego i pionowego) istniejącego oświetlenia ulicznego na przejściach dla pieszych   z pominięciem przejść sugerowanych;

- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego poziomu oświetlenia, bądź niewłaściwej widoczności pieszego, należy zaproponować kompleksowy system poprawy oświetlenia na przejściu dla pieszych, który zapewni bardzo dobre postrzeganie pieszego na przejściu oraz w strefie dojścia, zgodnie z zasadami dotyczącymi oświetlenia przejść dla pieszych;

Wykonawca badający oświetlenie przejść dla pieszych powinien posiadać:

- miernik luminancji (nitomierz),

- luksomierz,

- doświadczenie w przeprowadzaniu w terenie specjalistycznych badań oświetlenia drogowego,

- wykwalifikowaną kadrę  w skład której powinni wchodzić osoby z doświadczeniem w pracy                 w jednostce badawczo  naukowej w dziedzinie techniki świetlnej.

B.

W zakresie  audytu  istniejącej organizacji ruchu na przejściach bez sygnalizacji świetlnej  i ich otoczenia, audyt  BRD powinien zawierać co najmniej ocenę organizacji ruchu na przejściach i w ich rejonie. Należy zwrócić uwagę na środki organizacji  ruchu i elementy bezpieczeństwa ruchu takie, jak:

    - oznakowanie poziome i pionowe;

    - oznakowanie poziome i pionowe na przejściach oznakowanych w sposób

szczególny (T-27, D-6 na tle fluorescencyjnym, aplikacje na jezdni);

    - azyle w osi jezdni, wyspy po prawej stronie jezdni, punktowe elementy odblaskowe typu LED;

    - słupki i wygrodzenia;

    - udogodnienia (brak udogodnień) dla osób niepełnosprawnych, słabo widzących                           i niewidomych;

    - lokalizacja wpustów do  kanalizacji w obrębie przejść (na przejściu);

    - parkowanie pojazdów na jezdni przed przejściami;

    - parkowanie pojazdów w pasie drogowym w okolicach przejść;

    - sprawdzenie widoczności na przejściach;

    - lokalizacja przystanków komunikacji miejskiej;

    - zastosowanie ograniczeń prędkości itp.;

    - propozycje wyznaczenia przejść dla pieszych (przejścia sugerowane).

4. DANE ANALITYCZNE DLA POTRZEB WYKONANIA OPRACOWANIA.

Dla potrzeb wykonania opracowania Zamawiający udostępni następujące dane:

- Wykaz przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej – opracowanie pt. „Inwentaryzacja przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych                        na terenie m.st. Warszawy”, autor: Biuro Prac Inżynierskich Spółka z o.o., Warszawa - stan                    na grudzień 2015 r. – wybór dla dzielnic: Śródmieście, Ochota, Praga Południe.

- Dane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- lista rankingowa wypadków z pieszymi na przejściach bez sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w latach 2010-2015 w formacie pdf /excel (wybór dla dzielnic: Śródmieście, Ochota, Praga Południe);

- lista rankingowa wypadków z pieszymi na przejściach bez sygnalizacji świetlnej na odcinkach między skrzyżowaniami w latach 2010-2015 w formacie pdf /excel (wybór dla dzielnic: Śródmieście, Ochota, Praga Południe);

- mapa wypadków A-0 w formacie pdf /shp;

- Dane o ruchu do celów poglądowych,  w formie elektronicznej,  znajdują się na stronie

internetowej zamawiającego:    https://zdm.waw.pl/uploads/45/2014-rozkad-natezenia-ruchu-w-szczycie-porannym_1454577101.pdf    i   https://zdm.waw.pl/uploads/45/2014-rozkad-natezenia-ruchu-w-szczycie-popoudniowym_1454577101.pdf

5. OPRACOWANIE  WYNIKÓW.

Opracowanie powinno zawierać opis stwierdzonych problemów, zestawienie wyników oceny pomiarów oświetlenia i audytu istniejącej organizacji ruchu, rekomendację rozwiązań,  dokumentację fotograficzną dla każdego z przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej wyszczególnionych w inwentaryzacji                   w pkt.4.1.

Wyniki oceny pomiarów oświetlenia i audytu BRD powinny mieć formę raportu odrębnie dla każdego przejścia z zachowaniem numeracji przejść nadanej w opracowaniu „Inwentaryzacja przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy”, autor: Biuro Prac Inżynierskich Spółka z o.o., Warszawa, dzielnice: Śródmieście, Ochota, Praga Południe,

Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu syntezę wyników odrębnie dla każdej dzielnicy. Synteza powinna zawierać listę rankingową miejsc najbardziej zagrożonych wynikającą z sumy czynników takich, jak: zagrożenie wypadkami, niska ocena jakości oświetlenia ulicznego, braki                       w organizacji ruchu itp..

Lista rankingowa będzie służyć Zamawiającemu jako narzędzie pomocnicze do pilnego wdrożenia rekomendowanych rozwiązań.

Wszystkie dane zbierane przez wykonawcę na etapie realizacji opracowania powinny archiwizowane                 w programach Word i / lub Excel, i  tworzyć bazę danych, która na etapie wdrażania rekomendowanych rozwiązań będzie służyć Zamawiającemu do monitorowania wdrażania.

Dla każdej dzielnicy Wykonawca przygotuje w programie PowerPoint prezentację wyników syntezy opracowania i rekomendowanych rozwiązań.

- WYMAGANIA FORMALNE:

Zamawiający  oczekuje dostarczania wyników zgodnie z następującym harmonogramem:

| Lp. | harmonogram realizacji prac |
| --- | --- |
|  | do 30.06.2016 | do 30.09.2016 | do 07.12.2016 |
| 1 | Śródmieście | Ochota | Praga Południe |

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu wyniki oceny pomiarów oświetlenia i audytu organizacji  ruchu w formie papierowej i elektronicznej.

Opracowanie należy przekazać Zamawiającemu w formie:

- papierowej	             –    6 egzemplarzy syntezy wyników;

- elektronicznej	 –  10 szt. nośników (na płycie CD/DVD lub USB), gdzie pliki

powinny być zapisane w   następujących formatach:

- .jpeg, jpg             w formacie graficznym (zdjęcia)

- .xlsx,  .docx        tabele, wyniki pomiarów oświetlenia, analizy;

- .pptx                 prezentacja opracowania.