SpecyfikacjaTechniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna

| Przedmiot zamówienia: | „Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie w roku 2017” |
| --- | --- |
| Opracował: | Adam Piotr Zając |

Warszawa, styczeń  2017 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowa specyfikacja techniczna

- Przedmiot zamówienia :

Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie w roku 2017 wg. zgłoszeń przekazanych przez Zamawiającego na terenie całej Warszawy, w zakresie miejscowych remontów nawierzchni, obniżania krawężników oraz wymiany zniszczonych elementów infrastruktury Zarządu Dróg Miejskich.

- Zakres wykonywanych prac :

Zakres czynności remontowych dotyczy następującej działań:

- Krawężniki i obrzeża

- Regulacja  krawężnika na ławie betonowej C12/15 o przekroju 0,11 m2  (demontaż i ustawienie)

- Wymiana krawężnika drogowego - krawężnik betonowy 15x30 cm (materiał)

- Wymiana krawężnika drogowego - krawężnik betonowy 20x30 cm (materiał)

- Wymiana krawężnika drogowego - krawężnik kamienny 20x30 cm (materiał)

- Ustawienie krawężnika peronowego na ławie betonowej c12/15 o przekroju 0,15 m2 - krawężnik granitowy, światło 16 cm, ,górna powierzchnia płomieniowana min. 28 cm, boczna zaokrąglona wygładzona, szerokość podstawy 43 cm, wysokość 31 cm (materiał + wykonanie)

- Regulacja wysokości obrzeży betonowych na podsycpce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm o przekroju 0,004 m2 (wykonanie)

- Regulacja wysokości obrzeży betonowych na ławie betonowej C12/15 przekrój 0,044 (wykonanie)

- Wymiana obrzeży betonowych 30x8x100 (materiał)

- Wymiana obrzeży betonowych 30x6x100 (materiał)

- Uzupełnienie szczelin pomiędzy regulowanym krawężnikiem i nawierzchnią bitumiczną przy użyciu bitumicznej masy zalewowej -  szczeliny do 0,04 m

- Uzupełnienie szczelin pomiędzy regulowanym krawężnikiem i nawierzchnią bitumiczną przy użyciu asfaltu lanego -  szczeliny powyżej 0,04 m

- Regulacja ścieku przykrawężnikowego szer. 30 cm na podsycpce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm o przekroju 0,012m2

- Wymiana ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej (materiał)

- Wymiana ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej (materiał)

- Wymiana ścieku przykrawężnikowego z prefabrykatów betonowych (materiał)

- Wymiana ścieku przykrawężnikowego z kostki rzędowej kamiennej 10x20x10 (materiał)

- Nawierzchnie

- Regulacja nawierzchni chodnika na podsycpce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm + uzupełnienie szczelin (wykonanie)

- Wymiana nawierzchni chodnika - kostka betonowa gr 6 cm (materiał)

- Wymiana nawierzchni chodnika - kostka betonowa gr 8 cm (materiał)

- Wymiana nawierzchni chodnika - płyta betonowa  50x50x7 (materiał)

- Wymiana nawierzchni chodnika - płyta betonowa  35x35 (materiał)

- Wymiana nawierzchni chodnika - kostka kamienna granitowa szara 8/11 (materiał)

- Wymiana nawierzchni chodnika - płyta granitowa  50x50x7 (materiał)

- Wymiana nawierzchni chodnika - ułożenie  pasa ostrzegawczego  - płyty żółte z wypustkami 30x30x8, zgodne z normą DIN 32984 (materiał)

- Wymiana nawierzchni chodnika - ułożenie pasa prowadzącego z płyt ryflowanych - płyty białe z wypustkami 30x30x8, zgodne z normą DIN 32984 (materiał)

- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej jezdni - warstwa ścieralna z SMA 0/8 grubości 4cm (materiał + wykonanie)

- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej jezdni - warstwa ścieralna z AC11S grubości 4cm (materiał + wykonanie)

- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej jezdni - warstwa wiążąca  AC22W grubości 8 cm (materiał + wykonanie)

- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi dla rowerów lub choodnika- warstwa ścieralna AC8S grubości 5 cm (materiał + wykonanie)

- Remont cząstkowy nawierzchni -warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm (materiał + wykonanie)

- Elementy organizacji ruchu

- Regulacja wysokościowa, wymiana lub przestawienie istniejących słupków U12c (wykonanie)

- Wymiana słupków U12c - białoczerwone (materiał)

- Wymiana słupków U12c - "Syrenka" wzór współczesny (materiał)

- Wymiana słupków U12c - "Syrenka" wzór historyczny (materiał)

- Odtworzenie oznakowania poziomego - kolor biały, technologia  cienkowarstwowa (farba akrylowa) ze strukturą (materiał + wykonanie)

- Odtworzenie oznakowania poziomego - kolor czerwony technologia grubowarstwowa chemoutwardzalna ze strukturą (materiał + wykonanie)

- Odtworzenie oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych -technologia cienkowarstwowa (farba akrylowa) ze strukturą (materiał + wykonanie)

- Odtworzenie malowania jezdni na przejeździe rowerowym - kolor czerwony, technologią cienkowarstwową (farba akrylowa) (materiał + wykonanie)

- Inne prace

- Ustawienie stojaka rowerowego typu " odwrócone U"  - wykonanie 2 otworów o głębokości 40 cm i średnicy 7 cm w nawierzchni chodnika oraz wypełnienie betonem mokrym C15/20 (tylko wykonanie, stojak ZDM)

- Ustawienie podpórki rowerowej   - wykonanie 2 otworów o głębokości 60 cm i średnicy 15 cm w nawierzchni chodnika oraz wypełnienie betonem C15/20 (tylko wykonanie, materiał ZDM)

- Wykonanie i instalacja rynien do wprowadzania rowerów po schodach - ceownik zimnogięty C 100x 50x 3 mm.  Materiał stal St3,  kątownikocynkowany, malowany na żółto , mocowany na kotwy wklejane (materiał + wykonanie)

- Regulacja kratek ściekowych (wykonanie wg instrukcji ZDM, dostępnej na stronie internetowej)

- Regulacja studni teletechnicznych (wykonanie wg instrukcji ZDM, dostępnej na stronie internetowej)

- Regulacja włazów kanałowych (wykonaniewg instrukcji ZDM, dostępnej na stronie internetowej)

- Regulacja zaworów i hydrantów (wykonanie wg instrukcji ZDM, dostępnej na stronie internetowej)

- Inne prace, nie ujęte w ww. wykazie, związane z przedmiotem zamówienia, rozliczane na podstawie cen SEKOCENBUD.

- Wymagania dotyczące Wykonawcy

  - Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownik robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, z minimum 5-tetnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi.

  - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w zakresie remontu lub budowy chodników w ilości minimum 3 robót w przeciągu ostatnich 3 lat o wartości 0,5 mln zł każda.

  - Wykonawca zrealizuje wystawione przez Zamawiającego zlecenia w terminie maksymalnie: 30 dni od daty otrzymania. W przypadku zadeklarowania w ofercie terminu 25 dni, Wykonawca zobowiązany jest skrócić termin realizacji do 25 dni. Zlecenie będzie obejmować maksymalnie 10 lokalizacji z terenu danej dzielnicy m.st. Warszawy.

  - Wykonawca zagwarantuje na potrzeby realizacji zlecenia minimum 2 brygady remontowo-utrzymaniowe. Każda brygada powinna składać się z 4 pracowników i mieć możliwość samodzielnego prowadzenia prac remontowych w zakresie określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

W przypadku zadeklarowania w ofercie, jest zobowiązany do zapewnienia kadry Wykonawcy określonej w załączniku nr 3 stanowiącym załącznik do oferty (wykaz osób) w liczbie 3 brygad remontowo-utrzymaniowych. Każda z brygad powinna mieć możliwość wykonywania samodzielnie zleconych prac przez zamawiającego.

  - Wykonawca, w przypadku zadeklarowania w ofercie, jest zobowiązany do przeszkolenia kadry Wykonawcy określonej w załączniku nr 3 stanowiącym załącznik do oferty (wykaz osób) z dostępności architektonicznej zgodnie 5 ust. 19 umowy.

- Wymagania dotyczące prac :

  - Prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu                        i Gospodarki Morskiej Nr 43, z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.1999.43.430), oraz z załączonymi specyfikacjami technicznymi (wg wykazu zał. nr 3)

  - Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie prace i czynności towarzyszące, w tym wynikające z organizacji ruchu na czas wykonywanych prac i z dostępu do miejsca prac. Prace powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami.

  - Materiały używane do napraw winne posiadać aktualne Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub spełniać wymagania Zamawiającego i być przez niego zaakceptowane.

  - Prowadzenie prac musi odbywać się przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym (kołowym i pieszym, tam gdzie to będzie konieczne).

  - Ewentualne wyłączenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  - Prace na ulicach o dużym natężeniu ruchu należy wykonywać w dni wolne od pracy, bądź w porach nocnych (w godz. od 22:00 do 5:00), ostatecznie w dni robocze, ale poza godzinami szczytu ruchu kołowego.

  - Wszelkie prace remontowe winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami technologicznymi i przy udziale właścicieli urządzeń obcych, jeżeli takie występują w obrębie wykonywania tych prac.

  - Wykonawca we własnym zakresie:

- urządzi plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczy istniejącą zieleń i wszelkie urządzenia obce znajdujące się w obrębie prowadzonych prac,

- wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- zorganizuje ruch zastępczy zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie,

- zapewni obsługę geodezyjną, łącznie z pomiarami powykonawczymi i geodezyjną inwentaryzacją wszystkich prac,

- przed przystąpieniem do pracy powiadomi odpowiednie Wydziały ZDM (w tym Pogotowie Drogowe, odpowiednią delegaturę Wydziału Dróg) o terminie, lokalizacji i zakresie prac, wraz z podaniem sposobu ich oznakowania oraz podaniem osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie.

  - Za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania prac odpowiada Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów  niezbędnych do wykonywania prac.

  - Wykonawca ma obowiązek zorganizować, prowadzić zlecone prace z należytą starannością z zachowaniem procesów technologicznych określonych w SST (Zał. nr 3)

  - Wykonawca winien zapewnić kontrolę jakości prac i materiałów oraz przekazać zamawiającemu (na żądanie) deklaracje zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem, natomiast badania materiałów (atesty, aprobaty, itp.) powinien przekazać przy pracach zanikających oraz przy odbiorze całości prac (jako element dokumentacji powykonawczej).

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny prac i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

  - Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek zamawiającego,  tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego, pachołki, itp. i przekaże do magazynu ZDM, jeśli nie będą one podlegać ponownemu wbudowaniu w ramach zadania realizowanego przez wykonawcę.

  - Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów, na wykonawcy ciążą więc wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4 ustawy.

  - Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki oraz z prac ziemnych, które wykonawca ma przewieźć na wyznaczone i opłacone przez siebie wysypisko.

    - Odpady bitumiczne należy zutylizować, a odpowiednie dokumenty przedstawić Zamawiającemu,

    - Materiał kamienny z rozbiórki (nadające się do ponownego wbudowania elementy, oczyszczone z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp.) należy przewieźć na składowisko Zarządu Dróg Miejskich, lub inne, wskazane przez Zamawiającego.

- Zlecanie prac

  - Podstawą rozpoczęcia wykonywania naprawy jest otrzymanie druku Zlecenia wg wzoru przedstawionego w zał. nr 2.

  - Przewiduje się 1 tryb zlecania prac:

- w terminie wspólnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę, nie później jednak niż 30 dni od daty otrzymania zlecenia. W przypadku zadeklarowania w ofercie terminu 25 dni, Wykonawca zobowiązany jest ukończyć zlecenie w terminie 25 dni od daty otrzymania zlecenia.

- Zlecenie będzie obejmowało do 10 pozycji na terenie jednej z dzielnic Warszawy. Przewiduje się realizację zleceń we wszystkich dzielnicach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystawienia 2 zleceń z jednakowym terminem zakończenia.

- Rozliczenie prac

  - Rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy następować będzie miesięcznie na podstawie częściowych protokołów odbioru prac.

  - Do każdego protokołu Wykonawca dołączy na prośbę Zamawiającego dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej ze zdjęciami przed i po wykonaniu naprawy.

  - W przypadku wykonywania prac nie objętych wykazem SST Wykonawca sporządzi kosztorys wyliczony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie KNNR, KNR i innych oraz kalkulacji własnych uwzględniając czynniki cenotwórcze w oparciu o średnie, publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązującym w I kwartale 2016 roku. Kosztorys ten podlega weryfikacji przez Wydział Kosztorysów ZDM, po której dopiero może stanowić podstawę do wystawienia faktury na wykonanie prace.

- Gwarancje

  - Roboty objęte są gwarancją pięcioletnią.

Spis załączników

  - Druk zlecenia zał. nr 2,

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Dokumentacja Techniczna zał. nr 3.