Opis przedmiotu zamówienia

cyklu rocznego dla umowy trzyletniej

Przedmiotem zamówienia w ramach utrzymania odwodnienia ulic jest usługa dotycząca konserwacji i modernizacji urządzeń odwadniających ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe na terenie m.st. Warszawy.

Wykaz urządzeń podlegających usłudze wyszczególniony został w formularzu cenowym.

Usługa prowadzona będzie na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie

m.st. Warszawy.

Realizacja zamówienia prowadzona będzie na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Wydziału Utrzymania i Remontów Dróg i Pogotowia Drogowego ZDM.

Harmonogram i kolejność wykonania prac ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Wydziału Utrzymania i Remontów Dróg ZDM.

Ustala się max. czas reakcji przystąpienia do likwidacji n/w awarii w terminie określonym w ofercie po otrzymaniu zgłoszenia z Wydziału Utrzymania i Remontów Dróg lub Pogotowia Drogowego ZDM:

1. Przystąpienie do usuwania awarii – tj. zalewiska - termin deklarowany w ofercie, usunięcie zalewiska w ciągu max. 2 godzin od upływu czasu przystąpienia do likwidacji zagrożenia deklarowanego w ofercie

2. Przystąpienie do usuwania awarii - tj. uzupełnianie brakujących włazów i wpustów - termin deklarowany w ofercie  po otrzymaniu zgłoszenia, zakończenie usuwania awarii 0,5 godz. od upływu czasu przystąpienia do likwidacji zagrożenia deklarowanego w ofercie.

3. Przystąpienie do usuwania awarii – tj. wykonanie pozostałych prac zagrażających bezpieczeństwu komunikacyjnemu, lub ograniczających w sposób znaczący ruch komunikacyjny takich jak; regulacja wysokościowa włazów kanałowych, wpustów, naprawa uszkodzonych przykanalików, przepustów, odcinków kanałów, naprawa odwodnienia liniowego itp. przystąpienie do likwidacji awarii w/w urządzeń – termin deklarowany w ofercie,  usunięcie w/w nieprawidłowości w ciągu 24 godzin od upływu czasu przystąpienia do likwidacji zagrożenia deklarowanego w ofercie.

Likwidację pozostałych uszkodzeń nie zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu komunikacyjnemu bądź nie utrudniających w sposób znaczący ruchu komunikacyjnego oraz realizację planowanych prac konserwacyjnych należy wykonywać w terminach zgodnych z harmonogramem zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Zamawiający zgłaszając prace Wykonawcy (telefon, fax, poczta elektroniczna) dokona kwalifikacji czy prace wykonać w ramach awarii, czy robót planowych zgodnie z harmonogramem, jak również określi czy prace należy realizować w ciągu dnia czy w nocy, w tym w dni ustawowo wolne od pracy w zależności od istniejących warunków komunikacyjnych.

Zamówienie należy realizować również w nocy , w tym w dni wolne od pracy /każdorazowo informację o przystąpieniu do pracy należy przekazać do Wydziału Utrzymania i Remontów Dróg lub Pogotowia Drogowego/ fax, poczta elektroniczna, telefon/

Miejsce wylewania wody Wykonawca ustala bezpośrednio z MPWiK eksploatatorem sieci kanałów na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje usługi:

- Wloty i wyloty przepustów pod drogami i zjazdami należy ręcznie oczyścić z namułu, roślinności liści lub innych zanieczyszczeń utrudniających spływ wody.

- Drożność przewodów rurowych należy zapewnić przy użyciu samochodów z urządzeniami ssąco – tłoczącymi do ciśnieniowego czyszczenia przewodów.

- Udrożnienie studni chłonnych należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie przez usunięcie dennej warstwy  piasku, zamulonej nagromadzonym osadem i namułem oraz zastąpienie jej nową warstwą żwiru frakcji 8-16 mm przykrytego geowłókniną o dużej przepuszczalności Vl > 90 l/m2 s .

- Czyszczenie wpustów ulicznych wykonuje się ręcznie lub mechanicznie ze wszelkich zanieczyszczeń po zdjęciu kratek aż do dna osadników.

- Oczyszczenie zbiorników odparowanych, rowów odwadniających i odparowalnych polega na usunięciu i wykarczowaniu ze skarp i dna zbiornika porastającej roślinności, zebraniu namułu z powierzchni dna zbiornika,  zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich innych zanieczyszczeń. W przypadku umocnienia ścian lub dna urządzeń odwadniających /rowy, zbiorniki/  należy ułożyć płyty betonowe na geowłókninie,  wymienić na nowe zniszczone płyty betonowe w ramach ceny jednostki obmiarowej czyszczenia.

- Koszenie traw na skarpach rowów lub zbiorników stosuje się w przypadku zarośnięcia ich roślinnością bez konieczności czyszczenia urządzeń (nie stosuje się łącznie z poz 5.)

- Naprawa studni, wpustu deszczowego, przykanalika i przepustu polega na wykonaniu wykopu i wymianie uszkodzonych elementów metalowych lub betonowych na nowe oraz odtworzeniu nawierzchni w przypadku takiej konieczności.

- Regulację lub wymianę urządzeń należy wykonać w oparciu o Instrukcję regulacji urządzeń infrastruktury podziemnej na jezdniach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy opracowaną przez ZDM /w załączeniu.

- Umocnienie skarp – ułożenie geowłókniny wg technologii producenta, płyty należy ułożyć w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się, umocnione skarpy należy obsiać mieszanką traw z podłożu z ziemi urodzajnej gr. warstwy ok. 2 cm.

- Uszczelnienie studni wpustu kanału polega na oczyszczeniu szczeliny i uszczelnieniu jej zaprawą szybkowiążącą o wytrzymałości co najmniej 15 N/mm2 po 1 godzinie wiązania.

- Monitoring kanałów i przykanalików należy wykonywać samobieżną kamerą kanałową a wyniki należy przekazać Inspektorowi nadzoru na płycie CD.

- Przykanaliki należy wykonywać z rur PVC-U klasy S 8 z zastosowaniem systemowych przejść szczelnych do połączeń ze studniami lub zgodnie z projektem.

- Drenaż należy wykonać z rur perforowanych w otulinie z geowłókniny i obsypce żwirowej frakcji  16 - 63  w kokonie z geowłókniny.

- Włączenie przykanalików do kanału po załatwieniu wszelkich formalności z udziałem MPWiK

- Studnie betonowe należy wykonywać zgodnie z zasadami wykonania studni na odpowiednim podłożu betonowym grubość min. 15 cm / za wyjątkiem studni chłonnych/

- Oczyszczenie separatorów, osadników i przepompowni wykonać należy przez całkowite opróżnienie zbiornika. Odtłuszczenie preparatami biodegradowalnymi, oczyszczenie ścian.

- Wykonawca zabezpiecza wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych przez firmę specjalistyczną posiadającą aktualne zezwolenie na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych wydaną przez właściwy organ.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oryginał karty przekazania odpadów po każdorazowym transporcie i utylizacji odpadów, oraz protokół oczyszczenia separatorów, osadników i pompowni

- Kontrola stanu technicznego studni lub wpustu polega na wzrokowej ocenie stanu elementów betonowych i żeliwnych.

- Odtworzenie rowu lub zbiornika odparowalnego wykonuje się ręcznie lub mechanicznie z zachowaniem nachylenia skarp i z odwiezieniem urobku na zwałkę.

Cena jednostki obmiarowej / 1m, 1 szt/ obejmuje:

- prace pomiarowe i prace przygotowawcze

- oznakowanie terenu prowadzonych prac

- dostawę i pracę niezbędnego sprzętu

- oczyszczenie, regulację urządzenia odwadniającego

- zebranie i wywóz zanieczyszczeń

- unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zgodnie z Dz.U.z 2006r Nr 137, poz 984 z późn.zm i Dz.U. z 2007r Nr 39, poz.251 z późn.zm.

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy

- nadzór kierowniczy nad wykonywanymi pracami.

Wymagania dotyczące wykonywanej usługi

Wykonawca ze względu na specyfikę usługi zobowiązany jest do zapewnienia stałej obecności kierownika robót na terenie m.st.Warszawy na czas realizacji umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej usługi, ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwych warunków realizacji i bezpieczeństwa pracy oraz ochronę środowiska w miejscu wykonywanej usługi i w jego otoczeniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za używanie materiałów zgodnych ze specyfikacjami technicznymi, posiadającymi aktualne świadectwo dopuszczania do stosowania, atesty, udokumentowane źródło pochodzenia – akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie usługi i czynności dodatkowe, służące bezpiecznej i zgodnej z przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym związane z opracowaniem wymaganej dokumentacji, uzyskaniem  pozwoleń, uzgodnień itp. a w szczególności :

-  wynikające z opracowania i wdrożenia projektu organizacji ruchu na czas wykonywania zamówienia.

- załatwienia wszelkich formalności związanych z pracami na sieciach MPWiK S.A. w tym nadzory i przeglądy.

Kontrola jakości:

Kontroli podlegają materiały i jakość wykonanych robót w zakresie zgodności z przepisami, normami i aprobatami.

Odbiór usługi:

Odbiór prac ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości tych elementów, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu.

Odbiór usługi częściowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót.

Przedmiotem odbioru częściowego mogą być wyłącznie zakończone elementy, stanowiące całość prac i czynności na danym obiekcie – wykonywanych w jednym cyklu wykonawczym.

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych prac.

Odbioru końcowego dokonuje przedstawiciel Inwestora z udziałem Wykonawcy. Przyjęcie usługi może nastąpić w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzenia prób oraz stwierdzeniu wykonania prac zgodnie ze specyfikacją i obowiązującymi normami.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt szczegółowej dokumentacji powykonawczej.

Odbioru wykonanych prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Wydział Dróg Utrzymania i Remontów Dróg ZDM.

Rozliczenie za wykonaną usługę

Rozliczenie prac nastąpi na podstawie cen jednostkowych zgodnych z formularzem cenowym, pomnożonym przez ilość jednostek faktycznie wykonanych prac wyszczególnionych w protokóle odbioru potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru .

Do rozliczenia musi być dołączony szkic sytuacyjny z zakresem i lokalizacją wykonanych prac oraz zdjęcia terenu przed przystąpieniem do usługi i po jej wykonaniu z datami i godziną przystąpienia do usługi i jej zakończenia.

Forma zgłoszeń robót i ich potwierdzenia zgodnie z załączonym drukiem.

Płatność będzie następowała w miesięcznych okresach za wykonane roboty, na podstawie protokółów częściowych.