opis przedmiotu zamówienia

| Zamawiający: | Zarząd Dróg Miejskich |
| --- | --- |
| Adres: | ul. Chmielna 120 |
|  | 00-810 Warszawa |
|  | woj. Mazowieckie |
| Nazwa zamówienia: | Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich na terenie m.st. Warszawy okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r |
| Adres zamówienia: | Warszawa |
| Autorzy opracowania: | Krystian Warot, Paweł Księżopolski |

Warszawa, 2017

- Przedmiotem zamówienia są:

- Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich w następujących punktach m.st. Warszawy:

| Lp. | Rodzaj obiektu | Lokalizacja | Typ urządzenia | Liczba szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przejście podziemne | Al. Jerozolimskie (Rondo Dmowskiego) | SIRIO - platforma | 8 |
| 2 | Przejścia podziemne | Zwoleńska- Żegańska (pod PKP) | Dźwig Hydrauliczny LP-1000 | 4 |
| 3 | Kładka dla pieszych | Al. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Obozowej | SIRIO - platforma | 2 |
| 4 | Kładka dla pieszych | Al. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Bema | PH- platforma | 2 |
| 5 | Wiadukt drogowy | ul. Andersa nad ul. Słomińskiego Zygmunta 4 | PI - platforma | 8 |
| 6 | Tunel | T. Świętokrzyskiej ciągu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie | E06 - platforma | 4 |
| 7 | Kładka dla pieszych | Al. Niepodległości przy Polach Mokotowskich. | CIBES A5000 | 2 |
| 8 | Przejście podziemne | Rondo Zesłańców Syberyjskich | E06 - platforma | 4 |
| 9 | Kładka dla pieszych | ul. Czerniakowska przy ul. 29 Listopada | E06 - platforma | 2 |
| 10 | Kładka dla pieszych | ul. Czerniakowska przy ul. Zaruskiego | E06 - platforma | 2 |
| 11 | Pylon | Most Świętokrzyski |  | 1 |
| 12 | Przejście podziemne | Dw. Centralny (Rondo Czterdziestolatka) | ECO3000 schody | 2 |
| 13 | Przejście podziemne | Al. Jerozolimskie 179 przy ,,Blue City | OTIS 2000 winda | 2 |
| 14 | Przejście podziemne | ul. Słowackiego przy Hali Marymonckiej | SIRIO - platforma | 1 |
| 15 | Kładka dla pieszych | ul. J. Sobieskiego przy ul. Truskawieckiej | E06 - platforma | 2 |
| 16 | Kładka dla pieszych | ul. J. Sobieskiego przy ul. Czarnomorskiej | E06 - platforma | 2 |
| 17 | Kładka dla pieszych | ul. J. Sobieskiego przy ul. Kostrzewskiego | E06 - platforma | 2 |
| 18 | Kładka dla pieszych | ul. Ostrobramska przy ,,Promenadzie” | E06 - platforma | 2 |
| 19 | Kładka dla pieszych | ul. Powsińska przy ul. Orężnej (Okrężna) | E06 - platforma | 2 |
| 20 | Kładka dla pieszych | ul. J. Sobieskiego przy ul. Radosnej | E06 - platforma | 2 |
| 21 | Kładka dla pieszych | ul. Rzymowskiego | E06 - platforma | 2 |
| 22 | Kładka dla pieszych | ul. Marynarska | E06 - platforma | 3 |
| 23 | Kładka dla pieszych | ul. Grochowska przy ul. Olszynki Grochowskiej | CIBES A5000 | 2 |
| 24 | Kładka dla pieszych | ul. Czerniakowska przy ul. Hołówki | E06 - platforma | 2 |
| 25 | Kładka dla pieszych | ul. Czerniakowska przy ul. Bartyckiej | E06 - platforma | 2 |
| 26 | Kładka dla pieszych | ul. Powsińska przy ul. Limanowskiego | E06 - platforma | 2 |
| 27 | Kładka dla pieszych | ul. Ostrobramska przy ul. Motorowej | CIBES A5000 | 2 |
| 28 | Kładka dla pieszych | ul. Jagiellońska80 przy PIMOT | PH - platforma | 3 |
| 29 | Kładka dla pieszych | ul. Płowiecka przy ul. Edisona | Q=630kg. winda | 2 |
| 30 | Kładka dla pieszych | ul. Żwirki i Wigury przy 1 Sierpnia | Q=630kg. winda | 2 |
| 31 | Kładka dla pieszych | ul. Puławska przy ul. Jagielskiej | Q=630kg. winda | 2 |
| 32 | Kładka dla pieszych | ul. Wawelska przy Al. Wielkopolski | Q=630kg. winda | 2 |
| 33 | Kładka dla pieszych | ul. Grochowska przy ul. Garwolińskiej | Q=630kg. winda | 2 |
| 34 | Kładka dla pieszych | ul. Rzymowskiego Wincentego przy Cybernetyki | VIMEC E07 platf. | 2 |
| 35 | Wiadukt drogowy | ul. Cybernetyki nad PKP | VIMEC E07 platf. | 1 |
| 36 | Wiadukt drogowy | ul. Świderska | PI – platforma | 3 |
| 37 | Przejście podziemne | ul. Nowolazurowa przy ul. Poczty Gdańskiej | Home Lift 10 - 1A2T | 2 |
| 38 | Wiadukt drogowy | ul. Saska | ELFO XL-platforma | 4 |
| 39 | Wiadukt drogowy | ul. Grójecka i Al. Krakowskie | ELFO XL-platforma | 6 |
| 40 | Wiadukt drogowy | Al. Jerozolimskich nad linią PKP (WKD) | ELFO XL-platforma | 2 |
| 41 | Kładka dla pieszych | ul. Nowolazurowa przy Świerszcza | GLF MR Hydrauliczny | 2 |
| 42 | Przejście podziemne | ul. Żegańska przy urzędzie dzielnicy | Dźwig Hydrauliczny LP-1000 | 3 |
| 43 | Tunel | Tunel dla pieszych Trasy W-Z ul. Krakowskie Przedmieście - Platforma dla osób niepełnosprawnych | VIMEC E06 | 1 |
| 44 | Budynek | ul. Chmielna 120 | Elektryczny cierny | 1 |
| 45 | Budynek | ul. Chmielna 120 | V-64 przyścienna | 1 |
| 46 | Budynek | ul. Gołdapska 7 | ECON30 – pod. warsztatowy | 1 |
| 47 | Budynek | ul. Gołdapska 7 | Panda 30/2004 | 1 |
| 48 | Tunel | Tunel dla pieszych Trasy W-Z ul. Krakowskie Przedmieście - schody ruchome THYSSEN KRUPP | Tugela FT945 5E | 2 |
| 49 | Tunel | Tunel dla pieszych Trasy W-Z ul. Krakowskie Przedmieście - Dźwig osobowy pochyły MASPERO ELEVATOR | WALLABY-3 | 1 |
| 50 | inne | Urządzenia dźwigowe (przewidywane do przekazania do konserwacji od dnia włączenia do eksploatacji) | - | 30 |

- Pozycje 48 i 49 z punktu „I. 1.” opisu przedmiotu zamówienia – urządzenia dźwigowe podlegają tylko konserwacji oraz czystości– naprawy wykonywane są kosztorysowo zgodnie rozdział. II. pkt 6 OPZ

- WPROWADZENIE  TEMATYCZNE (Definicje) :

  - Platforma pionowa, jest  stosowana  w  transporcie  osób   niepełnosprawnych   poruszających  się na  wózkach  inwalidzkich.  Urządzenia  zostały  zaprojektowane  w  taki  sposób, aby  użytkownik  mógł bezpiecznie z nich korzystać    sam  lub  z  pomocą  osoby  towarzyszącej.

  - Podest  masztowy,  jest  urządzeniem  technicznym,  służącym  do  konserwacji  mostu.

  - Schody ruchome, jest to urządzenie transportowe zaliczane do grupy przenośników i służące do przewozu osób pomiędzy kondygnacjami budynku. Składają się z konstrukcji nośnej, taśmy stopni i poręczy napędzanych przez zespół napędowy z silnikiem elektrycznym i przekładnią

  - Platformy przyschodowe, umożliwiają pokonanie bariery architektonicznej w postaci stopni lub biegów  schodowych. Urządzenia te stosuje się tam gdzie nie ma możliwości zainstalowania dźwigów lub platform pionowych

  - Winda osobowa, to rodzaj dźwignicy do pionowego przemieszczania ludzi, która składa się z kabiny

prowadzonej w szybie za pomocą  lin.

      - Uwaga

- Przed przystąpieniem do przetargu wykonawca zapozna się ze stanem faktycznym urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich wymienionych w punkcie „I. 1.”, i nie będzie wnosił zastrzeżeń w tym zakresie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

- W czasie realizacji zamówienia wykonawca ma obowiązek wymienić wszystkie zamki na klucz systemowy dorabiany na podstawie kodu w maszynowniach urządzeń dźwigowych w terminie ustalonym z zamawiającym i przekazać dwa komplety kluczy kodowanych do ZDM . Wymiana nie może trwać dłużej niż dwa miesiące od 01.01.2018r.

- Z chwilą wycofywania urz. dźwigowych z eksploatacji ze względów technicznych lub organizacyjnych zostaną one wyłączone z zamówienia a wynagrodzenie pomniejszone zgodnie z formularzem cenowym.

- Wykonawca zapewnieni przez 36 miesięcy aktywność kart GSM wraz z modemem i doładowaniem (do istniejących urządzeń dźwigowych jak i nowych dodanych protokólarnie) do 112 urządzeń dźwigowych

- Wymagania odnośnie oznakowania pojazdów wykonujących konserwacje urządzeń dźwigowych

  - pojazdy powinny być wyposażone między innymi w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) ze światłem pomarańczowym przerywanym z podświetlanym napisem ,,Pogotowie Dźwigowe” na dachu, (min. osiem samochodów)

  - na bokach samochodu oraz na tyle napis „Pogotowie Dźwigowe” na folii odblaskowej przyklejanej bezpośrednio na samochód w jednym wierszu wykonany czarnymi literami w pasie koloru żółtego –wysokość liter 130 mm, szerokość pasa żółtego 200 mm ( pas musi być na całych bokach samochodu.

- Wykonawca musi zapewnić podnośnik koszowy, który będzie wykorzystywany do mycia lub wymiany szyb, malowania konstrukcji, itp.)

- Poszczególne urządzenia dźwigowe przekazywane i dobierane będą do konserwacji protokolarnie.

- Eksploatacja urządzeń ma przebiegać ściśle wg. instrukcji eksploatacji i warunków gwarancyjnych producentów, dotyczących poszczególnych  urządzeń  oraz  wymogów Inspektora  Dozoru  Technicznego.

- Wykonawca będzie prowadził Dziennik konserwacji dźwigów zgodnie z wymogami UDT- dokonywanie wpisów

- Dzienniki konserwacji należy przechowywać do wglądu przez Zamawiającego.

II  ZAKRES  KOMPLEKSOWYCH  USŁUG :

1.   CZYNNOŚCI  Z  ZAKRESU   USŁUG  KONSERWACYJNYCH   STAŁYCH I NAPRAW

Zakres przeglądów, konserwacji i napraw dźwigów platformowych pionowych, schodów ruchomych, przyściennych (przyschodowych), podnośników warsztatowych oraz wind należy przeprowadzać  zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dla danego urządzenia dźwigowego oraz zgodnie z Załącznikiem  Nr 2.

Konserwator może włączyć urządzenie do eksploatacji, po naprawie (wymagającej badania UDT) lub dewastacji jedynie przy udziale pracowników ZDM.

2.  CZYNNOŚCI  Z  ZAKRESU  MONITORINGU   I  UTRZYMANIE  CZYSTOŚCI

I.    Całodobowy  monitoring urządzeń dźwigowych powinien polegać na:

- Codziennym objeździe (wg. harmonogramu przedstawionego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez zamawiającego ) w celu sprawdzenia  sprawności, czystości i  stanu technicznego  wszystkich urządzeń dźwigowych, ze szczególnym uwzględnieniem działania modemów telefonicznych GSM do łączności radiowej z konserwatorem,

- Zapewnieniu całodobowego pogotowia dźwigowego do reagowania na zgłaszane  awarie dźwigów (czas dojazdu od zgłoszenia awarii  zgodnie z przedstawionym przez  wykonawcę lecz nie później niż 60 min.).

- Wykonywaniu dokumentacji  fotograficznej każdego zdarzenia (np. dewastacja, kradzież, wypadki i inne zdarzenia ) na dysku przenośnym  lub płyty DVD (dyski i płyty DVD muszą znajdować się w archiwum zamawiającego)

II.   Utrzymanie czystości powinno polegać na :

  - Usuwaniu reklam,  plakatów  i  graffiti (codziennie),

  - Utrzymaniu  czystości  wokół  szybów  dźwigów (codziennie - w  granicach 1,5m oraz w przypadku przejść podziemnych całe przedsionki),

  - Myciu (ze szczególnym   uwzględnieniem elementów szklanych) środkami nieagresywnymi dla konstrukcji:

            - ścian wewnętrznych szybu dźwigowego (w zależności od zabrudzenia -nie rzadziej niż 1x w   miesiącu),

            - ścian zewnętrznych szybu dźwigowego (w zależności od zabrudzenia - nie rzadziej niż 3x w roku) ,

            - wiatrołapu dźwigu  (w zależności od zabrudzenia - nie rzadziej niż 2x w miesiącu),

            - kabiny dźwigu ( w zależności od zabrudzenia - nie rzadziej niż 2x w tygodniu ).

            - mycie urządzeń dźwigowych powyżej 2m (od gruntu) muszą być wykonywane za pomocą podnośnika      koszowego lub rusztowania.

            - jeżeli nie da się usunąć zanieczyszczeń np. graffiti i innych z szyb lub innych elementów urządzeń dźwigowych należy wymienić je na nowe.

            - Mycie daszków kabinowych urządzenia dźwigowego – nie rzadziej niż 1 x w miesiącu

  - Wykonawca przed przystąpieniem do mycia musi wykonać zdjęcia przed i po myciu (należy je zgrywać na dyski lub płyty DVD z opisem ( miejsce, data, godzina) i przekazywać do zamawiającego co miesiąc do  archiwum).

III. Konserwator zobowiązany jest do powiadomienia służb miejskich o incydentach związanych z eksploatacją  danego obiektu  np. INNOGY, ZOM, Policja, Straż Miejska .

3.  CZYNNOŚCI   Z   ZAKRESU   USUWANIA   AWARII   SPOWODOWANYCH

AKTAMI WANDALIZMU, KRADZIEŻAMI i ZUŻYCIEM EKSPLOATACYJNYM

PODESPOŁÓW I  MATERIAŁÓW.

WINDY- DŹWIGI  PLATFORMOWE - PLATFORMY PRZYŚCIENNE (PRZYSCHODOWE)- PODNOŚNIKI  WARSZTATOWE – PODESTY MASZTOWE

- Wymiana na nowe i oryginalne części uszkodzonych elementów oraz usuwanie  powstałych  awarii spowodowanych  aktami  wandalizmu,  kradzieżami, zużyciem eksploatacyjnym, przypadkami losowymi -  zapewniających  ciągłą  i  bezpieczną  pracę  urządzeń. (wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo urządzeń)

- Wykonawca  zobowiązany  jest  do  powiadomienia     pracownika     wyznaczonego   przez     Zamawiającego  o  zaistniałych  awariach - telefonicznie lub pocztą elektroniczną    przesyłając min. 2 zdjęcia  fotograficzne z datą zdarzenia, pokazujące  szczegóły uszkodzenia - nr., symbol, serie uszkodzonego  elementu, itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest do  wymiany wszystkich uszkodzonych elementów  na nowe, w przypadkach skomplikowanych napraw możliwe będzie wykonanie prac w innym terminie po uzyskaniu zgody  pisemnej zamawiającego, ale nie dłużej niż 20 dni roboczych od zdarzenia.

- CZYNNOŚCI  Z  ZAKRESU  OCHRONY STAŁEJ  CAŁODOBOWEJ I OBSŁUGI

PODSTAWOWEJ

4.1 . Przejście podziemne Al. Jerozolimskie/ ul. Marszałkowska ( pod Rondem Dmowskiego)

- Ochrona fizyczna  przed dewastacją, zniszczeniem, kradzieżą i zaśmiecaniem wewnątrz urządzeń dźwigowych oraz w ich obrębie na zewnątrz (~ 1,5m ) zlokalizowanych w obiekcie,

- Posterunki w pomieszczeniu monitoringu :

- Posterunek stały, całodobowy (24h), pełniony przez jednego pracownika na każdej zmianie.

- Monitoring obiektu przez pracowników Wykonawcy, przy użyciu kamer rozmieszczonych na obiekcie

- Dwa posterunki w przejściu podziemnym :

- Pierwszy posterunek (patrol obchodny całodobowy 24h), pełniony przez jednego pracownika na każdej  zmianie.

- Drugi posterunek (patrol obchodny całodobowy 24h), pełniony przez jednego pracownika na każdej zmianie

- Podejmowanie   interwencji   w   przypadku   zauważenia   aktów   wandalizmu  lub   prób  dewastacji  i      kradzieży oraz zawiadamianie konserwatora urządzeń dźwigowych niezwłocznie po wystąpieniu awarii.

- System  monitoringu  wizyjnego – obserwacja  urządzeń, udzielanie głosowej  instrukcji obsługi urządzenia, uwalnianie obywateli z urządzenia oraz   w  przypadku  zauważenia   aktów   wandalizmu, powiadomienie patrolu interwencyjnego ochrony  lub inne służby porządkowe,

- Wykonywanie nagrań na dyskach przenośnych zdarzeń aktów wandalizmu, dewastacji i innych (dostarczenie nagrania w ciągu 24 godzin po dewastacji do zamawiającego na dyskach zewnętrznych przenośnych  )

- Wykonywanie stałej konserwacji lub wymiana w razie awarii istniejącego systemu TV. w celu zachowania jego sprawności działania.

- Pomieszczenie monitoringu jak również sprzęt rejestrujący musi być utrzymywany w czystości,

- Wykonawca wykona minimum dwa razy w roku malowanie ścian ok.60 m2 (skrobanie starej farby, uzupełnianie ubytków w ścianie, gruntowanie , malowanie ) powierzchni pomieszczenia w którym znajduje się monitoring wizyjnego oraz zapewni biurko do podglądu .

4.2. Przejście podziemne Al. Jerozolimskie – „Blue City”

- Ochrona fizyczna  przed dewastacją, zniszczeniem, kradzieżą i zaśmiecaniem wewnątrz urządzeń dźwigowych oraz w ich obrębie na zewnątrz (~ 1,5m ) zlokalizowanych w obiekcie,

- Posterunki w pomieszczeniu monitoringu:

- Posterunek stały, całodobowy (24h), pełniony przez jednego pracownika na każdej zmianie.

- Monitoring obiektu przez pracowników Wykonawcy, przy użyciu kamer rozmieszczonych na obiekcie

- Posterunek  w przejściu podziemnym :

- Posterunek (patrol obchodny całodobowy 24h), pełniony przez jednego pracownika na każdej zmianie

- Podejmowanie   interwencji   w   przypadku   zauważenia   aktów   wandalizmu  lub   prób  dewastacji  i      kradzieży oraz zawiadamianie konserwatora urządzeń dźwigowych niezwłocznie po wystąpieniu awarii.

- System  monitoringu  wizyjnego – obserwacja  urządzeń, udzielanie głosowej  instrukcji obsługi urządzenia, uwalnianie obywateli z urządzenia oraz   w  przypadku  zauważenia   aktów   wandalizmu, powiadomienie patrolu interwencyjnego ochrony  lub inne służby porządkowe.

- Wykonywanie nagrań na dysk przenośny lub płytach DVD zdarzeń aktów wandalizmu, dewastacji i innych (dostarczenie  nagrania w ciągu 24 godzin po dewastacji do zamawiającego)

- Wykonywanie stałej konserwacji lub wymiana w razie awarii istniejącego systemu TV. w celu zachowania jego sprawności działania.

- Wykonawca wymieni umeblowanie w pomieszczeniu monitoringu wizyjnego w tym : biurko, dwa krzesła, kosz, gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy,

- Pomieszczenie monitoringu jak również sprzęt rejestrujący musi być utrzymywany w czystości,

- CZYNNOŚCI  Z  ZAKRESU  MONITORINGU CAŁODOBOWEGO(WIZYJNEGO ZE ZDALNYM  POŁĄCZENIEM AUDIO ) -obiekty inżynierskie - poz. od 1 do 41.

- Ochrona przed dewastacją, zniszczeniem, kradzieżą i zaśmiecaniem wewnątrz urządzeń dźwigowych poprzez system  monitoringu  wizyjnego ze zdalnym połączeniem audio (łączenie się z widną)– należy obserwować  urządzenia dźwigowe przez 24 godziny w siedzibie wykonawcy oraz w przypadku  zauważenia aktów  wandalizmu, powiadomienie patrolu interwencyjnego ochrony  lub inne służby porządkowe,

- Wykonywanie stałej konserwacji lub wymiana w razie awarii istniejącego systemu TV. w celu zachowania jego sprawności działania (przez cały okres trwania umowy.

- Nagrania  na dysku przenośnym lub płycie DVD  z zaistniałych zdarzeń -  aktów wandalizmu, dewastacji itp. należy archiwizować do jednego miesiąca i przekazywać (dane) do  ZDM ul. Gołdapska 7 . w ciągu 24    godzin  ( dostarczenie nagrania w ciągu 24 godzin po dewastacji ),

- Wszystkie zdjęcia i nagrania oraz wszystkie zdarzenia muszą być posegregowane  i opisane na dyskach zewnętrznych min 1TB przekazywanych do archiwum ZDM w zależności od zapełnienia

- Na żądanie konserwatora lub zamawiającego możliwe będzie wezwanie patrolu interwencyjnego  w ciągu 20 minut od zgłoszenia min 10 razy w miesiącu.

5.1 Wymiana wyeksploatowanego, (który ulegnie awarii) monitoringu wizyjnego ze zdalnym połączeniem audio online/24h obiektów inżynieryjnych poz. od 1 do 42 (oraz planowanych do przekazania) przez cały okres trwania umowy będzie polegała na:

- Wymianie wszystkich kamer wraz z rejestratorem o minimalnych parametrach:

- Rozdzielczość HD  nie mniej niż 700 TVL oraz widoczność dzień/noc

- Kamera kopułkowa w obudowie wandaloodpornej o klasie szczelności IP66 i IP67 (IK10)

- Wymianie przekaźników do łączności on-line oraz dysku twardego zewnętrznego 2 TB

- Wykonywaniu stałej konserwacji lub wymiana w razie awarii istniejącego systemu TV. w celu zachowania jego sprawności działania (przez cały okres trwania umowy

- Wymianie  niezbędnych urządzeń do obsługi monitoringu wizyjnego z możliwością zdalnego połączenia wideo z urządzeniem oraz możliwością rozmowy z uwięzioną osobą itp.

- Wykonawca ma obowiązek zutylizować wyeksploatowany sprzęt w kosztach własnych.

5.2. Wymiana wyeksploatowanego podglądu wizyjnego w siedzibie zamawiającego

- Wymiana podglądu wizyjnego na trzech ekranach LED 42 CALI rozdzielczości FULL HD (przystosowanych do ciągłej pracy –przemysłowych ) w siedzibie zamawiającego z możliwością zdalnego połączenia wideo ze wszystkimi urządzeniami wraz z niezbędnym sprzętem do montażu na ścianie oraz przybliżania fragmentów obrazu i wydruk na drukarce laserowej w kolorze także z możliwością nagrywania na płyty DVD (wykonawca musi zapewnić połączenie internetowe oraz tonery do drukarki przez cały okres trwania umowy w siedzibie zamawiającego) . Minimalne parametry do komputera służącego do podglądu monitoringu wizyjnego : procesor Intel i7, dysk 1TB, Pamięć ram 16 GB, grafika typu  GeForce GTX980 4GB GDDR5, klawiatura i myszka bezprzewodowa zasięg min 5m (nazwy firm są podane jako przykład), - termin wymiany sprzętu zostanie uzgodniony z zamawiającym (czas wymiany max. 30 dni).

- Wymiana wyeksploatowanej klimatyzacji (która ulegnie awarii) w pomieszczeniu monitoringu wizyjnego w  siedzibie zamawiającego wraz z konserwacją dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń do podglądu monitoringu wizyjnego (jeżeli ulegnie awarii) – konserwacja min. 2 raz na rok.

- Wykonawca ma obowiązek zutylizować wyeksploatowany sprzęt w kosztach własnych.

- Dostarczenie do zamawiającego trzech Tabletów  z Internetem LTE przez cały okres trwania umowy do obsługi monitoringu wizyjnego w terenie o parametrach min tj.  pamięć ram min. 4 GB, Ekran IPS  10,1 Cali, pojemność dysku min. 32 GB , Modem LTE wbudowany, system operacyjny Windows urządzenia muszą być  dostarczone do 31.01.2018r. – po zakończeniu umowy urządzenia podlegają zwrotowi wykonawcy.

- Wykonywanie dodatkowych prac związanych z prawidłowym działaniem urządzeń dźwigowych tj.

- Wykonawca będzie naprawiał wszystkie czynności związane z naprawą awarii urządzeń dźwigowych w obiekcie „Tunel dla pieszych trasy WZ:

- Schody ruchome THYSSEN KRUPP  Typ: Tugela FT945 5E.               - 2 szt.

- Dźwig osobowy pochyły MASPERO ELEVATOR  Typ: WALLABY-3    - 1 szt.

- Wszystkie naprawy będą rozliczane kosztorysem powykonawczym sporządzonym na podstawie obmiaru, kosztorysów (KRN) i cen z Sekocenbudu aktualnego, co kwartał.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego o  zaistniałych  awariach - telefonicznie oraz  faxem  lub pocztą elektroniczną    przesyłając min. 2 zdjęcia  fotograficzne z datą zdarzenia, pokazujące  szczegóły uszkodzenia - nr., symbol, serie uszkodzonego  elementu, itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wszystkich uszkodzonych elementów na nowe w ciągu 24 h (od zatwierdzenia kosztorysu). W przypadkach skomplikowanych napraw, możliwe będzie wykonanie prac w innym terminie po uzyskaniu zgody zamawiającego, ale nie dłuższym niż 20 dni roboczych od zdarzenia.

- Wszystkie zamontowane urządzenia i materiały przechodzą po zakończeniu umowy na własność Zamawiającego.

- Wymiana wraz z modernizacją klap w maszynowni schodów ruchomych przy Dworcu Centralny (Rondo Czterdziestolatka) w kosztach wykonawcy.

Wymian wraz z modernizacja klap w maszynowni schodów ruchomych będzie polegała na:

- Wymianie wszystkich klap góra dół na wzmocnione - 2szt. Schodów

- Wymiana konstrukcji nośnej klap osłonowych wraz z elementami  niezbędnymi do ich wymiany

- Wykonanie dokumentacji projektowej

- Uzgodnienie w UDT Warszawa

- Wykonanie badania UDT ( koszty ZDM)

- Termin wykonania 8 miesięcy od 01.01.2018r.

- Wymiana wszystkich przycisków (przywołania i jazdy ) na zewnątrz i wewnętrznych.

- Wymiana na hermetyczne i  wandaloodporne  przyciski z kierunkiem jazdy. Strzałka nie mniejsze niż 4 x 4 cm, podświetlana, oznaczenia „tictile”  przyciski wypukłe z alfabetem Braille’a

2)   Montaż wszystkich przycisków ,w terminie do czterech miesięcy  od zgłoszenia od zamawiającego lecz nie później nisz do końca 30.08.2018r.

III   ROZLICZENIE  WYKONANYCH  USŁUG

1.  Wynagrodzenie   -  Cena umowy zawiera :

- koszt  konserwacji stałej urz. dźwigowych ogólnodostępnych – platformy dla osób niepełnosprawnych,

- koszt  konserwacji stałej urz. dźwigowych ogólnodostępnych – windy osobowe

- koszt konserwacji stałej urz. dźwigowych ogólnodostępnych – schody ruchome, dźwig pochyłe, podnośniki  i inne,

- koszt monitoringu i utrzymanie czystości (sprzątanie, mycie, usuwanie reklam, graffiti, plakatów oraz innych nieczystości),

- koszt naprawy uszkodzeń urz. dźwigowych spowodowanych  dewastacjami, kradzieżami, oraz zużyciem eksploatacyjnym podzespołów i materiałów,

- koszt ochrony mienia z monitoringiem wizyjnym ( online 24 h) obiektów inżynieryjnych poz. od 1  do 42

- koszt ochrony fizycznej stałej z wykorzystaniem istniejącego systemu TV. dozorowej i obsługa podstawowa urz. dźwigowych – przejście podziemne pod Al. Jerozolimskimi C.H. Blue City - C.H. Reduta (dwóch pracowników 24 h.),

- koszt ochrony fizycznej stałej z wykorzystaniem istniejącego systemu TV. dozorowej i obsługa podstawowa urz. dźwigowych – przejście podziemne pod Rondem Dmowskiego (trzech pracowników 24h),

- koszt kart wraz z modemem GSM do urządzeń dźwigowych wraz z doładowaniem przez 24 miesięcy  w istniejących urządzeniach oraz w   przewidzianych do przekazania do konserwacji od dnia włączenia do eksploatacji

1.1   W ramach prac  z zakresu usług  konserwacyjnych stałych należy uwzględnić:

- badania Kontroli Technicznej Jakości,

- badania Urzędu Dozoru Technicznego po zatrzymaniu urządzenia lub wprowadzonych zmianach narzuconych przez zamawiającego

- konserwacja instalacji elektrycznej od licznika do windy

- konserwacja bezpieczników i w razie awarii wymiana na nowe

- badania (pomiary) ochrony. p. porażeniowej,

- usuwanie  korozji występujących na urz. dźwigowych:

- zabezpieczenie antykorozyjne ( malowanie) w/g przedstawionej i uzgodnionej w ZDM specyfikacji technicznej (dwu lub trzy warstwy systemem epoksydowo-poliuretanowym)

- utrzymanie czystości na obiektach

- wszystkie prace/usługi ujęte w opisie przedmiotu zamówienia muszą być wliczone w koszty wykonawcy

- wszystkie zamontowane urządzenia oraz materiały i inne po wygaśnięciu umowy zostają na stanie ZDM, z wyłączeniem tabletów (wykonawca musi wliczyć wszystkie prace oraz materiały w koszty )

2.   Wynagrodzenie za jeden miesiąc  usług - prac utrzymaniowych urządzeń dźwigowych  ustalone zostanie na    podstawie uzgodnionych przez strony protokołów odbioru częściowego (comiesięcznego)

- Za czynne dźwigi uznaje się te, które są sprawne i obsługują dany obiekt inżynierski w całym komplecie - przy nieczynnym jednym dźwigu z kompletu obsługującego obiekt, pozostałe również zostają uznawane jako nieczynne :   to jest na każdy dzień braku w/w prac utrzymaniowych  przyjęto określoną cenę za jedno urz.  dźwigowe tj. (sumę  kwot  jednostkowych wyliczonych z pozycji (1 lub 2 lub 3)+4,5,6  ,,Formularza cenowego”)  : 30 dni  = (cena za 1 dzień eksploatacji urz. dźwigowego

- Za nieczynne  dźwigi uznawane będą te, których postój będzie dłuższy niż 24 godz.

- Z wynagrodzenia będzie potrącana należność za nieczynne urządzenia w przypadku awarii, dewastacji i innych zdarzeń, jeżeli nie zostaną one naprawione w terminie do 24 godzin od momentu ujawnienia zdarzenia.

- Po przekroczeniu terminu 24 godzin od wystąpienia awarii Zamawiający potrąca należne wynagrodzenie za eksploatację urządzenia – za każdy kolejny dzień unieruchomienia urządzenia z kwoty ryczałtowej będzie potrącana o 10% wyższa stawka (przykładowe wyliczenie – Załącznik Nr 1).

- Wykonawca po ujawnieniu awarii urządzenia dźwigowego ma obowiązek zgłosić ten fakt telefonicznie i emailem niezwłocznie do zamawiającego.

- Wykonawca po naprawie urządzenia poinformuje zamawiającego poprzez sms i emaila z datą i godziną zakończenia naprawy – bez zgłoszenia sprawności urządzenie będzie uznawane, jako nieczynne.

- Za czynne dźwigi uznaje się te, które są sprawne i obsługują dany obiekt inżynierski w całym komplecie - przy nieczynnym jednym dźwigu z kompletu obsługującego obiekt, pozostałe również zostają uznawane, jako nieczynne.

- Protokóły odbioru częściowego - konserwacji, utrzymania czystości i napraw eksploatacyjnych                         i dewastacyjnych  będą rozliczane:

- przyjmując, że jeden miesiąc to 30-dni kalendarzowych:

- koszt  konserwacji stałej urz. dźwigowych ogólnodostępnych – platformy dla osób niepełnosprawnych,

- koszt  konserwacji stałej urz. dźwigowych ogólnodostępnych – windy osobowe

- koszt konserwacji stałej urz. dźwigowych ogólnodostępnych – schody ruchome, dźwig pochyłe, podnośniki  i inne,

- koszt monitoringu i utrzymanie czystości (sprzątanie, mycie, usuwanie reklam, graffiti, plakatów oraz innych nieczystości),

- koszt naprawy uszkodzeń urz. dźwigowych spowodowanych  dewastacjami, kradzieżami, oraz zużyciem eksploatacyjnym podzespołów i materiałów,

- koszt ochrony mienia z monitoringiem wizyjnym ( online 24 h) obiektów inżynieryjnych poz. od 1  do 42

- koszt ochrony fizycznej stałej z wykorzystaniem istniejącego systemu TV. dozorowej i obsługa podstawowa urz. dźwigowych – przejście podziemne pod Al. Jerozolimskimi C.H. Blue City - C.H. Reduta (dwóch pracowników 24 h.),

- koszt ochrony fizycznej stałej z wykorzystaniem istniejącego systemu TV. dozorowej i obsługa podstawowa urz. dźwigowych – przejście podziemne pod Rondem Dmowskiego (trzech pracowników 24h),

- koszt kart wraz z modemem GSM do urządzeń dźwigowych wraz z doładowaniem przez 24 miesięcy  w istniejących urządzeniach oraz w   przewidzianych do przekazania do konserwacji od dnia włączenia do eksploatacji

- Do 31.12.2020r. wykonawca zadania musi zdać do ZDM wszystkie urządzenia sprawne i w stanie nie pogorszonym, niż je przyjął. W innym przypadku zamawiający zleci naprawę innej firmie na koszt wykonawcy.

- Rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy   za  kompleksowe  usługi  konserwacyjne i ochronę następować  będzie  na  podstawie  faktur  VAT, wystawionych  w  okresach  miesięcznych,  w  oparciu  o podpisany  przez  Strony protokół odbioru częściowego usług. Ostatni protokół odbioru stanowił będzie protokół odbioru końcowego.

- Rozliczenie dodatkowych prac będzie rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na podstawie obmiaru, kosztorysów (KRN) i cen z Sekocenbudu aktualnego, co kwartał.

- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w kosztorysie powykonawczym wszystkich materiałów zużytych w trakcie realizacji danego zlecenia oraz podania m.in.: ich cen jednostkowych, nazw/symboli/kodów oraz producenta. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji cen i materiałów wskazanych przez Wykonawcę w kosztorysie powykonawczym ze stanem faktycznym. W przypadku rozbieżność między ceną średnią zużytego materiału a ceną rynkową na którykolwiek zużyty materiał, korzystniejszą o więcej niż 10 % od ceny wskazanej przez Wykonawcę w kosztorysie powykonawczym, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w terminie 2 dni faktury zakupu materiałów wykorzystanych do wykonania danego zlecenia, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty ceny wskazanej w fakturze, chyba, że cena w fakturze jest wyższa o 10 % od ceny zawartej w ofercie uzyskanej przez Zamawiającego w wyniku weryfikacji (ceny rynkowej). W takim wypadku lub w przypadku niedoręczenia faktury w powyższym terminie, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za materiały ceny zawartej w ofercie uzyskanej w toku weryfikacji (ceny rynkowej

- Zamawiający może zlecić naprawę urządzeń (jeśli wykonawca nie będzie dotrzymywał terminów ustalonych z zamawiającym) na koszt wykonawcy innej firmie co nie zwalnia go z kar umownych

- Wszystkie urządzenia zamontowane na obiektach oraz w siedzibie ZDM zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przechodzą na własność zamawiającego.

- Wszystkie prace/usługi ujęte w opisie przedmiotu zamówienia muszą być wliczone w koszty wykonawcy.