Formularz cenowy – Część 1

Remont ekranów przeciwhałasowych zlokalizowanych na wiaduktach drogowych nad Rondem S. Starzyńskiego w Warszawie

| Lp. | Pozycja rozliczeniowa | Jednostka | Cena jednostkowa netto [zł] | Ilość przewidywanych jednostek | Wartość netto [zł] (III * IV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| 1. | Wymiana stalowych, jednostronnie perforowanych paneli dźwiękochłonnych na nowe aluminiowe panele akustyczne jednostronnie perforowane zabezpieczone antykorozyjnie i malowane (wraz z demontażem, transportem, utylizacją, zakupem, montażem nowych) | m2 |  | 1194 |  |
| 2. | Wymiana stalowych, dwustronnie perforowanych paneli dźwiękochłonnych na nowe aluminiowe panele akustyczne dwustronnie perforowane zabezpieczone antykorozyjnie i malowane (wraz z demontażem, transportem, utylizacją, zakupem, montażem nowych) | m2 |  | 1311 |  |
| 3. | Wymiana mocowań płyt akustycznych ze szkła akrylowego wraz z linkami zabezpieczającymi na nowe systemowe ramy aluminiowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane wraz z gumowymi uszczelkami systemowymi i nowymi linkami zabezpieczającymi, dostosowane do istniejących płyt akustycznych ze szkła akrylowego (wraz z demontażem, transportem, utylizacją, zakupem nowych ram oraz linek zabezpieczających, umyciem oraz montażem płyt akustycznych, nowych ram aluminiowych oraz linek zabezpieczających) | m2 |  | 2625 |  |
| 4. | Renowacja powłok antykorozyjnych – warstwa nawierzchniowa poliuretanowa na istniejących słupach stalowych ekranu przeciwhałasowego oraz na pochwytach i ich wspornikach oraz belkach zabezpieczających panele przy dylatacjach (wraz z wykonaniem zabezpieczeń, czyszczeniem zasadniczym i czyszczeniem wstępnym oraz malowaniem, z uwzględnieniem wykonania miejscowych napraw poszczególnych powłok) | m2 |  | 1994 |  |
| 5. | Reprofilacja elementów żelbetowych ekranu przeciwhałasowego zaprawami PCC nakładanymi ręcznie (do głębokości max. 5,0 cm) | m2 |  | 15 |  |
| 6. | Reprofilacja elementów żelbetowych ekranu przeciwhałasowego zaprawami PCC nakładanymi ręcznie (do głębokości max. 1,0 cm) | m2 |  | 183 |  |
| 7. | Dwukrotne malowanie powierzchni elementów żelbetowych farbą elastyczną do betonu, do 3 mm grubości | m2 |  | 198 |  |
| 8. | Renowacja śrub kotwiących/mocujących wraz z podkładkami i nakrętkami (wraz z usunięciem kapturków termokurczliwych, umyciem ciepłą wodą pod ciśnieniem z detergentem, oczyszczeniem ręcznym z rdzy, brudu i tłuszczu, nałożeniem systemu malarskiego z zastosowaniem powłoki gruntującej epoksydowej z pigmentami aluminium przystosowanej do nakładania na gorzej przygotowane podłoże) | szt. |  | 3583 |  |
| 9. | Wymiana stalowych wkładek dystansowych na nowe stalowe zabezpieczone antykorozyjnie lub na wykonane z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na zewnętrzne warunki atmosferyczne (wraz z demontażem, transportem, utylizacją, zakupem, montażem nowych) | szt. |  | 1084 |  |
| 10. | Renowacja płyt HPL (wraz z demontażem, obustronnym umyciem wodą z detergentem, spłukaniem czystą wodą, osuszeniem oraz montażem) | m2 |  | 116 |  |
| 11. | Wykonanie, uzgodnienie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z przywróceniem stałej organizacji ruchu | kpl. |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Cena ogółem netto (Suma pozycji 1 ÷ 11) |  |

UWAGA:

- Ceny jednostkowe netto oraz wartość netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wartość netto pozycji nr 11 Formularza cenowego nie może być większa niż 5% Ceny ogółem netto.

- Ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym nie będą podlegały zmianie przez cały okres trwania umowy.

- Zamawiający zastrzega, iż ilość przewidywanych jednostek jest podana orientacyjnie.

Cena ogółem:

netto:………………...……zł	słownie:………………………………………………………..........................................................................…

VAT ….%: …………..…...zł

brutto:…………………....zł	słownie:………………………………………………………...........................................................................…

dnia                     2018 r.

e

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)