Zarząd Dróg Miejskich - Wydział Obiektów

Inżynierskich i Ochrony Środowiska

SPECYFIKACJA WYKONANIA

I ODBIORU PRAC

| Obiekt: | Według załącznika nr 1, oraz przekazywane do eksploatacji w czasie trwania umowy |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: | Czyszczenie odwodnień na drogowych obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Warszawy. |
| Osoba prowadząca sprawę: | Robert Chrzanowski |

Warszawa, sierpień 2018

Specyfikacja wykonania i odbioru prac

- Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie odwodnień na drogowych obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Warszawy  (zgodnie z załączonym wykazem, oraz obiekty przekazywane do eksploatacji w trakcie trwania umowy).

- Charakterystyka obiektów

Obiekty według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji oraz obiekty przekazywane do eksploatacji w trakcie umowy.

- Zakres wykonywanych usług:

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

  - czyszczenie i udrażnianie elementów odwodnienia z zanieczyszczeń utrudniających spływ wody i prawidłowe funkcjonowanie systemów odwodnień:

    - kratek ściekowych

– na obiektach z kolektorami – raz na 3 miesiące,

– na obiektach bez kolektorów - raz na 6 miesiące,

    - rur spustowych i przykanalików – raz na 6 miesięcy,

    - kolektorów – raz na 6 miesięcy,

    - odwodnienia liniowego tuneli i przejść podziemnych – raz na 6 miesięcy

  - czyszczenie studni rewizyjnych – raz na 12 miesięcy

  - oczyszczenie i utylizacja zanieczyszczeń z separatorów – 2 razy w roku

  - czyszczenie studni chłonnych – 2 razy w roku

W przypadku kratek ściekowych, należy je oczyścić ręcznie, za pomocą przecinaków, prętów stalowych, itp. Oraz przy użyciu wody pod ciśnieniem.

Udrażnianie rur spustowych i kolektorów należy wykonać poprzez otwory rewizyjne i wloty wpustów. W przypadku uszkodzenia (bądź ich braku) elementów odwodnienia należy bezzwłocznie wysłać zawiadomienie do Zarządu Dróg Miejskich o konieczności dokonania napraw.

Stosowane sposoby czyszczenia nie mogą powodować uszkodzenia rur i kolektorów.

Czyszczenie odwodnień wykonywane będzie systematycznie zgodnie z harmonogramem, jednak może zostać zaprzestane w  okresie zimowym (temperatura poniżej 00 C) w czasie braku możliwości otwarcia wpustów gdy może nastąpić ryzyko ich uszkodzenia.

W przypadku nadmiernego zanieczyszczenia odwodnienia, której powstanie pomiędzy harmonogramowym czyszczeniem, którego nie można przewidzieć w trakcie eksploatacji odwodnienia Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo do zlecenia takiego czyszczenia poza harmonogramem w trybie awaryjnym.

Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo zlecania czyszczenia odwodnień na obiektach przejmowanych do eksploatacji w trakcie trwania umowy i wpisywania tych odwodnień do harmonogramu czyszczeń.

Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo do zmiany ilości czyszczonych odwodnień w wyniku przebudowy, likwidacji lub budowy nowych odcinków odwodnienia na obiektach.

- Wymagania dotyczące wykonawcy :

Wykonawca wykaże, że posiada sprzęt potrzebny do wykonywania usług oraz że wykonywał prace o podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę sprzętową zlokalizowana w granicach m. st. Warszawy.

Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wystawi co najmniej 2 brygady robocze ze stanem osobowym 3 osób na każdą brygadę wraz z kierownikiem kontraktu nadzorującym obie brygady.

- Termin wykonania :

Usługi związane z czyszczeniem odwodnienia będą wykonywane od podpisania umowy ale nie wcześniej niż 1.01.2019 do dnia 31.12.2021 r. lub do wydatkowania całej kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy – w zależności od tego które nastąpi wcześniej.

- Wymagania dotyczące prac :

Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie czynności towarzyszące, w tym wynikające z organizacji ruchu na czas poszczególnych prac będących przedmiotem zamówienia, dostępu do miejsca ich wykonania, poboru energii elektrycznej i wody. Czyszczenie odwodnień powinno być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami.

Ewentualne wyłączenia i ograniczenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Czyszczenie odwodnień na ulicach o dużym natężeniu ruchu należy wykonywać w dni wolne od pracy, bądź w porach nocnych (w godz. Od 22:00 do 5:00), ostatecznie w dni robocze, ale poza godzinami szczytu ruchu kołowego.

Wykonawca zleci utylizację wszystkich zanieczyszczeń wydobytych z czyszczonych elementów odwodnienia.

Za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania prac odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zorganizować, prowadzić zlecone usługi z należytą starannością

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny usługi i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

Wykonawca może spodziewać się odpadów wg katalogu zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1923) o następujących kodach:

- Kod 20 03 04

- Kod 20 03 06

Wykaz typów separatorów:

- Separator koalescencyjny typu MAKO-B II 40-4000 firmy P.H.U. „Ugos”

- Separator lamelowy z osadnikiem ELS-H-^/60/1200 firmy ecol-unikon

- Eko-K-1/100-1,3.

- Separator koalescencyjne z osadnikiem PSK-V KOALA II – typoszereg, PSK-H KOALA II – typoszereg

- Zlecanie prac

Przewiduje się 2 tryby zleceń:

- A – awaryjne, wymagające natychmiastowego działania i wykonywane na polecenie zamawiającego – są to zlecenia ponad standardowe wykonywane dodatkowo poza ustaloną kolejnością,

- 1 – zgodnie z harmonogramem wynikającym z zakresu wykonywania usług opracowanym przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym.

- Rozliczenie prac

Rozliczenie wykonywanych usług będzie odbywać się na koniec każdego miesiąca fakturami częściowymi oraz fakturą końcową po zakończeniu całości zamówienia. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę jest protokół odbioru częściowego lub końcowego uzgodniony pomiędzy Stronami umowy, sporządzony w oparciu o faktyczne ilości wykonanych prac – wg obmiaru potwierdzonego przez Zamawiającego. Do protokołu załączony zostanie wykaz obiektów z dokładną ilością czyszczonych elementów. (załącznik nr 2)

- Ceny jednostkowe

Ceny jednostkowe za poszczególne usługi – według oferty wykonawcy.

Odnoszące się do następującego asortymentu:

| L.p. | Tytuł | j.m | Cena jednostkowa (Cj) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [zł] |
| 1 | czyszczenie kratek | szt. |  |
| 2 | czyszczenie rur spustowych i przykanalików | m |  |
| 3 | czyszczenie kolektorów | m |  |
| 4 | czyszczenie odwodnienia liniowego | m |  |
| 5 | czyszczenie studni rewizyjnych | szt |  |
| 6 | oczyszczenie i utylizację zanieczyszczeń z separatorów | szt |  |
| 7 | Czyszczenie studni chłonnych | szt |  |

- Załączniki

- Wykaz obiektów

- Tabela do rozliczenia usług

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

- Ogólne specyfikacje techniczne