Załącznik nr 1.

do „Opisu przedmiotu zamówienia na dostawę dla Zarządu Dróg Miejskich
w Warszawie floty 6 szt. fabrycznie nowych (2018 rok produkcji)

pojazdów samochodowych”.

Zabudowa przedziału bagażowego 2 szt. fabrycznie nowych samochodów dostawczych o dmc do 3,5 t dostosowująca pojazdy do potrzeb Wydziału Pogotowia Drogowego

Wykonanie zabudowy polega na: przebudowie przestrzeni ładunkowej pojazdu, wstawieniu dwóch regałów wykonanych wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego, wyposażenia pojazdu w składaną tablicę świetlną na dachu, ostrzegawcze lampy błyskowe w kolorze pomarańczowym i naniesienie oznakowania na zewnętrznej stronie nadwozia wg. wzoru określonego przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis zabudowy przedziału bagażowego:

- Zamontowanie podłogi przestrzeni ładunkowej wykonanej ze sklejki wodoodpornej pokrytej blachą

- Obudowanie ścian przestrzeni ładunkowej płytami z poliwęglanu z masą wyciszającą.

- Wykonanie z zamkniętych profili metalowych o przekroju kwadratowym 25 mm x 25 mm regału o wymiarach gabarytowych około: 4m x 2m x 0,6m i zamontowanie w pojeździe na lewej ścianie przestrzeni ładunkowej;

- regał podzielony na 4 kolumny z 3 półkami ze sklejki grubości 10 mm (nośność półek ok. 50 kg), z pozostawieniem miejsca na szafkę narzędziową o wymiarach: wys.: 800 mm x szer.: 1200 mm x głęb.: 600 mm (głębokość szuflady 450mm);

- lewa kolumna regału szer.: 1200 mm; gł.: 340 mm;

- prawa kolumna regału szer.: 1060 mm; gł.: 340 mm;

- półka dolna długa w odległości 800 mm od podłogi;

- półka środkowa długa w odległości 320 mm od półki dolnej;

- półka górna długa w odległości 320 mm od półki środkowej;

- półka podsufitowa w odległości 420 mm od półki górnej;

- w środkowej części półki dolnej długiej i półki środkowej długiej kształtownik/wspornik

regału wydzielający z 340  mm całkowitej głębokości regału obszar w odległości 160 mm

od ściany z przeznaczeniem na umieszczenie długich desek do zastaw drogowych;

- na półce górnej długiej dwa wieszaki na drabinę o wym.: 190 mm x 40 mm (wykonane z

profili zamkniętych) w rozstawie 1020 mm;

- półka dolna krótka w odległości 160 mm od podłogi z zaczepami pręta ustalającego

położenie podstaw gumowych na regale;

- półka środkowa krótka w odległości 320 mm od półki dolnej;

- krawędź półki środkowej krótkiej wyposażona w dwa profile o wys.: 200 mm

zabezpieczeń, umocowane w odległości 270 mm od krawędzi bocznych półki;

- obrotowo zamontowany do półki środkowej krótkiej pręt zabezpieczenia podstaw

gumowych umieszczanych na półce dolnej krótkiej;

- wykonanie i zamontowanie na półce środkowej stabilizatora i kieszeni/półki do

umieszczenia łomu:

- oczko stabilizatora o wymiarze: 40 mm x 40 mm;

- kieszeń o wymiarze:  40 mm x 40 mm x 180 mm;

- 3 szt. ceownika 70 x 35 mm o długości 250 mm (grubość ścianki 10 mm) umocowane do

regału w płaszczyźnie podłogi przedziału bagażowego jako stabilizatory długich rur sztyc;

- stojak na znaki drogowe o wymiarach:

- głębokość: 600 mm;

- wysokość:  770 mm;

- szerokość:1300 mm;

- z wydzielonymi przegrodami na znaki drogowe, 20 przegród o szer.: 60 mm - w tym 7 przedziałów na znaki drogowe trójkątne o głębokości ograniczonej listwą do około: 450 mm - zabezpieczonych przed przemieszczeniem poprzecznymi listwami ogranicznika odchylanymi na pałąkach bocznych.

- Wykonanie i zamontowanie w pojeździe regału z zamkniętych profili metalowych
na prawej ścianie przestrzeni bagażowej (ściana z drzwiami przesuwnymi) o wymiarach gabarytowych około: 2,5 m x 2 m x 0,6 m, podzielonego na 3 kolumny z 3 półkami ze sklejki grubości 10 mm, nośność półek ok. 50 kg:

- lewa kolumna regału: szer.: 960 mm; gł.: 320 mm;

- prawa kolumna regału: szer.: 920 mm; gł.: 320 mm;

- odległość półki dolnej od podłogi: 540 mm;

- wys. środkowej półki: 470 mm;

- wys. górnej półki: 660 mm;

- w środkowej części półki górnej kształtownik/wspornik regału wydzielający 
z 320 mm całkowitej głębokości regału obszar w odległości 160 mm od ściany 
z przeznaczeniem na umieszczenie długich desek do zastaw drogowych;

- górna krawędź regału wyposażona w wieszak na koziołki do zastaw drogowych (cztery uchwyty o wymiarach: gł.: 160 mm; wys.: 50 mm w rozstawie ok. 550 mm /100 mm od bocznej krawędzi regału/wspornika/.

- Szerokość przejścia pomiędzy regałami: minimum 0,9 metra.

- Zamontowanie szafki narzędziowej z 5-cioma szufladami w odstępie tylnej ściany szafki 
o około 150mm od lewej ściany przedziału bagażowego:

- wymiary szafki: wys. 800 mm x szer.: 1200 mm x gł.: 450 mm.

- wysokość szuflad (w kolejności od dołu):

1) 200 mm

2) 150 mm

3) 150 mm

4) 120 mm

5) 100 mm

- Zamontowanie na podłodze przestrzeni ładunkowej stojaka na „pachołki”, wykonanego 
z profilu o przekroju kwadratowym o wysokości: 520 mm;

- odległość stojaka od ściany kabiny kierowcy: 190 mm;

- odległość stojaka od krawędzi drzwi przesuwnych: 170 mm;

- Wykonanie pojemnika na worki z masą asfaltową na zimno oraz zamontowanie na podłodze przestrzeni ładunkowej; pojemnik (skrzynia) wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej, pojemnik o wymiarach: dł.: 600 mm x szer.: 500 mm x wys.: 240 mm;

- Zamontowanie na podłodze przestrzeni ładunkowej ogranicznika powierzchni wydzielającego miejsce na okrągłe podstawy przenośne do znaków drogowych, ogranicznik o wymiarach 470 mm x 470 mm  wykonany z kątownika  40 x 40 mm.

- Półki i wygrodzenia sztywne w regale wykonane ze sklejki wodoodpornej o grubości 10 mm

- Wykonanie i zamontowanie na drzwiach tylnych lewych kosza na narzędzia drogowe 
o wymiarach: wys.: 300 mm; szer.: 400 mm; gł.: 160 mm.

- Wykonanie i zamontowanie na drzwiach tylnych prawych uchwytu na drabinę pięcioszczeblową składaną, uchwyt wykonany z kształtownika o przekroju kwadratowym 
20 mm x 20 mm; szerokość uchwytu (rozstaw wieszaków): 270 mm; głębokość wieszaków: 170 mm; odległość pomiędzy wieszakami w płaszcz. pionowej: 222 mm; odległość wieszaka górnego od profilu górnego uchwytu: 100 mm.

- Wykonanie i zamontowanie siatek ochronnych na światła tylne.

- Zamontowanie dodatkowego oświetlenia typu LED wewnątrz przestrzeni ładunkowej.

- Zamontowanie lampy ostrzegawczej typu LED z „falą świetlną” na dachu przodu pojazdu.

- Zamontowanie 2 lamp pulsacyjnych typu LED w atrapie pokrywy silnika.

- Zamontowanie na dachu z tyłu pojazdu panelu z „strzałą świetlną” i dwoma pulsatorami
w kolorze pomarańczowym, „strzała świetlna” z lamp typu LED o średnicy klosza 200mm, światła pulsacyjne z lamp typu LED o średnicy klosza 300mm, panel podnoszony automatycznie.

- Oklejenie pojazdu folią odblaskową  w kolorze białym i czerwonym o szerokości 300mm, powierzchnia oklejenia ok. 8 m2, oklejenie pojazdu napisami w kolorze czarnym – ok. 2m2 sposób i miejsce oklejenia folią odblaskową i napisami określi Zamawiający.

# Wymagania dodatkowe

Wykonawca zabudowy specjalistycznej zobowiązany jest posiadać autoryzację producenta samochodów na dokonywanie zabudów i zmian w pojazdach tego producenta. Wykonanie zabudowy nie może powodować utraty przez pojazd warunków gwarancyjnych producenta pojazdu.

UWAGA:

Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia zawarte zostały w załączniku  zawierającym fotograficzną dokumentację zabudowy wykonanej na jednym z samochodów Pogotowia Drogowego.

Zarząd Dróg Miejskich zaprasza Wykonawców do dokonania wizji lokalnej istniejących zabudów pojazdów Pogotowia Drogowego w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie przy ul. Gołdapskiej 7 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty z Naczelnikiem Wydziału Pogotowia Drogowego. Przeprowadzenie wizji pojazdów umożliwi Wykonawcy sporządzenie własnej dokumentacji wymiarowej niezbędnej do projektu wykonawczego zabudowy.