Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

- Na zakres przedmiotu zamówienia składają się następujące roboty:

- Roboty drogowe - rozbudowa parkingu  polegać będzie na dobudowie nowej części parkingu po stronie północnej od parkingu istniejącego. Wybudowanych zostanie 19 stanowisk dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 249,5 m2. W ramach tej liczby zostaną wydzielone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Jezdnia manewrowa będzie wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni 179,0 m2.  W celu zapewnienia dojścia do parkingu zostanie wybudowany chodnik z płyt betonowych, a powierzchnia jego będzie wynosić 89,5 m2. Ustawionych zostanie 149,0 m krawężnika betonowego o wymiarach 20x30 cm oraz 92,0 m obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm.

- Roboty związane z wykonaniem i wdrożeniem stałej organizacji ruchu - obejmują zmiany w oznakowaniu pionowym (proj. znaki typu D-18 i D-18a z tabl. T-29 oraz likwidacja istn. zniszczonego znaku B-1 i słupka do znaków)  i poziomym  (proj. znaki typu P-7a, P18, P- 20 i P-24) w celu prawidłowego oznakowania rozbudowanego parkingu.

- Roboty związane z  zielenią - obejmują zabezpieczenie zinwentaryzowanej  zieleni podczas realizacji robót budowlanych.

- Roboty  związane  z  odwodnieniem parkingu   i chodników   obejmują  budowę jednego wpustu ściekowego ulicznego ze zwieńczeniem żeliwnym, przykanalika średnicy 200mm długości 28,70m oraz dwóch studni kanalizacyjnych z kręgów średnicy 1,2m.

- Szczegółowy zakres robót ujęty jest w załączonych kosztorysach ofertowych oraz dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę M&T Usługi Projektowo-Wykonawcze Tadeusz Kurzewski w Warszawie w kwietniu 2018 r.

II. Wymagania i warunki realizacji:

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego, specyfikacji technicznych, umowy oraz wszelkich obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych,

- protokólarnego przejęcia terenu budowy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od podpisania
umowy;

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;

- uzyskania pozwolenia na wejście w teren;

- pozyskania miejsca, zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy;

- zainstalowania dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okres
realizacji robót a także prób i badań przedmiotu zamówienia;

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących
pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych;

- zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót, w tym założenia docelowej niwelety jezdni przez uprawnionego projektanta branży drogowej;

- zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych;

- umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.

- na żądanie Zamawiającego, odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócenia stanu poprzedniego;

- oznakowania terenu budowy;

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru częściowego, końcowego, a także odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, uczestniczenia w czynnościach odbioru;

- czynnego udziału w odbiorze ostatecznym i pogwarancyjnym;

- dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy;

- zapewnienia nadzorów technicznych ze strony odpowiednich służb, a także właścicieli urządzeń
obcych, kolidujących z prowadzonymi robotami, w celu prawidłowego prowadzenia robót;

- koordynowania robót podwykonawców.

- prowadzenia robót w takim systemie, który zagwarantuje wykonanie robót zgodnie z harmonogramem robót.

- dokonywania wszelkich uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, których działalność wiąże się
z zakresem prowadzonych robót.

- zapoznania się z odpowiednim wyprzedzeniem, z położeniem terenu budowy, jego dostępności i innymi istotnymi szczegółami dla wykonania robót. Dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy, które to informacje należy uzyskać we właściwych urzędach.

- zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności

w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa.

- zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz placu budowy oraz utrzymane w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy.

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

- wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót,
oraz wynikających z dostępu do miejsca robót..

- przygotowania od strony technicznej i udziału w odbiorach technicznych, częściowych, końcowych robót branżowych i końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia.

- zgłoszenia do Geodety m.st. Warszawy w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej, a następnie odtworzenie tych punktów w terenie.

- zapewnienia miejsca wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu betonowego i innych materiałów 
niebezpiecznych, pochodzących z rozbiórki, zgodnie z zasadami utylizacji składowania materiałów odpadowych określonymi w Ustawie o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Wykonawca jest właścicielem wytworzonego destruktu i odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach oraz wytwórcą i posiadaczem tego destruktu i odpadów. Zagospodarowanie materiału pozyskanego z rozbiórki nawierzchni bitumicznych ulic objętych kontraktem z jednoczesnym obowiązkiem dotyczącym zadbania o wszelkie procedury środowiskowe wynikające z obowiązujących przepisów leży po stronie wykonawcy.

- zapewnienia ,,zwałki" dla materiałów rozbiórkowych innych niż wymienione w pkt. 26, w celu wywiezienia ich z terenu budowy.

- wyregulowania ulicznych urządzeń występujących w granicy robót, do projektowanego poziomu ulic przed wykonaniem nawierzchni,

- wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót,

- zabezpieczenie sąsiednich obiektów, urządzeń i drzew na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia dostęp do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót.

- konserwacji urządzeń zabezpieczających.

- wykonania dokumentacji powykonawczej w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 2 do OPZ,

- przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą.

- przywrócenia do pierwotnego stanu i wyglądu po zakończeniu robót terenu w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, uporządkowania terenu budowy wraz z demontażem urządzeń i obiektów tymczasowych.

- usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rękojmi.

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienie właściwych warunków 
i bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a - Prawo Budowlane) i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy.

- opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej zatwierdzeniem przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m. st. Warszawy. Na podstawie projektu wprowadzenie 
i utrzymanie czasowej organizacji ruchu.

- jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania oraz wymaganiami zawartymi w SST

- w przypadku prowadzenia robót w nocy – do przestrzegania norm hałasu dla pory nocnej określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

- stosowania Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego m. st. Warszawy wprowadzonych Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4.09.2009r. oraz Standardów projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych w mieście stołecznym Warszawie wprowadzonych Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.10.2017r.

Wszystkie wymienione w punktach 1-40 czynności Wykonawca w całości wykona we własnym zakresie  
w ramach kosztów własnych.

Załączniki:

    - Dokumentacja projektowa

    - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 888 Dyrektora ZDM z dnia 25.11.2011 r. w-sprawie-dokumentacji-stanowiącej-podstawy-powołania-Komisji-odbioru-przejęcia.

    - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót