Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna

| Przedmiot zamówienia: | „Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie w roku 2019” |
| --- | --- |
| Opracował: | Adam Piotr Zając |

Warszawa, grudzień 2018 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowa specyfikacja techniczna

- Przedmiot zamówienia :

Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie w roku 2017 wg. zgłoszeń przekazanych przez Zamawiającego na terenie całej Warszawy, w zakresie miejscowych remontów nawierzchni, obniżania krawężników oraz wymiany zniszczonych elementów infrastruktury Zarządu Dróg Miejskich.

- Zakres wykonywanych prac :

| LP | Rodzaj prac |
| --- | --- |
| 1. Krawężniki i obrzeża |
| 1 | Regulacja krawężnika na ławie betonowej C12/15 o przekroju 0,11 m2 (demontaż i ustawienie) |
| 2 | Wymiana krawężnika drogowego - krawężnik betonowy 15x30 cm (materiał) |
| 3 | Wymiana krawężnika drogowego - krawężnik betonowy 20x30 cm (materiał) |
| 4 | Wymiana krawężnika drogowego - krawężnik kamienny 20x30 cm (materiał) |
| 5 | Ustawienie krawężnika peronowego na ławie betonowej c12/15 o przekroju 0,15 m2 - krawężnik granitowy, światło 16 cm, górna powierzchnia płomieniowana min. 28 cm, boczna zaokrąglona wygładzona, szerokość podstawy 43 cm, wysokość 31 cm (materiał + wykonanie) |
| 6 | Regulacja wysokości obrzeży betonowych na podsycpce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm o przekroju 0,004 m2 (wykonanie) |
| 7 | Regulacja wysokości obrzeży betonowych na ławie betonowej C12/15 przekrój 0,044 (wykonanie) |
| 8 | Wymiana obrzeży betonowych 30x8x100 cm (materiał) |
| 9 | Wymiana obrzeży betonowych 30x6x100 cm (materiał) |
| 10 | Wymiana obrzeży granitowych 30x8x100 cm (materiał) |
| 11 | Uzupełnienie szczelin pomiędzy regulowanym krawężnikiem i nawierzchnią bitumiczną przy użyciu bitumicznej masy zalewowej - szczeliny do 0,04 m (materiał + wykonanie) |
| 12 | Uzupełnienie szczelin pomiędzy regulowanym krawężnikiem i nawierzchnią bitumiczną przy użyciu asfaltu lanego - szczeliny powyżej 0,04 m (materiał + wykonanie) |
| 13 | Regulacja ścieku przykrawężnikowego szer. 30 cm na podsycpce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm o przekroju 0,012m2 (wykonanie) |
| 14 | Wymiana ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej (materiał) |
| 15 | Wymiana ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej (materiał) |
| 16 | Wymiana ścieku przykrawężnikowego z prefabrykatów betonowych (materiał) |
| 17 | Wymiana ścieku przykrawężnikowego z kostki rzędowej kamiennej 10x20x10 (materiał) |
| 2. Nawierzchnie |
| 1 | Regulacja nawierzchni chodnika na podsycpce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm + uzupełnienie szczelin (wykonanie) |
| 2 | Wymiana nawierzchni chodnika - kostka betonowa gr 6 cm (materiał) |
| 3 | Wymiana nawierzchni chodnika - kostka betonowa gr 8 cm (materiał) |
| 4 | Wymiana nawierzchni chodnika - płyta betonowa 50x50x7 cm (materiał) |
| 5 | Wymiana nawierzchni chodnika - płyta betonowa 35x35x5 cm (materiał) |
| 6 | Wymiana nawierzchni chodnika - płyta lastryko 40x40x4 cm (materiał) |
| 7 | Wymiana nawierzchni chodnika - płyta lastryko 50x50x7 cm (materiał) |
| 8 | Wymiana nawierzchni chodnika - kostka kamienna granitowa szara 8/11 cm (materiał) |
| 9 | Wymiana nawierzchni chodnika - kostka kamienna granitowa szara 7/9 cm (materiał) |
| 10 | Wymiana nawierzchni chodnika - kostka kamienna granitowa szara 4/6 cm (materiał) |
| 11 | Wymiana nawierzchni chodnika - płyta granitowa 50x50x7 cm (materiał) |
| 12 | Nawierzchnie dotykowe - ułożenie pasa ostrzegawczego - płyty betonowe żółte z wypustkami 30x30x8 cm, zgodne z normą DIN 32984 (materiał) |
| 13 | Nawierzchnie dotykowe - ułożenie pasa ostrzegawczego - płyty polimerobetonowe żółte z wypustkami 30x30x8 cm, zgodne z normą DIN 32984 (materiał) |
| 14 | Nawierzchnie dotykowe - ułożenie pasa prowadzącego z płyt ryflowanych - płyty betonowe białe ryflowane 30x30x8 cm, zgodne z normą DIN 32984 (materiał) |
| 15 | Nawierzchnie dotykowe - ułożenie pasa prowadzącego z płyt ryflowanych - płyty polimerobetonowe białe ryflowane 30x30x8 cm, zgodne z normą DIN 32984 (materiał) |
| 16 | Nawierzchnie dotykowe - ułożenie naklejanego pasa ostrzegawczego z żółtych elementów ryflowanych gumowych, zgodnych z normą DIN 32984 lub ISO 21542:2011, szerokość 30 cm (materiał + wykonanie) |
| 17 | Nawierzchnie dotykowe - ułożenie naklejanego pasa prowadzącego z białych elementów ryflowanych gumowych, zgodnych z normą DIN 32984 lub ISO 21542:2011 szerokość 30 cm (materiał + wykonanie) |
| 18 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej jezdni - warstwa ścieralna z SMA 0/8 grubości 4cm (materiał + wykonanie) |
| 19 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej jezdni - warstwa ścieralna z AC11S grubości 4cm (materiał + wykonanie) |
| 20 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej jezdni - warstwa wiążąca AC22W grubości 8 cm (materiał + wykonanie) |
| 21 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi dla rowerów lub chodnika - warstwa ścieralna AC8S grubości 5 cm (materiał + wykonanie) |
| 22 | Remont cząstkowy nawierzchni -warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm (materiał + wykonanie) |
| 3. Elementy organizacji ruchu |
| 1 | Regulacja wysokościowa, wymiana lub przestawienie istniejących słupków U12c (wykonanie) |
| 2 | Wymiana słupków U12c - biało-czerwone (materiał) |
| 3 | Wymiana słupków U12c - "Syrenka" wzór współczesny (materiał) |
| 4 | Wymiana słupków U12c - "Syrenka" wzór historyczny (materiał) |
| 5 | Wykonanie oznakowania poziomego - kolor biały, technologia cienkowarstwowa (farba akrylowa) ze strukturą (materiał + wykonanie) |
| 6 | Wykonanie oznakowania poziomego - kolor biały, technologia grubowarstwowa chemoutwardzalna ze strukturą (materiał + wykonanie) |
| 7 | Wykonanie oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych -technologia cienkowarstwowa (farba akrylowa) ze strukturą (materiał + wykonanie) |
| 8 | Wykonanie oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych - technologia grubowarstwowa chemoutwardzalna ze strukturą (materiał + wykonanie) |
| 9 | Wykonanie malowania jezdni na przejeździe rowerowym - kolor czerwony, technologią cienkowarstwową (farba akrylowa) (materiał + wykonanie) |
| 10 | Wykonanie malowania jezdni na przejeździe rowerowym - kolor czerwony, grubowarstwowa chemoutwardzalna ze strukturą (materiał + wykonanie) |
| 11 | Wykonanie malowania koperty dla osób niepełnosprawnych P-20 (kolor biały i niebieski) technologią cienkowarstwową (farba akrylowa) (materiał + wykonanie) |
| 12 | Wykonanie malowania koperty dla osób niepełnosprawnych P-20 (kolor biały i niebieski) technologią grubowarstową chemoutwardzalną ze strukturą (materiał + wykonanie) |
| 13 | Trwałe usunięcie oznakowania poziomego cienkowarstwowego |
| 14 | Trwałe usunięcie oznakowania poziomego grubowarstwowego |
| 15 | Ustawienie sztycy prostej znaku drogowego (materiał + wykonanie) |
| 16 | Ustawienie sztycy wygiętej znaku drogowego (materiał + wykonanie) |
| 17 | Instalacja znaku drogowego wielkości "mini" (materiał + wykonanie) |
| 18 | Instalacja znaku drogowego wielkości "mały" (materiał + wykonanie) |
| 19 | Instalacja znaku drogowego typu "średni" (materiał + wykonanie) |
| 20 | Malowanie główek słupków blokujących U-12c na żółto |
| 21 | Instalacja separatora U-25a (materiał + wykonanie) |
| 22 | Instalacja separatora U-25b (materiał + wykonanie) |
| 23 | Instalacja wygrodzenia prętowego U-12a ze stali ocynkowanej (materiał + wykonanie) |
| 24 | Instalacja wygrodzenia U-11a ze stali ocynkowanej (materiał + wykonanie) |
| 4. Inne prace |
| 1 | Ustawienie podpórki rowerowej - wykonanie 2 otworów o głębokości 60 cm i średnicy 15 cm w nawierzchni chodnika oraz wypełnienie betonem C15/20 (tylko wykonanie, materiał ZDM) |
| 2 | Wykonanie i instalacja rynien do wprowadzania rowerów po schodach - ceownik zimnogięty C 100x 50x 3 mm. Materiał stal St3, kątownik ocynkowany, malowany na żółto , mocowany na kotwy wklejane (materiał + wykonanie) |
| 3 | Instalacja wygrodzeń trawnika typu "ZOM" (materiał + wykonanie) |
| 4 | Wykonanie trawników dywanowych z nawiezieniem warstwy humusu gr. 5cm |
| 5 | Regulacja kratek ściekowych (wykonanie wg instrukcji ZDM, dostępnej na stronie internetowej) |
| 6 | Regulacja studni teletechnicznych (wykonanie wg instrukcji ZDM, dostępnej na stronie internetowej) |
| 7 | Regulacja włazów kanałowych (wykonanie wg instrukcji ZDM, dostępnej na stronie internetowej) |
| 8 | Regulacja zaworów i hydrantów (wykonanie wg instrukcji ZDM, dostępnej na stronie internetowej) |
| 9 | Malowanie krawędzi stopni (pas szerokości 10 cm) żółtą farbą akrylową |
| 10 | Zakup stojaka rowerowego typu " odwrócone U" ze stali nierdzewnej, średnica rury 5-6 cm, wysokość 90-110 cm, długość 70-100 cm (materiał) |
| 11 | Ustawienie stojaka rowerowego typu " odwrócone U" - wykonanie 2 otworów o głębokości 30 cm i średnicy 7 cm w nawierzchni chodnika oraz wypełnienie betonem mokrym C15/20 (wykonanie) |
| 12 | Wykonanie podwójnej balustrady przy schodach zgodnie ze standardami dostępności (materiał: stal konstrukcyjna, zabezpieczona powłoką antykorozojną dla środowiska C$ o trwałości min. 15 lat, pomalowana na kolor RAL 7024) |
| 13 | Regulacja wysokościowa naziemnego znaku osnowy geodezyjnej zgodnie z wytycznymi technicznymi Biura Geodezji i Katastru m.st. Warszawy |

- Inne prace, nie ujęte w ww. wykazie, związane z przedmiotem zamówienia, rozliczane na podstawie cen SEKOCENBUD.

- Wymagania dotyczące Wykonawcy

  - Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownik robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, z minimum 5-tetnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi.

  - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w zakresie remontu lub budowy chodników w ilości co najmniej trzech zadań polegających na budowie lub przebudowie drogi, obejmujących swym zakresem również budowę lub remont chodnika, o wartości co najmniej 300 000,00 zł każde zadanie.

  - Wykonawca zrealizuje wystawione przez Zamawiającego zlecenia w terminie maksymalnie: 30 dni od daty otrzymania. W przypadku zadeklarowania w ofercie terminu 25 dni, Wykonawca zobowiązany jest skrócić termin realizacji do 25 dni. Zlecenie będzie obejmować maksymalnie 10 lokalizacji z terenu danej dzielnicy m.st. Warszawy.

  - Wykonawca zagwarantuje na potrzeby realizacji zlecenia minimum 2 brygady remontowo-utrzymaniowe. Każda brygada powinna składać się z 4 pracowników i mieć możliwość samodzielnego prowadzenia prac remontowych w zakresie określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

W przypadku zadeklarowania w ofercie trzeciej brygady, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowej kadry w postaci trzeciej brygady na potrzeby realizacji umowy. Każda z brygad powinna mieć możliwość wykonywania samodzielnie zleconych prac przez zamawiającego.

  - Wykonawca, w przypadku zadeklarowania w ofercie, jest zobowiązany do przeszkolenia kadry Wykonawcy określonej w załączniku nr 3 stanowiącym załącznik do oferty (wykaz osób) z dostępności architektonicznej zgodnie 5 ust. 19 umowy.

- Wymagania dotyczące prac :

  - Prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu            i Gospodarki Morskiej Nr 43, z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.1999.43.430), oraz z załączonymi specyfikacjami technicznymi (wg wykazu zał. nr 3)

  - Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie prace i czynności towarzyszące, w tym wynikające z organizacji ruchu na czas wykonywanych prac i z dostępu do miejsca prac. Prace powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami.

  - Materiały używane do napraw winne posiadać aktualne Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub spełniać wymagania Zamawiającego i być przez niego zaakceptowane.

  - Prowadzenie prac musi odbywać się przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym (kołowym i pieszym, tam gdzie to będzie konieczne).

  - Ewentualne wyłączenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  - Prace na ulicach o dużym natężeniu ruchu należy wykonywać w dni wolne od pracy, bądź w porach nocnych (w godz. od 22:00 do 5:00), ostatecznie w dni robocze, ale poza godzinami szczytu ruchu kołowego.

  - Wszelkie prace remontowe winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami technologicznymi i przy udziale właścicieli urządzeń obcych, jeżeli takie występują w obrębie wykonywania tych prac.

  - Wykonawca we własnym zakresie:

- urządzi plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczy istniejącą zieleń i wszelkie urządzenia obce znajdujące się w obrębie prowadzonych prac,

- wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- zorganizuje ruch zastępczy zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie,

- zapewni obsługę geodezyjną, łącznie z pomiarami powykonawczymi i geodezyjną inwentaryzacją wszystkich prac,

- przed przystąpieniem do pracy powiadomi odpowiednie Wydziały ZDM (w tym Pogotowie Drogowe, odpowiednią delegaturę Wydziału Dróg) o terminie, lokalizacji i zakresie prac, wraz z podaniem sposobu ich oznakowania oraz podaniem osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie.

  - Za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania prac odpowiada Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonywania prac.

  - Wykonawca ma obowiązek zorganizować, prowadzić zlecone prace z należytą starannością z zachowaniem procesów technologicznych określonych w SST (Zał. nr 3)

  - Wykonawca winien zapewnić kontrolę jakości prac i materiałów oraz przekazać zamawiającemu (na żądanie) deklaracje zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem, natomiast badania materiałów (atesty, aprobaty, itp.) powinien przekazać przy pracach zanikających oraz przy odbiorze całości prac (jako element dokumentacji powykonawczej).

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny prac i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

  - Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek zamawiającego, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego, pachołki, itp. i przekaże do magazynu ZDM, jeśli nie będą one podlegać ponownemu wbudowaniu w ramach zadania realizowanego przez wykonawcę.

  - Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów, na wykonawcy ciążą więc wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4 ustawy.

  - Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki oraz z prac ziemnych, które wykonawca ma przewieźć na wyznaczone i opłacone przez siebie wysypisko.

    - Odpady bitumiczne należy zutylizować, a odpowiednie dokumenty przedstawić Zamawiającemu,

    - Materiał kamienny z rozbiórki (nadające się do ponownego wbudowania elementy, oczyszczone z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp.) należy przewieźć na składowisko Zarządu Dróg Miejskich, lub inne, wskazane przez Zamawiającego.

- Zlecanie prac

  - Podstawą rozpoczęcia wykonywania naprawy jest otrzymanie druku Zlecenia wg wzoru przedstawionego w zał. nr 2.

  - Przewiduje się 1 tryb zlecania prac:

- w terminie wspólnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę, nie później jednak niż 30 dni od daty otrzymania zlecenia. W przypadku zadeklarowania w ofercie terminu 25 dni, Wykonawca zobowiązany jest ukończyć zlecenie w terminie 25 dni od daty otrzymania zlecenia.

- Zlecenie będzie obejmowało do 10 pozycji na terenie jednej z dzielnic Warszawy. Przewiduje się realizację zleceń we wszystkich dzielnicach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystawienia 2 zleceń z jednakowym terminem zakończenia.

- Rozliczenie prac

  - Rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy następować będzie miesięcznie na podstawie częściowych protokołów odbioru prac.

  - Do każdego protokołu Wykonawca dołączy na prośbę Zamawiającego dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej ze zdjęciami przed i po wykonaniu naprawy.

  - W przypadku wystąpienia robót, dla których nie określono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym:

- jeżeli roboty nie będą odpowiadały robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach formularza cenowego, lecz będą do nich podobne – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie dokonania rozbicia (rozwinięcia) cen jednostkowych robót podobnych w ten sposób, że zostaną odjęte wartości robocizny, materiałów i sprzętu zaniechane a dodane wartości zamienne obliczone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR lub KNNR);

- jeżeli roboty nie będą odpowiadały robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach formularza cenowego – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz czynników cenotwórczych nie wyższych niż średnie wg. publikacji „Sekocenbud” aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu, po przedłożeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dla materiałów, które nie występują w Wydawnictwie „Sekocenbud” w danym okresie rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę zakupu;

- jeżeli roboty lub prace nie będą odpowiadały żadnemu z dostępnych KNR lub KNNR – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegółowej kalkulacji własnej Wykonawcy po przedłożeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dla materiałów, które nie występują w Wydawnictwie „Sekocenbud” w danym okresie rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę zakupu.

- Gwarancje

Wszystkie roboty poza pozycjami wymienionymi poniżej objęte są gwarancją pięcioletnią:

  - Regulacja wysokościowa naziemnego znaku osnowy geodezyjnej zgodnie z wytycznymi technicznymi Biura Geodezji i Katastru m.st. Warszawy.

  - Założenie nowego trawnika z nawiezieniem warstwy hummusu (5 cm).