Dokumentacja

„Szyna danych”

Spis treści

1. Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1. Terminologia z zakresu dziedziny problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1

1.2. Terminy technologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2. Ogólna koncepcja wymiany informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.1. Założenia dotyczące roli Urządzeń rejestrujących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 2

2.2. Założenia dotyczące przyjętych technologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2

2.3. Założenia dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 3

2.4. Założenia dotyczące dostępności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.5. Kontrola warunków pracy Urządzenia rejestrującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 4

2.5.1. Synchronizacja czasu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 4

2.5.2. Zgłoszenie stanu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 4

2.5.3. Ustawienia parametrów pracy Urządzenia rejestrującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 4

2.5.4. Identyfikacja urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 4

3. Wykorzystanie infrastruktury PKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . . . . . . 6

3.1. Sposób tworzenia sygnatury dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  6

4. Opis protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4.1. Warstwa sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 8

4.2. Warstwa protokołu transportowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 10

4.3. Składnia zdalnych wywołań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 11

4.3.1. Alerty, zlecenia i kwerendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 11

5. API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  .  . 12

5.1. Eureka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12

5.2. Modele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 12

5.2.1. Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 12

5.2.2. Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.2.3. File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 13

5.2.4. Recognition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .. . . . . 14

5.2.5. Operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. . . . 14

5.2.6. Alert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 14

5.2.7. Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . 15

5.2.8. Rectangle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . 15

5.2.9. Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . 16

5.2.10. Vehicle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 16

5.2.11. Device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 16

5.2.12. DeviceState. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . . . 16

5.2.13. NetworkInfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 17

5.2.14. FileFilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5.2.15. Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5.3. Parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 18

5.3.1. Parametr eureka-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 18

5.3.2. Parametr device-status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . . . . . . . . . . 18

5.3.3. Parametr temp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 18

5.3.4. Parametr temp-min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 18

5.3.5. Parametr temp-max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .. . . . . . 18

5.3.6. Parametr ntp-enabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . 19

5.3.7. Parametr ntp-server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 19

5.3.8. Parametr current-time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 19

5.3.9. Parametr affected-case-number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . 19

5.3.10. Parametr previous-device-status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 20

5.4. Centrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 20

5.4.1. Zgłoszenie nowej sprawy do centrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 20

5.4.2. Powiadomienie o wystąpieniu alertu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 27

5.5. Urządzenie rejestrujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 32

5.5.1. Pobranie informacji o urządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5.5.2. Pobranie informacji o sieci do której urządzenie jest podłączone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. . . . 33

5.5.3. Pobranie listy parametrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .  . . 34

5.5.4. Ustawienie wartości parametru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . 35

5.5.5. Pobranie skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 36

5.5.6. Pobranie archiwum plików skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 38

5.5.7. Pobranie archiwum plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.6. Pobieranie plików z urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Rozdział 1. Definicje

1.1. Terminologia z zakresu dziedziny problemu

- Urządzenie rejestrujące - w niniejszym dokumencie każde Urządzenie wykorzystywane do wykrywania numerów tablic rejestracyjnych zaparkowanych pojazdów.

- Dowód – zbiór informacji dowodowych dokumentujących fakt zaistnienia naruszenia. Dowód jest przesyłany przez Urządzenia do centrali przetwarzania.

- Sprawa – informacja podstawowa identyfikująca fakt zaistnienia naruszenia.

- Centrala przetwarzania – (również w krótszej formie jako „centrala”) system informatyczny przeznaczony do gromadzenia i przetwarzania spraw dostarczanych przez Urządzenia rejestrujące.

1.2. Terminy technologiczne

- RSA - Algorytm umożliwiający realizację kryptografii asymetrycznej (zgodnie z standardem PKCS#1).

- JSON - Tekstowy format danych. Opisany w standardzie RFC 4627.

- OpenVPN - projekt realizacji wirtualnej sieci prywatnej bazujący w zakresie bezpieczeństwa na protokole TLS (tak zwany SSL VPN). OpenVPN to zarówno protokół komunikacji jak i realizujące go oprogramowanie na licencji GPL. Strona WWW: http://openvpn.net/.

- OpenSSL - projekt implementacji algorytmów kryptograficznych. Strona WWW: http://www.openssl.org/.

1

Rozdział 2. Ogólna koncepcja wymiany informacji

- Przyjmuje się, że Urządzenie komunikuje się z centralą za pośrednictwem tunelu VPN.

- Komunikacja wewnątrz tunelu realizowana jest w oparciu o protokół HTTP 1.1 w konwencji REST.

- Strony (centrala i Urządzenie) przekazują sobie komunikaty w formacie JSON. Specyfikacja komunikatów pozwala Urządzeniu przesyłać komunikaty do centrali a centrali wykonywać zlecenia zmian konfiguracyjnych Urządzenia oraz kwerendy do Urządzenia.

- Centrala może również pobierać dowody wykroczeń pobierając je metodą HTTP GET z Urządzenia, a następnie zlecając ich usunięcie metodą HTTP DELETE.

- Dowody naruszeń są udostępniane centrali w formacie archiwum 7-zip zawierające opis sprawy i materiały dowodowe – zdjęcia.

- W celu zapewnienia integralności dowodu (każdy plik, w szczególności archiwa 7-zip) są podpisane prywatnym (niejawnym) kluczem Urządzenia.

2.1. Założenia dotyczące roli Urządzeń rejestrujących

Zadaniem urządzenia rejestrującego jest przetwarzania danych dotyczących numerów tablic rejestracyjnych parkujących pojazdów.

2.2. Założenia dotyczące przyjętych technologii

Komunikacja bazuje na popularnych protokołach i formatach danych, takich jak HTTP/1.1 oraz JSON. W związku z tym, że komunikacja może odbywać się po sieciach bezprzewodowych o stosunkowo niewielkich przepustowościach a ponadto rozliczanych proporcjonalnie do ilości przetransferowanych danych, kluczowe jest minimalizowanie rozmiaru transferowanych danych. Dane są więc kompresowane tam gdzie ma to sens za pomocą algorytmu Deflate (RFC 1951) lub LZMA (patrz http://7-zip.org/7z.html).

Dane w formatach realizujących kompresję (np. JPEG) nie powinny być ponownie kompresowane metodą Deflate lub LZMA aby nie obciążać niepotrzebnie procesora Urządzenia.

Tam gdzie potrzebne jest archiwum plików (patrz format dowodu) zastosowano 7z (patrz http://7-zip.org/7z.html). Kontener w tym formacie umożliwia stosowanie wielu typów kompresji, w tym LZMA.

Elementy rozwiązania wymagające kryptografii bazują na popularnych i ogólnie dostępnych algorytmach. Istnieją gotowe implementacje umożliwiające ich nieodpłatne użycie w komercyjnych rozwiązaniach.

Do zawiązania tunelu VPN stosowane jest oprogramowanie OpenVPN. Umożliwia ono realizację wirtualnej sieci pomiędzy Urządzeniami a centralą. Zaletą wybranego podejścia jest obecność pakietu

2

na wielu platformach (otwarte źródła i licencja GPL umożliwiają przenoszenie go na kolejne) oraz prawidłowa obsługa różnych trybów pracy sieci (np. NAT, firewall, zmienne adresy IP) a także stosunkowo mały narzut na rozmiar transmitowanych danych i ich opóźnienie.

Przyjęto, że do wykonania operacji wszystkich kryptograficznych wystarczający jest pakiet oprogramowania OpenSSL (OpenVPN bazuje w zakresie kryptografii na OpenSSL). Zaprezentowane w dokumencie przykłady składania czy weryfikacji podpisu posługują się wręcz uruchamianymi z linii poleceń komendami programu openssl. Biblioteka OpenSSL umożliwia delegowanie operacji kryptograficznych do Urządzeń sprzętowych (kart kryptograficznych lub HSM) z wykorzystaniem dedykowanych implementacji silników (engine) lub poprzez interfejs PKCS#11.

Unika się wykorzystania formatu danych XML ponieważ szereg możliwości tego języka jest w opisywanym zastosowaniu nadmiarowy a powoduje często konieczność stosowania złożonych i niepotrzebnie konsumujących zasoby interpreterów.

W trakcie pracy nad dokumentem przyjęto, że implementacja na większości platform sprzętowych i operacyjnych możliwa jest z wykorzystaniem następujących pakietów:

- OpenVPN (realizacja tunelu VPN),

- OpenSSL (realizacja usług kryptograficznych),

- LZMA SDK (obsługa algorytmów kompresji i archiwum 7z).

Nie istnieje wymaganie zastosowania żadnego z powyższych komponentów programistycznych, ale wykorzystanie trzech pierwszych pozycji jest rekomendowane.

2.3. Założenia dotyczące bezpieczeństwa

Cały ruch pomiędzy Urządzeniami rejestrującymi a odbywa się w szyfrowanym tunelu VPN. Urządzenia rejestrujące nie udostępniają żadnych usług sieciowych poza siecią wykreowaną w ramach VPN. Oznacza to, że tylko centrala przetwarzania może nawiązywać połączenia do Urządzenia.

Istnienie VPN gwarantuje integralność i poufność transmisji bez względu na wykorzystywane protokoły – protokoły nie muszą więc dostarczać niezależnie mechanizmów integralności i poufności transmisji.

Każdy dowód jest kryptograficznie podpisany przez Urządzenie kluczem prywatnym przechowywanym w Urządzeniu.

Klucz publiczny (odpowiedni dla klucza prywatnego) jest udostępniany przez Urządzenie i stanowi jego (równoległy do numeru seryjnego) unikatowy identyfikator.

Centrala generuje certyfikat dla klucza każdego Urządzenia przeznaczonego do pracy. Certyfikat poza kluczem publicznym Urządzenia zawiera informacje takie jak numer seryjny Urządzenia.

Nowo wprowadzane Urządzenia muszą mieć inne klucze niż używane kiedykolwiek w przeszłości (klucze nie mogą się powtarzać).

3

Niezależnie od kluczy służących podpisywaniu dowodów naruszeń Urządzenia otrzymają (w postaci plików) klucze do nawiązywania tunelu VPN.

2.4. Założenia dotyczące dostępności

Protokół zakłada, że od żadnego elementu systemu (centrala, Urządzenie) nie wymaga się dostępności przekraczającej 99,9%. Oznacza to, że komponenty muszą poprawnie obsługiwać awarie drugiej strony czy też jej niedostępność.

2.5. Kontrola warunków pracy Urządzenia rejestrującego

2.5.1. Synchronizacja czasu

System działa w oparciu o czas UTC.

Urządzenie musi synchronizować czas z centralą w oparciu protokół NTP (RFC 1305). Centrala wskaże adresy co najmniej dwóch serwerów NTP. Urządzenie musi posiadać funkcje umożliwiające konfigurację serwerów NTP.

Synchronizacja czasu odbywa się w tunelu VPN.

2.5.2. Zgłoszenie stanu pracy

Każda sytuacja awaryjna lub wskazująca na nieprawidłowe lub podejrzane zachowanie dowolnego elementu Urządzenia rejestrującego jest zgłaszane do centrali.

Urządzenia posiadają listę parametrów pracy wraz z konfigurowalnymi progami poprawności pracy.

Przekroczenie dozwolonych wartości skutkuje przesłaniem alerty do centrali.

2.5.3. Ustawienia parametrów pracy Urządzenia rejestrującego

Urządzenie udostępnia funkcjonalność umożliwiającą zdalną zmianę jego parametrów z centrali.

Urządzenie, w zależności od swojego typu, udostępnia właściwą listę parametrów.

2.5.4. Identyfikacja urządzenia

Każde urządzenie jest dodawane do katalogu prowadzonego przez oprogramowanie Eureka.

Urządzenia będą rozpoznawane podczas rejestracji w katalogu poprzez klucz SSL.

W trakcie działania Urządzenia są rozróżnione trzy typy żądań:

- Żądanie zarejestrowania w rejestrze (przy starcie urządzenia)

- Periodyczny ping (zgodnie z zadanym interwałem czasowym)

4

• Wyrejestrowanie urządzenia

5

Rozdział 3. Wykorzystanie infrastruktury PKI

System wykorzystuje infrastrukturę PKI na dwa sposoby:

- Uwierzytelnianie w tunelu VPN,

- Sygnatura cyfrowa pod dowodem naruszenia,

Do obu trybów wykorzystuje się rozdzielna pary kluczy RSA.

System (Urządzenia i centrala) stosuje klucze o długości 2048 bitów i funkcję skrótu SHA-2 (256 bitów).

Sygnatury realizowane są zgodnie z PKCS#1 w wersji 1.5.

Na potrzeby uwierzytelniania w tunelu VPN centrala utrzymuje minimalną infrastrukturę niezbędną do wygenerowania certyfikatu CA oraz generuje klucze i certyfikaty dla poszczególnych Urządzeń.

Klucze i certyfikaty Urządzenia są przygotowane w postaci plików w formatach obsługiwanych przez OpenVPN. Administrator instaluje je na Urządzeniu podczas jego konfiguracji.

Para kluczy do składania i weryfikacji sygnatury pod dowodem obsługiwana jest w inny sposób:

- Urządzenie posiada unikatowy klucz prywatny przechowywany w Urządzeniu w sposób uniemożliwiający jego pozyskanie skopiowanie lub użycie,

- Urządzenie zwraca klucz publiczny jeśli otrzyma właściwe polecenie,

- Urządzenie podpisuje każdy dowód kluczem prywatnym zgodnie z wymaganym formatem.

Klucze do podpisów są nierozerwalnie związane z Urządzeniem. Ten sam klucz na dwu Urządzeniach traktowany jest jako usterka Urządzeń uniemożliwiające ich wykorzystanie.

3.1. Sposób tworzenia sygnatury dowodu

Sygnatura tworzona jest na dowodzie jako skrót SHA-256 zaszyfrowany kluczem RSA 2048 bitów zgodnie z PKCS#1 w wersji 1.5.

Poprawne wykonanie sygnatury demonstruje poniższy przykład:

openssl dgst -sha256 -sign prywatny.key -out sygnatura manifest

Gdzie:

- openssl dgst – polecenie wykonania sygnatury pakietu openssl,

- -sha256 – instrukcja użycia dla skrótu algorytmu SHA-256,

- -sign prywatny.key – instrukcja złożenia podpisu kluczem zawartym lub wskazanym w pliku prywatny.key,

6

- -out sygnatura – umieszczenie sygnatury we wskazanym pliku,

- manifest – nazwa pliku, dla którego wykonana jest sygnatura.

Centrala może zweryfikować poprawność tak wykonanej sygnatury poleceniem:

openssl dgst -verify publiczny.key -sha256 -signature sygnatura manifest

7

Rozdział 4. Opis protokołu

Protokół komunikacyjny pomiędzy Urządzeniem rejestrującym a centralą został zdefiniowany z wykorzystaniem opisu warstw w podziale na trzy grupy: sieć, protokoły i funkcje/komunikaty.

Struktura protokołów została zobrazowana w poniższym diagramie:

Kolejne rozdziały specyfikują poszczególne warstwy.

4.1. Warstwa sieciowa

Urządzenie rejestrujące posiada połączenie z centralą zrealizowane w dowolnej technologii przy czym wymaga się, aby:

- Połączenie zapewniało dostępność protokołu TCP/IP.

- Umożliwiało zainicjowanie wymiany pakietów TCP z Urządzenia do centrali,

- Umożliwiało przesyłanie pakietów TCP z centrali do Urządzenia jeśli nie minął określony czas od inicjalnego transferu Urządzenie-centrala lub kolejnych transferów.

Centrala przetwarzania wystawia jeden lub kilka adresów IP z którymi łączą się Urządzenia.

W celu zabezpieczenia poufności i integralności transmisji wykorzystywane będzie szyfrowany tunel

VPN. Poza zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem zastosowanie zapewni właściwą adresację

Urządzeń i ich dostępność z centrali na poziomie sieci.

Realizacja tunelu VPN oparta jest o udostępniane w postaci źródłowej oprogramowanie OpenVPN. Za przyjęciem takiego rozwiązania stoi przede wszystkim jego niezależność od systemu operacyjnego i platformy sprzętowej.

Konfiguracja Urządzenia rejestrującego w zakresie tunelu VPN musi umożliwiać łatwe zmiany

8

wykonywane przez administratora Urządzenia stąd treść plików konfiguracyjnych nie może podlegać homologacji czy zatwierdzeniu typu.

Minimalistyczny przykładowy plik konfiguracyjny tunelu OpenVPN wygląda następująco:

remote <adres IP punktu dostępowego centrali>

client

port 1194

cipher aes-128-cbc

dev tun0

ca certyfikat-ca.crt

cert certyfikat-Urządzenia.crt

key klicz-prywatny-Urządzenia.pem

Centrala dostarcza pliki certyfikatów i kluczy dla Urządzenia. Konfigurację wykonuje administrator. Wzmiankowany klucz służy do uwierzytelniania tunelu VPN i nie może być tym samym kluczem, który zostanie użyty do składania sygnatury pod danymi wchodzącymi w skład dowodu.

Klucz prywatny może być przechowywany jako plik.

Administrator może sterować całością konfiguracji OpenVPN – może zmienić każdy jej aspekt. Dokumentacja Urządzenia specyfikuje wymagane elementy konfiguracji (np. skrypty uruchamiane po nawiązaniu połączenia tunelu).

Interfejs lokalny Urządzenia umożliwia wgranie (upload) plików certyfikatów i kluczy do Urządzenia oraz ustawienie konfiguracji.

Centrala nadaje adresy IP wszystkim Urządzeniom w ramach tunelu. Wszystkie usługi centrali i cała komunikacja z centralą odbywa się na bazie adresacji wewnątrz tunelu IP.

IP nadawane Urządzeniem w ramach adresacji tunelu VPN są stałe -u. Przykładowa minimalistyczna konfiguracja OpenVPN po stronie centrali może wyglądać następująco:

9

proto udp

dev tun0

link-mtu 1500

port 1194

ca certyfikat-ca.crt

cert certyfikat-centrali.crt

key klucz-centrali.pem

dh dh1024.pem

server 10.128.0.0 255.255.0.0 ; przykładowa adresacja VPN topology subnet

cipher AES-128-CBC

opt-verify cipher

ifconfig-pool-persist ipp.txt

keepalive 120 300

Centrala dostarcza serwer DNS dzięki czemu korzystanie z adresów IP (poza konfiguracją OpenVPN) nie jest wymagane.

Urządzenie musi dostarczać mechanizmy umożliwiające konfigurację co najmniej takich elementów jak adresy serwerów DNS i synchronizacji czasu.

4.2. Warstwa protokołu transportowego

Protokół wymiany zrealizowany jest w oparciu o koncepcję REST. Oznacza to, że komunikaty pomiędzy Urządzeniem a centralą są przesyłane w oparciu o protokół http/1.1, z zastosowaniem odpowiednich do zadania metod (GET, POST, DELETE, PUT, HEAD).

Na potrzeby wymiany danych przyjmuje się następujące założenia:

- Połączenia może nawiązywać zarówno Urządzenie jak i centrala – obie strony wystawiają zatem usługi http na ustalonym porcie,

- Co do oprogramowania serwera i klienta http zakłada się minimalną implementację:

  - Nie jest używana ani obsługiwana funkcja Expect: 100-countinue (RFC 2616, rozdział 14.20),

  - Wszystkie połączenia są zamykane (brak „keep-alive” – nagłówki „Connection: close”),

Jeśli będziemy zamykać połączenie po każdej komunikacji to wydłuży to komunikację po GPRS (za każdym razem konieczny jest handshake w SSL)

  - Komunikaty JSON przesyłane są z „Content-type” równym „application/json”,

  - Dowody przesyłane są z „Content-type” równym „application/x-7z-compressed”,

10

  - Dla komunikatów JSON wpierana jest kompresja (Nagłówek Content-encoding: gzip),

- Serwer i klient (w celu oszczędzania transmisji) przesyłają tylko niezbędne nagłówki.

- Obsługiwane jest wznawianie transferu dla metody GET (RFC 2616, Rozdział: 14.3 Byte Ranges).

4.3. Składnia zdalnych wywołań

Wywołania przyjmują dwie postaci:

- Alerty, zlecenie i kwerendy,

- Pobieranie dowodu.

Pierwszy typ jest wykorzystywany do zmiany parametrów Urządzenia, odpytywania Urządzenia lub zgłaszania przez Urządzenie awarii czy wygenerowania nowego dowodu.

Drugi typ jest metodą pobierania dowodu.

4.3.1. Alerty, zlecenia i kwerendy

Alerty to mechanizm powiadamiania centrali przez Urządzenie o zaistnieniu określonego faktu.

Zlecenia, to polecenia centrali przekazywane do Urządzenia w celu zmiany lub ustawienia typu pracy Urządzenia.

Kwerendy, to zapytania centrali kierowane do Urządzenia w celu pozyskania określonej informacji (np. zapytanie o aktualne ograniczenie prędkości ustawione na Urządzeniu.

Dwa pierwsze typy realizowane są metodą HTTP POST. Kwerendy realizowane są poprzez HTTP GET.

Wszystkie żądania posiadają następujące cechy:

- Treść żądań lub odpowiedzi przekazywana jest jako „application/json”.

- Treść może być kompresowana (Content-encoding oraz Accept-encoding: gzip),

- Przesyłane są wyłącznie wymagane nagłówki.

11

Rozdział 5. API

5.1. Eureka

Eureka to technologia opracowana przez Netflixa na potrzebę swojej infrastruktury serwerowej. Domyślnym zastosowaniem Eureki jest lokalizowanie usług i serwisów w rozproszonej architekturze oraz monitorowanie ich stanu.

Na potrzeby projektu technologia ta jest wykorzystana do monitoringu aktywnych w danym momencie maszyn,

pozyskiwania ich adresów IP celem uzyskania dwukierunkowej komunikacji oraz kontrolowania ich stanu.

Komunikacja z serwerem przebiega po protokole HTTP(S) korzystając z architektury REST. Dokumentacja: https://github.com/Netflix/eureka/wiki

5.2. Modele

5.2.1. Case

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| basis |  | enum |
|  | Podstawa utworzenia sprawy. | (IncompleteRecogniti |
| opcjonalne |  |  |
|  |  | on, ParkedVehicle) |
| device | Urządzenie, z którego sprawa została zgłoszona. | Device |
| opcjonalne |  |  |
| deviceState | Stan urządzenia w momencie zgłoszania sprawy. | DeviceState |
| opcjonalne |  |  |
| id | Identyfikator sprawy nadany przez centralę, unikalny | string |
| opcjonalne | globalnie. |  |
| localId | Identyfikator sprawy nadany przez urządzenie zgłaszające, | string |
| opcjonalne | unikalny w obrębie urządzenia. |  |
| operator | Operator urządzenia, który zgłosił sprawę. | Operator |
| opcjonalne |  |  |
| position | Współrzędne miejsca parkingowego. | Position |
| opcjonalne |  |  |
| scans | Lista skanów. | < Scan > array |
| opcjonalne |  |  |

12

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| time | Czas utworzenia sprawy. | string (date-time) |
| opcjonalne |  |  |
| vehicle | Pojazd, którego sprawa dotyczy. | Vehicle |
| opcjonalne |  |  |

5.2.2. Scan

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| contour | Obrys istotnego obszaru w pliku skanowania. | Rectangle |
| opcjonalne |  |  |
| deviceState | Informacje o stanie urządzenia rejestrującego w momencie | DeviceState |
| opcjonalne | skanowania. |  |
| direction | Kierunek skanowania względem pojazdu rejestrującego. | enum (Left, Right, |
| opcjonalne |  | Both) |
| files | Pliki powiązane ze skanowaniem. | < File > array |
| opcjonalne |  |  |
| localId | Lokalny identyfikator skanowania nadany przez urządzenie, | string |
| opcjonalne | unikalny w obrębie urządzenia. |  |
| position | Pozycja zeskanowanego pojazdu. | Position |
| opcjonalne |  |  |
| positioningDa | Zbiór dostępnych informacji w formacie NMEA 0183 (z GPS, |  |
| ta |  | < string > array |
| opcjonalne | dalmierza itp.). |  |
| recognitions | Lista rozpoznanych informacji. | < Recognition > array |
| opcjonalne |  |  |
| time | Czas zeskanowania pojazdu. | string (date-time) |
| opcjonalne |  |  |
| triggerMode | Tryb wyzwolenia skanowania. | enum (Automatic, |
| opcjonalne |  | Manual) |

5.2.3. File

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| checksum | Suma kontrolna pliku. | string |
| opcjonalne |  |  |
| filename | Nazwa pliku. | string |
| opcjonalne |  |  |

13

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| size | Rozmiar pliku. | integer (int64) |
| opcjonalne |  |  |
| type |  | enum (NumberPlate, |
|  | Typ pliku. | Scan, MapOverview, |
| opcjonalne |  |  |
|  |  | Other) |

5.2.4. Recognition

Struktura zawierająca informacje o rozponanej wartości.

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| accuracy | Dokładność rozpoznania z zakresu <0, 1>. | number (double) |
| opcjonalne |  |  |
|  |  | enum (NumberPlate, |
| type | Typ rozpoznania. | CountryCode, |
| opcjonalne |  | VehicleType, |
|  |  | VehicleBrand) |
| value | Rozpoznana wartość. | object |
| opcjonalne |  |  |

5.2.5. Operator

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| firstName | Imię operatora. | string |
| opcjonalne |  |  |
| identifier | Identyfikator operatora. | string |
| opcjonalne |  |  |
| lastName | Nazwisko operatora. | string |
| opcjonalne |  |  |

5.2.6. Alert

Alert.

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| code | Kod alertu. | string |
| opcjonalne |  |  |
| description | Opis alertu. | string |
| opcjonalne |  |  |

14

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| level | Powaga alertu. | enum (Info, Warning, |
| opcjonalne |  | Error) |
| operator | Operator urządzenia w trakcie alertu. | Operator |
| opcjonalne |  |  |
| parameters | Parametry powiązane z wystąpieniem alertu. | < Parameter > array |
| opcjonalne |  |  |
| subject | Temat alertu. | enum (Other, Buffer, |
| opcjonalne |  | Parameter, Security) |
| summary | Podsumowanie alertu. | string |
| opcjonalne |  |  |

5.2.7. Parameter

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| description | Opis parametru. | string |
| opcjonalne |  |  |
| format | Format wartości. | string |
| opcjonalne |  |  |
| name | Nazwa parametru. | string |
| opcjonalne |  |  |
| readOnly | Czy tylko do odczytu? | boolean |
| opcjonalne |  |  |
| type | Typ wartości. | string |
| opcjonalne |  |  |
| unit | Jednostka wartości. | string |
| opcjonalne |  |  |
| value | Wartość parametru. | object |
| opcjonalne |  |  |

5.2.8. Rectangle

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| bottomRight | Prawy dolny róg prostokąta. | Point |
| opcjonalne |  |  |
| topLeft | Lewy górny róg prostokąta. | Point |
| opcjonalne |  |  |

15

5.2.9. Point

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| x | Współrzędna na osi X. | number (double) |
| opcjonalne |  |  |
| y | Współrzędna na osi Y. | number (double) |
| opcjonalne |  |  |

5.2.10. Vehicle

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| brand | Marka pojazdu. | string |
| opcjonalne |  |  |
| countryCode | Kod kraju. Zgodny z ISO 3166-1 alpha-2. | string |
| opcjonalne |  |  |
| numberPlate | Numer tablicy rejestracyjnej. | string |
| opcjonalne |  |  |
| type | Typ pojazdu. | enum (Car, Truck, |
| opcjonalne |  | Motorcycle, Other) |

5.2.11. Device

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| manufacturer | Producent urządzenia. | string |
| opcjonalne |  |  |
| model | Model urządzenia. | string |
| opcjonalne |  |  |
| serialNumber | Numer seryjny urządzenia. | string |
| opcjonalne |  |  |
| state | Stan urządzenia. | DeviceState |
| opcjonalne |  |  |

5.2.12. DeviceState

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| position | Informacja o pozycji urządzenia. | Position |
| opcjonalne |  |  |

16

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| positioningDa |  |  |
| ta | Zbiór dostępnych informacji w formacie NMEA 0183 (z GPS). | < string > array |
| opcjonalne |  |  |
| scanDirection | Kierunek skanowania. | enum (Left, Right, |
| opcjonalne |  | Both) |
| status | Status urządzenia. | enum (Idle, |
| opcjonalne |  | Scanning) |
| time | Czas na urządzeniu. | string (date-time) |
| opcjonalne |  |  |

5.2.13. NetworkInfo

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| transportType | Typ transportu. | enum (Ethernet, Wifi, |
| opcjonalne |  | Cellular, Other) |

5.2.14. FileFilter

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| scanIds | Identyfikatory skanowań. | < string > array |
| opcjonalne |  |  |
|  |  | < enum |
| types | Typy plików. | (NumberPlate, Scan, |
| opcjonalne |  | MapOverview, Other) |
|  |  | > array |

5.2.15. Position

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| altitude | Wysokość bezwzględna. | number (double) |
| opcjonalne |  |  |
| horizontalAcc |  |  |
| uracy | Dokładność wysokości i szerokości geograficznej. | number (double) |
| opcjonalne |  |  |
| latitude | Wysokość geograficzna. | number (double) |
| opcjonalne |  |  |
| longitude | Szerokość geograficzna. | number (double) |
| opcjonalne |  |  |

17

| Nazwa | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| verticalAccur |  |  |
| acy | Dokładność wysokości bezwzględnej. | number (double) |
| opcjonalne |  |  |

5.3. Parametry

Parametry, które są oznaczone jako kontekstowe nie są stałymi parametrami urządzenia. Służą one dostarczeniu informacji w kontekście jakiegoś zdarzenia np. alertu.

5.3.1. Parametr eureka-server

| Nazwa | eureka-server |
| --- | --- |
| Typ | string |
| Tylko do odczytu | nie |

Adres serwera Eureka, możliwe wiele wartości oddzielonych przecinkiem.

5.3.2. Parametr device-status

| Nazwa | device-status |
| --- | --- |
| Tylko do odczytu | tak |

5.3.3. Parametr temp

Parametr temp reprezentuje zmierzoną temperaturę urządzenia.

5.3.4. Parametr temp-min

| Nazwa | temp-min |
| --- | --- |
| Tylko do odczytu | nie |

Parametr temp-min reprezentuje minimalną dozwoloną temperaturę urządzenia.

Po przekroczeniu temperatury wskazanej przez parametr powinien zostać wysłany alert do centrali.

5.3.5. Parametr temp-max

| Nazwa | temp-max |
| --- | --- |
| Tylko do odczytu | nie |

18

Parametr temp-max reprezentuje maksymalną dozwoloną temperaturę urządzenia.

Po przekroczeniu temperatury wskazanej przez parametr powinien zostać wysłany alert do centrali.

5.3.6. Parametr ntp-enabled

| Nazwa | ntp-enabled |
| --- | --- |
| Typ | boolean |
| Tylko do odczytu | nie |

5.3.7. Parametr ntp-server

| Nazwa | ntp-server |
| --- | --- |
| Typ | string |
| Tylko do odczytu | nie |

Adres serwera NTP, możliwe wiele wartości oddzielonych przecinkiem.

5.3.8. Parametr current-time

| Nazwa | current-time |
| --- | --- |
| Tylko do odczytu | nie |
| Format | yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.fff |

W przypadku chęci ustawienia tego parametru na zadaną wartość, najpierw parametr ntp-enabled powinien zostać ustawiony na false, tak aby ustawiona wartość nie została nadpisana przez wartość z serwera NTP.

5.3.9. Parametr affected-case-number

| Nazwa | affected-case-number |
| --- | --- |
| Tylko do odczytu | tak |
| Kontekstowy | tak |
| Występowanie | Powiadomienie o wystąpieniu alertu |

Parametr affected-case-number jest parametrem kontekstowym, tj. występuje tylko w kontekście alertów.

19

5.3.10. Parametr previous-device-status

| Nazwa | previous-device-status |
| --- | --- |
| Tylko do odczytu | tak |
| Kontekstowy | tak |
| Występowanie | Powiadomienie o wystąpieniu alertu |

5.4. Centrala

5.4.1. Zgłoszenie nowej sprawy do centrali

POST /case/

Parametry

| Typ |  | Nazwa | Opis | Schemat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Body |  | case | Informacje o zgłaszanej sprawie. | Case |  |
|  |  | wymagane |  |  |  |
| Odpowiedzi |  |  |  |  |
| Kod | Opis |  |  | Schemat |  |
| HTTP |  |  |  |  |  |  |
| 200 | OK |  |  | Case |  |

Konsumuje

- application/json;charset=UTF-8

Produkuje

- application/json;charset=UTF-8

Model żądania

| Ścieżka | Typ | Wymagane | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| localId | String | true | Identyfikator sprawy |
|  |  |  | nadany przez |
|  |  |  | urządzenie zgłaszające, |
|  |  |  | unikalny w obrębie |
|  |  |  | urządzenia. |

20

| Ścieżka | Typ | Wymagane | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| basis | String | true | Podstawa utworzenia |
|  |  |  | sprawy. |
| time | String | true | Czas utworzenia sprawy. |
| deviceState | Object | true | Stan urządzenia w |
|  |  |  | momencie zgłoszania |
|  |  |  | sprawy. |
| deviceState.time | String | true | Czas na urządzeniu. |
| deviceState.scanDirectio | String | true | Kierunek skanowania. |
| n |  |  |  |
| deviceState.status | String | true | Status urządzenia. |
| deviceState.position | Object | true | Informacja o pozycji |
|  |  |  | urządzenia. |
| deviceState.position.lon | Number | true | Szerokość geograficzna. |
| gitude |  |  |  |
| deviceState.position.latit | Number | true | Wysokość geograficzna. |
| ude |  |  |  |
| deviceState.position.altit | Number | true | Wysokość bezwzględna. |
| ude |  |  |  |
| operator | Object | true | Operator urządzenia, |
|  |  |  | który zgłosił sprawę. |
| operator.identifier | String | true | Identyfikator operatora. |
| operator.firstName | String | true | Imię operatora. |
| operator.lastName | String | true | Nazwisko operatora. |
| position | Object | true | Współrzędne miejsca |
|  |  |  | parkingowego. |
| position.longitude | Number | true | Szerokość geograficzna. |
| position.latitude | Number | true | Wysokość geograficzna. |
| position.altitude | Number | true | Wysokość bezwzględna. |
| vehicle | Object | true | Pojazd, którego sprawa |
|  |  |  | dotyczy. |
| vehicle.brand | String | true | Marka pojazdu. |
| vehicle.countryCode | String | true | Kod kraju. Zgodny z ISO |
|  |  |  | 3166-1 alpha-2. |
| vehicle.type | String | true | Typ pojazdu. |

21

| Ścieżka | Typ | Wymagane | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| vehicle.numberPlate | String | true | Numer tablicy |
|  |  |  | rejestracyjnej. |
| scans[] | Array | true | Lista skanów. |
| scans[].localId | String | true | Lokalny identyfikator |
|  |  |  | skanowania nadany |
|  |  |  | przez urządzenie, |
|  |  |  | unikalny w obrębie |
|  |  |  | urządzenia. |
| scans[].time | String | true | Czas zeskanowania |
|  |  |  | pojazdu. |
| scans[].triggerMode | String | true | Tryb wyzwolenia |
|  |  |  | skanowania. |
| scans[].direction | String | true | Kierunek skanowania |
|  |  |  | względem pojazdu |
|  |  |  | rejestrującego. |
| scans[].position | Object | true | Pozycja zeskanowanego |
|  |  |  | pojazdu. |
| scans[].position.longitud | Number | true | Szerokość geograficzna. |
| e |  |  |  |
| scans[].position.latitude | Number | true | Wysokość geograficzna. |
| scans[].position.altitude | Number | true | Wysokość bezwzględna. |
| scans[].contour | Object | true | Obrys istotnego obszaru |
|  |  |  | w pliku skanowania. |
| scans[].contour.topLeft | Object | true | Lewy górny róg |
|  |  |  | prostokąta. |
| scans[].contour.topLeft. | Number | true | Współrzędna na osi X. |
| x |  |  |  |
| scans[].contour.topLeft. | Number | true | Współrzędna na osi Y. |
| y |  |  |  |
| scans[].contour.bottomR | Object | true | Prawy dolny róg |
| ight |  |  | prostokąta. |
| scans[].contour.bottomR | Number | true | Współrzędna na osi X. |
| ight.x |  |  |  |
| scans[].contour.bottomR | Number | true | Współrzędna na osi Y. |
| ight.y |  |  |  |

22

| Ścieżka | Typ | Wymagane | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| scans[].deviceState | Object | true | Informacje o stanie |
|  |  |  | urządzenia |
|  |  |  | rejestrującego w |
|  |  |  | momencie skanowania. |
| scans[].deviceState.time | String | true | Czas na urządzeniu. |
| scans[].deviceState.scan | String | true | Kierunek skanowania. |
| Direction |  |  |  |
| scans[].deviceState.statu | String | true | Status urządzenia. |
| s |  |  |  |
| scans[].deviceState.posit | Object | true | Informacja o pozycji |
| ion |  |  | urządzenia. |
| scans[].deviceState.posit | Number | true | Szerokość geograficzna. |
| ion.longitude |  |  |  |
| scans[].deviceState.posit | Number | true | Wysokość geograficzna. |
| ion.latitude |  |  |  |
| scans[].deviceState.posit | Number | true | Wysokość bezwzględna. |
| ion.altitude |  |  |  |
| scans[].recognitions[] | Array | true | Lista rozpoznanych |
|  |  |  | informacji. |
| scans[].recognitions[].ty | String | true | Typ rozpoznania. |
| pe |  |  |  |
| scans[].recognitions[].va | String | true | Rozpoznana wartość. |
| lue |  |  |  |
| scans[].recognitions[].ac | Number | true | Dokładność |
| curacy |  |  | rozpoznania z zakresu |
|  |  |  | <0, 1>. |
| scans[].files[] | Array | true | Pliki powiązane ze |
|  |  |  | skanowaniem. |
| scans[].files[].filename | String | true | Nazwa pliku. |
| scans[].files[].type | String | true | Typ pliku. |
| scans[].files[].size | Number | true | Rozmiar pliku. |
| scans[].files[].checksum | String | true | Suma kontrolna pliku. |

Model odpowiedzi

23

| Ścieżka | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| id | String | Identyfikator sprawy nadany |
|  |  | przez centralę, unikalny |
|  |  | globalnie. |
| Przykład |  |  |

Żądanie zgłoszenia sprawy do centrali:

POST /case/ HTTP/1.1

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Host: localhost:8080

Content-Length: 3929

{

"scans" : [ {

"contour" : {

"bottomRight" : {

"y" : 0.8084,

"x" : 0.611

},

"topLeft" : {

"y" : 0.741,

"x" : 0.4328

}

},

"position" : {

"latitude" : 52.23058,

"longitude" : 21.00098,

"altitude" : 130.0

},

"triggerMode" : "Automatic",

"direction" : "Right",

"recognitions" : [ {

"accuracy" : 0.91,

"type" : "NumberPlate",

"value" : "JX 12345"

}, {

"accuracy" : 0.73,

"type" : "CountryCode",

"value" : "PL"

}, {

"accuracy" : 0.97,

"type" : "VehicleType",

"value" : "Car"

}, {

24

"accuracy" : 0.62,

"type" : "VehicleBrand",

"value" : "OPEL"

} ],

"time" : "2018-05-11T12:15:00",

"localId" : "S-201805-00001007",

"deviceState" : {

"time" : "2018-05-11T12:15:00",

"position" : {

"latitude" : 52.23058,

"longitude" : 21.00098,

"altitude" : 130.0

},

"status" : "Scanning",

"scanDirection" : "Both"

},

"files" : [ {

"checksum" : "CA29B70026AD9833D084146E9FB6F7049892536B07CE1E646D586D99861C814C",

"filename" : "S-201805-00001007-1.jpg",

"size" : 264179,

"type" : "Scan"

}, {

"checksum" : "07A1A6E4F99DCAD48018B32594BAC368A46DC9E7CCC061AF2D955AE838418624",

"filename" : "S-201805-00001007-2.jpg",

"size" : 55644,

"type" : "NumberPlate"

}, {

"checksum" : "729E3CC06CEA5E95C4CB3D5C341022CB749D2FF874644B03E84C2F375E3085B8",

"filename" : "S-201805-00001007-3.jpg",

"size" : 142825,

"type" : "MapOverview"

} ] }, {

"contour" : { "bottomRight" : {

"y" : 0.8084,

"x" : 0.611

},

"topLeft" : { "y" : 0.741, "x" : 0.4328

}

},

"position" : { "latitude" : 52.23058, "longitude" : 21.00098, "altitude" : 130.0

},

25

"triggerMode" : "Automatic",

"direction" : "Right",

"recognitions" : [ {

"accuracy" : 0.91,

"type" : "NumberPlate",

"value" : "JX 12345"

}, {

"accuracy" : 0.73,

"type" : "CountryCode",

"value" : "PL"

}, {

"accuracy" : 0.97,

"type" : "VehicleType",

"value" : "Car"

}, {

"accuracy" : 0.62,

"type" : "VehicleBrand",

"value" : "OPEL"

} ],

"time" : "2018-05-11T12:21:00",

"localId" : "S-201805-00001027",

"deviceState" : {

"time" : "2018-05-11T12:21:00",

"position" : {

"latitude" : 52.23058,

"longitude" : 21.00098,

"altitude" : 130.0

},

"status" : "Scanning",

"scanDirection" : "Both"

},

"files" : [ {

"checksum" : "6D3885B29CEC26885945847D5D6D2C625CC6C72E1A3F610D577B745872EDC97A",

"filename" : "S-201805-00001027-1.jpg",

"size" : 233218,

"type" : "Scan"

}, {

"checksum" : "C806237CC1CFF2099AF100F294643B61B620FE3A7B040D6A49528A2D0B6666D8",

"filename" : "S-201805-00001027-2.jpg",

"size" : 67706,

"type" : "NumberPlate"

}, {

"checksum" : "1C9281ED7A34D13C6E2B17C3D01DEDBA414E373DABA1E67A9F1D00C51D11A756",

"filename" : "S-201805-00001027-3.jpg",

"size" : 90757,

"type" : "MapOverview"

} ] } ],

26

"position" : {

"latitude" : 52.23063,

"longitude" : 21.00095,

"altitude" : 130.0

},

"deviceState" : {

"time" : "2018-05-11T12:21:09",

"position" : {

"latitude" : 52.23058,

"longitude" : 21.00098,

"altitude" : 130.0

},

"status" : "Scanning",

"scanDirection" : "Both"

},

"time" : "2018-05-11T12:21:09",

"localId" : "C-201805-00000032",

"vehicle" : {

"brand" : "OPEL",

"type" : "Car",

"countryCode" : "PL",

"numberPlate" : "JX 12345"

},

"operator" : {

"firstName" : "Jan",

"lastName" : "Nowak",

"identifier" : "X591L0"

},

"basis" : "ParkedVehicle"

}

Odpowiedź centrali:

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Content-Length: 39

{

"id" : "DEV101-C-201805-00000032"

}

5.4.2. Powiadomienie o wystąpieniu alertu

POST /alert/

27

Parametry

| Typ |  | Nazwa | Opis | Schemat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Body |  | alert | Informacje o alercie. | Alert |  |
|  |  | opcjonalne |  |  |  |
| Odpowiedzi |  |  |  |  |
| Kod | Opis |  |  | Schemat |  |
| HTTP |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Accepted |  |  | Bez zawartoÅci |  |

Konsumuje

- application/json

- application/json;charset=UTF-8

Produkuje

• */*

Model żądania

| Ścieżka | Typ | Wymagane | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| code | String | true | Kod alertu. |
| subject | String | true | Temat alertu. |
| level | String | true | Powaga alertu. |
| summary | String | true | Podsumowanie alertu. |
| parameters[] | Array | false | Parametry związane z |
|  |  |  | alertem. |
| parameters[].name | String | true | Nazwa parametru. |
| parameters[].value | Number | true | Wartość parametru. |
| parameters[].type | String | true | Typ wartości parametru. |
| parameters[].unit | String | true | Jednostka wartości |
|  |  |  | parametru. |
| parameters[].readOnly | Boolean | true | Czy parametr tylko do |
|  |  |  | odczytu. |
| operator | Object | false | Operator urządzenia w |
|  |  |  | momencie alertu. |

28

| Ścieżka | Typ | Wymagane | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| operator.identifier | String | true | Identyfikator operatora. |

Przykład - alert przekroczenia maksymalnej temperatury Żądanie zgłoszenia wystąpienia alertu:

POST /alert/ HTTP/1.1

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Host: localhost:8080

Content-Length: 327

{

"subject" : "Parameter",

"code" : "temp-max-exceeded",

"parameters" : [ {

"name" : "temp",

"unit" : "celsius",

"type" : "numeric",

"value" : 85,

"readOnly" : true

} ],

"level" : "Warning",

"operator" : {

"identifier" : "X591L0"

},

"summary" : "Przekroczono temperaturę maksymalną."

}

Odpowiedź centrali:

HTTP/1.1 202 Accepted

Przykład - alert naruszenia integralności urządzenia Żądanie zgłoszenia wystąpienia alertu:

29

POST /alert/ HTTP/1.1

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Host: localhost:8080

Content-Length: 167

{

"subject" : "Security",

"code" : "integrity-breach",

"level" : "Warning",

"operator" : {

"identifier" : "X591L0"

},

"summary" : "Otwarto obudowę."

}

Odpowiedź centrali:

HTTP/1.1 202 Accepted

Przykład - alert zapełnienia bufora

Żądanie zgłoszenia wystąpienia alertu:

POST /alert/ HTTP/1.1

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Host: localhost:8080

Content-Length: 318

{

"subject" : "Buffer",

"code" : "buffer-full",

"parameters" : [ {

"name" : "affected-case-number",

"unit" : "N/A",

"type" : "string",

"value" : "483034/06/2018",

"readOnly" : true

} ],

"level" : "Error",

"operator" : {

"identifier" : "X591L0"

},

"summary" : "Bufor zapchany."

}

30

Parametr affected-case-number zawiera lokalny numer sprawy, przy której nie udało się zapisać dowodów z powodu zapełnienia bufora. Parametr ten jest opcjonalny, alert może zostać wysłany nie tylko w momencie pojawienia się nowego dowodu, którego nie udało się zapisać.

Odpowiedź centrali:

HTTP/1.1 202 Accepted

Przykład - alert o zmianie statusu urządzenia

Żądanie zgłoszenia zmiany statusu urządzenia:

POST /alert/ HTTP/1.1

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Host: localhost:8080

Content-Length: 454

{

"subject" : "Parameter",

"code" : "status-change",

"parameters" : [ {

"name" : "device-status",

"unit" : "N/A",

"type" : "string",

"value" : "Scanning",

"readOnly" : true

}, {

"name" : "previous-device-status",

"unit" : "N/A",

"type" : "string",

"value" : "Idle",

"readOnly" : true

} ],

"level" : "Info",

"operator" : {

"identifier" : "X591L0"

},

"summary" : "Zmiana statusu urządzenia."

}

Odpowiedź centrali:

HTTP/1.1 202 Accepted

31

5.5. Urządzenie rejestrujące

5.5.1. Pobranie informacji o urządzeniu

GET /device/

Odpowiedzi

| Kod | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| HTTP |  |  |
| 200 | OK | Device |

Produkuje

- application/json;charset=UTF-8

Model odpowiedzi

| Ścieżka | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| manufacturer | String | Producent urządzenia. |
| model | String | Model urządzenia. |
| serialNumber | String | Numer seryjny urządzenia. |
| Przykład |  |  |

Żądanie pobrania informacji o urządzeniu:

GET /device/ HTTP/1.1

Host: localhost:8080

Odpowiedź urządzenia:

32

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Content-Length: 82

{

"manufacturer" : "HILLTECH",

"model" : "UR101",

"serialNumber" : "12345"

}

5.5.2. Pobranie informacji o sieci do której urządzenie jest podłączone

GET /device/network

Odpowiedzi

| Kod | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| HTTP |  |  |
| 200 | OK | NetworkInfo |

Produkuje

- application/json;charset=UTF-8

Model odpowiedzi

| Ścieżka | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| transportType | enum (Ethernet, Wifi, Cellular, | Typ transportu w sieci. |
|  | Other) |  |
| Przykład |  |  |

Żądanie pobrania informacji o sieci do której połączone jest urządzenie:

GET /device/network HTTP/1.1

Host: localhost:8080

Odpowiedź urządzenia:

33

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Content-Length: 34

{

"transportType" : "Cellular"

}

5.5.3. Pobranie listy parametrów

GET /device/parameter/

Parametry

| Typ |  | Nazwa | Schemat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Query |  | parameterNames | < string > array(multi) |  |
|  |  | opcjonalne |  |  |
| Odpowiedzi |  |  |  |
| Kod | Opis |  | Schemat |  |
| HTTP |  |  |  |  |  |
| 200 | OK |  | < Parameter > |  |
|  |  |  | array |  |

Produkuje

- application/json;charset=UTF-8

Przykład - wylistowanie kilku zadanych parametrów Żądanie wylistowania parametrów:

GET /device/parameter/?parameterNames=temp&parameterNames=ntp-enabled HTTP/1.1 Host: localhost:8080

Odpowiedź urządzenia:

34

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Content-Length: 194

- {

"name" : "temp",

"unit" : "C",

"type" : "numeric",

"value" : 57.2,

"readOnly" : true

}, {

"name" : "ntp-enabled",

"type" : "boolean",

"value" : true,

"readOnly" : false

} ]

5.5.4. Ustawienie wartości parametru

PUT /device/parameter/{parameterName}

Parametry

| Typ |  | Nazwa | Opis | Schemat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | parameterNa |  |  |  |  |
| Path |  | me | Nazwa parametru | string |  |
|  |  | wymagane |  |  |  |  |
| Body |  | value | value | object |  |
|  |  | wymagane |  |  |  |
| Odpowiedzi |  |  |  |  |
| Kod | Opis |  |  | Schemat |  |
| HTTP |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Accepted |  |  | Bez zawartości |  |
| 404 | Zadany parametr nie istnieje. |  | Bez zawartości |  |
| 405 | Zadany parametr jest tylko do odczytu. |  | Bez zawartości |  |

Konsumuje

- application/json;charset=UTF-8

35

Produkuje

- */*

Przykład - ustawienie temperatury maksymalnej Żądanie ustawienia temperatury maksymalnej:

PUT /device/parameter/temp-max HTTP/1.1

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Host: localhost:8080

Content-Length: 2

80

Odpowiedź urządzenia:

HTTP/1.1 202 Accepted

5.5.5. Pobranie skanowania

GET /device/scan/{localId}

Parametry

| Typ |  | Nazwa | Opis | Schemat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Path |  | localId | Lokalny identyfikator skanowania | string |  |
|  |  | opcjonalne |  |  |  |
| Odpowiedzi |  |  |  |  |
| Kod | Opis |  |  | Schemat |  |
| HTTP |  |  |  |  |  |  |
| 204 | No Content |  |  | Scan |  |

Produkuje

- */*

Model odpowiedzi

36

| Ścieżka | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| localId | String | Lokalny identyfikator |
|  |  | skanowania nadany przez |
|  |  | urządzenie, unikalny w obrębie |
|  |  | urządzenia. |
| time | String | Czas zeskanowania pojazdu. |
| files[] | Array | Pliki powiązane ze |
|  |  | skanowaniem. |
| files[].filename | String | Nazwa pliku. |
| files[].type | String | Typ pliku. |
| files[].size | Number | Rozmiar pliku. |
| files[].checksum | String | Suma kontrolna pliku. |
| Przykład |  |  |
| Żądanie pobrania skanowania: |  |  |

GET /device/scan/S-201805-00001007 HTTP/1.1

Host: localhost:8080

Odpowiedź urządzenia:

37

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Content-Length: 634

{

"time" : "2019-02-08T15:53:22.429",

"localId" : "S-201805-00001007",

"files" : [ {

"checksum" : "691D0B52C46CE767A8801D99D09D2F600350920A5DB4A60853E0E3331855EEC2",

"filename" : "S-201805-00001007-1.jpg",

"size" : 412091,

"type" : "Scan"

}, {

"checksum" : "3EDEEE4F21418ECCB7109C5DACF6F72B6BCFBA65D1F8CEA178B4BDFA8331A400",

"filename" : "S-201805-00001007-2.jpg",

"size" : 50881,

"type" : "NumberPlate"

}, {

"checksum" : "AF19DB5237A7BF9F2C070C390AABAFB692010B7D2A8BC43C9C340DD3D1F8EFAD",

"filename" : "S-201805-00001007-3.jpg",

"size" : 70912,

"type" : "MapOverview"

} ]

}

5.5.6. Pobranie archiwum plików skanowania

GET /device/scan/{localId}/files

Odpowiedzi

| Kod | Opis | Schemat |
| --- | --- | --- |
| HTTP |  |  |
| 200 | OK | Scan |

Produkuje

- application/x-7z-compressed

Przykład

Żądanie pobrania archiwum plików dla konkretnego skanowania:

38

GET /device/scan/S-201805-00001007/files HTTP/1.1 Host: localhost:8080

5.5.7. Pobranie archiwum plików

POST /device/file/

Parametry

| Typ |  | Nazwa | Opis | Schemat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Body |  | filter | Filtr plików. | FileFilter |  |
|  |  | opcjonalne |  |  |  |
| Odpowiedzi |  |  |  |  |
| Kod | Opis |  |  | Schemat |  |
| HTTP |  |  |  |  |  |  |
| 200 | OK |  |  | Bez zawartości |  |

Konsumuje

- application/json;charset=UTF-8

Produkuje

- application/x-7z-compressed

Przykład

Żądanie pobrania archiwum plików dla dwóch konkretnych skanowań oraz tylko plików zawierających całe zdjęcie skanowania i tablicy rejestracyjnej:

POST /device/file/ HTTP/1.1

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Host: localhost:8080

Content-Length: 101

{

"types" : [ "Scan", "NumberPlate" ],

"scanIds" : [ "S-201805-00001007", "S-201805-00001027" ]

}

39

5.6. Pobieranie plików z urządzenia

W każdym przypadku kiedy od urządzenia żąda się zwrócenia jednego bądź więcej plików, powinny one zostać zebrane w archwium 7-zip.

Wymagania dotyczące zwracania plików:

- Każdy plik wygenerowany przez urządzenie musi posiadać unikalną nazwę w obrębie urządzenia.

- Archiwum plików musi zostać podpisane cyfrowo

- Odpowiedź zwracająca archiwum plików musi zawierać nagłówek Content-Signature, pozwalający na zweryfikowanie podpisu

40