# Dokumentacja Techniczna

# Załącznik nr 1 do Dokumentacji Technicznej

- Grafiki plansz informacyjnych m.st. Warszawy

  - Technologia zapisu, przetwarzania i druku grafik

    - Grafiki plansz informacyjnych wykonane zostaną metodą druku elektrostatycznego na papierze umożliwiającym techniczny transfer obrazu w procesie laminacji na trwałe, odlewane, winylowe folie transparentne i translucentne, zawierające warstwy receptywne na ich powierzchniach, umożliwiające wierne i trwałe przeniesienie grafiki z papieru na folie.

    - Druk grafik plansz informacyjnych zostanie wykonany na urządzeniu do druku elektrostatycznego przy użyciu tonerów właściwych dla druku na papierze transferowym.

    - Zapis grafiki zostanie dokonany na 2 dyskach optycznych CDROM w formie ISO 9660 (dysk roboczy + backup), o pojemności do 650 MB, przy użyciu programu graficznego Adobe Illustrator, w formie plików EPS (encapsulated postscript).

    - Transfer grafik z dysku optycznego do drukarki elektrostatycznej zostanie zrealizowany poprzez komputerową stację roboczą, zawierającą procesor obróbki rastra graficznego (rip), dokonującego konwersji układu RGB na CMYK metodą cyfrowego przetwarzania obrazu CLUTS (Color Look-up Tables).

    - Wymagana  rozdzielczość  druku  elektrostatycznego  wynosi  min. 300 dpi.

    - Zastosowana drukarka elektrostatyczna będzie się charakteryzować szerokością wydruku do 132 cm oraz prędkością wydruku (przy rozdzielczości 300 dpi) równą 6.35 cm / s.

    - Maksymalny błąd odwzorowania wydrukowanego obrazu grafiki będzie wynosić ( 0.1 % dla pomiarów wykonanych w centralnym punkcie zadrukowanego medium.

    - Maksymalna wielkość punktu drukarskiego (dot size) przy rozdzielczości 300 dpi dla druku w układzie CMYK wyniesie 0.889 mm (3.5 mil).

    - Komputerowa stacja robocza umożliwi bezpośrednie sterowanie pracą drukarki elektrostatycznej, nakładającej na papier transferowy tonery (cyan, magenta, yellow, black) o odpowiedniej intensywności.

  - Technologia nanoszenia grafik na nośniki

    - Grafiki plansz informacyjnych przeznaczone do naniesienia na powierzchnię poliwęglanową płyt dociskających, wewnątrz paneli podświetlanych, zostaną wydrukowane na folii transparentnej i translucentnej sklejonych razem. Grafiki te będą widoczne w porze nocnej dzięki tylnemu podświetleniu od strony folii translucentnejj a w porze dziennej – dzięki grafice wydrukowanej na folii transparentnej.

    - Powstały z dwu warstw folii „biscuit” będzie naklejony na powierzchni poliwęglanowej płyty dociskającej o grubości  1 mm  dzięki  warstwie  kleju   znajdującej  się  na spodniej stronie „biscuit’a”.

    - W strukturze grafik przeznaczonych do podświetlania tylko w porze nocnej i naturalnej  ekspozycji w świetle dziennym, górną warstwę będzie stanowić folia transparentna, a dolną folia tanslucentna. Na obydwie folie, przed ich sklejeniem zostaną naniesione identyczne grafiki metodą transferu termicznego obrazu z wydruku elektrostatycznego. Przyklejenie zestawu folii transparentnej i translucentnej do powierzchni poliwęglanowej płyty dociskającej o grubości 1 mm będzie możliwe

    - dzięki warstwie kleju znajdującej się na spodniej stronie folii translucentnej (Rys. 1).

    - Wierzchnia powierzchnia struktury grafiki opisanej w pkt. 1.2.3 będzie zabezpieczona dodatkowo warstwą folii transparentnej lub lakieru transparentnego nakładanego w procesie sitodruku.

Rys. 1

Konstrukcja   grafiki   naklejanej  na  powierzchni poliwęglanowej   płyty dociskającej o grubości 1 mm, wewnątrz panela podświetlanego:

| zewnętrzna płyta poliwęglanowa panela podświetlanego | * transparentna |
| --- | --- |
| warstwa tonerów (wydruk grafiki) |  |
| folia transparentna |  |
| warstwa kleju |  |
| warstwa tonerów (wydruk grafiki) |  |
| biała folia translucentna |  |
| warstwa kleju |  |
| poliwęglanowa płyta dociskowa o grub. 1 mm | * transparentna |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |  |

    - Płyty poliwęglanowe wraz z zaaplikowanymi planami – po uprzedniej obróbce kształtującej (przystosowaniu do kształtu punktu informacyjnego MSI) – zostaną zainstalowane w miejscach przeznaczenia w terenie.

1.3 Wymagania dotyczące folii będących nośnikami grafik

1.3.1 Folia transparentna  przeznaczona na trwały nośnik grafiki wykonanej metodą transferu termicznego powinna posiadać warstwę receptywną umożliwiającą przeniesienie warstwy tonerów z papieru transferowego. Folia powinna posiadać warstwę kleju aktywizowaną przez docisk, umożliwiającą  jej trwałą przyczepność do gładkich powierzchni akrylowych / poliwęglanowych. Warstwa kleju powinna być transparentna i nie wpływać w jakikolwiek sposób na umieszczone na folii grafiki 4-ro kolorowe. Folia transparentna umożliwi konstrukcje grafik podświetlanych składających się z warstwy folii transparentnej naklejanej na warstwie folii translucentnej. Folia ta będzie odporna na złuszczanie się na krawędziach i skurcze termiczne na całej powierzchni oraz zapewni jednakową transmisję światła na całej jej powierzchni. Folia ta będzie folią winylową produkowaną w procesie jej odlewnia, i będzie posiadać następujące własności fizyczne, podane w Tabeli   nr 1:

Tabela nr 1

Wymagane   własności   fizyczne  dla  folii  transparentnej   będącej  trwałym nośnikiem grafik podświetlanych:

| Grubość folii | maks: 0.10 mm |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 9 kg/cm min |
| Trwałość wymiarowa | 0.4 mm |
| Zakres temperatur stosowalności | - 54oC do + 103oC |
| Elastyczność liniowa (wydłużalność) | 0.7 kg/cm |
| Odporność chemiczna na: wodę (24 h) | całkowita |
| na paliwo wzorcowe (1 h) | całkowita |
| na olej SAE 20 (24 h) | całkowita |
| na 50 % wody glikol etyl. (24 h) | całkowita |
| na 10 % roztwór HCL (10 min) | całkowita |
| na naftę (10 min) | całkowita |
| na benzynę lakową (10 min) | całkowita |
| na alkohol metylowy (10 min) | całkowita |

1.3.2 Folia translucentna przeznaczona na trwały nośnik grafiki wykonanej metodą transferu termicznego powinna posiadać warstwę receptywną umożliwiającą przeniesienie warstwy tonerów z papieru transferowego. Folia powinna posiadać warstwę kleju aktywizowaną przez docisk, umożliwiającą jej trwałą przyczepność do gładkich powierzchni akrylowych / poliwęglanowych. Warstwa kleju powinna być transparentna i nie wpływać w jakikolwiek sposób na umieszczone na folii grafiki 4-ro kolorowe. Folia translucentna umożliwi konstrukcje grafik podświetlanych składających się z warstwy folii transparentnej naklejanej na warstwie folii translucentnej. Folia ta będzie odporna na złuszczania się na krawędziach, skurcze termiczne i zapewni jednakową transmisję światła na całej jej powierzchni. Zastosowana folia translucentna będzie folią winylową produkowaną w procesie jej odlewania, i będzie posiadać następujące własności fizyczne podane w Tabeli nr 2. Zastosowana folia translucentna powinna charakteryzować się własnością jej usuwalności z powierzchni akrylowej / poliwęglanowej w okresie do 2 lat od jej naklejenia.

Tabela nr 2

Wymagane  własności   fizyczne  dla  folii  translucentnej   będącej   trwałym nośnikiem grafik podświetlanych:

| Grubość folii | maks.: 0.10 mm |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 9 kg/cm min |
| Trwałość wymiarowa | 0.38 mm |
| Zakres temperatur stosowalności | - 29oC do + 80oC |
| Elastyczność liniowa (wydłużalność) | 200 % przy 23oC |
| Odporność chemiczna na: wodę (24 h) | całkowita |
| na paliwo wzorcowe (1 h) | całkowita |
| na olej SAE 20 (24 h) | całkowita |
| na 50 % wody glikol etyl. (24 h) | całkowita |
| na 10 % roztwór HCL (10 min) | całkowita |
| na naftę (10 min) | całkowita |
| na benzynę lakową (10 min) | całkowita |
| na alkohol metylowy (10 min) | całkowita |

1.3.3 Papier transferowy do druku elektrostatycznego zastosowany do wykonania grafik podświetlanych będzie kompatybilny pod względem własności fizycznych i chemicznych z zastosowanymi tonerami, foliami transparentnymi i translucentnymi.

1.3.4 Trwałość użytkowa materiałów zastosowanych zarówno w procesie produkcji grafik podświetlanych jak i materiałów będących nośnikami tych grafik nie powinna być krótsza od 4 lat.

1.3.5 W szczególności zestaw zastosowanych materiałów do produkcji grafik podświetlanych (tonery, papier transferowy, folie transparentne, folie translucentne, transparentne folie lub lakiery zabezpieczające) metodą druku elektrostatycznego powinien być wewnętrznie kompatybilny i gwarantować w okresie trwałości użytkowej adhezję nośników grafik do podłoża, odporność kolorów na działanie UV oraz odporność na złuszczanie i spękania.

Załącznik nr 2 do Dokumentacji Technicznej

Rysunki techniczne stanowiące załącznik do opisu przedmiotu zamówienia, składające się z 2 stron.

Załącznik nr 3 do Dokumentacji Technicznej

Wykaz lokalizacji 103 sztuk punktów informacyjnych MSI dla których należy zaktualizować i zamontować plany szczegółowe

| Lp. | Nr katalogowy | Lokalizacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | 001/09/008 | Rondo de Gaulle’a |
| 2 | 001/09/009 | Jerozolimskie/Krucza |
| 3 | 001/09/011 | Marszałkowska (Rotunda) |
| 4 | 001/09/013 | Jerozolimskie/Mariott |
| 5 | 001/09/019 | Emilii Plater/Śliska |
| 6 | 001/09/020 | Jana Pawła/Świętokrzyska |
| 7 | 001/09/021 | Marszałkowska przy Sezamie |
| 8 | 001/09/022 | Marszałkowska/Królewska |
| 9 | 001/09/031 | Marszałkowska (Domy Centrum) |
| 10 | 001/09/040 | pl.Bankowy |
| 11 | 001/09/043 | Jana Pawła/Solidarności |
| 12 | 001/09/096 | Al. Jerozolimskie/Dworzec Powiśle |
| 13 | 001/09/148 | Jana Pawła II/ pl. Mirowski |
| 14 | 001/09/149 | Wierzbowa/ pl. Teatralny |
| 15 | 001/09/150 | Emilli Plater/Al. Jerozolimskie |
| 16 | 001/09/193 | Świętokrzyska/Bagno |
| 17 | 001/09/195 | Świętokrzyska/Mazowiecka |
| 18 | 001/10/162 | Niecała 2 |
| 19 | 001/10/167 | pl. Defilad 1 |
| 20 | 001/10/168 | pl. Defilad 2 |
| 21 | 001/10/171 | Jasna 14/16 |
| 22 | 001/10/177 | Mariańska 5 |
| 23 | 001/10/182 | Podziemia-(Marszałkowska/Złota) |
| 24 | 001/10/183 | Podziemia-(Jerozolimskie/Jana Pawła II) |
| 25 | 001/10/187 | Podziemia-(Marszałkowska/Jerozolimskie) |
| 26 | 001/10/905 | Dworzec Centralny - Galeria Południowa |
| 27 | 001/15/007 | Rondo de Gaulle’a |
| 28 | 001/15/023 | Nowy Świat/Świętokrzyska |
| 29 | 001/15/045 | Krakowskie Przedmieście/Tokarzewskiego |
| 30 | 001/15/047 | pl. Zamkowy |
| 31 | 001/15/048 | Krakowskie Przedmieście przy UW |
| 32 | 002/09/005 | Piękna/Mokotowska |
| 33 | 002/09/006 | Jerozolimskie (Muzeum Narodowe) |
| 34 | 002/09/010 | Marszałkowska/Forum |
| 35 | 002/09/012 | Marszałkowska/Metropol |
| 36 | 002/09/110 | Marszałkowska/Trasa Łazienkowska |
| 37 | 002/09/118 | Niepodległości/Łazienkowska |
| 38 | 002/09/147 | Hoża/Krucza |
| 39 | 002/09/200 | Plac Zbawiciela |
| 40 | 002/09/201 | Plac Politechniki |
| 41 | 002/10/164 | Policja-Wilcza 21 |
| 42 | 002/10/185 | Podziemia-(Jerozolimskie/Chałubińskiego) |
| 43 | 002/10/186 | pl. Konstytucji 5 |
| 44 | 002/15/003 | Plac Na Rozdrożu/Koszykowa |
| 45 | 002/15/080 | Plac Trzech Krzyży |
| 46 | 003/09/036 | Jana Pawła II/Anielewicza |
| 47 | 003/09/037 | Stawki/Jana Pawła II |
| 48 | 003/09/041 | Andersa/Stawki |
| 49 | 003/09/199 | Dworzec Gdański |
| 50 | 003/09/284 | Inflancka 6 |
| 51 | 003/09/285 | Inflancka 6 |
| 52 | 003/10/158 | Policja-Dzielna 12 |
| 53 | 004/15/039 | Freta/Stara |
| 54 | 004/15/046 | Miodowa/Długa (pomnik) |
| 55 | 005/09/289 | Bulwar J. Karskiego/Boleść |
| 56 | 005/15/038 | Podwale/Senatorska |
| 57 | 005/15/049 | Freta/Podwale |
| 58 | 006/09/024 | Tamka/Herberta |
| 59 | 006/09/097 | Tamka/Dobra |
| 60 | 006/09/103 | Sowia/Mariensztat |
| 61 | 006/09/283 | Dobra/Lipowa |
| 62 | 007/09/093 | Solec/3 Maja |
| 63 | 007/09/094 | 3 Maja/Herberta |
| 64 | 007/09/098 | Łazienkowska/Rozbrat |
| 65 | 008/09/085 | Agrykola/Myśliwiecka |
| 66 | 008/10/154 | Belwederska 23/30 |
| 67 | 008/15/001 | Ujazdowskie/Bagatela |
| 68 | 008/15/002 | Plac Na Rozdrożu |
| 69 | 008/15/004 | Ujazdowskie/Piękna |
| 70 | 021/09/067 | Nowowiejska/Niepodległości |
| 71 | 021/09/115 | Jerozolimskie/Lindleya |
| 72 | 021/09/119 | Niepodległości/Wawelska |
| 73 | 021/09/146 | Filtrowa/Raszyńska |
| 74 | 021/10/184 | Podziemia-(Jerozolimskie/Chałubińskiego) |
| 75 | 022/09/032 | Grójecka/Kopińska |
| 76 | 022/09/033 | Narutowicza/Uniwersytecka |
| 77 | 022/09/034 | Plac Narutowicza |
| 78 | 022/09/068 | pl. A. Zawiszy |
| 79 | 022/09/083 | Dworzec Zachodni |
| 80 | 022/09/143 | Wawelska/Żwirki i Wigury |
| 81 | 022/09/144 | Białobrzeska/Grzymały-Sokołowskiego |
| 82 | 022/09/145 | Grójecka/Banacha |
| 83 | 022/09/181 | Grójecka 17a |
| 84 | 022/09/290 | Dw. Zachodni/Al. Jerozolimskie |
| 85 | 022/10/179 | Radomska 13/21 |
| 86 | 023/09/101 | Żwirki i Wigury/Banacha |
| 87 | 023/09/114 | Grójecka/Dickensa |
| 88 | 023/09/141 | Żwirki i Wigury/Racławicka |
| 89 | 024/09/035 | Grójecka/Bitwy Warszawskiej |
| 90 | 024/09/142 | Szczęśliwicka/Dickensa |
| 91 | 025/09/293 | Plac Grzybowski/Bagno |
| 92 | 033/09/069 | Mickiewicza/Plac Wilsona |
| 93 | 033/09/075 | Popiełuszki/Wojska Polskiego |
| 94 | 033/09/091 | Plac Inwalidów |
| 95 | 033/09/173 | Słowackiego/Teoplitza |
| 96 | 033/09/174 | Słowackiego/Kątowa |
| 97 | 033/10/172 | Krajewskiego 3/5 |
| 98 | 034/09/078 | Słowackiego/Hala Marymoncka |
| 99 | 034/09/087 | Popiełuszki/Krasińskiego |
| 100 | 034/09/088 | Broniewskiego/ Krasińskiego |
| 101 | 034/09/117 | Armii Krajowej/Broniewskiego |
| 102 | 034/09/261 | Włościańska/Słowackiego |
| 103 | 035/09/079 | Słowackiego/Gdańska |