OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z  przebudową  alei  Zjednoczenia na  odc.  ul.  Żeromskiego  -  ul.  Marymoncka  (bez  skrzyżowań)  w  Warszawie  wraz  z  fragmentami  ulic  poprzecznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

# Opis inwestycji

# Teren inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w m.st. Warszawa, na terenie Dzielnicy Żoliborz. Al. Zjednoczenia zaliczona jest do kategorii dróg powiatowych  i objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Starych Bielan zgodnie z uchwałą nr  XCIV/2817/2010  z dnia 9.11.2010r. Występuje na niej średnie natężenie ruchu kołowego oraz średnie ruchu pieszego.

Teren, na którym znajduje się inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie podlega ochronie zabytków i dóbr kultury współczesnej, nie leży w obszarze Natura 2000.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych. Na  zakres tych robót składają się następujące roboty/branże:

- roboty drogowe,

- stała organizacja ruchu,

- zieleń drogowa,

- odwodnienie,

- oświetlenie,

- Dokładny zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa robót budowlanych  opracowana przez firmę Biuro  Prac  Projektowych  ul.  Puszczyka  18a/8,  02 - 785 Warszawa.

- Inwestycja realizowana będzie na podstawie  zgłoszenia  robót  budowlanych  niewymagających  pozwolenia  na  budowę  zarówno  na  drodze  powiatowej  i  wojewódzkiej.

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.

- Wykonawca dokona aktualizacji wszelkich uzgodnień i opinii, których termin ważności upłynął 
oraz aktualizacji wszelkich uzgodnień wygasających w trakcie trwania Umowy o ile zachodzi taka potrzeba, a które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca uwzględni obowiązujące normy i wytyczne. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania obiektu.

- Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

- Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego 
i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

- Czas realizacji przedmiotu umowy - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - Okresy realizacji przedmiotu umowy.

Realizacja przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy i obejmuje następujące okresy:

- okres przed rozpoczęciem robót, który rozpoczyna się od daty podpisania umowy,

- okres realizacji robót, który liczony jest począwszy od dnia następnego po zakończeniu okresu

przed rozpoczęciem robót,

- okres po zakończeniu robót, który liczony jest począwszy od dnia następnego po dniu zakończeniu robót.

  - Okres przed rozpoczęciem robót – 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

  - Okres realizacji robót – 6 miesięcy.

  - Okres po zakończeniu robót – 1 miesiące .

- Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, m.in. w zakresie:

- robót branży drogowej,

- robót branży sanitarnej,

- robót branży elektroenergetycznej,

- zieleni,

- inżynieria ruchu.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usług lub robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

- Wytyczne dotyczące ułożenia siatki z włókien szklanych i węglowych przesączonych asfaltem - przed skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną.

- Na długości 50 m przed skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną na całej szerokości pasów ruchu przy dojeździe do skrzyżowania należy ułożyć siatkę zbrojeniową z włókien szklanych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym) przesączonych asfaltem według SST D.01.03.05.

- Siatkę można układać na równym podłożu na warstwie wiążącej  po jej skropieniu emulsją asfaltową zgodnie z zaleceniami zawartymi w zaleceniach producenta i SST.

- Należy zapewnić połączenie między siatką a podłożem i nową warstwą asfaltową poprzez skropienie podłoża emulsją asfaltową z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego, bądź emulsją asfaltową modyfikowaną elastomerem SBS (z asfaltem drogowym rodzaju 70/100 lub twardszym).

- Minimalna łączna grubość warstw asfaltowych na siatce powinna wynosić 3 cm dla siatki szklano-węglowej.

- Wymagania i warunki realizacji:

    - Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych w zakresie budowy  będzie sprawowany przez Inżyniera wskazanego przez ZDM.

    - Faktury za realizację budowy ZDM Wykonawca będzie wystawiał na Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w ramach którego działa Zarząd Dróg  Miejskich  ul.  Chmielna  120,  00-801  Warszawa.

    - W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy.

    - Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót (wycenionych  w   wykazie  ,,Tabela  robót”) oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania przedmiotu umowy  zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami.

- Usunięcia wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji i przeszkód na które ewentualnie natrafi w trakcie wykonywania robót po ich zidentyfikowaniu. Kolizje i przeszkody Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu, przedstawiając sposób ich usunięcia. Jeżeli usunięcie takiej kolizji wymaga sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej i/lub dokonania uzgodnień, to jest to obowiązkiem Wykonawcy.

- Dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia.

- Zorganizowania zaplecza budowy.

- Pozyskania terenu na potrzeby lokalizacji zaplecza budowy i urządzeń zaplecza budowy w sytuacji gdy Wykonawca chce je zlokalizować  poza Terenem Budowy wraz z doprowadzeniem potrzebnych mediów oraz demontaż urządzeń zaplecza budowy  po zakończeniu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

- Zainstalowania dla potrzeb budowy energii i wody, wraz z odprowadzeniem ścieków oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót.

- Wykonawca do wykonywania prac winien zastosować sprzęt, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne normy. Czas pracy maszyn na tzw. „jałowym biegu” należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Badanie zgodności hałaśliwości wykorzystywanego sprzętu z wielkościami normowymi leży po stronie Wykonawcy.

- Zastosowania środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn.

- Dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy.

- Dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Zapoznania się z odpowiednim wyprzedzeniem, z położeniem terenu budowy, jego dostępnością i innymi istotnymi szczegółami dla wykonania robót. Dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy, które to informacje należy uzyskać we właściwych urzędach i od gestorów sieci.

- Zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych  i  zamiennych;

- Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienie właściwych warunków   i bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, zgodnie z  opracowanym  planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21 a - Prawo Budowlane).

- Przygotuje i przedłoży Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy System Zapewnienia Jakości, aby dostosować swoje działania do wymagań Umowy,

- Prowadzenia robót w takim systemie, który zagwarantuje wykonanie robót zgodnie z harmonogramem  robót.

- koordynowania robót podwykonawców

- Ubezpieczenia  budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami

losowymi, odpowiedzialności cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących

pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych;

- Zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność i zobowiązany jest do likwidacji wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim na terenie budowy i na terenie bezpośrednio do niego przyległym, na skutek własnej działalności lub swoich podwykonawców, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy.

- Wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, w tym zabezpieczenia infrastruktury na czas prowadzenia robót oraz okolicznych budynków i innych obiektów budowlanych zlokalizowanych w obszarze oddziaływania budowy.

- Pielęgnacji wykonanej zieleni. Okres pielęgnacji dla nowo założonej zieleni wynosi 36 miesięcy, liczony od odbioru końcowego. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram określający terminy, zakres oraz ilość czynności pielęgnacyjnych.

- Wszelkie prace ziemne należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629).

- Zgłoszenia do właściwego Geodety w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej, a następnie odtworzenie tych punktów w terenie.

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej.

- Wyregulowania urządzeń występujących w granicy robót, do projektowanego poziomu drogi, przed wykonaniem nawierzchni.

- Zabezpieczenie sąsiednich obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia dojazdu i dostępu do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót.

- Wywiezienia i utylizacji po rozbiórkach budowlanych ziemi, ewentualnych odpadów gabarytowych, betonowych, stalowych i innych.

- Wykonania dokumentacji powykonawczej,  zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  888 Dyrektora  ZDM  z  dnia 25.11.2011r . Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu - najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego w zakresie określonym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zostać sporządzona w wersji papierowej - 1 egz. oraz w  wersji elektronicznej na płycie DVD – 1 egz. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zawierać: powykonawczą dokumentację projektową, rysunki i zmiany projektowe zapisane w plikach *.dwx i *.pdf,  kopie pozostałych dokumentów zapisane w plikach *.pdf, *.docx lub *.xmlx.

- Po zakończeniu robót, uporządkowania terenu budowy wraz z demontażem urządzeń i obiektów tymczasowych.

- Opracowania projektów czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej zatwierdzeniem przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy. Na podstawie tych projektów wdrożenie i utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na czas realizacji robót. Czasowa organizacja ruchu powinna w szczególności zapewniać mieszkańcom/użytkownikom i służbom miejskim dojazd do posesji przyległych do terenu budowy lub posesji do których dojazd jest możliwy wyłącznie z dróg objętych czasową organizacją ruchu.

- Wykonania niezbędnych rusztowań oraz ich rozbiórkę po wykonaniu robót.

- Dokonywania wyłączeń i włączeń budowanych i przebudowywanych sieci do sieci istniejących.

- Utrzymania terenu budowy i dróg dojazdowych w należytym stanie technicznym i bieżące usuwania zbędnych materiałów, odpadów, śmieci.

- Zimowego utrzymania terenu budowy oraz obszaru  5 m poza jego granicą,  polegającego w szczególności na bieżącym usuwaniu zalegającego ściegu, usuwaniu oblodzenia w sposób zapewniający bezpieczny ruch pojazdów samochodowych, rowerzystów oraz pieszych.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia tych obowiązków w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Zabezpieczenia istniejącej zieleni w sąsiedztwie prowadzonych robót i dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Używania materiałów i wyrobów posiadających aprobaty techniczne, świadectwo dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane źródło pochodzenia i akceptowanych przez Inżyniera.

- Zamawiający dopuszcza ewentualną konieczność zastosowania zimowej przerwy technologicznej. Konieczność jej zastosowania powinna zostać potwierdzona odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, dokonanym przez Inżyniera. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z zabezpieczeniem budowy na czas przerw w realizacji robót.

- Zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki, takie jak krawężniki kamienne, kostka kamienna, kostka brukowa, bruk – kamień polny, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Zamawiającego :

- kostka kamienna i kostka brukowa – w magazynie Zarządu Dróg Miejskich, przy 
ul. Gołdapskiej,

- krawężniki kamienne i bruk (kamień polny) – w magazynie Zarządu Dróg Miejskich, przy 
ul. Noteckiej.

W/w materiały powinny zostać oczyszczone oraz posortowane, a kostka betonowa, brukowa, kamienna ułożona dodatkowo na paletach.

Szczegóły transportu materiałów drogowych Wykonawca ustali z Wydziałem Dróg ZDM natomiast transport materiałów metalowych (np. elementy oświetlenia i sygnalizacji)                               z Wydziałem Sygnalizacji i Oświetlenia ZDM.

Destrukt asfaltowy Wykonawca zutylizuje.

Wykonawca powinien posiadać park maszynowy umożliwiający rozładowanie materiałów                     w magazynach Zamawiającego.

Inne materiały rozbiórkowe, w tym pochodzące z przebudowy urządzeń kolizyjnych Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez właścicieli (użytkowników) mediów 
– maksymalna odległość transportu: 20 km.

Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty związane ze składowaniem, recyklingiem oraz utylizacją wszelkich materiałów z rozbiórek i odpadów, a także zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w operacie kolaudacyjnym wszystkich niezbędnych protokołów 
z tym związanych.

- Usunięcia istniejących reklam i innych urządzeń/obiektów kolidujących z prowadzonymi robotami (lub ich przeniesienie w miejsce nie kolidujące z prowadzonymi robotami budowlanymi - maksymalna odległość transportu: 20 km), jeżeli zajdzie taka konieczność.

- Uzyskania niezbędnych pozwoleń i poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych dla wejścia 
w teren, w celu prowadzenia robót.

- Wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Materiał pochodzący z wycinki jest własnością Wykonawcy. W przypadku występowania gatunków chronionych, dla których te drzewa lub krzewy stanowią siedliska lub są miejscem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku migracji lub żerowania, wycinka drzew i krzewów możliwa będzie po uzyskaniu opinii specjalisty z zakresu ochrony środowiska i ewentualnym uzyskaniu odstępstwa od zakazów. Koszt pracy specjalistów oraz opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania ewentualnego odstępstwa poniesie Wykonawca.

- Przed przystąpieniem do robót wykonawca sporządzi inwentaryzację przyległych do terenu  budowy obiektów i okolicznych dróg oraz dróg dojazdowych do budowy. W przypadku ewentualnych uszkodzeń w wyniku przejazdów pojazdów budowy, pracy sprzętu budowlanego czy z powodu innych przyczyn powstałych w związku z wykonywanym przez Wykonawcę pracami, Wykonawca naprawi uszkodzone elementy we własnym zakresie i na swój koszt.

- Wykonawca na własny koszt wykona monitoring ułożonych przewodów  kanalizacyjnych przed włączeniem ich do sieci  kanalizacyjnej.

- Uwzględnienia kosztów odwadniania wykopów,  o  ile  zachodzi  taka  potrzeba, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami z zakresu prawa wodnego w cenie oferty.

- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób przeznaczonych do realizacji i wykonujących następujące czynności, tj.:

- roboty drogowe w zakresie STWiORB   pkt.20  warstwy z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza,  wiążąca  i ścieralna,

- roboty drogowe w zakresie STWiORB     pkt.  11,12, 15,16,17  - nawierzchnie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonywanych robót przed ich zniszczeniem.

- Wykonawca usunie wszelkie wady ujawnione w trakcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy oraz w  okresie rękojmi.

- Wykonawca umieści w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu, przy ciągach komunikacyjnych na ogrodzeniu Terenu Budowy lub w innym widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu Terenu Budowy, tablic informacyjnych / tablicy informacyjnej Zamawiającego. Wymiary oraz liczba tablic Zamawiającego nie mogą być mniejsze niż wymiary i liczba tablic/szyldów z logo Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie zdecyduje się na umieszczenie tablic/szyldów z własnym logo – liczba tablic Zamawiającego winna wynosić minimum 1 szt., a wymiary około 2x3m. Tablice Zamawiającego zawierać będą: znak promocyjny m.st. Warszawy udostępniony przez Zamawiającego wraz z uzgodnioną z Zamawiającym pisemną informacją o inwestycji będącej przedmiotem Umowy. Treść i wygląd tablic zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed ich umieszczeniem. Tablice umieszczone będą przez cały okres realizacji niniejszego Umowy.

- Wykonawca przygotuje od strony technicznej i będzie brał udział w odbiorach technicznych, końcowym i ostatecznym przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewnieni nadzory techniczne ze strony odpowiednich służb (m.in. MPWiK, Innogy, itp.), a także właścicieli urządzeń obcych, kolidujących z prowadzonymi robotami w celu ich prawidłowej realizacji.

Pozostałe wymagania i warunki dotyczące zakresu i realizacji przedmiotu umowy określają materiały przetargowe/ dokumentacja projektowa wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z terenem robót i terenami przyległymi oraz w cenie oferty ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy.