Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont wiaduktu północno – zachodniego przy

Moście im.Ks.Józefa Poniatowskiego  Warszawie

Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A-748

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Chmielna 120, 00 – 801 Warszawa

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny kod CPV:       92 52 20 00   - 6 -    usługi ochrony obiektów historycznych

Dodatkowy kod CPV: 45 45 30 00   - 7 –   roboty remontowe i renowacyjne

Dodatkowy kod CPV: 45 22 11 21   - 6   -  roboty budowlane w zakresie wiaduktów

drogowych

Dodatkowy kod CPV: 45 23 13 00   - 8 --  roboty budowlane w zakresie budowy

wodociągów  i rurociągów odprowadzenia

ścieków

Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich

Ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

Opracowała

Magdalena Zagańczyk

1.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i prace  konserwatorskie związane z remontem wiaduktu drogowego, północno – zachodniego stanowiącego zjazd z mostu i wjazd na wiadukt im.ks.J.Poniatowskiego, w ramach których należy wykonać:

  - Dokumentację fotograficzną stanu istniejącego  obiektu oraz kontynuować ją systematycznie podczas realizacji prac konserwatorsko – budowlanych

  - Protokolarne przejęcie obiektu i terenu od zarządcy tj. ZDM

  - Uczestniczenie w zawiadomieniu właściwych organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia  robót tj.- Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków i Mazowiecki oraz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

  - Wprowadzenie w terenie projektu czasowej organizacji ruchu. który  posiada uzgodnienie Biuro Polityki i Mobilności Transportu, oraz utrzymywanie na własny koszt wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu wynikające z organizacji ruchu na czas budowy.

  - Ustawienie rusztowań i ogrodzeń

  - Wykonanie prac remontowych wiaduktu w tym konserwatorskich, na podstawie przekazanej przez Zamawiającego  Dokumentacji projektowej wymienionej poniżej w punkcie nr 2

  - Przywrócenie stałej organizacji ruchu.

2.Podstawa realizacji przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja projektowa zawierająca :

- Projekt budowlany z Programem Prac Konserwatorskich

- Projekty wykonawcze remontu wiaduktu w zakresie :

- branży mostowej

- branży elektrycznej w tym instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia ulicznego i zasilania sieci trakcyjnej

- branży kanalizacyjnej

- prac konserwatorskich elementów kamiennych oraz cegły na podstawie Programu Prac Konserwatorskich

- inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem

- Projekt czasowej organizacji ruchu

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż

- Pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - decyzja nr W/2545/2018 z dnia 30.08.2018r

- Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych Wojewody Mazowieckiego–decyzja nr 563/II/2018 z dnia 25.10.2018 r.

Hierarchię ważności dokumentów ustala się zgodnie z powyższą punktacją.

3.Charakterystyka obiektu

Istniejący obiekt jest to wiadukt drogowy, jednoprzęsłowy O schemacie statycznym łuku bezprzegubowego. Ustrój niosący stanowi sklepienie ceglano-żelbetowe , ze ścianami czołowymi betonowymi obłożonymi ozdobną okładziną kamienną. Sklepienie posadowione jest na żelbetowych fundamentach wysokości ok.7,0 m. składających się z z dwóch płyt – dolnej i górnej – połączonych żelbetowymi ścianami przenoszącymi obciążenia z obiektu na poziom gruntu nośnego. Wzdłuż dojazdów do obiektu występują masywne skrzydła kamienne , wykonane z tego samego materiału jak oblicówka sklepienia. Obiekt wyposażony jest w balustrady kamienne, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, kamienne krawężniki i nawierzchnię chodników z asfaltu lanego. Obiekt odwodniany jest  powierzchniowo do kanalizacji ulicznej. Podstawowe dane geometryczne:

- długość całkowita obiektu; 17,60

- światło poziome  1,00 m

- światło pionowe 6,30 m

- szerokość całkowita obiektu 13,94 m

- szerokość jezdni 9,84 m

- szerokość opasek/chodników po 1,30 m

Stan techniczny i estetyka obiektu wskazują na konieczność przeprowadzenia prac konserwatorsko- budowlanych.

4.Zakres robót do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

4.1.   wprowadzenie w terenie czasowej organizacji ruchu

4.2    rozebranie nawierzchni jezdni i chodników

4.3    rozebranie obrukowania skarp

4.4   usunięcie drzew zakwalifikowanych do wycinki

4.5   odkopanie skrzydeł  wiaduktu wraz z ich naprawą od strony jezdni i skarp

4.6   wykonanie zespolonej ze skrzydłami wzmacniającej płyty żelbetowej

4.6   prace naprawcze  skrzydeł, ścian pachwinowych i łukowego sklepienia z cegły

4.7   specjalistyczne naprawy /lub wymiana/ zgodne z Programem Prac

Konserwatorskich, dotyczące  elementów kamiennych balustrad, ścian

czołowych skrzydeł, łukowej obudowy wiaduktu ,sklepienia łukowego wiaduktu

oraz kamiennego murku z granitowych bloczków

4.8   zabezpieczenie kabli zasilających sieć trakcyjną Tramwajów Warszawskich.

4.9.  demontaż i ponowny montaż latarni oświetlenia ulicznego

4.10.wykonanie ( odtworzenie ) drenażu w strefach nasypu

4.11.budowa systemu odwodnienia z obiektu i włączenia do systemu kanalizacji

miejskiej.

Uwaga : zakres robót poz. 4.11nie jest objęty pozwoleniem na budowę i

realizowany będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia

5.Wymagania wobec Wykonawcy i warunki realizacji

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie przed przygotowaniem oferty.

- Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne roboty i czynności towarzyszące, w tym wynikające z uzyskania dostępu do miejsca robót, ewentualnego wykonania zaplecza, poboru prądu i wody,  transportu elementów itp. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami.

- Osoby kierujące robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, oraz osoby samodzielnie wykonujące prace konserwatorskie, muszą spełniać wymagania o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w  art.37a ust.1, 2 i 3. oraz art.37c.

- Osoby wyznaczone przez wykonawcę w ofercie  do kierowania robotami budowlanymi konserwatorskimi i instalacyjnymi, nie mogą podejmować się innych zadań kolidujących z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Zaleca się aby Wykonawca stosował się do warunków i zaleceń zawartych w decyzji nr W/2545/2018 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzji nr 563/II/2018  Wojewody Mazowieckiego

- Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do uwag i zaleceń zawartych w protokółach koordynacyjnych i uzgodnieniach gestorów infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obrębie i sąsiedztwie prowadzonych robót, w tym zapewnić zgłoszenia rozpoczęcia robót, nadzory branżowe i odbiory komisyjne robót

- Przygotowanie do pisemnej akceptacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków inwentaryzację wraz z projektem wymienianych balustrad ( patrz  pkt 5 decyzji nr W/2545/2018,  MWKZ)

- W ciągu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi rozwinięcie kosztorysu ofertowego przez podanie cen jednostkowych robocizny, materiału i sprzętu dla poszczególnych pozycji kosztorysu.

- Za ewentualne szkody powstałe w trakcie, bądź w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, także wobec osób trzecich, odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, które muszą być zatwierdzane przez Zamawiającego  oraz w niektórych przypadkach niezbędne będzie uzyskanie zgody autora  „Programu Prac Konserwatorskich - elementów kamiennych i cegły”

- W przypadku realizacji inwestycji pt.: „Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie im.ks.J.Poniatowskiego” w czasie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do koordynacji swoich prac z w/w pracami realizowanymi na zlecenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej następujące elementy:

- wykaz przekazanej dokumentacji (spis),

- dokumenty kontraktowe : umowa, oferta, protokoły przejęcie i zwrotu terenu zajmowanego podczas prowadzonych roboty ,

- dziennik budowy

- oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich

- oświadczenie Kierownika budowy o uporządkowaniu terenów na którym prowadzono roboty i terenów przyległych,

- wszelkie inne uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami,

- deklaracje zgodności, świadectwa jakości oraz certyfikaty wbudowanych materiałów protokoły przekazania terenu,

- powykonawczą inwentaryzację  geodezyjną

- powykonawczą dokumentację projektową z programem prac konserwatorskich – opis, rysunki i mapy wykonanych napraw

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

- dokumentację fotograficzną na płycie CD/DVD, uwzględniającą stan poszczególnych elementów przed, w trakcie i po wykonaniu napraw.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji       powykonawczej w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (zapisany na płycie jednokrotnego nagrania CD lub DVD, opakowanej i opisanej, bądź na innym zewnętrznym nośniku danych).

Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej ma zawierać, odpowiednio do wersji papierowej, wszystkie strony i rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień oraz podpisami. Wersja elektroniczna ma zawierać również wersję edytowalną rysunków, opisów etc.

6.Rękojmia i Gwarancja należytego wykonania przedmiotu zamówienia

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy, licząc od daty spisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany w ofercie, liczony od daty spisania przez strony Protokołu odbioru końcowego. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości zawierający m.in. opis przyczyny powstania wady, sposobu jej naprawy, uzgodni z Zamawiającym i po jego  akceptacji dokona naprawy niezwłocznie w terminie ustalonym z Zamawiającym.

7.Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia  30.11.2019 r.

8. Odbiór i Rozliczenie prac.

Wszelkie prace ulegające zakryciu wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do Zamawiającego. W przypadku braku zawiadomienia prace te nie zostaną odebrane, a w konsekwencji koszty ich odsłonięcia w całości będą obciążać Wykonawcę.

Rozliczenie wykonywanych robót będzie odbywać się na koniec każdego miesiąca fakturami częściowymi i fakturą końcową po zakończeniu robót. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę jest Protokół odbioru częściowego lub odbioru końcowego spisany pomiędzy Stronami umowy, sporządzony w oparciu o obmiar zrealizowanych robót,  z częścią rysunkową, w cenach jednostkowych  podanych w kosztorysie ofertowym - wszystko potwierdzone przez Zamawiającego.

Ceny jednostkowe podane w ofercie nie będą podlegały zmianie przez cały okres realizacji umowy.