Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC

(Opis przedmiotu zamówienia)

Przedmiot zamówienia:

Czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:

90.69.00.00 – 0: 	Usługi usuwania graffiti (główny kod)

90.91.00.00 – 9: 	Usługi sprzątania (dodatkowy kod)

90.60.00.00 – 3: 	Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na terenach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane (dodatkowy kod)

Opracowała:

Izabela Kowalczyk

Warszawa, październik 2019 r.

Spis treści

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Podstawa realizacji Przedmiotu zamówienia	3

3.	Zakres usług do wykonania w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia	3

3.1	Mycie ekranów akustycznych	3

3.2	Usuwanie graffiti z ekranów akustycznych i z drogowych obiektów  inżynierskich	4

3.3	Usuwanie plakatów z ekranów akustycznych i z drogowych obiektów inżynierskich.5

3.4	Zabezpieczanie ekranów akustycznych i drogowych obiektów inżynierskich przed umieszczaniem graffiti i plakatów, powłokowym systemem zmywalnym na bazie mikro - wosków	6

3.5	Mycie gzymsów i balustrad drogowych obiektów inżynierskich	6

3.6	Mycie drogowych obiektów inżynierskich	7

4.	Wymagania wobec Wykonawcy i warunki realizacji Przedmiotu zamówienia	8

5.	Termin realizacji Przedmiotu zamówienia	12

6.	Odbiór i rozliczenie Przedmiotu zamówienia	12

Przedmiot zamówienia

  - Mycie ekranów akustycznych zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz ekranów akustycznych przekazanych do eksploatacji Zamawiającemu w trakcie trwania umowy.

  - Usuwanie graffiti z ekranów akustycznych oraz z drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz z obiektów przekazanych do eksploatacji Zamawiającemu
w trakcie trwania umowy.

  - Usuwanie plakatów z ekranów akustycznych oraz z drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz z obiektów przekazanych do eksploatacji Zamawiającemu
w trakcie trwania umowy.

  - Zabezpieczanie ekranów akustycznych i drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy, przed umieszczaniem graffiti i plakatów zmywalnym systemem powłokowym na bazie mikro – wosków.

  - Mycie gzymsów drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz gzymsów obiektów przekazanych do eksploatacji Zamawiającemu w trakcie trwania umowy.

  - Mycie balustrad drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz balustrad obiektów przekazanych do eksploatacji Zamawiającemu w trakcie trwania umowy.

  - Mycie drogowych obiektów inżynierskich (z wyłączeniem gzymsów i balustrad) zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz obiektów przekazanych do eksploatacji Zamawiającemu w trakcie trwania umowy.

Podstawa realizacji Przedmiotu zamówienia

- Wykaz ekranów akustycznych zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy – Załącznik nr 1.

- Wykaz drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy – Załącznik nr 2.

- Zestawienie wykonanych prac – Załącznik nr 3.

- Informacja o podejmowanych pracach utrzymaniowych w pasie drogowym – Załącznik nr 4.

- Odbiór zakresu wykonanej usługi dotyczącej danego zlecenia/obiektu (wzór) – Załącznik nr 5.

Zakres usług do wykonania w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia

Mycie ekranów akustycznych

    - Mycie należy wykonywać przy zastosowaniu ciepłej wody z użyciem detergentu oraz urządzeń wysokociśnieniowych (ciśnienie wody należy dobrać stosownie do rodzaju czyszczonej powierzchni), gąbek, szczotek z miękkim włosiem, itp., zapewniających dokładne i efektywne usunięcie wszelkich zabrudzeń, nalotów, mchów, porostów,
w sposób nieuszkadzający czyszczonej powierzchni, w tym istniejących powłok antygraffiti/antyplakat.

    - Myciu podlegają wszystkie elementy ekranu akustycznego, w tym m.in.: podwaliny, słupy, wypełnienia akustyczne wraz z ramami i zewnętrznymi uszczelkami itd.
z uwzględnieniem miejsc newralgicznych konstrukcji ekranów tj. wymagane jest czyszczenie stóp słupów stalowych, miejsc styku podwalina/panel akustyczny/słup stalowy, szczytu słupów (górnej części panelu akustycznego/ reduktora hałasu), ram aluminiowych, zewnętrznych uszczelek.

    - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania detergentów ułatwiających usuwanie istniejących zabrudzeń, w tym zanieczyszczeń emitowanych przez transport drogowy (m.in. tłuszczy, zanieczyszczeń jonowych oraz zabrudzeń zgromadzonych
po zimowym utrzymaniu dróg), dobranych stosownie do rodzaju czyszczonej powierzchni (tworzywo sztuczne, aluminium, stal, beton, powierzchnia zabezpieczona/ niezabezpieczona trwałymi/ zmywalnymi systemami antygraffiti/antyplakat), zgodnie
z zaleceniami producenta kartą techniczną/kartą charakterystyki środka czyszczącego oraz z instrukcją eksploatacji poszczególnych obiektów w tym zabezpieczonych powłokami antygraffiti.

    - Po usunięciu zabrudzeń, powierzchnię należy spłukać czystą wodą pod ciśnieniem, celem usunięcia zastosowanych detergentów/środków chemicznych.

    - Czyszczenie należy prowadzić przy zastosowaniu środków chemicznych obojętnych dla gleby, traw i roślin nie powodujących szkód w zieleńcu w obrębie czyszczonych obiektów.

    - Wykonawca zobowiązany jest zutylizować wszystkie zanieczyszczenia powstałe
w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia oraz uprzątnąć po sobie teren wokół czyszczonych powierzchni, w tym np. nie pozostawiać zastoisk wody, a w okresie jesienno-zimowym skutecznie zabezpieczyć powierzchnie płaskie wokół czyszczonego obiektu przed zlodowaceniem, poprzez posypanie środkami odladzającymi przeznaczonymi do stosowania na określonych powierzchniach.

    - Przed przystąpieniem do prac związanych z myciem należy bezwzględnie usunąć znajdujące się na powierzchniach ekranów akustycznych graffiti, plakaty, naklejki oraz wlepki. Rozliczenie ww. prac nastąpi w ramach odpowiednich pozycji rozliczeniowych tj. „Usuwanie graffiti z ekranów akustycznych i z drogowych obiektów inżynierskich”, „Usuwanie plakatów z ekranów akustycznych i z drogowych obiektów inżynierskich”.

    - Mycie ekranów akustycznych (około 427 tyś. m²) Zamawiający przewiduje jako mycie po okresie zimowym usuwające zanieczyszczenia pozimowe, w tym zanieczyszczenia środkami zimowego utrzymania. Prace te musza zostać wykonane po okresie zimowym w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, liczonym od 7 kolejnego dnia występowania średniej dobowej temperatury powyżej +5°C w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy. W przypadku wystąpienia podczas realizacji przedmiotowych prac niskich temperatur, powyższy termin realizacji prac przesuwa się o okres utrzymywania się niskich temperatur. Za okres niskiej temperatury uważa się dni w których średnia dobowa temperatura wynosi poniżej +5°C.

Usuwanie graffiti z ekranów akustycznych i z drogowych obiektów inżynierskich

    - Usuwanie graffiti, w tym wszelkiego rodzaju malunków naniesionych różnymi technikami i farbami, markerami etc. należy wykonywać w sposób zapewniający dokładne i efektywne ich usunięcie, nie pozostawiając cieni, nie uszkadzając czyszczonej powierzchni i istniejących trwałych powłok antygraffiti/antyplakat, zgodnie z instrukcją producenta użytego środka chemicznego oraz zgodnie z instrukcją eksploatacji poszczególnych obiektów zabezpieczonych powłoką antygraffiti.

    - Środek chemiczny oraz technologię czyszczenia należy dobrać stosownie
do rodzaju czyszczonej powierzchni tj. tworzywa sztucznego, betonu, stali, granitu/marmuru, piaskowca, do powierzchni zabezpieczonych/ niezabezpieczonych systemami trwałymi/zmywalnymi antygraffiti/antyplakat itp.

    - Pojedyncze graffiti należy usuwać pełnymi polami figur  (prostokąta, kwadratu) lub polami wynikającymi z architektury danego obiektu. Nie dopuszcza się usuwania graffiti po jego obrębie.

    - Wykonawca przed zastosowaniem konkretnego środka chemicznego zobowiązany jest wykonać próbę na czyszczonej powierzchni w miejscu mało widocznym. Nie dopuszcza się, aby nałożony środek w jakikolwiek sposób uszkodził, w tym odbarwił/rozpuścił/”spalił” czyszczoną powierzchnię. Za wszelkie szkody wynikające
z doboru złej technologii, urządzeń, bądź użytego środka czyszczącego/chemicznego, odpowiada Wykonawca, a wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku realizacji prac, zobowiązany jest naprawić we własnym zakresie i na własny koszt, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

    - Czyszczenie należy prowadzić przy zastosowaniu środków chemicznych obojętnych dla gleby, traw i roślin nie powodujących szkód w zieleńcu w obrębie czyszczonych obiektów.

    - Wykonawca zobowiązany jest zutylizować wszystkie zanieczyszczenia powstałe
w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia oraz uprzątnąć po sobie teren wokół czyszczonych powierzchni obiektu, w tym np. nie pozostawiać zastoisk wody,
a w okresie jesienno-zimowym, skutecznie zabezpieczyć powierzchnie płaskie wokół czyszczonego obiektu przed zlodowaceniem, poprzez posypanie środkami odladzającymi przeznaczonymi do stosowania na określonych powierzchniach.

    - W przypadku braku możliwości skutecznego usunięcia graffiti przy pomocy środków chemicznych (przeznaczonych do usuwania graffiti) dopuszcza się możliwość wykonania miejscowych przemalowań po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym technologii oraz kolorystyki ich wykonania uwzględniającej odpowiednie przygotowanie powierzchni przed malowaniem, zastosowanie odpowiedniego gruntu, farb etc. Wykonane prace zostaną rozliczone w ramach pozycji rozliczeniowej „Usuwanie graffiti z ekranów akustycznych i z drogowych obiektów inżynierskich”.

Usuwanie plakatów z ekranów akustycznych i z drogowych obiektów inżynierskich

    - Usuwanie plakatów, w tym wszelkiego rodzaju naklejek, wlepek, klejów etc., należy wykonywać w sposób zapewniający dokładne i efektywne ich usunięcie w sposób nieuszkadzający czyszczonych powierzchni oraz istniejących trwałych powłok antygraffiti/antyplakat, zgodnie z instrukcją producenta użytego środka czyszczącego oraz zgodnie z instrukcją eksploatacji poszczególnych obiektów zabezpieczonych powłoką antygraffiti.

    - Środek chemiczny oraz technologię czyszczenia należy dobrać stosownie
do rodzaju czyszczonej powierzchni tj. do tworzywa sztucznego, betonu, stali, granitu/marmuru, piaskowca, powierzchni zabezpieczonych/ niezabezpieczonych powłokami trwałymi/zmywalnymi antygraffiti/antyplakat itp.

    - Czyszczenie należy prowadzić przy zastosowaniu środków chemicznych obojętnych dla gleby, traw i roślin nie powodujących szkód w zieleńcu w obrębie czyszczonych obiektów.

    - Wykonawca zobowiązany jest zutylizować wszystkie zanieczyszczenia powstałe
w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia oraz uprzątnąć po sobie teren wokół czyszczonych powierzchni, obiektu, w tym np. nie pozostawiać zastoisk wody,
a w okresie jesienno-zimowym, skutecznie zabezpieczyć powierzchnie płaskie wokół czyszczonego obiektu przed zlodowaceniem, poprzez posypanie środkami odladzającymi przeznaczonymi do stosowania na określonych powierzchniach.

Zabezpieczanie ekranów akustycznych i drogowych obiektów inżynierskich przed umieszczaniem graffiti i plakatów, powłokowym systemem zmywalnym
na bazie mikro - wosków

    - Wymagania, co do właściwości użytego przez Wykonawcę zmywalnego systemu antygraffiti/antyplakat:

- Okres trwałości: minimum 2 lata.

- Przejrzystości,  transparentność powłoki po aplikacji i utwardzeniu na danej powierzchni, brak odbarwień, zmiany koloru, żółtych plam.

    - Aplikację powłoki należy wykonać w sposób zapewniający dokładne i efektywne pokrycie zabezpieczanej powierzchni, zgodnie z zaleceniami producenta użytego środka.

    - Środek oraz technologię wykonania systemu należy dobrać stosownie do rodzaju zabezpieczanej powierzchni tj. do tworzywa sztucznego, betonu, stali, granitu/marmuru, piaskowca itp., w tym należy uwzględnić odpowiednie przygotowanie powierzchni przed nałożeniem powłoki m.in.: oczyszczenie, osuszenie, odtłuszczenie itp. bez uwzględnienia usunięcia graffiti i plakatów – których usunięcie w przypadku wystąpienia na zabezpieczanej powierzchni zostanie zlecone i rozliczone odpowiednio z pozycji: „Usuwanie graffiti z ekranów akustycznych i z drogowych obiektów inżynierskich”, „Usuwanie plakatów z ekranów akustycznych i z drogowych obiektów inżynierskich”.

    - Wymagane jest aby zastosowany środek chemicznych był obojętny dla gleby, traw
i roślin, a jego użycie nie powodowało szkód w zieleńcu w obrębie zabezpieczanych obiektów.

    - Wykonawca zobowiązany jest zutylizować wszystkie zanieczyszczenia powstałe
w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia oraz uprzątnąć po sobie teren wokół obiektu, w tym np. nie pozostawiać zastoisk wody, a w okresie jesienno-zimowym, skutecznie zabezpieczyć powierzchnie płaskie przed zlodowaceniem, poprzez posypanie środkami odladzającymi przeznaczonymi do stosowania na określonych powierzchniach.

Mycie gzymsów i balustrad drogowych obiektów inżynierskich

    - Mycie należy wykonywać przy zastosowaniu ciepłej wody z detergentem i urządzeń wysokociśnieniowych (ciśnienie wody należy dobrać stosownie do rodzaju czyszczonej powierzchni), gąbek, szczotek z miękkim włosiem, itp., gwarantujących dokładne
i efektywne usunięcie zabrudzeń oraz zanieczyszczeń emitowanych przez transport drogowy (m.in. tłuszczy, zanieczyszczeń jonowych oraz zabrudzeń zgromadzonych po zimowym utrzymaniu dróg), jak również piasku, żwiru, mchów i porostów zgromadzonych na czyszczonych powierzchniach, w tym na kapach gzymsowych, pod balustradą etc., w sposób nieuszkadzający czyszczonej powierzchni, nie powodujący powstawania zacieków i rozmazania brudu. Wyłączeniu z mycia podlegają powierzchnie płaskie tj. chodniki i jezdnie przyległe do czyszczonych gzymsów, schodów, etc. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, powierzchnie znajdujące się pod balustradami/ na kapie gzymsowej  przed przystąpieniem do mycia należy oczyścić z zanieczyszczeń (np. piasku etc.).

    - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania detergentów ułatwiających usuwanie istniejących zabrudzeń, dobranych stosownie do rodzaju czyszczonej powierzchni (aluminium, stal, beton, powierzchnia zabezpieczona/ niezabezpieczona trwałymi/zmywalnymi systemami antygraffiti/antyplakat), zgodnie z zaleceniami producenta, kartą techniczną/kartą charakterystyki środka czyszczącego oraz
z instrukcją eksploatacji poszczególnych obiektów m.in. zabezpieczonych powłokami antygraffiti.

    - Po usunięciu zabrudzeń, powierzchnię należy spłukać czystą wodą pod ciśnieniem, celem usunięcia zastosowanych detergentów/środków chemicznych.

    - Czyszczenie należy prowadzić przy zastosowaniu środków chemicznych obojętnych dla gleby, traw i roślin nie powodujących szkód w zieleńcu w obrębie czyszczonych powierzchni, obiektów.

    - Wykonawca zobowiązany jest zutylizować wszystkie zanieczyszczenia powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia oraz uprzątnąć po sobie teren wokół czyszczonego obiektu, konstrukcji w tym np. nie pozostawiać zastoisk wody,
a w okresie jesienno-zimowym, skutecznie zabezpieczyć powierzchnie płaskie wokół czyszczonych powierzchni, obiektu przed zlodowaceniem, poprzez posypanie środkami odladzającymi przeznaczonymi do stosowania na określonych powierzchniach.

    - Graffiti, plakaty, naklejki oraz wlepki znajdujące się na powierzchniach gzymsów
i balustrad należy bezwzględnie usunąć przed przystąpieniem do prac związanych
z ich myciem. Rozliczenie ww. prac nastąpi w ramach odpowiednich pozycji rozliczeniowych tj. „Usuwanie graffiti z ekranów akustycznych i z drogowych obiektów inżynierskich”, „Usuwanie plakatów z ekranów akustycznych i z drogowych obiektów inżynierskich”.

    - Mycie gzymsów (około 54 tyś. m²) i balustrad (około 58 tyś. m²) Zamawiający przewiduje jako mycie po okresie zimowym usuwające zanieczyszczenia pozimowe,
w tym zanieczyszczenia środkami zimowego utrzymania. Prace te musza zostać wykonane po okresie zimowym w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, liczonym od
7 kolejnego dnia występowania średniej dobowej temperatury powyżej +5°C
w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy. W przypadku wystąpienia podczas realizacji przedmiotowych prac niskich temperatur, powyższy termin realizacji prac przesuwa się o okres utrzymywania się niskich temperatur. Za okres niskiej temperatury uważa się dni w których średnia dobowa temperatura wynosi poniżej +5°C.”.

Mycie drogowych obiektów inżynierskich

    - Mycie należy wykonywać przy zastosowaniu ciepłej wody z detergentem
i urządzeń wysokociśnieniowych (ciśnienie wody należy dobrać stosownie
do rodzaju czyszczonej powierzchni), gąbek, szczotek z miękkim włosiem, itp., gwarantujących dokładne i efektywne usunięcie zabrudzeń oraz zanieczyszczeń emitowanych przez transport drogowy (m.in. tłuszczy, zanieczyszczeń jonowych oraz zabrudzeń zgromadzonych po zimowym utrzymaniu dróg) jak również piasku, żwiru, mchów i porostów zgromadzonych na powierzchniach konstrukcyjnych obiektu, w sposób nieuszkadzający czyszczonej powierzchni, nie powodujący powstawania zacieków i rozmazania brudu na czyszczonej powierzchni. Wyłączeniu z mycia podlegają gzymsy i balustrady jak również powierzchnie płaskie tj. chodniki i jezdnie przyległe do czyszczonych obiektów.

    - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania detergentów  ułatwiających usuwanie istniejących zabrudzeń, dobranych stosownie do rodzaju czyszczonej powierzchni (aluminium, stal, beton, powierzchnia zabezpieczona/niezabezpieczona trwałymi/zmywalnymi systemami antygraffiti/ antyplakat), zgodnie z zaleceniami producenta, kartą techniczną/kartą charakterystyki środka czyszczącego oraz
z instrukcją eksploatacji poszczególnych obiektów m.in. zabezpieczonych powłokami antygraffiti.

    - Po usunięciu zabrudzeń, powierzchnię należy spłukać czystą wodą pod ciśnieniem, celem usunięcia zastosowanych detergentów/środków chemicznych.

    - Czyszczenie należy prowadzić przy zastosowaniu środków chemicznych obojętnych dla gleby, traw i roślin nie powodujących szkód w zieleńcu w obrębie czyszczonych powierzchni obiektów.

    - Wykonawca zobowiązuje się zutylizować wszystkie zanieczyszczenia powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia, oraz uprzątnąć po sobie teren wokół czyszczonego obiektu, konstrukcji w tym np. nie pozostawiać zastoisk wody,
a w okresie jesienno-zimowym, skutecznie zabezpieczyć powierzchnie płaskie wokół czyszczonego obiektu przed zlodowaceniem, poprzez posypanie środkami odladzającymi przeznaczonymi do stosowania na określonych powierzchniach.

    - Graffiti, plakaty, naklejki oraz wlepki znajdujące się na powierzchniach drogowych obiektów inżynierskich należy bezwzględnie usunąć przed przystąpieniem do prac związanych z ich myciem. Rozliczenie ww. prac nastąpi w ramach odpowiednich pozycji rozliczeniowych tj. „Usuwanie graffiti z ekranów akustycznych i z drogowych obiektów inżynierskich”, „Usuwanie plakatów z ekranów akustycznych i z drogowych obiektów inżynierskich”.

Wymagania wobec Wykonawcy i warunki realizacji Przedmiotu zamówienia

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny Przedmiotu zamówienia i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia.

  - Przy określaniu kwoty za realizację Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost ze STWiOP, jak również nie ujęte w STWiOP, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, tj. wszelkie prace i czynności towarzyszące, w tym wynikające z organizacji ruchu na czas wykonywania poszczególnych prac stanowiących Przedmiot zamówienia, dostępu do miejsc ich wykonania, organizacji niezbędnego sprzętu, urządzeń, pracowników, poboru energii elektrycznej, wody, zabezpieczenia powierzchni płaskich przed zlodowaceniem oraz dokonania wszelkich uzgodnień, wypożyczenia sprzętu (np. podnośników koszowych) ułatwiającego dostęp
do drogowych obiektów inżynierskich, w tym podpór znajdujących się w cieku wodnym, ekranów akustycznych, gzymsów i balustrad zlokalizowanych na kładkach, estakadach oraz wiaduktach, itp.

  - Wykonawca powinien dysponować bazą sprzętową zlokalizowaną w granicach m.st. Warszawy.

  - Prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska, wymaganiami producenta stosowanych środków, farb oraz obowiązującymi przepisami, a sposoby czyszczenia oraz zabezpieczania przed umieszczaniem graffiti
i plakatów nie mogą powodować uszkodzenia powierzchni ekranów, gzymsów
i balustrad, ani drogowych obiektów inżynierskich, jak również istniejących na tych obiektach powłok malarskich i powłok antygraffiti/antyplakat. Za właściwy dobór technologii, materiałów oraz środków chemicznych odpowiada Wykonawca.

  - Wykonawca przed zastosowaniem konkretnego środka chemicznego zobowiązany jest wykonać próbę na czyszczonej powierzchni w miejscu mało widocznym. Nie dopuszcza się, aby nałożony środek w jakikolwiek sposób uszkodził, w tym odbarwił/rozpuścił/”spalił” czyszczoną powierzchnię. Za wszelkie szkody wynikające
z doboru złej technologii, urządzeń, bądź użytego środka czyszczącego/chemicznego, odpowiada Wykonawca. Wykonawca w przypadku uszkodzenia powierzchni czyszczonych/zabezpieczanych, czy też istniejących na nich powłok malarskich i/lub powłok antygraffiti/antyplakat, powstałych w wyniku realizacji prac,  zobowiązany jest dokonać ich naprawy/odtworzenia na własny koszt i w technologii uzgodnionej z Zamawiającym. Termin wykonania naprawy będzie wyznaczany przez Zamawiającego indywidualnie dla każdego z przypadków, w momencie stwierdzenia uszkodzenia/uszkodzeń z uwzględnieniem reżimów technologicznych i panujących warunków atmosferycznych. Wyznaczony termin może ulec zmianie na uzasadniony pisemny lub mailowy wniosek Wykonawcy, po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

  - Za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania Przedmiotu zamówienia, również wobec osób trzecich, odpowiada Wykonawca.

  - Ewentualne wyłączenia i ograniczenia ruchu kołowego należy przeprowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  - Mycie/czyszczenie/zabezpieczanie ekranów akustycznych oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym gzymsów i balustrad na ulicach o dużym natężeniu ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w dni wolne od pracy, bądź w porach nocnych (w godz. od 22:00 do 6:00) oraz w dni robocze, ale poza godzinami szczytu ruchu kołowego tj. poza godzinami: 06:00-10:00 i 15:00-19:00. Niedopuszczalne jest spowodowanie zaburzeń w potokach ruchu pieszych, kołowych, tramwajowych bądź kolejowych (zatorów). W przypadku powstania zatorów (także w czasie prowadzenia prac w okresie dopuszczonym, o którym mowa powyżej), Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania prac i opuszczenia terenu wraz ze sprzętem albo
w przeciągu do 15 minut, usunięcia źródła powodującego utrudnienia oraz kontynuowania prac w warunkach nie powodujących utrudnień w ruchu. Wykonawca zobowiązany jest także do niezwłocznego przerwania prac i opuszczenia terenu wraz ze sprzętem albo w przeciągu do 15 minut, usunięcia źródła powodującego utrudnienia oraz kontynuowania prac w warunkach nie powodujących utrudnień w ruchu
na polecenie Zamawiającego lub służb miejskich.

  - Wykorzystywane przez Wykonawcę pojazdy do realizacji przedmiotowego zamówienia muszą być odpowiednio oznakowane. Pojazdy powinny być wyposażone, między innymi w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną) z żółtym przerywanym światłem z podświetlanym napisem „Służba drogowa” na dachu kabiny,
z tyłu pojazdu znaki: A-14 i obrotowy C-9/10 ze strzałą świetlną i tablicę U-3d, folią min. II generacji na bokach samochodu oraz z tyłu napis „Służba drogowa” na folii odblaskowej w jednym wierszu, wykonany czarnymi literami w pasie koloru żółtego – wysokość liter 130 mm, szerokość pasa żółtego 200 mm. Ww. oznakowanie pojazdów Wykonawca zrealizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

  - Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram mycia ekranów akustycznych, gzymsów i balustrad obejmujący cały okres trwania umowy, w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczonym od dnia zawarcia umowy. Harmonogram ten może zostać przekazany do uzgodnienia drogą elektroniczną
na adres e-mail przedstawiciela Zamawiającego, wskazany w umowie.

  - Wykonawca w trakcie trwania umowy będzie sporządzał i przedstawiał Zamawiającemu do uzgodnienia miesięczne harmonogramy mycia ekranów akustycznych, gzymsów i balustrad, nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogramy te mogą być przekazywane
do uzgodnienia drogą elektroniczną na adres e-mail przedstawiciela Zamawiającego, wskazany w umowie.

  - Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie zlecał Wykonawcy według potrzeb, wykonanie czyszczenia w zakresie usuwania graffiti i plakatów oraz zabezpieczania powierzchni systemami antygraffiti/antyplakat drogowych obiektów inżynierskich
i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.

  - Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie zlecał Wykonawcy w trybie awaryjnym, według potrzeb, usunięcie z drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, graffiti i plakatów przejawiających dyskryminację, treści pogardliwe, nienawistne etc. W ubiegłych latach działania
w zakresie usuwania graffiti czy plakatów w trybie awaryjnym występowały sporadycznie tj. około 3 zdarzeń miesięcznie. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości zdarzeń mogących wystąpić w nadchodzących latach.

  - Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie zlecał Wykonawcy według potrzeb, mycie drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.

  - Wykonawca rozpocznie mycie ekranów akustycznych, gzymsów i balustrad w terminie do 2 dni kalendarzowych, liczonym od daty wskazanej w miesięcznym harmonogramie prac ustalonym przez Strony, bądź w przypadku konieczności zmiany
ww. harmonogramu, od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Usługa musi zostać zakończona i przedstawiona do odbioru Zamawiającemu najpóźniej w terminie wskazanym w ustalonym pomiędzy Stronami harmonogramie, o którym mowa
w pkt 4.11.

  - Wykonawca rozpocznie usuwanie graffiti i plakatów w terminie do 2 dni kalendarzowych, liczonym od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Usługa musi zostać wykonana i przedstawiona do odbioru Zamawiającemu w terminie zgodnym z Ofertą Wykonawcy, liczonym od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

  - Wykonawca rozpocznie usuwanie graffiti i plakatów w trybie awaryjnym niezwłocznie, po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego. Usługa musi zostać wykonana
i przedstawiona do odbioru Zamawiającemu w czasie zgodnym z Ofertą Wykonawcy, liczonym od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

  - Wykonawca rozpocznie zabezpieczanie powierzchni systemami antygraffiti/antyplakat w terminie do 2 dni kalendarzowych, liczonym od daty otrzymania zlecenia
od Zamawiającego. Usługa musi zostać wykonana i przedstawiona do odbioru Zamawiającemu w terminie zgodnym z Ofertą Wykonawcy, liczonym od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

  - Wykonawca rozpocznie mycie wskazanych przez Zamawiającego drogowych obiektów inżynierskich w terminie do 2 dni kalendarzowych, liczonym od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Usługa musi zostać wykonana i przedstawiona do odbioru Zamawiającemu, w terminie zgodnym z Ofertą Wykonawcy, liczonym od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

  - W przypadku nieuzasadnionego (nie zaakceptowanego przez Zamawiającego) niezastosowania się do ustaleń określonych w pkt 4.8., 4.10., 4.11., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18 w tym co do terminu rozpoczęcia pracy oraz terminu jej zakończenia
i przedstawienia Zamawiającemu do odbioru, Zamawiający będzie mógł naliczyć Wykonawcy kary umowne, zgodnie z umową.

4.21.  Informację o wykonaniu usługi i przedstawienie jej do odbioru Zamawiającemu,
o której mowa w pkt 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18 Wykonawca będzie przekazywał drogą elektroniczną na adres e-mail przedstawiciela Zamawiającego, wskazany
w umowie, dołączając dokumentację fotograficzną (w tym zdjęcie poglądowe potwierdzające zrealizowanie zgłoszenia). Zamawiający dokona odbioru (przeglądu
w terenie), w tym zgłoszenia ewentualnych uwag, zakończonej i przedstawionej przez wykonawcę usługi w terminie 7 dni roboczych, liczonym od daty skutecznego przedstawienia jej do odbioru. Podstawą dokonania odbioru jest przekazanie Zamawiającemu zakresu wykonanej usługi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do STWIOP.

4.21.1. W przypadku prac zgłoszonych do odbioru, w stosunku do których w oparciu
o wykonany przegląd w terenie, Zamawiający stwierdzi brak ich wykonania lub istotną niezgodność z wymogami umownymi, w tym wykonanie ich bez zachowania wymogu należytej staranności, w szczególności zabezpieczenie obiektu powłokami antygraffiti niezgodnie z wymogami karty technicznej, w tym niedostosowanie ilości powłok do chłonności powierzchni na którą jest nakładana, pominięcie jakiejkolwiek części zabezpieczanej powierzchni, pozostawienie na czyszczonych powierzchniach chemii do usuwania graffiti, sytuacja ta będzie traktowana jako niedotrzymanie terminu zakończenia wykonania danej usługi, na podstawie czego Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, zgodnie z umową (na podstawie § 9 ust. 2 pkt 4-6 Umowy).

4.21.2. W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu w terenie, że prace zostały wykonane, jednak zostały stwierdzone nieistotne nieprawidłowości w pracach zgłoszonych do odbioru, w szczególności polegające na niedokładnym wykonaniu prac, w tym pominięcie w trakcie mycia niewielkiej części czyszczonej powierzchni (co jest nieakceptowalne w przypadku nakładania powłok antygraffiti), pozostawienie na niewielkiej powierzchni zacieków, kleju, etc., Zamawiający dokona odbioru, wskazując Wykonawcy nieprawidłowości wymagające poprawy, wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin, uzasadniony okolicznościami i technologią prac koniecznych do wykonania, nie dłuższy niż 3 dni, chyba że zachodzą szczególne, wyjątkowe okoliczności przemawiające za wyznaczeniem dłuższego terminu. Po usunięciu przedmiotowych nieprawidłowości (w całości), Wykonawca zgłosi je do obioru.
W przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego lub stwierdzenia w trakcie odbioru, że którakolwiek z nieprawidłowości nie została usunięta w należyty sposób, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, zgodnie z umową (na podstawie § 9 ust. 2 pkt 11 Umowy).

4.21.3 W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru uszkodzenia powłok malarskich
w wyniku wykonanych przez Wykonawcę prac, w tym porysowanie powierzchni poprzez nieprawidłowe usuwanie naklejek, plakatów, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania odbioru do czasu dokonania napraw w sposób uzgodniony
z Zamawiającym, zgodnie z pkt 4.5 STWiOP. W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający wskazuje, że w takim przypadku, Wykonawcy nie będzie należne wynagrodzenie za prace w trakcie których uszkodził obiekt, do czasu jego naprawy, przy czym Zamawiający nie będzie naliczał kary za opóźnienie w wykonaniu prac za okres naprawy (z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 10 umowy).

  - Przed przystąpieniem do prac związanych z myciem/ czyszczeniem/ zabezpieczaniem obiektów, Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem lub mailem) odpowiednie Wydziały Zamawiającego (w tym Pogotowie Drogowe, Wydział Organizacji Ruchu, Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska) o terminie, zakresie i lokalizacji prowadzonych prac, planowanych do realizacji na dany tydzień kalendarzowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do STWiOP.

  - Wykonawca ma obowiązek zorganizować oraz wykonywać usługi z należytą starannością, uprzątnąć teren po wykonaniu prac, w tym m.in. nie pozostawiać zastoisk wody, a w okresie jesienno-zimowym, skutecznie zabezpieczyć powierzchnie płaskie wokół czyszczonego/zabezpieczanego obiektu przed zlodowaceniem, poprzez posypanie środkami odladzającymi przeznaczonymi do stosowania na określonych powierzchniach.

  - Wszystkie materiały, środki użyte do czyszczenia oraz zabezpieczania przed umieszczaniem graffiti i plakatów przed przystąpieniem do prac muszą zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji (wraz ze stosownymi rekomendacjami/aprobatami/kartami technicznymi).

  - Użyte systemy zmywalnego zabezpieczania powierzchni ekranów akustycznych
i drogowych obiektów inżynierskich przed umieszczaniem graffiti powinny zapewniać ich jednoczesne zabezpieczenie przed umieszczaniem plakatów.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego Przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady ujawnione w okresie 24 miesięcy, liczonym od daty podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w pkt 6.1. STWiOP.

  - W razie stwierdzenia w okresie trwania rękojmi wad wykonanych usług, Zamawiający zażąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin.

  - Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia  dokumentacji powykonawczej (fotograficznej) w formacie jpg uwzględniającej powierzchnie czyszczonych
i zabezpieczanych drogowych obiektów inżynierskich, balustrad i gzymsów oraz ekranów akustycznych przed, w trakcie i po wykonaniu ich czyszczenia/zabezpieczenia (w tym datę i miejsce prowadzonych prac), a w przypadku powierzchni z których usuwane jest graffiti/plakaty również dokumentację fotograficzną z naniesionym przedmiarem, zawierającym długość oraz szerokość czyszczonej powierzchni wraz
z elementem odniesienia (np. metrówką). Przedmiar musi być czytelny i przejrzysty, aby Zamawiający nie miał wątpliwości, z czego wynika wartość przedstawiana
w zestawieniu wykonanych prac. Poza przedmiarem i wyżej wymienioną dokumentacją Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde wezwanie Zamawiającego szczegółowych obmiarów wraz z wyliczeniami matematycznymi, zgodnie
ze wskazanym w wezwaniu zakresem. Wezwanie może być przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  - Dokumentację fotograficzną należy przekazywać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD, bądź na innym przenośnym nośniku danych, jako załącznik do Protokołów odbioru o których mowa w pkt. 6.1 STWiOP.

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy,
ale nie wcześniej niż od dnia 17.12.2019 r. do dnia 31.12.2021 lub do wydatkowania całej kwoty, w zależności od tego które nastąpi wcześniej.

Odbiór i rozliczenie Przedmiotu zamówienia

  - Odbiór prac odbywać się będzie na podstawie podpisanych przez Strony Protokołów odbioru częściowego oraz Protokołu odbioru końcowego faktycznie wykonanych prac wg obmiaru potwierdzonego przez Zamawiającego. Zamawiający wystawi stosowny protokół o którym mowa powyżej do 7 dni roboczych liczonych od daty złożenia przez Wykonawcę  prawidłowo sporządzonego zestawienia prac, zgodnie z uzgodnionym przez strony wzorem zestawienia lub Załącznikiem nr 3 do STWIOP wraz
z dokumentacją fotograficzną o której mowa w pkt. 4.29.  STWIOP. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do przedłożonego Zestawienia prac lub dokumentacji fotograficznej Wykonawca będzie musiał nanieść poprawki/złożyć wyjaśnienia w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

  - Odbiór końcowy polegać będzie na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych prac. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zakończony element prac. Przyjęcie prac może nastąpić po stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania prac zgodnie z umową i STWIOP jak również obowiązującymi normami.

  - Rozliczenie prac będzie następowało na koniec każdego miesiąca – fakturami częściowymi oraz fakturą końcową po zakończeniu całości zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony Protokół odbioru częściowego lub Protokół odbioru końcowego, o których mowa w pkt 6.1. STWiOP.