Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna

| Przedmiot zamówienia: | „Wdrażanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla ulic będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Miejskich wg zleceń przekazywanych przez Zamawiającego, dla potrzeb Wydziału TZM” |
| --- | --- |
| Opracował: | Adam Piotr Zając |

Warszawa, styczeń 2020 r.

- Przedmiot zamówienia :

Wdrażanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla ulic będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Miejskich wg zleceń przekazywanych przez Zamawiającego, dla potrzeb Wydziału TZM, w zakresie oznakowania pionowego, poziomego oraz prac brukarskich.

- Zakres wykonywanych prac :

| LP | Rodzaj robót |
| --- | --- |
| 1. Oznakowanie pionowe (materiał + montaż) |
| 1a | Znak drogowy pionowy II generacji, rozmiar mini typ: A, B, C, D |
| 1b | Znak drogowy pionowy II generacji, rozmiar mały typ: A, B, C, D |
| 1c | Znak drogowy pionowy II generacji, rozmiar średni typ: A, B, C, D |
| 1d | Znak drogowy pionowy II generacji, rozmiar duży typ: A, B, C, D |
| 2 | Znak drogowy pionowy - tabliczka typu T II generacji |
| 3 | Znak drogowy pionowy - tablice typu E |
| 4 | Pionowe oznakowanie drogowe - tablice typu F II generacji |
| 5 | Znak drogowy pionowy - inne znaki |
| 6a | Mocowanie znaku - sztyca prosta |
| 6b | Mocowanie znaku - sztyca gięta |
| 6c | Mocowanie znaku - wysięgnik rurowy |
| 7a | Przestawienie znaku MSI - tablica ulicowa na słupie |
| 7b | Przestawienie znaku MSI - tablica kierunkowa na słupie |
| 8 | Regulacja lub zmiana lokalizacji zmianu drogowego (znak + sztyca) |
| 2. Demontaż oznakowania pionowego |
| 1a | Demontaż znaku drogowego pionowego rozmiaru mini, typ: A,B,C,D |
| 1b | Demontaż znaku drogowego pionowego rozmiaru małego, typ: A,B,C,D |
| 1c | Demontaż znaku drogowego pionowego rozmiaru średniego, typ: A,B,C,D |
| 1d | Demontaż znaku drogowego pionowego rozmiaru dużego, typ: A,B,C,D |
| 2 | Demontaż znaku drogowego pionowego, typ: tabliczka T |
| 3 | Demontaż znaku drogowego pionowego, typ: E,F |
| 4 | Demontaż znaku drogowego pionowego: sztyca |
| 3. Oznakowanie poziome (materiał + wykonanie) |
| 1a | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową białą z elementami odblasku - linie |
| 1b | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową białą z elementami odblasku - symbole |
| 1c | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową czerwoną z elementami odblasku |
| 1d | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową niebieską |
| 2a | Oznakowanie poziome grubowarstwowechemoutwardzalne ze strukturą, kolor biały z elementami odblasku - linie |
| 2b | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie, kolor biały z elementami odblasku - symbole |
| 2c | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne ze strukturą, kolor czerwony z elementami odblasku |
| 2d | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne ze strukturą, kolor niebieski z elementami odblasku |
| 3 | Oznakowanie poziome - aplikacja znaku pionowego wykonana grubowarstwowo |
| 4 | Punktowy element odblaskowy |
| 5 | Aktywny punktowy element odblaskowy LED |
| 4. Demontaż oznakowania poziomego |
| 1a | Trwała likwidacja oznakowania poziomego cienkowarstwowego przez zamalowanie |
| 1b | Trwała likwidacja oznakowania poziomego grubowarstwowego z termoplastu, mas chemoutwardzalnych i taśm przez zamalowanie |
| 1c | Trwała likwidacja oznakowania poziomego grubowarstwowego z termoplastu, mas chemoutwardzalnych i taśm przez mikroferzowanie |
| 1d | Trwała likwidacja oznakowania poziomego przez mikrofrezowanie - aplikacja znaku pionowego |
| 5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (materiał + wykonanie) |
| 1 | Słupek przeszkodowy U-5a II generacji |
| 2 | Słupek przeszkodowy U-5b zespolony ze znakiem C-9 II generacji |
| 3 | Balustrada ochronna U-11a |
| 4a | Wygrodzenia segmentowe U-12a typ olsztyński lub trzepak |
| 4b | Wygrodzenia segmentowe U-12a typ ZDM |
| 4c | Wygrodzenia segmentowe U-12a typ PKM przeszklone |
| 4d | Wygrodzenia segmentowe U-12a typ PKM prętowe |
| 5a | Słupki blokujące żeliwne u-12 c wzór Syrenka historyczna |
| 5b | Słupki blokujące elastyczne u-12 c wzór Syrenka historyczna |
| 5c | Słupki blokujące żeliwne u-12 c wzór Syrenka współczesna |
| 5d | Słupki blokujące elastyczne u-12 c wzór Syrenka współczesna |
| 5e | Słupki blokujące elastyczne u-12 c wzór biało-czerwony |
| 6 | Gniazdo do słupka elastycznego U-12c |
| 7 | U-12b wzór Syrenka historyczna |
| 8a | U-16a próg zwalniający listwowy przykręcany |
| 8b | U-16b próg zwalniający płytowy przykręcany |
| 8c | U-16c zwalniający płytowy przykręcany |
| 8d | Próg zwalniający wyspowy z prefabrykatów o wys. Nad jezdnię 6,5 cm |
| 9a | U-18a lustro drogowe okrągłe |
| 9b | U-18b lustro drogowe prostokątne |
| 10 | Azyl prefabrykowany |
| 11 | Separator U-25a |
| 6. Demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu |
| 1 | Demontaż wygrodzenia segmentowego u-12a |
| 2a | Demontaż słupka blokującego u-12c |
| 2b | Przestawienie słupka blokującego u-12c |
| 3a | Demontaż progu zwalniającego przykręcanego |
| 3b | Demontaż progu zwalniającego brukowanego |
| 4 | Demontaż azylu prefabrykowanego |
| 5 | Demontaż separator U-25a |
| 7. Roboty brukarskie i asfaltowe |
| 1a | Regulacja lub ustawienie krawężnika na ławie betonowej C12/15 o przekroju 0,11 m2 (wykonanie) |
| 1b | Regulacja lub ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsycpce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm o przekroju 0,004 m2 (materiał + wykonanie) |
| 1c | Regulacja lub ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 przekrój 0,044 m2 (materiał + wykonanie) |
| 2a | Krawężnik betonowy 15x30 cm (materiał) |
| 2b | Krawężnik betonowy 20x30 cm (materiał) |
| 2c | Krawężnik granitowy 20x30 cm (materiał) |
| 3 | Ustawienie krawężnika peronowego granitowego na ławie betonowej, światło 16 cm, góra płomieniowana min. 28 cm, bok zaokrąglony i wygładzony, szerokość podstawy 43 cm, wysokość 31 cm (materiał + wykonanie) |
| 4a | Uzupełnienie szczelin pomiędzy krawężnikiem i nawierzchnią bitumiczną przy użyciu bitumicznej masy zalewowejszczeliny do 4 cm (materiał + wykonanie) |
| 4b | Uzupełnienie szczelin pomiędzy regulowanym krawężnikiem i nawierzchnią bitumiczną przy użyciu asfaltu lanegoszczeliny powyżej 4 cm (materiał + wykonanie) |
| 5a | Ułożenie nawierzchni chodnika na podsycpce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm + uzupełnienie szczelin (wykonanie) |
| 6 | Ułożenie nawierzchni chodnika -warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm (materiał + wykonanie) |
| 7a | Kostka betonowa gr 6 cm (materiał) |
| 7b | Kostka betonowa gr 8 cm (materiał) |
| 8a | Płyta betonowa 50x50x7 cm (materiał) |
| 8b | Kostka kamienna łupana szara 8/11 cm (materiał) |
| 8c | Kostka kamienna cięta szara 8/11 cm (materiał) |
| 8d | Kostka rzędowa kamienna 10x20x10 cm (materiał) |
| 9a | Płyty betonowe żółte z wypustkami 30x30x8 cm, zgodne z normą DIN 32984 (materiał) |
| 9b | Płyty polimerobetonowe żółte z wypustkami 30x30x8 cm, zgodne z normą DIN 32984 (materiał) |
| 9c | Płyty betonowe białe ryflowane 30x30x8 cm, zgodne z normą DIN 32984 (materiał) |
| 9d | Płyty polimerobetonowe białe z wypustkami 30x30x8 cm, zgodne z normą DIN 32984 (materiał) |
| 10a | Ułożenie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna z SMA 0/8 grubości 4 cm (materiał + wykonanie) |
| 10b | Ułożenie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna z SMA 0/8 grubości 8 cm (materiał + wykonanie) |
| 9. Inne prace |
| 1. | Demontaż nawierzchni chodnika i założenie trawnika dywanowego z nawiezieniem hummusu gr. 5 cm (materiał+wykonanie) |
| 2. | Demontaż krawężnika lub obrzeża przy zmianie geometrii jezdni lub chodnika |
| 3. | Demontaż nawierzchni asfaltowej przy zmianie geometrii jezdni lub chodnika |
| 1a | Zakup stojaka rowerowego typu " odwrócone U" ze stali nierdzewnej, średnica rury 4,5-6 cm, wysokość 90-110 cm, długość 70-100 cm (materiał) |
| 2b | Ustawienie stojaka rowerowego typu " odwrócone U" - wykonanie 2 otworów o głębokości 30 cm i średnicy 7 cm w nawierzchni chodnika oraz wypełnienie betonem (wykonanie) |
| 2a | Zakup podpórki rowerowej dwustanowiskowej ze stali nierdzewnej, średnica rury 4,5-6 cm, wysokość 110-130 cm, długość 180-210 cm (materiał) |
| 2b | Ustawienie podpórki rowerowej - wykonanie 2 otworów o głębokości 60 cm i średnicy 15 cm w nawierzchni chodnika oraz wypełnienie betonem C16/20 (wykonanie) |
| 3 | Instalacja wygrodzeń trawnika typu "ZOM" (materiał + wykonanie) |
| 4 | Wykonanie trawników dywanowych z nawiezieniem warstwy humusu gr. 5cm |
| 6a | Regulacja kratek ściekowych (wykonanie wg instrukcji ZDM) |
| 6b | Regulacja studni teletechnicznych (wykonanie wg instrukcji ZDM) |
| 6c | Regulacja włazów kanałowych (wykonanie wg instrukcji ZDM) |
| 6d | Regulacja zaworów i hydrantów (wykonanie wg instrukcji ZDM) |
| 9. Inne prace - demontaż |
| 1a | Demontaż stojaka rowerowego |
| 1b | Demontaż podpórki rowerowej |
| 2 | Demontaż wygrodzenia typu "ZOM" |

Inne prace, nie ujęte w ww. wykazie, związane z przedmiotem zamówienia, rozliczane na podstawie § 4 ust 11 umowy.

- Wymagania dotyczące prac :

  - Prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124), oraz ze Standardami Dostępności (Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 	23-02-2018)

  - Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie prace i czynności towarzyszące, w tym wynikające z organizacji ruchu na czas wykonywanych prac i z dostępu do miejsca prac. Prace powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami.

  - Materiały używane do napraw winne posiadać aktualne Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub spełniać wymagania Zamawiającego i być przez niego zaakceptowane.

  - Prowadzenie prac musi odbywać się przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym (kołowym i pieszym, tam gdzie to będzie konieczne).

  - Ewentualne wyłączenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  - Prace na ulicach o dużym natężeniu ruchu należy wykonywać w dni wolne od pracy, bądź w porach nocnych (w godz. od 22:00 do 5:00), ostatecznie w dni robocze, ale poza godzinami szczytu ruchu kołowego.

  - Wszelkie prace remontowe winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami technologicznymi i przy udziale właścicieli urządzeń obcych, jeżeli takie występują w obrębie wykonywania tych prac.

  - Wykonawca we własnym zakresie:

- urządzi plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczy istniejącą zieleń i wszelkie urządzenia obce znajdujące się w obrębie prowadzonych prac,

- wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- zorganizuje ruch zastępczy zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie,

- zapewni obsługę geodezyjną, łącznie z pomiarami powykonawczymi i geodezyjną inwentaryzacją wszystkich prac,

- przed przystąpieniem do pracy powiadomi odpowiednie Wydziały ZDM (w tym Pogotowie Drogowe, odpowiednią delegaturę Wydziału Dróg) o terminie, lokalizacji i zakresie prac, wraz z podaniem sposobu ich oznakowania oraz podaniem osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie.

  - Za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania prac odpowiada Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonywania prac.

  - Wykonawca ma obowiązek zorganizować, prowadzić zlecone prace z należytą starannością z zachowaniem procesów technologicznych.

  - Wykonawca winien zapewnić kontrolę jakości prac i materiałów oraz przekazać zamawiającemu (na żądanie) deklaracje zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem, natomiast badania materiałów (atesty, aprobaty, itp.) powinien przekazać przy pracach zanikających oraz przy odbiorze całości prac (jako element dokumentacji powykonawczej).

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny prac i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

  - Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek zamawiającego, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego, pachołki, itp. i przekaże do magazynu ZDM, jeśli nie będą one podlegać ponownemu wbudowaniu w ramach zadania realizowanego przez wykonawcę.

  - Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów, na wykonawcy ciążą więc wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4 ustawy.

  - Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki oraz z prac ziemnych, które wykonawca ma przewieźć na wyznaczone i opłacone przez siebie wysypisko.

- Zlecanie prac

  - Podstawą rozpoczęcia wykonywania naprawy jest otrzymanie druku Zlecenia wg wzoru przedstawionego w zał. nr 2.

- Roboty należy wykonać zgodnie z terminem wskazanym w § 2 ust. 2 umowy.

- Zlecenie będzie obejmowało do 10 pozycji na terenie jednej z dzielnic Warszawy. Przewiduje się realizację zleceń we wszystkich dzielnicach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystawienia 2 zleceń z jednakowym terminem zakończenia.

- Rozliczenie prac

  - Rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy następować będzie na podstawie częściowych protokołów odbioru prac dla każdego zlecenia.

  - Do każdego protokołu Wykonawca dołączy na prośbę Zamawiającego dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej ze zdjęciami przed i po wykonaniu naprawy.

  - W przypadku wystąpienia robót budowlanych z branży drogowej (robót wymienionych w OPZ), dla których nie określono cen jednostkowych będą one rozliczane w następujący sposób:

    - jeżeli roboty odpowiadają robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach formularza cenowego – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako iloczyn ilości tych robót oraz cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym,

    - jeżeli roboty nie będą odpowiadały robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach formularza cenowego, lecz będą do nich podobne – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie dokonania rozbicia (rozwinięcia) cen jednostkowych robót podobnych w ten sposób, że zostaną odjęte wartości robocizny, materiałów i sprzętu zaniechane a dodane wartości zamienne obliczone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR lub KNNR).

    - jeżeli roboty nie będą odpowiadały robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach formularza cenowego – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz czynników cenotwórczych nie wyższych niż średnie wg. publikacji „Sekocenbud” aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu, po przedłożeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dla materiałów, które nie występują w Wydawnictwie „Sekocenbud” w danym okresie rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę zakupu

    - jeżeli roboty lub prace nie będą odpowiadały żadnemu z dostępnych KNR lub KNNR – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegółowej kalkulacji własnej Wykonawcy po przedłożeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dla materiałów, które nie występują w Wydawnictwie „Sekocenbud” w danym okresie rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę zakupu.

- Gwarancje

Wszystkie roboty poza demontażem oraz pozycjami wymienionymi poniżej objęte są gwarancją pięcioletnią:

  - Założenie nowego trawnika z nawiezieniem warstwy hummusu (5 cm)

  - Malowanie główek słupków blokujących U-12c na żółto.