Specyfikacja techniczna

Dotycząca regulacji włazów samopoziomujących i wpustów na wybranych odcinkach ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych m. st. Warszawy

# Informacje ogólne

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji włazów i wpustów na wybranych odcinkach ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych m. st. Warszawy.

## Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem i/lub przebudową nawierzchni ulic m.st. Warszawa zarządzanych przez ZDM Warszawa.

## Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych z:

- oceną stanu włazu lub wpustu oraz otaczającej nawierzchni,

- demontażem istniejącego włazu lub wpustu,

- przygotowaniem rusztowania

- regulacją włazów i wpustów.

## Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, aprobatami technicznymi i krajowymi ocenami technicznymi.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich:

- jakość wykonania,

- zgodność z dokumentacją przetargową,

- zgodność ze STWiORB,

- zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną są zakwalifikowane według CPV jako:

- 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg,

- 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg,

- 45231111-6 – Podnoszenie i poziomowanie rurociągów.

# Materiały

Do wykonania prac związanych z regulacją włazów i wpustów należy stosować systemowe rozwiązania materiałowe, potwierdzone kartami katalogowymi i opisami technicznymi. Można stosować jedynie wyroby budowlane zgodne z polskimi normami, krajowymi ocenami technicznymi lub innymi dokumentami odniesienia, opatrzone krajową deklaracją właściwości użytkowych, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

Do prac związanych z regulacją włazów w szczególności należy stosować:

- wysokowytrzymałe zaprawy przystosowane do regulacji włazów, wpustów itp., o parametrach:

  - minimalna wytrzymałość na ściskanie 12 N/mm2 po 1 godzinie wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 lub wg PN-EN 196-1:2016-07 lub wg PN-EN 12190:2000,

  - minimalna wytrzymałość na ściskanie 25 N/mm2 po 24 godzinach wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 lub wg PN-EN 196-1:2016-07 lub wg PN-EN 12190:2000,

  - minimalna wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 2,5 N/mm2 po 1 godzinie wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 lub wg PN-EN 196-1:2016-07,

  - minimalna wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 3,5 N/mm2 po 24 godzinach wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 lub wg PN-EN 196-1:2016-07,

- systemowe pierścienie dystansowe betonowe lub żeliwne dla klasy obciążenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07,

- systemowe pierścienie odciążające dla klasy obciążenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07,

- samopoziomujące włazy typu ciężkiego z pokrywą wypełnioną betonem dla klasy obciążenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07,

- standardowe włazy typu ciężkiego z pokrywą wypełnioną betonem dla klasy obciążenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07.

Uwaga: W pracach związanych z regulacją włazów i wpustów w szczególności nie należy stosować:

- podmurówek z cegieł, kostki betonowej, gruzu itp.,

- zaprawy cementowej, zaprawy szybkowiążącej o parametrach nie spełniających wymagań,

W pracach nawierzchniowych należy zastosować:

- kruszywo tłuczniowe 31,5/63 mm przeznaczone do podbudów niezwiązanych i związanych hydraulicznie zgodne z normą PN-EN 13242+A1:2010,

- wysokowytrzymałe zaprawy jak do prac związanych z regulacją włazów w celu związania kruszywa tłuczniowego,

- mieszankę mineralno-asfaltową SMA 8 S PMB 45/80-65 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014,

- mieszankę mineralno-asfaltową AC 16 W 25/55-60 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014,

- mieszankę mineralno-asfaltową AC 22 P 35/50 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014,

- mieszankę mineralno-asfaltową na zimno 0/8 mm reaktywną, szybkosprawną wg Aprobat Technicznych lub Krajowych Ocen Technicznych,

- samopoziomujące włazy typu ciężkiego bez uszczelek pokrywą wypełnioną betonem, klasa D400,

- standardowe włazy typu ciężkiego bez uszczelek z pokrywą wypełnioną betonem dla klasy obciążenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07, wymiana wyłącznie po decyzji Inspektora Nadzoru,

- zalewę drogową na zimno lub pastę do uszczelnienia warstw asfaltowych do uszczelnienia połączeń warstw asfaltowych „na zimno” według Aprobat Technicznych lub Krajowych Ocen Technicznych,

- zalewę drogową na gorąco typ N2 wg normy PN-EN 14188-1:2010,

- taśmę asfaltowo-kauczukową do wypełniania szczelin o przekroju 10 x 40 mm wg Krajowych Ocen Technicznych lub Aprobat Technicznych.

# Sprzęt

Do wykonania prac regulacyjnych i naprawczych należy stosować następujący sprzęt:

- Powierzchnie naprawy warstwy ścieralnej, wymagające wycinania całej szerokości pasa ruchu lub jezdni:

- frezarkę do mieszanek mineralno-asfaltowych,

- rozkładarkę do mieszanek mineralno-asfaltowych,

- skrapiarkę do emulsji asfaltowych,

- zestaw walców drogowych dostosowanych wymiarem do powierzchni napraw,

- podnośnik do dekli włazów,

- podnośnik do ram włazów,

- narzędzia pomocnicze, np. szalunki systemowe pneumatyczne lub mechaniczne, trójramienna rama poziomująca, młot pneumatyczny, instalacja sprężonego powietrza, zalewarka do zalew na gorąco lub zimno, itp.

- Małe powierzchnie naprawy warstwy ścieralnej – wycinanie lub wykuwanie nawierzchni po okręgu:

- systemowe rozwiązania do wycinania lub wykuwania nawierzchni po okręgu, np. piła, młot udarowy z szerokim grotem, frezarka,

- podnośnik do dekli włazów,

- podnośnik do ram włazów,

- narzędzia pomocnicze, np. szalunki systemowe pneumatyczne lub mechaniczne, trójramienna rama poziomująca, młot udarowy, instalacja sprężonego powietrza, zalewarka do zalew na gorąco lub zimno, itp.

# Technologia wykonania prac

## Wymagania ogólne

Oceny zakresu pracy należy dokonać na podstawie wstępnej inwentaryzacji przedmiotu naprawy. Naprawy wymagają:

- studnie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, gdy różnica poziomów pomiędzy włazem studni, a górną powierzchnią nawierzchni wynosi więcej niż 1,0 cm,

- wpusty uliczne, gdy nasada wpustu ulicznego jest wyniesiona o więcej niż 0,1 cm powyżej poziomu nawierzchni przy wpuście lub zaniżona jest o więcej niż 1,0 cm.

## Ustalenie technologii

Przed przystąpieniem do wykonywania robót niezbędne jest przedstawienie do zatwierdzenia w ZDM technologii i przewidywanych do realizacji zadania materiałów, które muszą posiadać stosowne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawnione jednostki zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r z późniejszymi zmianami. Ramowy zakres technologii regulacji włazów i wpustów przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1 Ramowy zakres technologii regulacji włazów i wpustów

| Wariant technologii | A – regulacja + wymiana warstwy asfaltowej | B – regulacja + naprawa podbudowy i nawierzchni |
| --- | --- | --- |
| wysokowytrzymałe zaprawy do regulacji włazów, wpustów, dokładność regulacji + 0,3 cm / -0,0 cm w przypadku włazów, +0,0 cm / -0,3 cm w przypadku wpustów |  |  |
| systemowe pierścienie dystansowe, klasa D400 |  |  |
| systemowe pierścienie odciążające, klasa D400 | **** | **** |
| samopoziomujące włazy typu ciężkiego z pokrywą wypełnioną betonem, klasa D400 |  |  |
| włazy typu ciężkiego bez uszczelki z pokrywą wypełnioną betonem, klasa D400 | **** | **** |
| kruszywo tłuczniowe 31,5/63 mm + wysokowytrzymałe zaprawy do związania kruszywa tłuczniowego do poziomu -1 ( -2 cm względem niwelety nawierzchni | – |  |
| warstwa z SMA 8 S PMB 45/80-65 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 – 3 cm |  | – |
| warstwa z AC 16 W 25/55-60 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 – 6 cm | * | – |
| warstwa z AC 22 P 35/50 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 – 8 cm | * | – |
| warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno 0/8 mm typu reaktywnego szybkosprawnej – 4-5 cm | ** | ** |
| zalewa drogowa „na zimno” lub pasta „na zimno” | ** | ** |
| zalewa drogowa „na gorąco” | ** | ** |
| taśma asfaltowo-kauczukowa z klejem 10(40 mm | *** | *** |

* 	jeśli dotyczy,

**	warianty do wyboru,

***	przy mm-a na gorąco, taśmę można przykleić do krawędzi pionowej, przy technologii „na zimno” po wykonaniu nawierzchni taśmę docisnąć walcem lub ubijakiem ręcznym,

**** możliwość montażu pierścienia odciążającego lub włazu zwykłego wyłącznie po decyzji Inspektora Nadzoru.

## Wymagania szczegółowe

Regulację  włazów należy wykonać z dokładnością do +0,3/0,0 i wpustów z dokładnością do 0,0/-0,3 cm ustawienia urządzenia względem niwelety istniejącej nawierzchni.

Regulację należy przeprowadzić po dokładnym oczyszczeniu powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń oraz skropieniu powierzchni wodą.

Włazy i wpusty należy dokładnie ustawić na pierścieniach regulacyjnych wykonanych z betonu lub żeliwa. Wykutą podbudowę należy wypełnić kruszywem tłuczniowym 31,5/63 mm zalewając wolne przestrzenie stosując wysokowytrzymałe zaprawy specjalnie przeznaczone do regulacji włazów, wpustów przygotowane zgodnie z recepturą producenta.

Prac nie należy wykonywać podczas opadów deszczu oraz w gdy temperatura otoczenia spada poniżej 10°C. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru konieczności wykonania prac w temperaturze 5 - 10°C należy stosować się szczegółowo do instrukcji producenta zapraw szybkowiążących szczególnie pod względem wydłużonego czasu wiązania zaprawy w temperaturach poniżej  10°C.

Przy wykonywaniu robót należy stosować w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru ZDM:

- Na głównych pasach ruchu dróg krajowych i wojewódzkich samopoziomujące włazy typu ciężkiego z pokrywą wypełnioną betonem na bezpośrednie wskazanie nadzoru budowy,

- w pozostałych przypadkach (drogi powiatowe, pasy włączenia, wyłączenia, drogi serwisowe itp.) włazy samopoziomujące z pokrywą wypełnioną betonem na bezpośrednie wskazanie nadzoru budowy,

Przystępując do regulacji należy wycinać nawierzchnię asfaltową po okręgu przy pomocy urządzenia do cięcia lub frezowania, młota udarowego z szeroką łopatką lub inną metodą przystosowaną do cięcia po okręgu. Należy korzystać ze specjalistycznego podnośnika do włazów.

Szczegółowe wymagania dotyczące odtworzenia nawierzchni z wymianą warstwy ścieralnej:

- naprawy dokonać po dokładnym oczyszczeniu z zanieczyszczeń, kurzu, wody stojącej, itd.

- do skropienia frezowanego podłoża użyć emulsji asfaltowej według PN-EN 13808 lub innego lepiszcza lub materiału według aprobat technicznych. Rodzaj lepiszcza powinien być dostosowany do rodzaju materiału w podłożu. Do łączenia warstw asfaltowych należy stosować emulsję asfaltową szybkorozpadową kationową C60 B3 ZM, wytworzoną z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego lub emulsję asfaltową modyfikowaną polimerami C60 BP3 ZM, modyfikowaną SBS. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z warstwy związanej hydraulicznie należy użyć emulsji kationowej wolnorozpadowej C60 B5 ZM - rodzaj o pH większym niż 3,5. Lepiszcze należy dozować tak, aby ilość lepiszcza pozostałego po skropieniu wynosiła ok. 0,3 kg/m2 dla podłoża frezowanego, ok. 0,2 kg/m2 dla podłoża w postaci nowej warstwy asfaltowej.

- wykonać warstwę podbudowy o grubości 8 cm z betonu asfaltowego AC 22 P z lepiszczem 35/50 dla KR 3-6 wg normy PN-EN 13108-1 oraz WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016,

- wykonać warstwę wiążącą o grubości 6 cm z betonu asfaltowego AC 16 W z lepiszczem PMB 25/55-60 dla KR 3-6 wg normy PN-EN 13108-1 oraz WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016,

- wykonać warstwę ścieralną o grubości 3 cm z SMA 8 S z lepiszczem 45/80-65 dla KR 3-6 wg normy PN-EN 13108-5 oraz WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016,

- połączenia technologiczne wykonać przy użyciu taśm asfaltowo-kauczukowych 10 x 40 mm lub przy użyciu zalew na gorąco, zimno lub past, stosując przy tym dozowanie mechaniczne lub ręczne po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Szczegółowe wymagania dotyczące uzupełniania ubytków nawierzchni wokół regulowanego urządzenia (wycinanie po okręgu):

- naprawy dokonać po dokładnym oczyszczeniu z zanieczyszczeń, kurzu, wody stojącej, itd.

- tłuczeń zagęszczać warstwami,

- konsystencja zaprawy szybkowiążącej powinna zapewniać dobre wypełnienie szalunku oraz tłucznia, powinna być przygotowana zgodnie z recepturą producenta,

- odtworzenie nawierzchni może nastąpić jedynie po odpowiednim związaniu zaprawy (wg instrukcji producenta),

- powierzchnia wykonanej podbudowy betonowej nie powinna być gładka,

- nawierzchnię należy odtworzyć z użyciem mieszanki „Slurry-Seal” wyprodukowanej mechanicznie, bez wcześniejszego skropienia emulsją asfaltową,

- połączenie krawędzi naprawy z istniejącą nawierzchnią uszczelnić z użyciem zalew lub past na zimno lub zalewy na gorąco.

Szczegółowe wymagania dotyczące regulacji włazu lub wpustu bez konieczności naprawy nawierzchni:

- technologię można zastosować jedynie w sytuacji, gdy stwierdzona będzie obecność pierścienia odciążającego i jego dobrego stanu, a także stwierdzona będzie możliwość trwałej regulacji pierścienia dystansowego,

- naprawy dokonać po dokładnych oględzinach i rozpoznaniu stanu istniejącego,

- wyregulować wysokość włazu/wpustu,

- zainstalować systemowe szalunki,

- zastosować zaprawę szybkowiążącą o odpowiedniej konsystencji,

- w razie potrzeby uszczelnić połączenie krawędzi naprawy z istniejącą nawierzchnią z użyciem zalew lub past na zimno lub zalewy na gorąco,

- jeśli naprawa będzie nietrwała, należy rozpoznać przyczynę i ponownie wykonać naprawę zwiększając przy tym zakres prac.

Szczegółowy zakres poszczególnych ulic oraz niezbędnych do wykonania prac regulacyjnych włazów i wpustów będzie ustalany z nadzorem budowy przed przystąpieniem wykonawcy do robót.

## Metoda pomiaru

Pomiary deniwelacji studni kanalizacji powinno się wykonywać przy użyciu 2 m łaty oraz klina pomiarowego pozwalającego na pomiar z dokładnością do 0,1 cm. Łatę należy ułożyć w dwóch pozycjach, tj. równolegle do kierunku ruchu oraz prostopadle do kierunku ruchu, centralnie nad studnią / wpustem, a następnie dokonać pomiaru w następujących lokalizacjach:

- na obu końcach łaty,

- na przecięciu łaty i krawędzi studni / wpustu,

- na środku studni / wpustu.

# Gwarancja

Wykonawca robót udzieli min. 3-letniej gwarancji na wykonane prace, a w sytuacji przedwczesnego uszkodzenia nawierzchni, przemieszczenia pionowego włazu lub wpustu zobowiązuje się do odtworzenia pełnego zakresu robót zgodnie z niniejszą specyfikacją.