OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Regulacja włazów i wpustów na wybranych odcinkach ulic krajowych, wojewódzkich i

powiatowych m.  st.  Warszawy

Zakres czynności dla szacunkowej łącznej ilości urządzeń kanalizacyjnych zgodnych z kosztorysem:

1) właz kanałowy

Wykonanie regulacji wysokościowej włazu kanalizacyjnego obejmować będzie:

- mechaniczne wyjęcie włazu lub wykucie nawierzchni po okręgu, skucie podbudowy wokół

włazu,

- demontaż włazu (w przypadku wykucia),

- sprawdzenie stanu technicznego włazu, w przypadku stwierdzenia pęknięcia kołnierza, uszkodzenia pokrywy lub

ogólnego złego stanu – wymiana na nowy,

- bardzo dokładne oczyszczenie powierzchni, ponowny montaż włazu wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej

na betonowych pierścieniach regulacyjnych,

- odtworzeniu podbudowy i nawierzchni  wokół wymienionego włazu,

- wywóz i zagospodarowanie odpadów rozbiórkowych.

2) kratka ściekowa - wpust

Wykonanie regulacji wysokościowej kratki ściekowej obejmować będzie :

- mechaniczne wyjęcie wpustu żeliwnego lub wykucie nawierzchni po okręgu, skucie

podbudowy wokół wpustu,

- demontaż wpustu (w przypadku wykucia),

- sprawdzenie stanu technicznego wpustu, w przypadku stwierdzenia pęknięcia kołnierza, uszkodzenia kratki lub

ogólnego złego stanu – wymiana na nowy

- bardzo dokładne oczyszczenie powierzchni, ponowny montaż wpustu wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej

na betonowych pierścieniach regulacyjnych,

- odtworzeniu podbudowy i nawierzchni wokół wymienionego wpustu,

- wywóz i zagospodarowanie odpadów rozbiórkowych .

- Obowiązujący tryb prowadzenia robót – nocny w godzinach 22.00 - 5.00, prowadzenie robót w tych godzinach nie może zakłócać ruchu pojazdów nocnych ZTM.

- Wymagana przez Zamawiającego w wystawianych zleceniach minimalna ilość włazów/wpustów do regulacji - 2 szt/dobę. Zamawiający określi każdorazowo w zleceniu łączną ilość włazów/wpustów do wyregulowania i termin realizacji zlecenia biorąc pod uwagę powyższy wymagany limit dobowy. Zlecenie każdorazowo wystawiane będzie przez Zamawiającego w formie elektronicznej (mailowej) na wskazany przez Wykonawcę adres.

- Ewentualne odstępstwa, w przypadku usytuowania włazów w sposób uniemożliwiający przejazd, są możliwe. Wykonywanie tych prac może nastąpić po uzgodnieniu ich pomiędzy Inspektorem Nadzoru ZDM z nadzorem ZTM oraz pisemnym (mail) powiadomieniu Wykonawcy.

- Prowadzenie robót w dzień może odbywać się poza godzinami szczytu komunikacyjnego po wyrażeniu pisemnej (mail) zgody przez Inspektora Nadzoru.

- Zakres ulic do wykonania regulacji włazów i wpustów będzie ustalany z nadzorem budowy w trakcie prowadzenia robót przez Wykonawcę i przekazywany drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres w formie zlecenia zawierającego w/w zakres ulic.

- Zakres poszczególnych urządzeń oraz miejsca do regulacji mogą ulec zmianie w ramach nieprzekraczalnej kwoty kontraktowej.

- Wykonawca zabezpiecza czasową organizację ruchu oraz wykonywanie robót zgodnie z warunkami BHP, w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie czasowe znaki i urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

- Przystępując do regulacji na danej drodze, Wykonawca dokonuje ocenę/przegląd elementów betonowych studni/wpustu i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń zagrażających trwałości tych elementów pomija tę studnię/wpust przechodząc do kolejnego urządzenia i powiadamia o fakcie Inspektora Nadzoru Zamawiającego w celu ewentualnej wymiany uszkodzonych elementów przez służby drogowe ZDM.

-  w przypadku regulacji urządzenia bez oceny/przeglądu i nie zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru stanu elementów betonowych studni/wpustu Wykonawca regulacji bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie jej na uszkodzonych elementach,

- Zabezpieczenie sprzętu i narzędzi

-  Wykonawca musi dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wykonywania wymiany uzbrojenia, materiał (włazy/wpusty) dostarcza Wykonawca.

- Wykuwanie nawierzchni wokół uzbrojenia kanalizacyjnego wykonywane będzie pasem do 0,5 m, w przypadku konieczności wykucia większej powierzchni, będzie to rozliczane na podstawie obmiaru według wyliczenia dla ceny za 1m2 uzupełnienia podbudowy i nawierzchni asfaltowej.

- Uzupełnienia ubytków nawierzchni wokół uzbrojenia polegać będzie na:

  - skuciu powierzchni uszkodzonej i bardzo dokładnym jej oczyszczeniu,

  - uzupełnieniu podbudowy kruszywo tłuczniowe 31,5/63 mm przeznaczone do podbudów niezwiązanych i związanych hydraulicznie PN-EN 13242+A1:2010 wypełnionym wysokowytrzymałymi modyfikowanymi zaprawami ,

  - położeniu nowej mieszanki bitumicznej z zastosowaniem lepiszcza lub taśmy łączącej (fugowej),

  - położeniu cienkiej warstwy na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym „Slurry-Seal”.

- Do regulacji uzbrojenia kanalizacyjnego należy użyć modyfikowanej zaprawy cementowej 
o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie po upływie 1h minimum 12N/mm² i po 24h minimum 25 N/mm².

- Odtworzenie nawierzchni może nastąpić jedynie po całkowitym związaniu zaprawy (wg instrukcji producenta).

- Odtworzenie nawierzchni :

- odtworzenie podbudowy - kruszywo tłuczniowe 31,5/63 mm przeznaczone do podbudów

niezwiązanych i związanych hydraulicznie zgodne z normą PN-EN 13242+A1:2010,

- wysokowytrzymałe zaprawy jak do prac związanych z regulacją włazów w celu związania kruszywa

tłuczniowego,

- mieszankę mineralno-asfaltową SMA 8 S PMB 45/80-65 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014*

- mieszankę mineralno-asfaltową AC 16 W 25/55-60 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014*

- mieszankę mineralno-asfaltową AC 22 P 35/50 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014*

- mieszankę mineralno-asfaltową na zimno 0/8 mm reaktywną, szybkosprawną wg Aprobat Technicznych lub

Krajowych Ocen Technicznych*

- cienka warstwa na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym „Slurry-Seal” wg normy

PN-EN 12273:2011,

- zalewa drogowa na zimno lub pastę do uszczelnienia warstw asfaltowych do uszczelnienia połączeń warstw

asfaltowych „na zimno” według Aprobat Technicznych lub Krajowych Ocen Technicznych,

- zalewa drogowa na gorąco typ N2 wg normy PN-EN 14188-1:2010,

- taśma asfaltowo-kauczukowa do wypełniania szczelin o przekroju 10 x 40 mm wg Krajowych Ocen

Technicznych lub Aprobat Technicznych

*  do stosowania przy regulacji włazów samopoziomujących

- Prac nie należy wykonywać podczas opadów deszczu oraz w gdy temperatura spada poniżej 10°C, w przypadku uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru konieczności wykonania prac w temperaturze 5 - 10°C należy stosować się szczegółowo do instrukcji producenta zapraw szybko-wiążących szczególnie pod względem wydłużonego czasu wiązania zaprawy w temperaturach poniżej  10°C.

- Wykonawca jest właścicielem wytworzonych odpadów rozbiórkowych w rozumieniu przepisów o odpadach oraz wytwórcą i posiadaczem odpadów. Zagospodarowanie odpadów pozyskanych w czasie prac w tym ich wywóz i zadbanie o wszelkie procesy środowiskowe wynikające z obowiązujących przepisów leży po stronie Wykonawcy.

- Rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu odbioru i zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem:

a. dla wszystkich wyregulowanych urządzeń winna być wystawiona metryka naprawy uwzględniająca dla

każdego urządzenia – lokalizację (mapa, zdjęcia), datę, wyniki oceny/przeglądu studni, naprawiane elementy,

zastosowane materiały, nazwę wykonawcy,

b. wymieniona dokumentacja jest niezbędna do odbioru i rozliczenia robót należy ją dołączyć każdorazowo do

protokołu odbioru robót.

- Wykonawca na wszystkie wykonywane roboty udzieli gwarancji należytego wykonania zadania na okres lat zaproponowanych w ofercie.

- Usługa wykonywana będzie sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, do wyczerpania środków lub terminu zakończenia umowy.