SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Operatora Systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w Tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na Rondzie” (zwanego dalej „Systemem”). Sygnalizacja na Rondzie Zesłańców Syberyjskich składa się z sygnalizacji na Rondzie i śluzy autobusowej przed Rondem.

Specyfikacja Techniczna zawiera ogólny opis Systemu jak też jego elementów i części składowych wg stanu na dzień wszczęcia procedury przetargowej.

Zamawiający informuje, że w okresie realizacji umowy System może ulegać zmianom, modyfikacjom oraz przekształceniom wynikającym z potrzeb rozwojowych i komunikacyjnych m.st. Warszawy, co skutkować może zwiększeniem ilości elementów lub części składowych Systemu, pojawieniem się nowych funkcji Systemu i zadań Operatora. Zakres obowiązków, czynności i zadań Operatora zawarty w Specyfikacji Technicznej winien być rozumiany i interpretowany łącznie z zapisami SIWZ i załączonych do niej dokumentów.

W Specyfikacji Technicznej określono podstawowe wymagania techniczne, w tym sprzętowe oraz minimalne warunki, jakie spełniać ma wykonawca realizujący funkcje operatora Systemu (zwany dalej „Wykonawcą” lub „Operatorem”). Niezależnie od powyższych warunków i wymagań Operator obowiązany jest do dostosowania swego potencjału technicznego, sprzętowego i kadrowego  do warunków, w jakich realizowane będą jego zobowiązania umowne.

II  Opis Systemu

Szczegółowy opis Systemu jest zawarty w Załączniku 1 – System ochrony Tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich dokumentacja powykonawcza.

III Wykonawcy

Wymagania kadrowe, techniczne i sprzętowe stawiane Wykonawcy

- Operator zobowiązany jest do dysponowania urządzeniami, sprzętem i wyposażeniem technicznym oraz kadrą zapewniającą bieżące, terminowe, komplekcsowe realizowanie zadań i czynności zapewniających prawidłową realizację umowy. Zawarte w specyfikacji technicznej wymagania są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oceny oraz zapewnienia pełnego wyposażenia technicznego dostosowanego do zmieniających się potrzeb i warunków realizacji umowy. Operator zobowiązany jest do realizacji umowy przy udziale osób posiadających wymagane dla danych czynności wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia, dopuszczenia i doświadczenie.

- Wykonawca w okresie realizacji umowy musi dysponować kadrą, bazą techniczną, sprzętową i lokalową, która pozwala na całodobowe utrzymanie i działalność pogotowia technicznego przyjmującego zgłoszenia o awariach i nieprawidłowościach. Pogotowie musi być wyposażone w zapis zgłoszeń telefonicznych, które na życzenie Zamawiającego muszą być przekazane do jego wglądu. W pogotowiu musi być całodobowo dostępna dokumentacja techniczna urządzeń systemu Ochrony Tunelu i skrzyżowań wchodzących w skład Systemu.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy musi dysponować dostępnymi całodobowo środkami łączności zapewniającymi stały kontakt z przedstawicielami Wykonawcy z uwzględnieniem m.in.:

  - łączności stacjonarnej (co najmniej dwa numery telefonu stacjonarnego oraz numer faksu i co najmniej jeden numer telefonu komórkowego),

  - łączności pomiędzy siedzibą pogotowia, a brygadami konserwacyjnymi (radiostacja  telefonia bezprzewodowa),

  - Informacji zawierającej dane dotyczące sposobów łączności z Operatorem (w tym które dostępne będą publicznie i na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej (www………………………….…).

- Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za realizację umowy technicznej poszczególnych jej obszarach technicznych i organizacyjnych i upoważni je do podejmowania wszelkich działań i decyzji w stosunku do własnych służb, w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji Operatora. Osoby te i oddane w ich posiadanie środki łączności muszą być dostępne przez całą dobę w kontaktach z przedstawicielami Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest stworzyć i prowadzić magazyn części zamiennych, podzespołów, urządzeń, materiałów pozwalających na niezwłoczną wymianę uszkodzonych elementów Systemu, ich naprawę, konserwację lub utrzymanie sprawności.

- Wykonawca realizując umowę musi dysponować wyposażeniem i sprzętem koniecznym do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- samochody osobowe, furgony - min 2 szt. w pełnej dyspozycji w trakcie trwania umowy,

- podnośniki koszowe - min 1 szt. w pełnej dyspozycji w trakcie trwania umowy,

- dźwig oraz pojazdy dostawcze powyżej 5t min - 1 szt. pełnej dyspozycji w trakcie trwania umowy,

- sprzęt diagnostyczny:

- pozwalający wykrywać urządzenia podziemne - 1 szt.

- pozwalający wykrywać uszkodzenia aparatury elektronicznej i elektrycznej - 1szt.

- sprzęt techniczny pomocniczy:

- piły do cięcia asfaltu - 1szt.

- młoty pneumatyczne - 1 szt.

- wiertarki w tym udarowe - 1 szt.

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, niezbędne do zabezpieczania i oznakowania robót w pasie drogowym:

- zestawy znaków drogowych pionowych - „A12a”, „A12b”, A12c”, „A14”, „B33”(z ograniczeniem prędkości do 40km/h i 30km/h) oraz „A30” z tabliczkami dotyczącymi sygnalizacji świetlnej - 2 sztuki każdego rodzaju;

- zestawy zapór drogowych - „U20a”(10mb), „U20b”(10mb), „U21a”(10szt), „U21b”(10szt.);

- taśmy ostrzegawcze „U22” - 40 mb.;

- pachołki drogowe „U23b” i/lub „U23c”- 10 szt.

- Wykonawca w trakcie trwania umowy musi dysponować laboratorium, które umożliwi prawidłowe i terminowe dokonywanie napraw, diagnozowanie i przeprogramowanie wszelkich urządzeń.

- W dacie zakończenia umowy Operator zobowiązany jest do zinwentaryzowania urządzeń , aparatury, wyposażenia i materiałów znajdujących się w magazynie stanowiących własność Zamawiającego ( z demontażu, wymiany urządzenia, itp. ) i protokolarnego przekazania ich Zamawiającemu.

Zakres obowiązków Wykonawcy

Zakres prac Operatora obejmuje:

- nadzór i kontrolę,

- bieżące i okresowe prace konserwacyjne,

- utrzymanie sprawności i prawidłowego funkcjonowania, bieżące naprawy i serwis,

- usuwanie awarii, usterek i niesprawności

Systemu , urządzeń, elementów składających się lub współpracujących z Systemem.

Do zadań Operatora należy także podłączanie nowych urządzeń, podsystemów, wdrażanie i uruchamianie nowych oraz modyfikowanie istniejących funkcji, w ramach integracji systemu z innymi systemami oraz jego rozbudowy.

Operator zobowiązany jest do wykonania innych prac i czynności zleconych przez Zamawiającego, związanych z przedmiotem umowy, których konieczność realizacji ujawniła się w trakcie obowiązywania umowy.

Wykonawca z chwilą objęcia funkcji Operatora przyjmuje (protokołem podpisanym przez obie strony) urządzenia składające się na System w stanie sprawnym technicznie.

Do obowiązków Operatora należy w szczególności:

- W całym okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń infrastruktury sygnalizacji świetlnej i systemu pomiaru wysokości przed Tunelem pod Rondem polegające na:

  - bieżącym utrzymaniu, wszystkich urządzeń sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych na skrzyżowaniu w szczególności:

- aparat sterowniczy lokalny;

- konstrukcje wsporcze, tj. maszty (w tym maszty wysięgnikowe i oświetleniowo- wysięgnikowe), fundamenty, wysięgniki, oraz wszystkie elementy powyższych urządzeń;

- latarnie sygnalizacyjne z konsolami;

- urządzenia i sygnalizatory dźwiękowe i akustyczne;

- sieci kabli teletechnicznych, w tym wszelkiego rodzaju kabli:

- sygnalizacyjnych,

- akomodacyjnych,

- zasilających, o ile stanowią one WLZ między złączem a aparatem sterowniczym lub są wyposażeniem sygnalizacji tymczasowych,

- komunikacyjnych, koordynacyjnych,

- urządzenia osprzętu, w tym kasety przyciskowe, skrzynki bezpiecznikowe, złącza sygnalizacji;

- tymczasowe zabezpieczenia licznikowe;

- detektory ruchu wraz z konstrukcjami wsporczymi;

- pętle indukcyjne, przyciski dla pieszych i rowerzystów;

- wszelkie urządzenia służące detekcji pojazdów, pieszych i rowerzystów (np. czujniki magnetyczne, radarowe, kamery);

- urządzenia ochrony przeciwporażeniowej;

- urządzenia komunikacyjne;

- tabliczki (naklejki) informacyjne o konieczności wykorzystywania urządzeń detekcji pieszej i rowerowej;

- urządzenia monitoringu drogowego wraz z instalacjami;

- inne urządzenia i elementy składowe sygnalizacji świetlnej,

- realizację bieżąco implementowanych programów (planów) sygnalizacyjnych oraz rozwiązań sterowania akomodacyjnego zgodnych z dokumentacją zatwierdzaną przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu m. st. Warszawy i przekazaną po podpisaniu umowy przez Zamawiającego do Wykonawcy;

- prawidłowe działanie układów zabezpieczeń w urządzeniach sterujących;

- jednoznaczne i czytelne wyświetlanie wszystkich sygnałów świetlnych;

- prawidłowe położenie źródeł światła i odbłyśników w sygnalizatorach, pozwalające zapewnić możliwie wysoką sprawność świetlną i odpowiedni stopień ochrony przed olśnieniem.

- prawidłowy stan zabezpieczeń na układach pomiarowych energii elektrycznej;

- prawidłową realizację sygnałów dźwiękowych;

- ochronę przeciwporażeniową naziemnych urządzeń energetycznych;

- odpowiednią stabilność, sztywność i jakość mocowania konstrukcji wsporczych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg;

- właściwy stan zamknięć wnęk słupowych i urządzeń sterowniczych, przy użyciu oryginalnych elementów lub elementów zamiennych zbliżonych do oryginalnych.

- sprawność układów detekcji kołowej, pieszej i rowerowej;

- pełną funkcjonalność kamer monitoringu wizyjnego;

- pełną sprawność techniczną i przesyłową, pełną funkcjonalność kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych;

- utrzymanie masztów i latarni sygnalizacyjnych w stanie zapewniającym pełne bezpieczeństwo osób, mienia oraz ruchu pieszego i kołowego.

- estetyczny wygląd urządzeń w trakcie obowiązywania umowy, tj.:

- czyste latarnie sygnalizacyjne i korpusy,

- pozamykane wnęki słupowe i skrzynki kablowe i bezpiecznikowe,

- wypionowane, czyste słupy,

  - w każdym roku obowiązywania umowy, Wykonawca przeprowadzi czynność mycia latarni sygnalizacyjnych.

  - zamknięcie, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych szaf sterowniczych.

  - systematyczne usuwanie z urządzeń sygnalizacyjnych, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, plakatów, anonsów, reklam, tabliczek informacyjnych, obejm, sznurów, itp. czyszczenie wnęk z zanieczyszczeń i zabezpieczanie zacisków środkami konserwującymi np. wazelina techniczna; malowanie metalowych części urządzeń sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem malowania,

  - malowanie metalowych części urządzeń sygnalizacyjnych 1 raz na dwa lata; w pierwszym roku trwania kontraktu Wykonawca musi wykonać malowanie,

  - fachowe, całodobowe pogotowie sygnalizacji świetlnej. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zgłoszeń na wskazany przez niego adres mailowy, numer faksu oraz numery telefonów stacjonarnych i komórkowych. Możliwość dokonywania zgłoszeń będzie zapewniona wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym poprzez upublicznienie danych adresowych pogotowia technicznego Wykonawcy na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca wskaże adres, pod którym umieścić się będzie siedziba pogotowia technicznego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaimplementował w systemie obsługi zgłoszeń  - książkę zgłoszeń prowadzonej w formie elektronicznej i mechanizmy przekazujące drogą elektroniczną (e-mail) informację o zarejestrowaniu zgłoszenia (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia) oraz zawieszeniu lub rozwiązaniu/zamknięciu zgłoszenia do Pogotowia Drogowego ZDM,

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaimplementował w systemie obsługi zgłoszeń tzw. Contact Center (książce zgłoszeń prowadzonej w formie elektronicznej) mechanizm systemu śledzenia on-line przez Klienta (wraz z unikalnym loginem i hasłem) statusu realizacji zgłoszeń przyjętych i zarejestrowanych przez Contact Center,

- Zamawiający wymaga, aby czas dostępności/pracy Contact Center wynosił 24 godziny x 7 dni w tygodniu x 365 dni w roku,

- Zamawiający wymaga, aby były nagrywane wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące z Call Center, wystarczy, aby nagrania były utrzymywane i na życzenie Zamawiającego udostępniane w okresie 30 dni od ich nagrania,

- Zamawiający wymaga dostępu przez internet do elektronicznej książki zgłoszeń poprzez strony WWW z loginem i hasłem, na której będą umieszczone:

data i godzina zgłoszenia,

dane osoby bądź jednostki zgłaszającej, w przypadku zgłoszeń z pogotowia ZDM numer zgłoszenia,

rodzaj zgłoszonej usterki (awarii),

podjęte działania w celu naprawy usterki (awarii) wraz z oznaczeniem czasu ich rozpoczęcia,

datę i godzinę usunięcia usterki (awarii)

  - W siedzibie pogotowia dostępna też będzie całodobowo aktualna dokumentacja techniczna urządzeń sygnalizacji, w tym programy, schematy instalacji elektrycznych, rysunki z rozmieszczeniem sygnalizacji i naniesionymi elementami oznakowania poziomego, układami detekcji kołowej, pieszej, rowerowej.

  - wykonawca prowadzi „Dziennik eksploatacji sygnalizacji” oraz bieżąco rejestruje w nich szczegółowe informacje o awariach, terminach ich zaistnienia i usunięcia, zakresie i przyczynach awarii, dokonanych remontach, naprawach i kontrolach pracy sygnalizacji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże natychmiastowo, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) raport zawierający informacje o stanie urządzeń, o których przekazanie wystąpił Zamawiający.

  - bieżące odbieranie zgłoszeń o usterkach i awariach od Pogotowia Drogowego Zamawiającego, oraz zwrotne potwierdzanie ich usunięcia.

  - wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich awarii w tym wywołanych stanem technicznym, niesprawnością, bądź zużyciem urządzeń lub materiałów eksploatacyjnych a także awarii zaistniałych wskutek zdarzeń losowych, w tym kataklizmów, katastrof, wypadków, kradzieży, aktów wandalizmu bądź chuligaństwa.

  - w przypadku wystąpienia awarii Wykonawca podejmie bezzwłocznie wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zabezpieczenia miejsca awarii mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia a także bezpieczeństwa ruchu w całym regionie oddziaływania awarii.

  - informowanie Pogotowia Drogowego Zamawiającego i właściwego przedstawiciela zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasową pracę sygnalizacji w trybie awaryjnym (żółty migacz).

  - w zakresie obowiązków Wykonawcy leży uzyskanie wymaganych przepisami zgód, zezwoleń, uzgodnień związanych z usuwaniem awarii, w tym dokonanie zgłoszenia wszelkich robót ziemnych oraz robót związanych z odtworzeniem elementów pasa drogowego.

  - w przypadku awarii zasilania natychmiastowe powiadomienie pogotowia energetycznego OSD, właściwego dla rejonu konserwacji.

- Usunięcie w czasie max. 2 godz. od chwili otrzymania zgłoszenie nieprawidłowości w pracy urządzeń sygnalizacji świetlnej rozumiane będzie jako zaistnienie m.in. następujących zdarzeń:

  - niezgodność programu emitowanego z założonym pod względem któregokolwiek z parametrów /w tym godzin pracy/,

  - niesprawność układu zabezpieczeń wewnętrznych,

  - niezgodność z zalecanym trybem pracy sygnalizacji /np. brak akomodacji, koordynacji,

  - niejednoznaczność emitowanych sygnałów /np. nieprawidłowa barwa soczewki lub jej blendowanie/, nieprawidłowe ustawienie latarni sygnałowej względem jezdni, torowiska lub przejścia dla pieszych,

  - nieprawidłowe działanie sygnałów dla osób niedowidzących (sygnały optyczne, dźwiękowe i wibracyjne),

  - uszkodzenie, zabrudzenie soczewki lub odbłyśnika powodujące widoczne osłabienie strumienia światła,

  - uszkodzenie kasety przyciskowej lub źródeł światła w niej umieszczonych,

  - niezgodne ustawienie zegara w sterowniku lokalnym z zegarem w sterowniku nadrzędnym,

  - przepalenie źródeł sygnałów,

  - inne nieprawidłowości skutkujące niesprawnością sygnalizacji;

  - likwidację zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych uszkodzeń urządzeń sygnalizacji (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisające latarnie itp.) w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Pogotowia Drogowego Zamawiającego.

  - likwidację zagrożenia dla osób postronnych wynikającego z otwartej lub rozbitej szafy sygnalizacji, otwartej lub uszkodzonej wnęki bezpiecznikowej, otwartej lub uszkodzonej skrzynki przyłączeniowej w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Pogotowia Drogowego Zamawiającego.

- Mechaniczne uszkodzenia kabli sygnalizacyjnych zasilających lub komunikacyjnych oraz mechaniczne uszkodzenia sterowników (uruchomienie pracy sygnalizacji) - awarie usuwane będą w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia,

- Rozbite maszty sygnalizacyjne i latarnie - awarie usuwane będą w terminie 4 godzin od chwili zgłoszenia,

- Rozbite maszty wysięgnikowe i maszty oświetleniowo-wysięgnikowe - awarie usuwane będą w terminie 72 godzin od chwili zgłoszenia,

- Pozostałe nieprawidłowości w pracy sygnalizacji - awarie usuwane będą w terminie 2 godzin od chwili zgłoszenia,

- Wymiana źródeł światła na masztach wysięgnikowych - dokonywana będzie w godzinach nocnych w dniu wystąpienia awarii,

- Wszelkie awarie powodujące zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz zagrożenie bezpieczeństwa ruchu - usuwane będą bezzwłocznie nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia.

- Bieżące powiadamianie w dni robocze przedstawiciela Zamawiającego o awariach i wykonanych robotach,

- Stosowanie, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, urządzeń i materiałów, posiadających wymagane atesty i certyfikaty.

- Wykonanie pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych dla 100 % stanu urządzeń w każdym roku obowiązywania umowy.

- Wykonawca będzie dysponować laboratorium z wyposażeniem umożliwiającym dokonywanie napraw, testowanie, diagnostykę i przeprogramowania sterowników stosowanych przez Zamawiającego w danym Obszarze.

- Do dnia 31 sierpnia każdego roku Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły oceny stanu technicznego obejmujące w szczególności:

- ocenę stanu technicznego sterowników masztów, latarni sygnalizacyjnych, detektorów ruchu, przycisków sygnałów dźwiękowych i akustycznych,

- potwierdzenie prawidłowego działania programów sygnalizacji i offsetów koordynacji,

- ocenę stanu powłok antykorozyjnych,

- ocenę stanu technicznego urządzeń wchodzących w skład systemu pomiaru wysokości przed Tunelem pod Rondem Zesłańców Syberyjskich.

- Zapewni bieżące szkolenia swojego personelu, któremu powierza wykonanie czynności objętych umową, w szczególności przeszkoli osoby zajmujące się obsługą urządzeń sterowniczych. Szkolenia będą prowadzone na bieżąco przez cały okres obowiązywania umowy i uwzględniać będą zmiany w obsłudze urządzeń spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego nowych urządzeń, zmian oprogramowania, sposobów komunikacji między sterownikami, nowych sposobów sterowania, lub detekcji.

- Dokonywanie przeprogramowań sterownika sygnalizacji w ilości nie przekraczającej rocznie 3 przeprogramowania.

- Przeprogramowania sterowników, o których mowa powyżej obejmują m.in., choć nie wyłącznie, czynności związane z modyfikacją struktury algorytmów sterowania adaptacyjnego, dostosowaniem sygnalizacji do aktualnych warunków ruchowych dotyczących sterowania akomodacyjnego, dodaniem grup sygnałowych pieszych, rowerowych, tramwajowych lub samochodowych.

- Zlecone przez Zamawiającego przeprogramowania akomodacyjne sterowników będą wdrażane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę stosownej dokumentacji technicznej.

- Wykonawca niezależnie od przeprogramowań akomodacyjnych zobowiązany jest do wykonywania korekt bieżąco stosowanego oprogramowania oraz innych czynności niezbędnych dla utrzymania lub poprawy bezpieczeństwa ruchu, w tym czynności służących dostosowaniu sygnalizacji do aktualnych warunków ruchowych i zmian w organizacji ruchu połączonych ze zmianą blend, dowieszeniem sygnalizatorów, wymianą elementów sygnalizacji. Przeprogramowania takie mogą przykładowo polegać na: zmianie parametrów bazowych (cyklicznych), zmianie parametrów sterowania akomodacyjnego (warunki czasowe i logiczne dla funkcjonujących algorytmów), zmianie parametrów koordynacji. Zlecone przez Zamawiającego zmiany muszą być wdrożone nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę stosownej dokumentacji technicznej.

- Wykonawca zapewni dostęp do urządzeń sygnalizacji świetlnej wskazanym przez Zamawiającego osobom, w szczególności udostępni na żądanie Zamawiającego dostęp do urządzeń sterowniczych celem wykonania czynności związanych z uruchomieniem i odczytem pomiarów ruchu drogowego.

- Wykonawca, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów, dokona lub zleci dokonanie utylizacji materiałów i urządzeń nie nadających się do dalszej eksploatacji, przy czym zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego na dokonanie utylizacji.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie, zorganizowanie i prowadzenie magazynu urządzeń i materiałów pochodzących z demontażu. Ewidencja będzie bieżąco aktualizowana przez Konserwatora celem efektywnego wykorzystywania zdemontowanych urządzeń i materiałów przy konserwacji, naprawach i remontach elementów sygnalizacji świetlnej. Do obowiązków Wykonawcy należy dokonywanie napraw zdemontowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do zachowania lub przywrócenia ich pełnej sprawności i przydatności do dalszego użytkowania

- Wykonawca prowadzony przez siebie magazyn wraz z pełną, bieżącą ewidencją zgromadzonych w nim urządzeń i materiałów przekaże Zamawiającemu w dacie zakończenia Umowy.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu komplet aktualnej na dzień zakończenia Umowy dokumentacji techniczno-ruchowej wszelkich urządzeń, instalacji i sieci objętych konserwacją oraz przekaże Zamawiającemu klucze do sterowników.

- Usunięcie w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych graffiti z elementów infrastruktury sygnalizacji podlegających konserwacji, w szczególności złącz elektrycznych, a następnie pokrywanie ich powierzchni powłokami antygraffiti.

- W całym okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, w ramach napraw infrastruktury sygnalizacji świetlnej związanych z awariami lub zużyciem eksploatacyjnym:

  - wymianę, naprawę lub uzupełnienie w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zgłoszenia, obudowy, konstrukcji, wyposażenia lub całej szafy sterowniczej - w przypadku ich uszkodzenia wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wandalizmu oraz kradzieży.

  - wymianę, naprawę w ciągu 24 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia, przewodu linii kablowej, gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wandalizmu oraz kradzieży.

  - wymianę, naprawę lub uzupełnienie w ciągu 72 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia, masztu wysięgnikowego lub masztu oświetleniowo- wysięgnikowego w przypadku, gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wandalizmu oraz kradzieży. W przypadku braku możliwości odtworzenia masztu wysięgnikowego lub masztu oświetleniowo - wysięgnikowego w ustalonym czasie (np.: gdy uszkodzony słup jest nietypowy lub specjalny), Wykonawca, pisemnie lub telefonicznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, podając przyczynę opóźnienia oraz termin usunięcia uszkodzenia. Na tej podstawie Zamawiający podejmie decyzję o konieczności zapewnienia przez Wykonawcę sygnalizatora zastępczego.

  - wymianę, naprawę lub uzupełnienie w ciągu 2 godz. od chwili zgłoszenia, źródeł światła, latarni sygnalizacyjnych, elementów detekcji gdy uległy one uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, wandalizmu lub kradzieży.

  - wykonanie prac geodezyjnych, brukarskich, drogowych, instalacyjnych i zieleniarskich związanych z pracami awaryjnymi lub eksploatacyjnymi, realizowanymi w ramach Umowy.

- W przypadku wyeksploatowania lub uszkodzenia kabla sygnalizacyjnego, powodującego konieczność instalacji tymczasowego połączenia tzw. „przewieszki” Wykonawca musi zgłosić jej zdemontowanie (wraz z naprawą kabla) w ciągu co najwyżej 30 dni, od dnia instalacji lub od dnia zgłoszenia do Pogotowia Drogowego Zamawiającego faktu jej istnienia. Tymczasowe połączenia powstałe w okresie zimowym tzn. w okresie, kiedy temperatura w ciągu dnia spada poniżej -5° C, mają zostać usunięte jak najszybciej po ustąpieniu zmarzliny ziemi, nie później niż do 15 kwietnia każdego roku obowiązywania umowy. Każdorazowe zainstalowanie tymczasowego połączenia musi zostać zgłoszone przez Wykonawcę do przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku, kiedy elementy lub urządzenia nie są już dostępne na rynku, w porozumieniu z właściwym przedstawicielem Zamawiającego Wykonawca może zastosować elementy lub urządzenia dostępne na rynku o parametrach zbliżonych do urządzenia lub elementu uszkodzonego. W przypadku braku elementów zamiennych do uszkodzonego urządzenia, Wykonawca winien wymienić urządzenie na nowe o parametrach zbliżonych do urządzenia

- Przed zakończeniem Umowy, Wykonawca wykona wszystkie niezbędne naprawy urządzeń i usunie wszystkie tymczasowe połączenia.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu komplet aktualnej na dzień zakończenia Umowy dokumentacji techniczno-ruchowej wszelkich urządzeń, instalacji i sieci objętych konserwacją oraz przekaże Zamawiającemu klucze do sterowników.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia, w ciągu 7 dni roboczych wszelkich usterek, wad, niesprawności, które zostały wykazane w protokole przejęcia. W przypadku nieusunięcia ww. usterek, koszt ich usunięcia wykazanych w protokole przejęcia zostanie pokryty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez wykonawcę lub z kwot należności wymaganych ze złożonych przez Wykonawcę faktur.

- Zamawiający w trakcie trwania umowy przewiduje wymianę eksploatacyjną urządzeń sygnalizacji świetlnej na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Wymianie będą podlegały:

- masztów stalowych niskich i wysięgnikowych wyznaczonych przez zmawiającego;

- wymianę odcinków kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wraz z podłączeniem ;

- wymianę latarni sygnalizacyjnych;

- wymianę wyeksploatowanych przycisków detekcji pieszej i rowerowej;

- wymianę elementów detekcji kołowej;

- wymianę detektorów wizyjnych;

- wymianę kamer monitoringu drogowego;

- wymianę skrzynek bezpiecznikowych i przyłączeniowych kabli sygnalizacyjnych;

- udrożnienie lub wykonanie kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizacji.

Wymiana będzie realizowana na podstawie zleceń dla Wykonawcy w oparciu o ceny zadeklarowane w Załączniku do umowy i w miarę posiadanych przez Zamawiającego środków.

- Zamawiający w trakcie trwania umowy nie przewiduje wymiany sterownika sygnalizacji świetlnej na Rondzie Zesłańców Syberyjskich. Na skrzyżowaniu zamontowany jest sterownik Siemens C900V podłączony do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie, co należy utrzymać przy prowadzeniu prac modernizacyjnych w infrastrukturze na Rondzie. Z chwilą wymiany infrastruktury sygnalizacyjnej na rondzie, sterownik należy dostosować do nowych urządzeń i obowiązujących wytycznych ZDM.

- Zamawiający w trakcie trwania umowy przewiduje wymianę eksploatacyjną urządzeń 
wchodzących w skład systemu pomiaru wysokości przed Tunelem zgodnie z opisem w kolejnych punktach specyfikacji.

- Operator w zakresie swoich obowiązków wymieni system monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu składający się z: 3 kamer Hikvision DS-2DE4220-AE. Należy wymienić je na nowe o parametrach opisanych poniżej oraz podłączyć do posiadanego przez Zamawiającego systemu  monitoringu CCTV Genetec wraz z redundantną do zamontowanego rejestratora rejestracją obrazu. Kamery muszą się znajdować na liście kamer wspieranych przez aplikację Genetec. Lista dostępna jest na stronie producenta:

a) Kamera na bramownicy E ma być podłączona do istniejącego systemu nadrzędnego Sitraffic ROute+ i zachować obecną funkcjonalność podczas wykrycia pojazdu ponadnormatywnego.

b) Kamery zamontowane na rondzie Zesłańców Syberyjskich (2 szt.).

By zwiększyć niezawodność transmisji zaleca się zastąpienie bezprzewodowej radiolinii przez kablową. Kabel należy poprowadzić w kanalizacji do najbliższego mediakonwertera. W ramach wymiany kabli na rondzie należy wykonać osobne kable zasilające do kamer CCTV.

Minimalne parametry kamery szybkoobrotowej wysokiej rozdzielczości (PTZ):

- Przetwornik obrazu: co najmniej 1/3” CMOS,

- Kompresja: H.265, H.264, MJPEG,

- Minimalna rozdzielczość obrazu: 1920x1080 FHD,

- Maximum Frame Rate: 60 fps @ 1920x1080 dla H.265 oraz H.264,

- Pole widzenia (co najmniej w zakresie): 2°- 55°(horyzontalnie) oraz 2°- 45° (wertykalnie),

- Zoom optyczny: co najmniej 30x,

- Zoom cyfrowy: co najmniej 10x,

- Cyfrowa stabilizacja obrazu,

- Co najmniej 3 niezależnie konfigurowalne strumienie obrazu ,

- Dostęp do obrazu wideo oraz konfiguracji kamery z poziomu przeglądarki internetowej         przynajmniej IE i/lub Chrome ,

- Funkcja dzień/noc, mechaniczny filtr IR - Defog, min. 100 dB WDR, cyfrowa redukcja szumów 3D ,

- Programowalne funkcje patrol, preset oraz strefy prywatności ,

- Detekcja ruchu,

- Interfejs 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45),

- Protokoły: ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP,     PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP

- Zasilanie: co najmniej PoE ,

- Wbudowany slot kat pamięci SD/SDHC/SDXC,

- Co najmniej 2 wyjścia, 2 wejścia I/O,

- Wbudowana grzałka,

- PAN: 360o – bez punktu końcowego ,

- TILT: co najmniej 180°

- Temp. Pracy -40°C +55°C

- Obudowa co najmniej klasy IP66

- Zgodność ze standardem ONVIF S (model dostępny na liście zgodności produktów na

www.onvif.org)

- Zgodność z aplikacją Genetec 5.7 SR4 (model dostępny na liście zgodności produktów na https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list)

Gwarancja co najmniej 3 lata

- Aktualnie zastosowany rejestrator obrazu z kamer to HikVision DS-7608-E2 posiadający 1 dysk o pojemności 2TB. Wykonawca wykona wymianę rejestratora obrazu z kamer CCTV na nowy posiadający parametry techniczne nie gorsze niż obecnie zainstalowany i mocowany w standardzie Rack 19". Rejestrator należy zamontować w nowym sterowniku przy wjeździe do tunelu w części przeznaczonej na montaż elementów dodatkowych.

- Każda kamera CCTV połączona jest do oddzielnej szafki Fibox z zasilaniem i komunikacją. Szafki Fibox są wykonane z tworzywa sztucznego i ich stan techniczny nie kwalifikuje ich do wymiany. Zachowują szczelność i dobrze chronią urządzenia zamontowane w środku. Zaleca się szczegółową rewizję połączeń, dławic, peszli i dalszą konserwację.

Wykonawca wymieni elementy każdej szafki (3 szt.), obudowy pozostawić.

Opis aparatów elektrycznych dla szafki Fibox ;

- Ogranicznik Przepięć Schrack 20kA/280V, typ UAS

- Wyłącznik główny Schrack B10/1N/003

- Switch Korenix JetNet 2005

- Zasilacz 24VDC Mean Well RS-25-24 5. Gniazdo wtykowe

- Zasilacz PoE dla kamery

- Zasilacz PoE dla radiolinii – do demontażu po podłączeniu kamery po miedzi lub światłowodzie

- Listwy zaciskowe

- Stacja robocza Lenovo (Intel Core i5) pracująca w środowisku Windows 10 dedykowana jest dla systemu nadrzędnego Sitraffic ROute+. Zamawiający nie dopuszcza wymiany systemu nadrzędnego Sitraffic ROute+ .Aplikacja wizualizuje dane z Systemu oraz umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami.

W celu podniesienia bezpieczeństwa danych Wykonawca wymieni stacje roboczą na urządzenie montowane w standardzie Rack 19", posiadające redundantny zasilacz oraz macierz RAID. W ramach wymiany stacji roboczej Wykonawca dokona stosownej konfiguracji systemu nadrzędnego Sitraffic ROute+ .

Poniżej parametry techniczne nowej stacji roboczej:

- Obudowa 1U rack 19",

- minimum 2 kieszenie 3,5" lub 2,5" hot-plug ,

- Procesor Intel Core i7 - 9 generacji lub nowszy,

- Pamięć minimum 16 GB DDR4 2666 MHz Non-ECC, minimum 4 sloty na pamięć,

- Zasilacz 2x500 W,

- Sloty PCIe 1 PCIe x16 Gen3; 2 PCIe x8 Gen3,

- Kontlorer raid RAID 0/1/5/10;

- Dyski  2X 256 GB SSD SATA Karty sieciowe  1xLAN 1Gbit oraz 1xLAN 10Gbit ,

- Karta graficzna  NVIDIA Quadro P400 2GB lub nowsza ,

- Inne  Moduł TPM,

- Oprogramowanie Windows Serwer 2019 wersja minimum standard 16 core

- Gwarancja  3 lata NBD

Parametry wymienianej stacji komputerowej.

Stacja Komputerowa ZDM

Lenovo M4350

CPU: 15-3330 3.0,

HDD: 1 T,

RAM: 4 GB,

DVD RW

Windows * PRO

BENQ LCD Monitor Model GL 2460-B

- Wykonawca zmodernizuje – zaprojektuje i wykona w terenie, umiejscowienie sygnalizatorów na wjeździe do Tunelu Wisłostrady uwzględniając poniższą propozycje Zamawiającego. Nowa lokalizacja sygnalizatorów powinna zostać przesłana do akceptacji do BPMiT.

- Wykonawca wykona i zatwierdzi w BPMiT projekt sterowania dla sygnalizacji na Rondzie Zesłańców Syberyjskich. Projekt ma zawierać:

Projekt organizacji ruchu, zaopiniowany przez WRD Komendy Stołecznej Policji, Zarząd Dróg Miejskich (w tym TOR, TMS i TZM), Tramwaje Warszawskie i inne stosowne instytucje, oraz zatwierdzony przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy. Wymagane jest złożenie minimum 5 egz. w tym 3 egz. oryginalnych.

Projekt organizacji ruchu należy opracować w oparciu o „Szczegółową koncepcję etapowej przebudowy ronda Dmowskiego uwzględniającą wprowadzenie przejść dla pieszych w poziomie jezdni i przejazdów rowerowych”, która jest załączona w formie elektronicznej do dokumentacji przetargowej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu komputerową symulacje ruchu drogowego dla zaproponowanego sposobu sterowania w obszarze projektu, z uwzględnieniem ruchu tramwajowego zarówno dla ul. Marszałkowskiej jak i ul. Al. Jerozolimskie.

Uzgodniony i zatwierdzony projekt sygnalizacji świetlnej zawierający m. in.:

- opis techniczny;

- plan sytuacyjny w skali 1:500 z organizacją ruchu i rozmieszczeniem sygnalizatorów oraz detektorów dla pojazdów i pieszych (opracowany w uzgodnieniu z Tramwajami Warszawskimi);

- aktualne dane o ruchu kołowym w szczycie porannym i popołudniowym, oraz międzyszczycie, tj. natężenie i strukturę kierunkową;

- obliczenia przepustowości;

- schemat podstawowych faz ruchu;

- tablicę minimalnych czasów międzyzielonych dla strumieni kolizyjnych;

- wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych;

- programy sygnalizacji dostosowane do pracy w akomodacji wraz z harmonogramem ich pracy;

- algorytmy sterowania

- określenie min. i maks. wartości sygnałów zielonych w grupach akomodowanych;

- określenie zależności grup akomodowanych od detektorów ruchu;

- wykresy koordynacji.

- Wykonawca wymieni szafki Ritall ( 6 szt ) z wykorzystaniem części o parametrach nie gorszych niż obecnie funkcjonujące. Nowe szafki powinny posiadać wymiary nie mniejsze niż 700x530x220 mm. Opis składowych szafki Rittal:

- Znaki VMS . System wyświetla informacje dla kierowców na 13 znakach VMS i znaku Wycofaj. Znaki zostały zainstalowane w 2008 roku. Wykonawca wymieni urządzenia na nowe, predefiniowane znaki o matrycy nie mniejszej niż obecnie. Wymienione znaki muszą być kompatybilne z obecnie działającym systemem nadrzędnym Sitraffic ROute+, wyświetlać zadane znaki i zwracać informacje o stanie, alarmie lub potwierdzenie wyświetlenia znaku. Należy wymienić też mocowania (zawiesia). Wykonawca ma wykonać renowacje istniejących bramownic poprzez oczyszczenie odmalowanie i zabezpieczenie powłoką antygraffiti . Urządzenia zamontowane są na 7 konstrukcjach: 4 bramownicach i 3 wysięgnikach. Informacje i wymiary znaków są dostępne w załączonej do Specyfikacji Technicznej dokumentacji powykonawczej.

- Elementy Systemu Pomiaru wysokości przed Rondem do wymiany;

Poniżej przedstawione są elementy systemu z podziałem na bramowsnice oraz pełną charakterystyką. Wykonawca wymianiejac elementy ma urzyć nowych o parametrach nie gorszych niż istniejące.

Bramownica A

Bramownica A1

Bramownica B

Wysięgnik C

Wysięgnik D

Bramownica E

Wysięgnik F

Portal H

- Zamawiający definiuje wymagania techniczne odnośnie urządzeń zastosowanych przy wymianie elementów sygnalizacyjnych na Rondzie Zesłańców Syberyjskich .

  - Maszty sygnalizacyjne MS (wys.3300;3600;3900) montowane w gniazdach

montażowych RS-115/600, montaż tylko w podłożu utwardzonym chodnik, kostka a na fundamentach prefabrykowanych (Fs/0.5x0,5x0.6)m w podłożu nie utwardzonym trawiastym).Wysokość masztów zależna od rodzajów instalowanych sygnalizatorów. Maszty typu MSŁ; MSOś o długości wysięgnika 5÷7m / F12/3 (0.8x0.8x1.7m) oraz maszty typu MSŁ; MSOś o długości wysięgnika 9m/F-16 (1,0x1,0x2,5m).

  - Maszty sygnalizacyjne (do wyboru w zależności od stosowanych rodzajów:

- Maszty sygnalizacyjne aluminiowe oraz słupy oświetleniowe dwuwnękowe w  wspólnej lokalizacji z sygnalizacją (do uzgodnienia w wydziale ZDM-TOS) należy zastosować słupy anodowane, kolor naturalny, zabezpieczone fabrycznie elastomerem poliuretanowym 0,6m od podstawy masztu lub słupa.

lub

- Maszty sygnalizacyjne stalowe oraz słupy oświetleniowe lub STR wykonanie dwuwnękowe w wspólnej lokalizacji z sygnalizacją (do uzgodnienia w Wydziale ZDM-TOS i TSG) powłoka ochronna kolor RAL-9006 (MS,MSŁ) antyplakat gwarancja 5 lat, zabezpieczone elastomerem poliuretanowym 0,6m od podstawy słupa.

Zachować bezwzględną skrajnię 0,5m przy lokalizacji masztów sygnalizacyjnych i słupów od  obrzeża ścieżki rowerowej.

- Sygnalizatory 230V LED uzgodnione z Zamawiajacym mocowane dwupunktowe na masztach. Przy lokalizacji sygnalizatorów na słupach oświetleniowych lub STR należy uwzględnić zastosowanie słupa wykonanego w wersji dwuwnękowej (układ sygnal. bez skrzynek kablowych).

Wysokość mocowania sygnalizatorów na masztach liczona od poziomu gruntu zalecana:

- LSK; LSP - 2,30m

- LST, LSR oraz wspólne LSP+LSR - 2,50m

Trasy kabli sygnalizacyjnych (układ jedno lub wielo pętlowy wynikający z ilości grup wykonawczych (z 20% rezerwą żył w pętli kablowej), sterowniczych i zasilania w energię elektryczną należy prowadzić w pełni drożnej kanalizacji kablowej w rurach osłonowych karbowane RHDPEk-f/110 lub sztywne RHDPEp/110mm (przepusty).

(łuki, trójniki, itp.).Niezależny układ dla sygnalizacji Straży oraz układu sterowania drogowego.

Kanalizacje wykonać zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-011/T,ZN-95/TP.S.A-012/T i ZN-95/TP.S.A-023/T, układając ją na głębokości min. 0.7m licząc od górnej powierzchni kanalizacji.

W projektowanych miejscach montować odpowiednio dobrane studnie kablowe. Należy stosować studnie modułowe z poliwęglanu, charakteryzujące się dużą odpornością mechaniczną oraz termiczną przy niskim ciężarze własnym, odporne na działania benzyny, smarów, węglowodorów alkalicznych, nie odkształcające się w trakcie użytkowania i nie podtrzymujące płomienia-samogasnące. Studnie kablowe, z poliwęglanu o spienionej strukturze z ożebrowanym korpusem zapewniające trwałe połączenie z gruntem oraz dno studni z kanałami do odprowadzenia wody. Studnie powinny posiadać miejsca pocieniane na wprowadzenie rur dla uniknięcia zbędnych wierceń. Rama stalowa ocynkowana ogniowo z uszczelką zapobiegającą przemarzaniu i klekotaniu pokrywy. Moduły studni połączone trwale dla zapewnienia stabilności konstrukcji. Pokrywy studni zamykane dodatkowo kluczem imbusowym z elementem do płynnej regulacji poziomu do 50 mm. Pokrywa wybetonowana klasy B125 lub D400 wyposażona w logo ZDM. W studni zastosować dławice czopowe dla uszczelnia rur ochronnych stosowanych przy budowie kanalizacji kablowej.

Układ kanalizacji kablowej dla sygnalizacji świetlnej z wykorzystaniem studni  o wymiarach:

SK-1 (315 x 315 x 300) mm,

SK-2 (550 x 550 x 735) mm,

SK-3 (550 x 800 x 735) mm,

SK-4 (700 x 700 x 735) mm,

SK-5 (700 x 700 x 735) mm,

SK-6 (960 x 960 x 750) mm,

Montaż studni w gruncie na przygotowanym podłożu (ubita warstwa 20cm drobnego żwiru) Poziomowanie studni wg rzędnych podanych przez obsługę geodezyjną.

Projektowaną kanalizację kablową wykonać jako w pełni drożną ,należy ją układać odcinkami od studni do studni, wykonywania dodatkowych połączeń w trasie jest nie zalecane. Kanalizację kablową wykonywać w sposób uniemożliwiający jej zamulenie stosując atestowane złączki gwarantujące ich szczelność i trwałość.

- kasety przyciskowe wykonane z poliwęglanu odporne na działania zewnętrzne (wandalizm) kolor obudowy żółty RAL 1023, II klasa ochrony oraz stopień ochrony IP54, umożliwiające zaprogramowanie w zakresie napięć(21-230V), uruchomiane wielkopowierzchniowym zestykiem sensorowym (reagujące na dotyk) w układzie styków normalnie zwartych, z podświetlanym i akustycznym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia ze sterownika, obsługą osób niedowidzących (sygnał naprowadzania  oraz informacja akustyczna o świetle zielonym (typu A/B/C) z dodatkowego głośnika zainstalowanego nad LSP). Informacja wibracyjna przy świetle zielonym z  wskazaniem kierunku przejścia i tabliczką boczną z opisem Braille’a  informującą  o topografii przejścia. Przyciski muszą mieć możliwość zmiany parametrów dźwiękowych bez ich demontażu. Dźwięki muszą dynamicznie dostosowywać się do poziomu głośności w otoczeniu. Wymagana wysokość montażu kaset-130 cm od poziomu chodnika do środka części aktywnej przycisku.

Uwzględnić wyłączanie sygnału akustycznego w godz.2000÷800 a sygnał naprowadzania wyciszony (opcja nocna) oraz w dni świąteczne przez istniejący zegar sterownika. Kabel XzTKMXpw 6x2x0,8mm prowadzony osobno do każdej grupy logicznej przycisków.

#### Sygnalizacja akustyczna

urządzenia akustycznego wykonane z poliwęglanu, odporne na działania zewnętrzne (wandalizm) kolor obudowy żółty RAL 1023, II klasa ochrony oraz stopień ochrony IP54, umożliwiające zaprogramowanie w zakresie napięć ( 21-230 V),  posiadające informację akustyczna  o świetle zielonym (typu A/B z dodatkowego głośnika). Wymagana wysokość montażu dodatkowych głośników nad LSP od poziomu chodnika (mocowanie do masztów  i skierowane w kierunku środka przejścia dla pieszych).Informacja wibracyjna przy świetle zielonym z  wskazaniem kierunku przejścia i tabliczką z opisem Braille’a  informującą o topografii przejścia. Urządzenia akustyczne muszą mieć możliwość zmiany parametrów dźwiękowych bez ich demontażu.

Wymagana wysokość montażu 130cm od poziomu chodnika do środka urządzenia. Kabel XzTKMXpw 6x2x0,8mm prowadzony osobno do każdej grupy logicznej urządzeń akustycznych.

Uwzględnić wyłączanie sygnału akustycznego w godz.2000÷800 a sygnał naprowadzania wyciszony (opcja nocna) oraz  w dni  świąteczne przez  istniejący zegar sterownika.

  - Automatyczna detekcja rowerzystów oraz pieszych poprzez zastosowanie, kamer termowizyjnych (lokalizować z możliwością detekcji z jednej kamery pieszych i rowerzystów). Kable XzTKMXpw 4x2x0,8mm prowadzone osobno do każdej kamery. Montaż kamer na masztach wys.4000mm.

Wymagania funkcjonalne:

- poprawne działanie niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia

- detekcja pojazdów i pieszych oparta o zjawisko termowizji

- niezawodne wykrywanie pojazdów do 40m od miejsca instalacji ( w strefie oczekiwanie i dojazdu)

- niezawodne wykrywanie pieszych i rowerzystów do 20m od miejsca instalacji

(w strefie oczekiwanie i dojazdu)

- możliwość konfiguracji urządzenia  przez interfejs WiFi

- możliwość zdefiniowania do 8 stref detekcji

  - obudowa odporna na warunki atmosferyczne o szczelności nie mniejszej niż IP67

- możliwość podglądu obrazu wideo z detektora lokalnie jak i zdalnie kompresji H.264, MPEG-4, lub MJPEG

- rozdzielczość obrazu wideo 1080x1920

- wizualizacji pracy detektora po przez diodę LED na obudowie detektora

- zakres temperaturowy pracy detektora od -40̊C do +80̊C

- zasilanie detektora 12-42V AC/DC

  - Detekcja pojazdów poprzez:

- pętle  indukcyjne (zalecane)

- pętle dla jednośladów

- inne sposoby detekcji do uzgodnienia  z  Zarządcą Drogi  .

- Zamawiający przedstawia zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych do bezwzględnego wykonywania przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy. Czynności te są minimalnym zakresem przeglądów infrastruktury systemu pomiaru wysokości przed Tunelem i nie ograniczają częstszych przeglądów wykonywanych w ramach konserwacji i utrzymania.