Opis przedmiotu zamówienia

cyklu rocznego dla umowy trzyletniej

Zamówienie publiczne na: „usługa polegające na konserwacji urządzeń odwadniających dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz eksploatację separatorów wraz z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów na terenie m.st. Warszawy”

Przedmiotem zamówienia w ramach utrzymania odwodnienia ulic są prace dotyczące konserwacji i modernizacji urządzeń odwadniających ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowe na terenie m.st. Warszawy.

Wykaz urządzeń podlegających usłudze wyszczególniony został w formularzu cenowym.

Realizacja zamówienia prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia/zlecenia dokonywanych przez Wydział Utrzymania i Remontów Dróg oraz Wydział Pogotowia Drogowego ZDM.

Zgłoszenie/zlecenie rozumiane jest poprzez skuteczne poinformowanie Wykonawcy o wystąpieniu zdarzenia, włącznie ze wskazaniem jego orientacyjnej lokalizacji, przedmiotu sprawy oraz określi jego charakter realizacji zgodnie z przyjętymi w OPZ wariantami podziału na tryb awaryjny lub planowany.

Kolejność wykonania prac ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Wydziału Utrzymania i Remontów Dróg ZDM.

Ustala się max. czas reakcji przystąpienia do likwidacji n/w awarii w terminie określonym w ofercie po otrzymaniu zgłoszenia/zlecenia z Wydziału Utrzymania i Remontów Dróg lub Pogotowia Drogowego ZDM:

- Przystąpienie do usuwania awarii – tj. zalewiska - termin deklarowany w ofercie, usunięcie zalewiska w ciągu max. 2 godzin od upływu czasu przystąpienia do likwidacji zagrożenia deklarowanego w ofercie,

- Przystąpienie do usuwania awarii - tj. uzupełnianie brakujących pokryw włazów i wpustów - termin deklarowany w ofercie po otrzymaniu zgłoszenia, zakończenie usuwania awarii 0,5 godziny od upływu czasu przystąpienia do likwidacji zagrożenia deklarowanego w ofercie,

- Przystąpienie do usuwania awarii – tj. wykonanie pozostałych prac zagrażających bezpieczeństwu komunikacyjnemu, lub ograniczających w sposób znaczący ruch komunikacyjny takich jak; regulacja wysokościowa włazów kanałowych, wpustów, naprawa uszkodzonych przykanalików, przepustów, odcinków kanałów, naprawa odwodnienia liniowego, usunięcie awarii przepompowni itp.

Przystąpienie do likwidacji awarii ww. urządzeń – termin deklarowany w ofercie.

Usunięcie ww. nieprawidłowości w ciągu 6 godzin od upływu czasu przystąpienia do likwidacji zagrożenia deklarowanego w ofercie (w przypadku konieczności zamówienia materiałów nie standardowych, termin przystąpienia do likwidacji awarii jest uzależniony od ich dostawy i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru),

- Dopuszcza się odstępstwo od deklarowanego w ofercie czasu realizacji tylko w uzasadnionych przypadkach tj. z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

Prace planowane i usuwanie pozostałych nie awaryjnych uszkodzeń:

Wykonywanie prac planowanych nastąpi po uprzednio określonym zakresie i terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Likwidację pozostałych uszkodzeń niezagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu komunikacyjnemu bądź nieutrudniających w sposób znaczący ruchu komunikacyjnego oraz realizację planowanych prac konserwacyjnych należy wykonywać w terminach ustalonych bezpośrednio z Inspektorem Nadzoru.

Zgłaszanie i realizacja prac:

Zamawiający zgłaszając prace Wykonawcy (SMS, poczta elektroniczna) dokona kwalifikacji czy prace wykonać w ramach awarii, czy robót planowych zgodnie z ustalonym z Inspektorem Nadzoru terminem, jak również określi czy prace należy realizować w ciągu dnia czy w nocy, w tym w dni ustawowo wolne od pracy w zależności od istniejących warunków komunikacyjnych.

Zamówienie należy realizować również w nocy, w tym w dni wolne od pracy każdorazowo informację o przystąpieniu do pracy należy przekazać do Wydziału Utrzymania i Remontów Dróg lub Pogotowia Drogowego pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail, telefonicznie poprzez przesłanie wiadomości sms na wskazany numer telefonu.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmują następujące usługi:

- Wloty i wyloty przepustów pod drogami i zjazdami należy ręcznie oczyścić z namułu, roślinności, liści lub innych zanieczyszczeń utrudniających spływ wody.

- Drożność przewodów rurowych należy zapewnić przy użyciu samochodów z urządzeniami ssąco – tłoczącymi do ciśnieniowego czyszczenia przewodów.

- Udrożnienie studni chłonnych należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie przez usunięcie dennej warstwy piasku, zamulonej nagromadzonym osadem i namułem oraz zastąpienie jej nową warstwą żwiru frakcji 8-16 mm przykrytego geowłókniną o dużej przepuszczalności Vl > 90 l/m2 s.

- Czyszczenie wpustów ulicznych wykonuje się ręcznie lub mechanicznie ze wszelkich zanieczyszczeń po zdjęciu kratek aż do dna osadników.

- Oczyszczenie zbiorników odparowalnych, rowów odwadniających i odparowalnych polega na usunięciu i wykarczowaniu ze skarp i dna zbiornika porastającej roślinności zebraniu namułu z powierzchni dna zbiornika, zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich innych zanieczyszczeń. W przypadku umocnienia ścian lub dna urządzeń odwadniających /rowy, zbiorniki/ należy ułożyć płyty betonowe na geowłókninie, wymienić na nowe zniszczone płyty betonowe w ramach ceny jednostki obmiarowej czyszczenia.

- Koszenie traw na skarpach rowów lub zbiorników stosuje się w przypadku zarośnięcia ich roślinnością bez konieczności czyszczenia urządzeń (nie stosuje się łącznie z poz. 5.)

- Naprawa studni, wpustu deszczowego, przykanalika i przepustu polega na wykonaniu wykopu i wymianie uszkodzonych elementów metalowych lub betonowych na nowe oraz odtworzeniu nawierzchni w przypadku takiej konieczności.

- Regulację lub wymianę urządzeń należy wykonać w oparciu o Instrukcję regulacji urządzeń infrastruktury podziemnej na jezdniach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy opracowaną przez ZDM /w załączeniu.

- Umocnienie skarp – ułożenie geowłókniny wg technologii producenta, płyty należy ułożyć w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się, umocnione skarpy należy obsiać mieszanką traw z podłożu z ziemi urodzajnej gr. warstwy ok. 2 cm.

- Uszczelnienie studni wpustu kanału polega na oczyszczeniu szczeliny i uszczelnieniu jej zaprawą szybkowiążącą o wytrzymałości, co najmniej 15 N/mm2 po 1 godzinie wiązania.

- Monitoring kanałów i przykanalików należy wykonywać samobieżną kamerą kanałową, a wyniki należy przekazać Inspektorowi nadzoru na płycie CD.

- Przykanaliki należy wykonywać z rur PVC-U klasy SN 8 z zastosowaniem systemowych przejść szczelnych do połączeń ze studniami lub zgodnie z projektem.

- Drenaż należy wykonać z rur perforowanych w otulinie z geowłókniny i obsypce żwirowej frakcji 16 - 63 w kokonie z geowłókniny.

- Włączenie przykanalików do kanału po załatwieniu wszelkich formalności z udziałem MPWiK.

- Studnie betonowe należy wykonywać zgodnie z zasadami wykonania studni na odpowiednim podłożu betonowym grubość min. 15 cm / za wyjątkiem studni chłonnych.

- Oczyszczenie separatorów, osadników i przepompowni wykonać należy przez całkowite opróżnienie zbiornika. Odtłuszczenie preparatami biodegradowalnymi, oczyszczenie ścian – należy wykonać dwu etapowo w ciągu każdego roku w II kwartale tj. do 31 maja oraz w IV kwartale tj. do 30 listopada, co nie będzie poprzedzone zgłoszeniem przez Zamawiającego, tj. realizacja zadania związanego z oczyszczeniem separatorów, osadników, przepompowni nie podlega procedurze zgłoszenia przez Zamawiającego. Zadanie należy wykonać w optymalnych warunkach pogodowych dopasowanych indywidualnie do danego kwartału według załączonej listy aktualnie obsługiwanych i przyszłych dodanych w okresie usługi. Zamawiający w przypadku zwiększenia ilości urządzeń wymagających oczyszczenia, każdorazowo skutecznie poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną (SMS, poczta elektroniczna) o rozszerzeniu zakresu.

- Wykonawca zabezpiecza wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych przez firmę specjalistyczną posiadającą aktualne zezwolenie na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych wydaną przez właściwy organ. Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oryginał karty przekazania odpadów po każdorazowym transporcie i utylizacji odpadów, oraz protokół oczyszczenia separatorów, osadników i pompowni.

- Kontrola stanu technicznego studni lub wpustu polega na wzrokowej ocenie stanu elementów betonowych i żeliwnych.

- Odtworzenie rowu lub zbiornika odparowalnego wykonuje się ręcznie lub mechanicznie z zachowaniem nachylenia skarp i z odwiezieniem urobku na zwałkę.

- Obsługa i kontrola systemu przepompowni we wskazanej ulicy tj.:

- stała kontrola poprawności działania przepompowni wraz z powiadomieniem w przypadku awarii Inspektora Nadzoru i/lub Pogotowia Drogowego w czasie maksymalnie 30 min od chwili stwierdzenia awarii,

- usuniecie awarii przepompowni,

- stały nadzór nad automatyką sterującą pracą pomp,

- kontrola pracy zaworów zwrotnych, regulatorów przepływu, zasuw nożowych wraz z ich napędem,

- kontrola zasilania przepompowni,

- zapobieganie skutkom awarii tj. zapewnienie przejezdności drogi                                     i zabezpieczenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i prace przygotowawcze

- oznakowanie terenu prowadzonych prac

- dostawę i pracę niezbędnego sprzętu

- oczyszczenie, regulację urządzenia odwadniającego

- zebranie i wywóz zanieczyszczeń

- unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zgodnie z Dz.U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 z późn. zm i Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy

- nadzór kierowniczy nad wykonywanymi pracami itp.

oraz pozostałe pozycje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z formularzem cenowym.

Wymagania dotyczące wykonywanej usługi

Wykonawca ze względu na specyfikę prac zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bezpośredniego nadzoru kierownika prac na terenie m. st. Warszawa na czas realizacji umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości urządzeń służących do usuwania zalewisk powstałych w trakcie lub po opadach adekwatnych do bieżących warunków atmosferycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanej usługi, ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej, OPZ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwych warunków realizacji i bezpieczeństwa pracy oraz ochronę środowiska w miejscu wykonywanej usługi i w jego otoczeniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za używanie materiałów zgodnych ze specyfikacjami technicznymi, posiadającymi aktualne świadectwo dopuszczania do stosowania, atestami, udokumentowanym źródłem pochodzenia – akceptowane przez Inspektora Nadzoru (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 215).

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie usługi i czynności dodatkowe, służące bezpiecznej i zgodnej z przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym związane z opracowaniem wymaganej dokumentacji, uzyskaniem pozwoleń, uzgodnień itp., a w szczególności:

- wynikające z opracowania i wdrożenia projektu organizacji ruchu na czas wykonywania zamówienia;

- załatwienia wszelkich formalności związanych z pracami na sieciach MPWiK S.A. w tym nadzory i przeglądy.

Kontrola jakości:

Kontroli podlegają materiały i jakość wykonanych robót w zakresie zgodności z przepisami, normami i aprobatami.

Odbiór usługi:

Odbiór prac ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości tych elementów, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu.

Odbiór prac częściowych polega na ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót.

Przedmiotem odbioru częściowego mogą być wyłącznie zakończone elementy, stanowiące całość prac i czynności na danym obiekcie – wykonywanych w jednym cyklu wykonawczym.

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych prac.

Odbioru końcowego dokonuje przedstawiciel Inwestora z udziałem Wykonawcy. Przyjęcie usługi może nastąpić w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzenia prób oraz stwierdzeniu wykonania prac zgodnie ze specyfikacją i obowiązującymi normami.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt szczegółowej dokumentacji powykonawczej.

Odbioru częściowego/końcowego wykonanych prac w zakresie wynikającym z Umowy każdorazowo dokonuje Inspektor Nadzoru Wydziału Utrzymania i Remontów Dróg wraz z przedstawicielem Pogotowia Drogowego w przypadku zlecania prac przez Pogotowie Drogowe w okresie rozliczenia robót.

Odbioru wykonanych prac w zależności od dokonanego zlecenia wraz z kontrolą nad przestrzeganiem terminowości realizacji zlecenia dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Wydziału Utrzymania i Remontów Dróg ZDM w przypadku zlecenia prac przez Wydział Utrzymania i Remontów Dróg, przedstawiciel Pogotowia Drogowego ZDM w przypadku zlecenia prac przez Pogotowie Drogowe.

Rozliczenie za wykonana usługę:

Rozliczenie prac nastąpi na podstawie cen jednostkowych zgodnych z formularzem cenowym, pomnożonym przez ilość jednostek faktycznie wykonanych prac wyszczególnionych w protokole odbioru potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Do rozliczenia musi być dołączony szkic sytuacyjny z zakresem i lokalizacją wykonanych prac oraz zdjęcia terenu (prace wykonywane poza godzinami pracy lub w ustaleniu z Inspektorem Nadzoru) przed przystąpieniem do usługi i po jej wykonaniu z datami i godziną przystąpienia do usługi i jej zakończenia.

Płatność będzie następowała za wykonane roboty, na podstawie protokołów częściowych.

Lista obsługiwanych separatorów:

| LP | lokalizacja | typ urządzenia | pojemność | ilość separatorów w lokalizacji | ilość konserwacji w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Al.. KEN odc Surowieckiego - Dolinka Służewiecka przed wiaduktem obie strony | AWAS BKNG 20 |  | 1 | 2 |
| 2 |  | AWAS BKNG 80 |  | 1 | 2 |
| 3 |  | osadnik AWAS SV 7500 | 7,5 | 2 | 2 |
| 4 | Warszawa Ursynów ul. Rosoła | AWAS BK Ng 6 | 1 | 11 | 2 |
| 5 |  | AWAS BK Ng 15 | 1 | 14 | 2 |
| 6 |  | AWAS BK Ng 40 | 8 | 1 | 2 |
| 7 |  | AWAS SBK Ng 15 | 4,8 | 8 | 2 |
| 8 | Al.. Ken / Belgradzka | PUR KB 15/150/3000 | 30 | 1 | 2 |
| 9 | ul. Racławicka parking przy stadionie | AWAS WBK-2 Ng 20 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | ul. Estrady | AWAS BK Ng 40 | 8 | 1 | 2 |
| 11 | ul. Estrady | AWAS BK Ng 20 | 2 | 1 | 2 |