OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Naprawa Elementów MSI Kategorii 1, 2, 3, nośnik słup S.

Do prac związanych z i naprawą – wymianą uszkodzonych elementów MSI oraz ich  konserwacją należy zaliczyć:

- wymiana słupa

- wymiana fundamentu słupa

- prostowanie słupa

- wymiana lub naprawa panela wieńczącego

- wymiana lub naprawa panela z treścią

- prostowanie konstrukcji tablicy

- wymiana lub naprawa elementów konstrukcyjnych tablicy

- wymiana opasek mocujących

- wymiana odciągów tablic

- ukierunkowanie tablicy

- przeklejenie zniszczonej aplikacji

- uzupełnienia ubytków folii

- wykonanie nowego elementu

- aktualizacje treści

- mycie tablic

- Konserwacja i mycie Elementów Systemu MSI

Dla zachowania długotrwałych własności funkcjonalnych wszystkich  elementów systemu MSI, przewidywanych i zamierzonych w projekcie systemu zarówno przez jego autorów, wykonawców jak i inwestora, niezbędne jest utrzymanie w należytym stanie i czystości wszystkich tablic, ich stron czołowych będących nośnikami informacji, stron tylnych, konstrukcji nośnych i  słupów. Zachowanie funkcjonalnych własności użytkowych elementów systemu   MSI przez okres zakładany w założeniach projektowych systemu wymaga dokonywania cyklicznych operacji konserwacji i mycia każdego z elementów, przy wykorzystaniu środków chemicznych, narzędzi myjących, zmechanizowanego sprzętu myjącego, sprzętu pomocniczego oraz środków transportowych. Należy pamiętać, że system MSI utrzymany w należytej czystości  prezentuje, założone przez autorów systemu, wartości estetyczne i architektoniczne, wpływające na percepcję  Warszawy  jako  miasta stołecznego i metropolii europejskiej.  W  tym kontekście jest nie obojętne w jaki sposób system ten będzie utrzymywany. Przewiduje się tylko takie metody konserwacji i mycia, które z jednej strony będą optymalne dla systemu, a z drugiej, nie będą kontrastowały z charakterem miasta i wymogami ekologicznymi. W zakresie konserwacji odnoszącej się do mycia elementów systemu MSI przyjęto zasadę, iż procedura tej operacji zapewni ciągłość funkcjonalności użytkowej systemu przy możliwie najmniejszej ingerencji w płynność ruchu kołowego i pieszego w sąsiedztwie elementów systemu, i możliwie najmniejszej ekspozycji wykonawców tej operacji na wszelkie możliwe kolizje z ruchem. Przyjęta wariantowość odnośnie środków, narzędzi i sprzętu ma na celu ułatwienie stosowania alternatywnych rozwiązań w oparciu o handlowo dostępne specyfiki chemiczne i urządzenia techniczne pod warunkiem osiągnięcia zakładanego efektu końcowego, którym jest czystość wszystkich elementów systemu, zapewniająca mu ciągłą funkcjonalność użytkową.

2.1. Środki konserwujące i myjące

Do stosowania w cyklicznych operacjach konserwacji i mycia wszystkich elementów systemu MSI dopuszcza się wszelkie handlowo dostępne zwilżające środki myjące, nie zawierające cząstek ciernych, powszechnie zalecane do mycia powłok lakierniczych wysokiej jakości i o wysokim połysku. Generalnie, zastosowane środki zwilżające nie mogą zawierać jakichkolwiek cząstek powodujących tarcie. Wymagany odczyn kwaśno - zasadowy zastosowanego środka myjącego musi mieścić się pośrodku skali pH (wartość zalecana: 6 do 8 w skali pH). Warunek ten spełniają handlowo dostępne preparaty. Skład chemiczny środka myjącego nie może zawierać chemicznie agresywnych rozpuszczalników, silnie aktywnych wybielaczy i substancji utleniających. W przypadkach nasuwających wątpliwości co do możliwości użycia danego środka bez obawy uszkodzenia jakiejkolwiek powłoki elementu systemu MSI, należy przeprowadzić próbę użycia tego środka na adekwatnej próbce materiału. Ze względu na mnogość dostępnych na rynku środków myjących, spełniających wyżej wymienione warunki, należy zwrócić uwagę by zastosowany środek nie był zbyt silnie pieniący, co w konsekwencji powodowałoby nadmierne zużycie wody i degradację najbliższego otoczenia elementów systemu MSI. Przyjmuje się maksymalną wartość stężenia  środka  myjącego  (zwilżającego,  detergentowego) w  wodzie  za  nie  większą od 20%.

2.2. Narzędzia konserwujące i myjące

2.2.1 Pod  pojęciem  narzędzi  myjących,  w  ramach  niniejszej  Instrukcji, rozumie  się alternatywne narzędzia ręczne, służące do  nanoszenia środka myjącego na powierzchnie elementów mytych (lica tablic, strony tylne tablic, słupy, konstrukcje nośne, elementy montażowe)  i rozprowadzania środka myjącego na tych powierzchniach w celu ich zwilżenia i otrzymania emulsji (zawiesiny) wiążącej drobiny zanieczyszczeń.

2.2.2 Dopuszcza się stosowanie jako alternatywnych, następujących narzędzi myjących: miękkie gąbki mocowane w uchwytach lub na drążkach, szczotki z miękkiego włosia naturalnego mocowane w uchwytach ręcznych lub na drążkach, obrotowe szczotki z miękkiego włosia naturalnego, napędzane hydrodynamicznie, pod wpływem wypływającego pod niskim ciśnieniem roztworu środka myjącego “mopy” wykonane z długich pasków miękkiego filcu, mocowane w uchwytach ręcznych lub na drążkach oraz nisko - ciśnieniowe dysze z regulowanymi dławicami do pokrywania powierzchni mytych warstwą roztworu środka myjącego.

    - W  żadnym  wypadku  nie  dopuszcza  się  stosowania szczotek, pędzli lub czyściw, które z uwagi na sztywność włosia lub materiał włosia mogą powodować zadrapania, skazy, rysy lub inne uszkodzenia powierzchni mytych.

    - W przypadku wszystkich narzędzi ręcznych, wymienionych w pkt. 2.2.2, za wyjątkiem dysz nisko - ciśnieniowych, a mających fizyczny kontakt z powierzchniami mytymi, zaleca się stanowczo stosowanie oddzielnych narzędzi do mycia lic tablic (stron czołowych tablic) i oddzielnych do mycia pozostałych elementów.

    - Wszystkie   narzędzia  ręczne,   przeznaczone  do  mycia   powierzchni elementów systemu MSI należy chronić przed oddziaływaniami powodującymi ich uszkodzenia, a zwłaszcza zwiększenie sztywności włosia lub innej powierzchni myjącej, utratę włosia, etc. Oznacza to w praktyce zachowanie wymogu odpowiedniego przechowywania tych narzędzi między operacjami mycia, oraz ich właściwej konserwacji w tym czasie.

    - Wszystkie   narzędzia   ręczne,   przeznaczone  do  mycia  powierzchni elementów systemu MSI, a mające fizyczny kontakt z powierzchniami mytymi, należy oznakować w sposób trwały i widoczny, umożliwiający przypisanie danego narzędzia na stałe do mycia tylko jednego typu powierzchni. Pozwoli to zabiec myciu powierzchni czołowej tablicy i jej konstrukcji nośnej jednym i tym samym narzędziem.

2.3   Zmechanizowany Sprzęt Myjący

2.3.1  Pod    pojęciem   zmechanizowanego   sprzętu   myjącego, rozumie się wszelkiego typu  niskociśnieniowe agregaty pianotwórcze, pompki niskociśnieniowe z dławicami lub dyszami o regulowanym wydatku strumienia roztworu środka myjącego, np. handlowo dostępne myjące aparaty wysokociśnieniowe.

2.3.2  Ze  względu  na  brak fizycznego kontaktu z powierzchniami mytymi dopuszcza się używanie tej samej jednostki sprzętu do mycia różnego typu powierzchni elementów systemu MSI.

2.3.3  Ze   względów   bezpieczeństwa   dopuszcza   się   stosowanie zmechanizowanego sprzętu myjącego, zasilanego wyłącznie napięciem 12 V prądu stałego, to jest sprzętu, w przypadku którego istnieje możliwość podłączenia do zasilania akumulatorowego w samochodzie. Ponadto sprzęt ten powinien spełniać wymogi przewidziane przepisami na znak bezpieczeństwa B.

2.3.4  Nie     dopuszcza     się     stosowania     zmechanizowanego     sprzętu myjącego, wysokociśnieniowego lub zasilanego poprzez przetwornice napięcia DC / AC.

2.3.5  W  przypadku  wykorzystywania zmechanizowanego sprzętu myjącego zabrania się kierowania strumienia wypływającego środka myjącego lub wody na krawędzie styku folii do powierzchni tablic.

2.3.6  W     każdym   przypadku,     a     zwłaszcza     w     przypadku wykorzystywania zmechanizowanego sprzętu myjącego, należy upewnić się, że używana woda jest czysta i wolna od stałych drobin i cząstek zanieczyszczeń.

2.3.7  Dopuszcza  się  wykorzystywanie  tej  samej  jednostki zmechanizowanego sprzętu myjącego do zasilania na przemian wodą lub roztworem środka myjącego, raz w  celu zwilżania wodą i płukania końcowego, a drugi raz - w celu rozprowadzania na powierzchni mytej roztworu środka myjącego.

2.4  Sprzęt Pomocniczy

2.4.1  Pod  pojęciem  sprzętu  pomocniczego,  rozumie się  wszelkie, alternatywne środki techniczne, umożliwiające przeprowadzanie operacji mycia elementów systemu MSI, zgodnie z wymogami Instrukcji. Sprzęt ten dzieli się na: pojemniki z tworzywa sztucznego na czystą wodę, pojemniki z tworzywa sztucznego na roztwór środka myjącego, wszelkiego typu urządzenia stacjonarne - zamocowane na stałe, ruchome - przeznaczone do czasowego rozstawiania, a umożliwiające przeprowadzanie mycia na wysokości odpowiedniej dla wysokości montażu elementów systemu MSI, platformy stałe, platformy składane segmentowe lub nożycowe, drabinki aluminiowe z podestami, węże gumowe, specjalne zbiorniki do przewożenia i przechowywania rozpuszczalników chemicznych i benzyny ekstrakcyjnej.

2.4.2 Dobór sprzętu pomocniczego, spośród wymienionego w pkt. 2.4.1, jest dowolny, pod warunkiem, że jego konfiguracja umożliwi przeprowadzenie operacji skutecznego mycia elementów MSI, przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa zarówno wobec wykonawcy mycia jak i otoczenia.

2.4.2 Dobór  elementów  sprzętu   pomocniczego   musi  być   adekwatny  do przyjętego zestawu środków transportowych i nie kolidować z normalnym funkcjonowaniem otoczenia elementów systemu MSI, w tym z ruchem kołowym i pieszym.

2.4.3 Dobór   elementów  sprzętu   pomocniczego  nie   może  być  przyczyną zagrożenia ekologicznego dla otoczenia elementów systemu MSI w przypadku zaistnienia losowej kolizji z ruchem kołowym.

2.4.4  Dobór  elementów sprzętu  pomocniczego  powinien uwzględniać specyfikę  ruchu wielkomiejskiego, zarówno kołowego jak i pieszego, a w szczególności ograniczenia w dostępie do elementów systemu MSI, utrudniające przeprowadzenie operacji mycia.

2.5  Środki Transportowe

2.5.1 Pod  pojęciem  środków  transportowych, rozumie się alternatywne rozwiązania umożliwiające funkcjonalny transport wszelkich wymienionych poprzednio środków, i dotarcie do wszystkich elementów systemu MSI, umożliwiające przeprowadzanie operacji ich mycia.

2.5.2 Rodzaj   i   wielkość   środka    transportu    musi    zapewniać    mu manewrowość uwzględniającą wielkomiejski charakter ruchu, a także możliwość dotarcia do każdego elementu układu MSI bez powodowania zagrożeń dla normalnego ruchu kołowego oraz pieszego, niszczenia otoczenia jak: krawężników, płyt chodnikowych, zieleni, drzew, etc.

2.5.3 Dopuszcza   się   stosowanie,    jako   jednostki    środka    transportu, samochodu dostawczego, na podwoziu samochodu osobowego, o całkowicie zamkniętym typie nadwozia i o dopuszczalnym ciężarze całkowitym nie przekraczającym 1.500 kg.

2.5.4 Dopuszcza   się   stosowanie,    jako   jednostki   środka     transportu, samochodu dostawczego, opisanego w pkt. 2.5.3, wraz z jednoosiową przyczepą o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 400 kg. Przyczepa może być wykorzystywana bądź to w celu stworzenia strefy bezpieczeństwa dla wykonawcy mycia, bądź do umożliwienia wykonawcy mycia dotarcia na pożądaną wysokość. W pierwszym przypadku przyczepa powinna posiadać odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze dla innych użytkowników ruchu i na czas mycia pozostawać w odległości 10 m od miejsca mycia. W drugim przypadku, przyczepa służy jako platforma nośna do rozkładania konstrukcji stelażowej, umożliwiającej dotarcie na odpowiednią wysokość w trakcie mycia elementów systemu MSI.

2.5.5 Każdy  samochód  dostawczy  wraz  z  ewentualnie  zastosowaną przyczepą,   jako jednostki środków transportowych przeznaczonych do realizacji mycia elementów systemu MSI, muszą być oznakowane tak jak pojazdy techniczne przy realizacji szybko postępujących robót na drodze.

2.5.6 Dopuszcza  się  stosowanie,  jako jednostki środka transportowego przeznaczonego do realizacji mycia elementów systemu MSI, samochodu dostawczego, opisanego w pkt. 2.5.3, z zamontowaną na stałe platformą roboczą na jego dachu. Platforma ta powinna być zabezpieczona z każdej strony poręczami o odpowiedniej wysokości. Dostęp do platformy powinien być zapewniony jedynie przy postoju samochodu, dzięki drabince montowanej po otwarciu tylnych drzwi samochodu.

2.6  Technika konserwacji i mycia

2.6.1 Spłukać całą,  mytą  powierzchnię,  czystą  wodą  o  temperaturze zbliżonej   do temperatury  powietrza, w celu usunięcia luźnych cząstek brudu.

2.6.2 Zwilżyć   całą,   mytą   powierzchnię,   środkiem   myjącym   za  pomocą ręcznego narzędzia myjącego lub zmechanizowanego. Mycie należy rozpocząć od górnej części mytej powierzchni i kontynuować w dół, w celu umożliwienia swobodnego spływania mydlin z zawiesiną brudu. W przypadku wykorzystywania narzędzi myjących, mających fizyczny kontakt z mytą powierzchnią, należy stosować lekki docisk do powierzchni mytej, nie dopuszczając do zadrapań lub zmatowień.

2.6.3 Po zakończeniu  zwilżania  powierzchni  mytej roztworem środka myjącego, należy całą powierzchnię spłukać, od góry do dołu, delikatnym, ciągłym strumieniem czystej wody w celu usunięcia zawiesiny detergentowej.

2.6.4 Po   upewnieniu  się,  że  cała,  myta  powierzchnia  jest  czysta,  należy ponownie spłukać ją delikatnym, ciągłym strumieniem czystej wody. Powierzchnia myta powinna wyschnąć w sposób naturalny, poprzez swobodne ścieknięcie resztek czystej wody.

2.6.5 Bezwzględnie    zabrania   się    dokonywania    wyżej     opisanej  operacji    mycia powierzchni elementów MSI w temperaturze powietrza zbliżonej do zera i poniżej zera stopni Celsjusza.

2.7  Usuwanie smółek bitumicznych i zacieków ropo lub olejopochodnych

2.7.1 W  przypadku  stwierdzenia  występowania  wyżej  wymienionych zanieczyszczeń pomimo przeprowadzenia mycia powierzchni techniką opisaną w pkt. 2.6, należy zwilżyć miękką tkaninę w roztworze spirytusu izopropylowego, czystej nafcie lub benzynie ekstrakcyjnej i przetrzeć nią całą, zanieczyszczoną powierzchnię.

2.7.2 Po dokonaniu powyższej operacji należy bezwzględnie powtórzyć operację mycia z użyciem detergentowego środka myjącego i wody, opisaną w pkt. 2.6.

2.7.3 Zabrania  się   stosowania  silnych  rozpuszczalników.  Nie należy skrapiać mytych powierzchni bezpośrednio roztworami rozpuszczalników. W trakcie stosowania alkoholu izopropylowego, nafty lub benzyny ekstrakcyjnej, należy zwrócić uwagę by nie wprowadzać ich na krawędziach styku folii z powierzchnią podłoża.

2.7.4. Stosowanie  wyżej  wymienionych  silnych  środków  myjących  jest dopuszczalne jedynie na powierzchniach czołowych tablic, na których znajdują się tylko folie. Niedopuszczalne jest stosowanie tych środków na powierzchniach lic uzyskanych w wyniku operacji sitodruku farbą transparentną lub puchnącą.

2.8  Usuwanie Graffiti

2.8.1  Usunięcie   graffiti  z  powierzchni  elementów  systemu   MSI   jest możliwe   pod warunkiem, że grafiki na tych powierzchniach nie są wykonane metodą sitodruku farbą transparentną lub puchnącą.

2.8.2  Przed   przystąpieniem  do   usuwania    graffiti  przy   pomocy  roztworu alkoholu izopropylowego, czystej nafty bądź benzyny ekstrakcyjnej, należy wykonać próbę skuteczności tych środków na osobnej próbce adekwatnego materiału.

2.8.3  Zabrania  się   używania   rozpuszczalników   wywołujących   uszkodzenia powłok powierzchni mytych, objawiających się zmianą barwy powierzchni, jej zmatowieniem lub utratą innych funkcjonalnych własności. Przykładem takich środków są methylo-ethylo-keton (aceton), nitro, octany, kwasy etc.